# 城市供水管网漏水原因及控制措施论文_陈卓

天津自来水集团有限公司 天津 300054

摘要：水是生命之源，一个城市、一个家庭乃至人们的生活时时刻刻都离不开水。供水管网是城市供水系统的重要组成部分，被人们誉为城市的“大动脉”，是保障城市生产经济稳定运行的基础。但是，在城市供水官网运行，会出现漏水现象，城市供水管网出现漏水现象，不仅会造成水资源浪费，增加城市供水的成本，增加供水水量，给城市财政工作造成很大的压力。基于此，本文就市供水管网漏水原因及控制措施进行探究，期盼提供给相关行业一些参考建议。

关键词：市供水管网；漏水原因；控制措施

引言

供水管网是城市供水工程的重要组成部分，有“城市生命线”之称，城市管网建设与运行的好与坏和人们的生活、生产活动息息相关。因此，本文对于市供水管网漏水原因及控制措施的探究具有特别重要的意义。

1 城市供水管网漏水原因

1.1 城市供水管网漏水的内在原因

城市供水管网漏水的内在原因主要为：第一，户内管网漏水。城市的户内管网虽然口径少，但总长度大，由于建筑年代不一，管道材质不一，各个城市的管网改造，和户内改造成程不一，造成了户内管网的复杂性和多样性，在长期的使用过程中，由于管网老化锈蚀导致漏水严重，如果不能及时地发现并进行修缮，难免会出现漏水降压等情况。第二，城政管道以及相关的设备漏水。城市供水管网管材一般都是金属材质、塑料、钢材、玻璃钢等，在长期使用过程中，在水质侵蚀或外力影响等因素造成管材损伤，进而出现漏水现象；以某市区供水管网为例，根据相关记录数据，2013年到2014年各种管材故障率从低到高分别是钢管、灰口铸铁管、PE管、水泥管、镀锌管，球墨铸铁管发生故障的几率较低。

1.2 城市供水管网漏水的外在原因

造成城市供水管网漏水的外部因素很多，包括车辆碾压、土壤腐蚀等等，都会给管网造成损坏，造成管网漏水。第一，一些管网管道埋设深度不足，供水管网往往埋设在道路下面、房基下面，在车辆行驶负荷等影响下，车辆振动都会导致漏水现象的发生；第二，在城市基础设施建设与规划过程中，为了美化以及其他因素，往往将供水管网设置到其他低下构筑物旁边，两者之间的间距很小，在其他设施运行过程中，难免会破坏管网系统，导致漏水；第三，在我国一些冬季时间较长，严寒的环境中，会造成管线冻结，如果没有必要的防冻措施，在冰冻消融的过程中，很容易受到热胀冷缩的影响，造成管线破裂，最终导致漏水现象发生；第四，由于施工造成的地面移动。城市建设过程中，会出现一些大规模的工程，如地铁工程、下水道工程等，这些大规模的工程施工都需要进行地基深挖或者遮护板施工，对于一些土质较为松软的区域，在施工过程中会造成一定的地面移动，会对同样埋设在地下的城市管网造成影响，严重的情况下，甚至会导致地下水喷出，挤压管网，一些接头就会在压力下脱离，因工程施工不当也会造成水管破裂的问题，导致漏水现象的发生；第五，在管理方面，一些市政管道维修单位，在水管维修工程中应付差事，平时的管道检查也大都流于形式，对造成水管破损的原因不够重视，没有解决问题的源头，导致在修复后的一段时间后又出现同样的漏水问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 控制供水管网漏失的措施

2.1 管材的选用

对于新敷设的给水管道工程和维修工程，必须严格按国家规定执行，从设计选材、接口形式都要精心研究，探索采用新型材料。从目前来看，球墨铸铁管是广泛推广的优质管材，从其材质的特性上看，有强度高、延伸率大、抗腐蚀、抗老化等优点，使用寿命可达50年以上，其接口采用柔性橡胶圈接口，安装方便，应力释放能力强。为了节约金属消耗，国家建设部等有关部门早已提出推广使用新型管材，如PE、UPVC、PPR等管材，该类型管材具有重量轻、运输、安装方便、造价低、耐压强度、流体阻力小、耐腐蚀性强，不影响水质，受到广大用户喜爱。

2.2 向柔性接口发展

过去采用的刚性接口，在管道受压后，极易引起开裂、断裂；特别是在气温变化较大时，产生的热胀冷缩现象后，尤为明显。故采用柔性接口，大力使用柔性接口的管材，能减少这方面因素而造成的漏水。

2.3 有计划地进行城市供水管网更新和技术改造

有计划地进行城市供水管网更新和技术改造，才能使城市供水管网状况不断地得到改善，而且具有较强的应急调度能力，更好保障用水安全。管网改造，应在对城市供水管网进行诊断、评价的基础上，用系统工程的方法，进行整体优化；有计划有步骤更新、改造易发生漏水事故的老旧管段；有针对性采用新工艺、新技术、新材料，进行综合治理；使城市供水管网结构更加合理，更加安全可靠。可根据总体治理目标，按照实际情况，按先易后难、先急后缓、先重后轻的原则分步实施。

2.4 提高给水管道的施工质量

其一，管道基础。管道底部一定要平整，不得凹凸不平、含有石块等物，管身及承口都要切实着地；砌筑阀门井时，在管顶部要留有一定的空隙，以免井壁沉降时压坏管道。其二，管材在运输及堆放时注意不要损坏承插口，铺管前要严格检查管材外观质量。其三，管材在施工前应严格检查内外防腐是否合格，不合格者不予以施工。其四，支墩的设置。支墩的后背内须紧靠原状土，若有空隙要用相同材料填实，以免产生位移。其五，防止与其它管道交叉时损坏给水管道，管道相互交叉时，共净距离不得小于300mm，给水管道应加防护套管，以免沉降时引起集中荷载，损坏给水管道。其六，回填土必须夯实，密度应达90%以上。管道工程竣工后必须进行试压。其七，建筑工程基槽开挖时，应确保基槽边坡距给水管道不小于3.0m，要派专人到施工现场监督。其八，严格按照施工图纸及设计规模施工，不可随意变更设计。

2.5 加强管网巡视队伍的建设

组织巡视人员，对管线进行检查，有利于保护管网安全，降低管道损坏次数和隐患。城市道路拓宽、新建、开发拆迁等原因，造成管道损坏屡见不鲜。对巡视人员，通过管网资料，即时通知施工方，减少盲目施工。对其它管线施工方，构成对给水管网损坏隐患和维护不便等情况应即时给予制止，通知对方整改。对违章用水、私自接水的严格执法，打击盗水行为。

3 结束语

总而言之，供水管网的漏损不仅为供水企业造成了极大的经济损失，也造成了水资源浪费。因此，必须对市供水管网漏水原因进行深入的分析，并采取有效的控制措施，从而推动城市的发展。

参考文献:

[1]蒋春菊.供水管网漏水原因及减少渗漏措施的研究[J].硅谷，2015，03:175+177.

[2]张冠群.探析城市自来水供水管网漏损及控制措施[J].现代经济信息，2015，16:98.

论文作者:陈卓

论文发表刊物:《基层建设》2016年17期

论文发表时间:2016/11/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b053aa950b89e8315021cd40.html