# 安阳市殷都区煤焦化工业园区供水工程可行性分析论文_张宏杰1,武晓2

1.安阳市殷都区跃进渠灌区管理局 河南安阳 455133；2.安阳市幸福渠管理处 河南安阳 455000

摘要：本文针对安阳市殷都区煤焦化工业园区工业用水和改善生活用水的迫切需求，规划了园区工业供水工程和生活供水工程，并通过水源保证、配套工程、环境影响、经济效益、资金筹措等方面进行了可行性分析，论证了安阳市殷都区煤焦化工业园区供水工程建设的必要性和可行性。

关键词：工业园区；供水；工程；可行性

1 安阳市殷都区煤焦化工业园区概况

跃进渠灌区位于安阳市殷都区西部浅山丘陵区，是豫北漳河三大灌区之一，灌区境内的铜冶镇工业发达，全镇建有豫北地区最大的焦化工业园区，年焦炭产量达到240万t，形成了以焦化为支柱产业，以煤炭、洗煤、焦化、铸造等行业为支撑的产业链，规划到2020年实现年产焦炭640万t。目前，该工业园区内煤焦化企业用水主要为抽取地下水。随着园区规模不断扩大，园区内企业用水量逐年增加，同时，由于地下水压采工作持续强化，现有地下水资源量已不能满足园区内企业发展需要；加上煤焦化企业废水排放及废渣堆放，对地下水构成了一定程度的污染，致使园区内村庄生活用水水质无法得到保障。因此，急需在工业园区内规划建设工业、生活供水工程，以实现经济和社会可持续发展，保障群众饮水安全。

2 供水工程规划内容

该供水项目规划主要包括工业供水及生活供水工程。

2.1工业供水工程

工业供水任务为利用跃进渠引入的漳河水，向铜冶镇四大煤焦化企业五个厂区供水，逐步较少地地下水开采量。按照供水水源地划分，规划为合山调蓄池供水工程、跃进渠东干渠供水工程、西积善水库供水工程、西柏涧水库供水工程四个片区。

2.2生活供水工程

生活供水任务为通过新建水厂及管网，将跃进渠水经水厂集中处理后，分别供水至工业园区内的各个村镇，满足群众生活用水需求，保障人畜用水安全。城镇供水布置水厂围墙内建筑物占地面积7503㎡，包含清水池、干化场、折板絮凝平流沉淀池、变配电间、加药加氯间、反冲洗泵房及滤池、门房、综合楼等建筑。

3 供水工程建设可行性分析

3.1水源保证

跃进渠自浊漳河引水，按照《漳河侯壁匡门口至观台河段治理规划》（水规计[1997]295号），跃进渠灌区的引水量为平水年（P=50%）1.15亿m3。根据2012年5月1日开始实行的《浊漳河水量分配意见（试行）》，河南、河北分水比例由以前的2：1调整为3：1，河南分水比例大幅提高，其中多引水量均为跃进渠灌区引水。且灌区将于近期实施跃进渠补源工程，将林州红旗电站和盘阳电站尾水引入跃进渠渠首，年可新增引水量4000-6000万m3。

补源工程实施后，将使跃进渠的引水量得到补充，加上河南河北就漳河引水比例重新调整，跃进渠平水年可引水量由1.15亿m3增加至3.48亿m3，除满足农业灌溉用水外，尚有富余水量，可用于工业生产及居民饮用。

3.2 灌区配套工程完善

设计利用跃进渠干、支渠及灌区配套小型水库向园区内的利源、顺成、鑫磊、豫龙等4个焦化企业共计5个厂区进行供水，供水水源地有足够保证。

3.2.1 利源集团南厂区、顺成集团供水工程

该工程利用跃进渠南干一分支引水至新建合山蓄水池，再通过管道输送至园区内的利源南厂区和顺成2个企业。经调查，利源集团南厂区年用水量为547.5万m3，顺成集团年用水量365万m3。本工程新建引水渠设计流量1m3/s；新建合山蓄水池设计蓄水深10m，蓄水量40万m3；新建提水泵站1座，设计流量0.52 m3/s；新建供水干管设计流量0.18m3/s；新建利源供水管道，设计流量0.18m3/s；新建顺成供水管道，设计流量0.18m3/s。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2.2 鑫磊集团供水工程

该工程设计在跃进渠古井电站尾水渠铺设管道引水至鑫磊集团。经调查，鑫磊集团年用水量为50万m3。本工程供水管道设计流量0.2 m3/s。

3.2.3豫龙集团供水工程

该工程设计从西柏涧水库引水至豫龙集团。经调查，豫龙集团年用水量为50万m3。西柏涧水库是跃进渠灌区的调蓄水库，设计兴利库容10.35万m3。本工程设计自西柏涧水库铺设供水管道，设计流量0.2 m3/s。

3.2.4利源集团北厂区供水工程

该工程设计从西积善水库引水至厂区。经调查，利源集团北厂区年用水量为182.5万m3。西积善水库是跃进渠灌区的调蓄水库，设计兴利库容7.5万m3。本工程设计自西积善水库铺设供水管道，设计流量0.2 m3/s。

3.2.5 生活供水工程

该工程利用新建合山蓄水池，引跃进渠水至新建水厂，经处理后通过集中供水管网向工业园区内村镇及企业进行生活供水。铜冶水厂总设计规模3万m3/d，近期规模2万m3/d。

经水质检测，跃进渠水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的相关要求。跃进渠水可以作为集中式生活饮用水地表水源。

3.3 环境影响较小

在项目施工过程中，施工废水、恶臭、扬尘、噪声将会对周边环境产生不利影响，但不利影响是短期的，通过采取措施和加强管理可以有效地消除和减缓。工程的建设以环境有利影响占主导地位，不存在重大制约性因素，工程建设方案是合理可行的。

3.4 经济效益显著

工程效益主要由直接效益和间接效益两部分组成。直接效益是供水效益，采用影子水价法，即供水量乘以项目区的影子水价。影子水价采用测算用水户可接受的价格0.32元/m3计算（扣除水厂及管网成本），工程经济评价按照《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）进行，按2015年价格作为价格基准年，计算期为32年。经计算工程年供水效益为3743.57万元。间接效益主要是通过工程实施，可以实现区域内水资源的合理配置，减少地下水开采。工程建成后，每年可减少地下水开采11590.00万m3，根据《河南省水资源费征收标准》，水资源费取0.2元/m3，生态效益为3129.30万元。工程效益为直接效益和间接效益之和，共6872.87万元。

经分析计算，经济内部收益率EIRR为12.07%，高于8%的社会折现率指标；经济净现值ENPV为16387万元，大于零；效益费用比EBCR为1.328，大于1，各项指标均满足规范规定，该项目在经济上是合理的。

3.5 资金筹措灵活

工业园区供水工程总投资约7192.70万元，拟采用PPP融资模式。该模式从公共事业需求出发，利用民营资源产业化优势，通过政府与民营企业共同开发、投资建设、维护运营，使合作各方达到与预期单独行动相比更为有利的结果。参与合作的各方共同承担责任和融资风险，在减轻政府财政负担的同时，使社会资源得到更加合理的利用。

4 小结

综上所述，安阳市殷都区煤焦化工业园区供水工程项目的规划实施，可满足工业园区内村镇生活用水安全的需要，满足工业园区发展的需要，可减少地下水的开采，起到保护水生态环境的作用，实现项目区经济和社会的可持续发展。而且，跃进渠补源工程和灌区配套完善的工程设施，可为供水工程的实施提供硬性支撑，环境影响评价和经济效益评价可行。因此，实施该供水工程建设是十分必要的，也是可行的，希望加快实施。

参考文献：

[1]《安阳县跃进渠灌区续建配套与节水改造规划》（2000年5月）河南省豫北水利勘测设计院；

[2]《漳河水量分配方案》国务院于1989年6月3日国发[1989]42号；

[3]《漳河候壁、匡门口至观台河段治理规划》海委、天津设计研究院（水规计[1997]295号）

论文作者:张宏杰1,武晓2

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/10/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b053ee073f2f0c363e15d343.html