# 模板工程施工技术在水利工程中的应用论文_薛忠强

深圳市东深工程有限公司 广东深圳 518000

摘要：模板工程技术是水利工程施工中必不可少的施工项目，但是由于模板工程技术本身的复杂性，使原本就复杂的水利工程施工变得更加困难，对施工质量的要求更高，所以要求施工人员要有过硬的施工技术，并且通过现代化的施工科技相结合，才能够充分发挥模板工程技术的作用，使施工进度进一步加快，使施工任务能够顺利完成。

关键词：模板工程；水利工程；应用

前言

随着现代科技的不断发展，水利工程施工对质量的要求越来越高，在施工过程中要采用先进的施工技术，缩短模板工程施工的时间，加快整个水利工程施工的进度，从而使模板工程能够在水利工程中发挥重要作用，使水利工程施工的成本降低。

1模板工程施工技术的必要性阐释

水利工程项目中的模板工程施工技术包含多项内容包括模板和支板，在施工过程中，要保持模板和混凝土的密切接触，并且模板的规格要与混凝土相配合，才能够更好地实现模板与混凝土的尺寸以及位置上的吻合，从而减少出错的情况。同时，模板的支撑系统能够对模板起到支撑作用，并且通过在施工过程中对模板位置的精确定位，使模板工程能够顺利完成。在模板施工过程中，模板要承受来自外界的载荷力，需要具备相应的强度，才能够满足施工的质量要求。但是在水利工程施工过程中，经常出现模板密闭性差的现象，使模板上的混凝土水泥浆液漏出，影响到模板施工的质量。在这种情况下，水利工程的施工难以确保质量。模板工程的质量很大程度上决定了水利工程的质量，如果模板不具备良好的支撑力，就会在上方混凝土的巨大压力下发生变形，使模板的位置发生变动，影响了整体水利工程的质量，增加了水利工程出现错误的概率，严重情况可出现塌方等现象，造成水利工程施工的严重损失，使水利工程的施工质量难以达到国家相关的质量标准。

2水利模板工程施工技术要点

2.1模板工程安装

模板工程施工过程中需要保证模板良好的强度和承载力，能够承受较大的重量。因此，需要在施工过程中保证模板足够大的表面积。如果施工在基土上进行，基土一定要足够的密实，从而能够承载模板的质量。在拼接模板的过程中，要能够保证模板对接严密，避免漏浆的情况发生。

2.2模板工程材料选择

由于模板在水利工程施工中的重要位置以及发挥的作用，应该具备良好的刚度和稳定性，以及良好的承载力，能够承载较重的质量。同时模板的表面要尽量光滑，拼接过程要严丝合缝，使模板的拼接部位不会出现漏浆现象。模板材料选取的过程中，要充分按照相应的模板施工标准进行选择，使其能够满足混凝土特有的结构和特性，能够在施工过程中充分体现模板的作用，采用合适的浇筑方法，把不同面积的模板应用在不同的工程结构上，同时为了保证模板结构的稳定性，选择钢材作为支架对模板进行支撑。

2.3钢筋材料选择及存放

钢筋材料对于模板工程有重要用途，因此应该在施工单位的材料堆放处存放钢筋原材料，对于水利工程的正常开展具有十分重要的作用。如果没有良好的钢筋原材料存放条件，可以在地势较高的地方或者土质较硬的地方进行存放，避免降水天气由于积水原因使钢筋原材料受到质量上的影响，同时为了避免积水影响，在对放钢筋原材料的仓库以及场地周围挖建排水沟，便于降水的排出，保证存放场地的干燥环境。在放置钢筋的过程中，下面要垫上20cm高度以上的枕木，或者将钢筋放在钢筋堆放架上，也能很好地起到钢筋堆放的效果，并且能够从钢筋堆放架上对钢筋的等级分类以及规格说明上，对钢筋进行更加方便的管理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4钢筋的连接

钢筋的机械连接过程必须符合国家标准，才能够保证钢筋连接的质量。在连接钢筋的过程中，尽量选取受力小的接头处进行钢筋的连接，并且控制接头数量在一定范围内，从而更好地实现钢筋连接的牢固性。在施工过程中，钢筋会受到纵向拉力的作用，从而要确保钢筋的接头连接能够满足受力需求，采取正确的钢筋接头连接方式，使钢筋接头能够更好地满足相应的连接需要。同时，受到压力的钢筋直径在32mm以上时，需要通过相应的搭接方式对钢筋进行正确的搭接，从而使钢筋连接能够保证稳固性。

2.5混凝土裂缝注浆

当前针对混凝土裂缝的处理工作采用广泛的施工技术是环氧脂类高分子材料注浆技术，以其良好的施工性能广受好评。在以往的施工技术中，混凝土裂缝注浆的方式是人工注浆方法，因为很多混凝土裂缝较小，并且直接注入树脂浆液，导致人工注浆过程难免会有所困难。现在采用环氧树脂类高分子材料注浆过程，能够根据混凝土裂缝的情况调整注浆设备的收缩压力，从而使注浆作业得以完成。为了保证注浆过程中的充分性，在注浆的时候要能够控制注浆压力在0.3mpa左右，从而使注浆过程能够保证适当的量，做好注浆过程的恰如其分。

3在水利工程施工中模板施工的内容

3.1钢筋的选择与存储、搭接方式

在施工过程中要首先进行施工材料的全面检查，保证施工钢筋的质量达到相应的施工标准，从而能够保证施工质量。相应的施工材料必须具备合格的质量证明，才能够进入施工现场，参与到施工工作中。在使用施工材料的过程中，要对施工材料的相关参数数据有详细的了解，从而通过对材料的性能进行相应的分析判断，保证材料能够充分利用。施工材料的存储工作要按照一定的标准进行，在存储材料时要做好材料的分类工作，并且按照不同材料的不同性能，把材料放在不同的存储地点。如对于一些容易与其他材料发生反应的材料，应该寻找空旷地点进行单独存放，并且采取相应的措施，保证材料的性能在存放期间不会发生变化。在钢筋材料进行搭接的过程中，要采取有效的搭接方式，从而增强钢筋搭接的效率，目前使用最多的钢筋搭接方式是机械搭接，要注意好机械搭接过程中的接头部分，对接头部分进行良好的处理，使其在各方面都能够与我国的相关质量标准相符合，保证搭接的过程满足相应的施工质量。

3.2材料与施工上的质量控制

混凝土的施工质量控制要从施工材料的控制上做起，能够保证在施工现场材料在质量以及性能上都符合相应的施工要求，从而满足相应的施工条件，保证施工过程的顺利进行。对于施工现场的施工材料，要进行许可证、合格证等多方面的检查，从而使其能够满足相应的施工条件。对于不符合施工要求的水泥以及钢筋材料，坚决不能使用，不能因为贪图便宜而采用劣质材料，从而影响施工质量。在施工过程中对混凝土质量进行控制能够有效控制水利工程施工的效果，从而提高企业的竞争力。同时对于模板施工中的材料，要根据现场施工情况进行认真分析，从而保证施工过程中任务的有效实施，使模板工程施工切实发挥在水利工程施工中的作用。

4总结

由以上的论述可以看出，模板工程施工在水利工程施工中发挥重要作用，在开展施工任务之前，要对施工现场地形、地质以及水文的变化进行分析，确保模板施工工程正确的开展方式，选择合适的施工材料以及施工方式，对模板施工工程的开展采取科学的强化措施，保证水利工程施工过程中模板施工工程的地位。随着我国经济的发展，水利工程越来越发挥着重要作用，相应的施工质量要求也在提高，我们要利用好相应的科学技术，保证水利工程施工的顺利进行。

参考文献：

[1]张会洲.模板工程施工技术在水利工程中的应用[J].中国新技术新产品，2011（23）：116-116.

[2]白娜娜，楚明龙，张永福.模板工程施工技术在水利工程中的应用[J].工程技术（文摘版）•建筑：00349-00349.

[3]郭家玲.试论模板工程施工技术在水利工程中的应用[J].江西建材，2017（19）：121-121.

论文作者:薛忠强

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b07663ddd87670022e099b2c.html