# 混凝土施工技术在建筑施工中的应用夏燕燕论文_夏燕燕

摘要:与传统建筑不同，现代建筑多采用混凝土技术，是整个建筑工程的重点。随着我国经济的快速发展，无论是工业建筑还是民用建筑，都要求具有高质量的结构特征。因此，建筑行业人员应提高对混凝土技术的认识，不断提高专业能力。不仅如此，由于我国经济水平的增强，各种建筑也随着社会的需求不断增加，这就增加了对具体技术的需求。因此，具体技术在当今社会发展趋势下，其行业水平不断提高。采用高级混凝土技术建造的建筑物的耐久性和安全性可以得到保证。不同水灰比的混凝土会产生不同的混凝土强度等级，不同的混凝土强度等级适用于不同的工程要求。为了提高施工过程中的技术可靠性，有必要对混凝土施工技术进行研究，加强对混凝土施工技术水平的控制。

关键词：混凝土；施工技术；建筑施工；应用

1混凝土施工技术在施工的主要应用程序内容

1.1混凝土配置技术

混凝土施工技术在建设项目中,首先,项目的内容应该结合实际情况合理分配的骨料和水灰施工前,根据施工质量和结构的差异,为保证经济效益，使施工质量达到规范要求，需要对混凝土强度进行合理布置。水泥、碎石、细沙的主要组件是最具体,在建设项目要求承载力高的情况下,大量的工作,施工难度高,足够的抗地质和自然灾害,当碎石作为主要的聚合,细沙被选中作为辅助聚合结合的情况,以确保混凝土粘附是足够强大,与此同时,在实际配置中需要考虑交通问题等方面，保证提供个性化、合理的混凝土应用。例如，在高层建筑的施工中，主要选用粗骨料，在硬度和稳定性上选用足够好的花岗岩、石灰石，用细砂等骨料来保证高层建筑更加稳定牢固。在具体的配置中,我们应该注意适当的灰混合,确保混凝土可以快速凝固而考虑耐久性的经济需求,严格控制各种骨料和水,以保证准确的混合比的混凝土性能;同时应注意使用外加剂，如粉煤灰，能有效吸水，增强混凝土的强度。

1.2混凝土浇筑技术

混凝土浇筑工作应结合成型设备及工艺、建筑结构、结构加固等具体方法设置使用。混凝土浇筑技术主要有三种形式:(1)整体分层，主要用于大型施工项目，使混凝土逐层浇筑，第一层均匀敷设后，再浇筑第二层，反复进行，完成所有的浇筑工作。为了保证工程结构的平面尺寸合适，可以从短平面或中平面过渡到均匀浇筑平面。(2)逐层浇筑，主要应用于高层建筑结构工程，工程项目的浇筑工作应逐层进行，从底层到第二层经过一定距离后，直至工作完成。使用这种铸造技术可以精确的控制每一层之间的距离，保证每一个角的铸造，避免遗漏。(3)自上而下浇筑技术，在建筑结构中常用的浇筑方法，但比较复杂，需要保证楼梯表面的接缝处不留缝隙。在浇筑工作中，必须严格按照计划顺序进行，根据混凝土流量，先进行墙体浇筑，然后进行墙体浇筑，而且在浇筑过程中要有较好的连贯性做好，避免中途停顿。由于浇注工艺的复杂性，除了上述三种方式外，还结合了杆、梯等施工方法，以减少缺陷的影响，在分离技术的应用。

1.3混凝土的振捣技术

振捣技术是应用在混凝土浇筑工作之后，使混凝土充分填充到模板内所有角落以及缝隙之内，保证混凝土均匀分布。在振动工作中要注意各种设备的组合，注意施工的具体要点。例如使用插入式振动器时，需要注意振动距离与振动半径之间的精度。普通混凝土应在振动半径1.5倍以内，轻骨料基可小于实际半径，且在施工环节设备中应在混凝土深度50毫米以上，以保证施工效果。另外，还有表面振动器、附着振动器等设备，在起作用时应结合实际情况规范操作。精确控制振捣器的工作时间，不超过合理的振动时间，以免破坏混凝土的均匀性、离析、泛水等问题。在振动过程中，应注意模板、支架、钢筋及预埋件的检验记录。如出现变形问题，应及时处理，保证浇注维修质量。

2房建施工中影响混凝土施工质量的因素

2.1混凝土配合比

科学的混凝土配合比是保证施工质量的关键。如果水泥在混凝土中的比例过大，在搅拌过程中会产生水化热，增加了热量，因此混凝土的温度较高。由于水化热的作用，混凝土内部温度较高，外部温度较低，混凝土内外温差较大。混凝土的硬化是由水泥、沙子和石头造成的。如果水灰比不合理，混凝土硬化时收缩较大，容易产生裂缝。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2混凝土浇筑后的处理

混凝土楼板浇筑后，如果干燥方法不合适，也会产生裂缝。在施工,如果过度的干燥和轧光将导致更多的细骨料,如果浮在表面的地板,混凝土的表面会有一个较高的含水量淤泥层,由于钙之间的化学反应和空气中二氧化碳生产碳酸钙的表面混凝土收缩和混凝土的表面质量很难保证。

2.3混凝土浇筑养护工艺不合理

后期养护非常重要，不当的固化工艺也会导致质量缺陷。如果表面的混凝土楼板是缺乏覆盖,混凝土地板的表面水分会蒸发快,迅速和混凝土的体积会缩小,如果必要的水化不需要维护混凝土硬化过程中,混凝土表面将变形作用下的压力。

2.4施工工艺存在一些问题

在对房主建筑工程进行施工和建设时，施工工艺有着重要的作用和影响。施工技术差会影响房屋的施工质量。模板安装不当。在建筑施工过程中，施工企业没有按照相应的规范操作，导致模板安装不合理，模板制作不严谨，难以达到相应的要求和标准。同时，由于施工中缺乏相应的防护措施，导致其稳定性较差。混凝土浇筑质量差。在施工过程中，过分追求施工进度，混凝土搅拌不合理，并且由于管理原因，混凝土受温度影响，混凝土浇筑质量差。在振动过程中，振动模式不正确，振动不紧凑，这对混凝土的振动施工有很大的影响。

3混凝土施工技术在优化住房建设

3.1优化混凝土施工技术

加强最重要的优化技术优化混凝土施工技术是混凝土搅拌的精确控制,施工质量升级的需求,需要更多的科学数据为具体的准备和混合。根据不同的施工特点和要求，调整混凝土中砂、石、水、灰的比例。在混凝土配合比过程中，需要更准确的数据分析，将混凝土配合比控制在合理范围内。由于混凝土搅拌与凝固的时间差有限，特别是在现场施工过程中，有必要控制好搅拌时间，使混凝土在施工过程中处于最佳状态。在该领域的优化应用中，需要更多有经验的人员来进行搅拌和搅拌的工作，只有将科学的理论与实际的工作经验相结合，才能实现最优施工控制，促进科学技术对混凝土施工技术的推广。

3.2优化地基在混凝土结构中的控制作用

房屋建筑工程中都需要地基来进行质量的夯实与保障，对于混凝土的施工技术创新应用来说，地基的约束影响起到不小的负面影响，如果要减少地基的约束，一方面可以减少混凝土的内部约束。通过对混凝土内部温度应力的控制，可以减少混凝土内部的约束，可以通过一定程度的保温来提高混凝土的温度，从而更好的调节和控制混凝土的内部粘结力。另一方面,必要的条件可以满足通过减少外部约束力的基础,基础施工过程中,需要大量的混凝土倒为了夯实基础,但大量的混凝土浇注将加强的外部约束力的基础,为了减少基础的约束力,混凝土基础可通过设置滑层进行浇筑，以减少基础的外部约束力。

3.3提升对浇筑施工的严格把控

在混凝土施工技术上优化推进严格控制浇注施工，是影响混凝土质量的重要环节。在浇筑过程中，有必要进行优化和升级，为了进行创新性的混凝土施工，浇筑失败会造成混凝土裂缝。在混凝土浇筑过程中，通过在混凝土中插入电流，可以提高混凝土的均匀性。工人可以用塑料薄膜覆盖来保护成品混凝土，在混凝土的完善过程中还需要不断洒水，防止混凝土干燥过快，出现裂缝现象。这是一项复杂而繁琐的工作，需要不断培训新技术工人，才能不断推进项目的建设和完善。

4结论

混凝土施工技术涵盖广泛,包括技术建设、维护管理,只做一个,可以完成混凝土施工技术科学的艰巨的任务,在这个过程中,它是必要的,以确保施工的基本技术支持和管理理论在建筑业的链接,从而实现科学的施工技术的目标。

参考文献

[1]王小莉.浅谈房屋建筑工程中混凝土施工技术[J].河南建材,2018(04):303-304.

[2]吕亚丽.混凝土施工技术在房建施工过程中存在的问题[J].山西建筑,2018,44(20):94-95.

[3]李永强.混凝土施工技术在建筑施工中的应用研究[J].居舍,2018(16):56.

论文作者:夏燕燕

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0813c00993ea73be62654b9.html