# 电力自动化通信技术中信息安全问题剖析及预防论文_苏晓亮

河北蔚州能源综合开发有限公司 河北张家口 075700

摘要：随着我国社会主义建设速度加快，我国电网工程建设规模越来越大，使用人群越来越多，因此对电网信息交流的安全性和隐秘性要求越来越高。现在电力企业不断加强企业内部计算机技术和网络信息技术应用范围，实现网络系统自动化管理，并且逐渐形成自动化管理、控制和运行模式，提高网络数据传输速度，为人们提供多种多样的网络客户端服务，满足人们更多的需求。除此之外，计算机技术和网络信息技术的应用也在一定程度上节约网络系统运行中消耗的物力成本和人力成本，提高电力企业经济效益。但是，近年来，电力自动化系统应用过程中，通讯系统的信息安全问题越来越突出，很大程度上影响信息传输质量和传输效率，不利于企业长效发展，因此，需要对该问题进行深入研究能够提高我国电力企业发展，也能够为社会发展做贡献。

关键词：电力自动化；通信技术；信息安全；问题

1电力通信自动化设备分类

目前，我国电力行业的科技水平不断提升，通信自动化设备的种类随之增加。我国投入应用的电力通信自动化设备主要有与载波相关的通信设备、与微波相关的通信设备以及与光线相关的通信设备。

1.1与载波相关的通信设备

与载波相关的通信设备广泛应用于我国电力行业，且主要特征表现为覆盖范围广泛。日常生活中见到的电力通信设备大多是与载波相关的通信设备，因此这种设备的应用成为了行业发展的主流。它的原理是通过电力通信设备 ` 发出的相关信号判断响应频率。此外，电力载波通信设备被分为接收、调节、控制和监管四个系统，且这四个系统相辅相成。其中，接收系统主要负责接收数据信息；调节系统主要负责调节电力通信设备的信号频率；控制系统主要负责控制电力通信相关设备的频率，使信号始终保持较高质量；监管系统主要负责监控电力通信设备的接收和传送，避免运行过程中出现信号不稳定的情况。

1.2与微波相关的通信设备

与微波相关的通信设备广泛应用于电力行业，但实际应用过程中存在一定的局限性。换个角度来说，与微波相关的通信设备可以用改变频率的方式接收和传送信号，但不会处理信号。

1.3与光纤相关的通信设备

与光纤相关的通信设备是指传送的信号以光纤为传送主体，特殊情况下还可以转换与光纤有关的接送信号。但实际应用中，需要监督与光纤有关的通信设备，以便信号在传输过程中出现问题时予以及时处理，进而保证信号传输的质量和效率。

2配电自动化通信方式比较

配电自动化业务可概括为“三遥”：遥信、遥测、遥控。配电自动化业务对传输带宽要求不高，但由于配电自动化覆盖面广、设备多、种类繁多，要实现配电自动化首先要解决可靠性通信问题。需保障能在恶劣天气下正常工作，抵抗高电压、大电流、雷电等强电磁干扰，故障率及中断时间必须尽量低，具备通信系统监测功能，并不受网络结构变化和单点故障的影响。在满足可靠性供电的基础上，选择合理的通信方式完成配电自动化系统建设尤为重要。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

EPON 光通信方式具有传输质量好、中继距离长、不受大电流等干扰影响、运行费用低、技术成熟、安全性高等诸多优势，但由于光纤铺设成本高导致组网成本偏高，适用于配电主干线路，对于具备预埋光缆、与主网架同步建设光缆的情况，新建配电线路应优先采用 EPON 方式进行业务承载。

安全性、可靠性、实时性要求相对较低情况下，一般采用无线专网或无线公网通信模式。无线专网方式组网成本低，运维方便，但受天气、地形、建筑影响大，且需要专用的通信频段，通信制式更新换代快，目前还处于试点应用阶段，建设及运维模式仍然存待进一步探究。无线公网方式租用运营商网络，运营成本低，但安全性不佳，运维受制于运营商，抢修响应不及时，作为电网企业通信网络逐渐完善中的一项过渡方式，已基本退出。

电力线载波通信方式通道利用一次线路，施工简单，受配电线路运行情况影响，适合实时性、并发性要求不敏感的使用场合，对电能质量有一定影响，在目前配电自动化建设中基本停用。

工业以太网方式在实时性、可靠性、安全性、带宽、技术成熟度及产业链等方面具有优势，但设备成本高于 EPON，适用于节点较多、通信距离较长的业务场景。

3电力自动化通讯技术中信息安全对策

3.1多层次加密无线通信系统

链路加密、节点加密和混合加密方式是目前网络信息加密最常用的三种加密方式，在系统中心站的节点采用相互不同的加密手段进行加密，增加节点的安全性，一旦有外界入侵者试图攻击节点时，破解节点的加密系统需要较长时间，能够为工作人员处理问题争取时间，将外界入侵者造成的危害损失降到最低，最大程度保证系统中心站的安全。数据传输的加密方式采取同一密钥加密办法，结合节点相异加密办法能够组成混合加密办法，增加外来入侵者攻击难度。此外，在加密过程中，应该合理选择加密算法方式，例如运用摘要算法能够保证数据不被篡改或者出现重发情况等。

3.2加强应用管控，避免非用户访问

现在经过研究和试验结果发现，在电力系统终端和网管终端安装防违规外联程序能够有效避免非用户访问内部系统，一旦有非用户试图访问该系统系统，将自动开启阻断功能，将入侵者隔绝在系统之外。此外，必须严格维护用户准入制度，加强用户口令管理，强制口令定期更新，控制远程维护授权管理。

4维护技术

针对远动设备硬件以及软件故障所引发的信号传输问题，应当通过定期检查维护自动化通道的方法来解决，检查过程中要求工作人员清楚技术设备的运转情况，出现异常运转需要及时采取有效的方法进行处理，除此之外，还要保证设备的各项技术参数处于正常状态，出现不统一问题时及时纠正，各项参数统一是通信自动化通道稳定运行的基础。

设备故障维护过程中首先检查通信设备接口的情况。通信系统的正常运行要借助通信设备来完成，因此通信设备上往往存在较多不同的接口，这些接口与通信系统的基础设施相连接，接口出现异常将直接影响到通信系统的功能，因此在通信系统出现故障时首先要检查通信设备接口情况，综合分析故障产生的原因，排除接口问题后可以对各项系统参数展开分析，选用分段自环的方法检测各项系统参数，检测对象为不统一的信号，将引发通信故障的原因找到来并使用科学的方法进行处理。在日常通信设备运行的过程中，更需要做好各方面统计工作，对于系统的运转情况详细进行掌握，一旦存在有异常情况以及疑似异常情况则需要立即进行维护与分析，以提升通信设备运行效率。

结语

综上所述，电力自动化通信系统虽然能够加快数据传输，满足人们各种需求，但是目前数据安全性也存在较大的问题，本文笔者对该问题进行分析，发现电力通信系统中主要存在系统工作站安全漏洞和网络终端违规访问两大问题，并提出多层次加密和加强应用管控两大解决办法，能够保证电力通信系统在运行过程中的信息传输的安全性得到提高，促进社会安全发展。

参考文献：

［1］邹海英，程刚．电力自动化通信技术中的信息安全问题研究［J］．科技创新导报，2018，15（04）：8－9．

［2］李波．电力自动化通信技术中的信息安全问题［J］．通讯世界，2017（22）：213－214．

［3］杨志强，杜巍，鲍可凡．电力自动化通信技术中的信息安全问题研究［J］．信息通信，2017（10）：176+178．

论文作者:苏晓亮

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0973784374a765392c9c96b.html