# 新时期农配网工程建设管理要点分析论文_温志中,孙安营

(国网河南省电力公司南召县供电公司 河南南召 474650)

摘要：随着我国科学技术的不断发展，人们的生活质量得到了较为显著的提高，人们对电能的需求也在不断的加大，这也在一定程度上促进了我国电力事业的发展。在电力系统的组成中，农村配电网起到了非常关键的作用，农村配电网与电力系统的安全运行有着密不可分的关系。目前对于农村配电网进行多次的改造之后，虽然与以前相比有了相对较为明显的优化，但是还是存在一些问题，本文通过对新时期农配网的管理要点进行了较为深入的分析，进行了详细的论述。

关键词：新时期；农配网；工程建设；管理要点

引言

近几年，我国新农村建设步伐在不断加快的过程当中，农民的生活质量也在很大程度上得到了提高，农村用电需求量也逐渐加大了，农村配电网规模自然而然也在逐渐扩大，与此同时对于农村配电网供电质量进一步提出了更高的要求。从目前实际情况来看，我国农村配电网供电的整体水平相对来说都比较低，为了对于农村配电网的改造成果进一步进行巩固，那么就应当在农村配电网建设管理方面不断地进行加强，从而使得农村配电网安全运行从根本上得到了有效保障。由于新农村建设的速度非常的快，所以对于农村配电网工程建设管理研究全面进行加强具有极其重要的意义。

1农村配网工程建设管理中存在的问题

1.1农网结构、布局的合理性有待提升

农村人民的生活水平不断提升，农村配电网负荷快速增长，给农网带了很大的压力。由此来了一系列的问题：负荷过大造成设备故障，对电力用户用电电压造成影响；农网运行线损过大，故障频繁；线路分布不合理，超半径供电、迂回供电现象严重。

1.2需要进一步提高农配网结构与布局的科学性与合理性

当前时代之下，农村人民的生活质量在一定程度上得到了提高，农配网负荷的增长速度越来越快，与此同时给农配网造成了非常大的负担。从而引发了很多问题:农配网的运行线损非常大，经常发生故障现象;农配网的负荷量非常大，会给相关用户用电电压在一定程度上造成影响;没有对线路科学合理地进行分布，经常出现迂回与超半径供电现象。

1.3高次谐波现象

应新农村建设的要求，一些中小型企业落户农村，成为农村电力耗电大户。在一定程度上导致农村电网中无功运行功率上升，出现高次谐波，对供电质量造成了很大影响。

1.4农网配电变压器配置也不是非常的合理

当前部分地区的配电变压器容量和实际电力负荷之间不是非常的匹配，这样就使得农网配电变压器的负荷运行远远大于经济负荷运行，对于农网运行的安全性在很大程度上造成了影响，加长了空载时间的同时，所出现的线损现象也十分的严重。

2新时期农配网工程建设管理要点分析

2.1对农网线路电压、配电变压器容量进行合理的调整

为了能够满足农网经济运行的要求，需要强化农网工程规划，具体表现为：根据农村实际的电力负荷情况，对线路电压进行适当的调整，具体调整需要通过对变电所主变接头的调整来实现，是农网线路电压始终处于经济运行的状态。在农村用电负荷低谷期，适当的降低电压，采用接近下限的电压运行；在用电负荷高峰，适当的提升电压，降低线损；现阶段，农网配电变压器的安装位置以及容量存在不合理现象，造成电压器运行的不合理性。并且农村用电存在峰谷差异性强、季节性强等特点，造成空载时间过长。这就需要选择适当的电压器容量，提高配电变压器的负荷率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2合理有效地调整农村配电网线路负荷、变压器的容量和电压档

如果想要使得农配网的经济运行要求从根本上得到满足，那么前提就是应该全面加强农配网工程规划，具体表现在了以下几个方面:第一方面，对于农村电力负荷的真实情况进行全面了解，在此基础上适当的调整线路电压，在进行调整线路电压的实际过程当中应该先调整变电所主变接头，从而使其得到实现。如果农村用电负荷处在低谷时期的话，在这个时候把电压适当的降低，对于接近下限的电压运行进行采用，如果农村用电负荷处在高峰时期的话，在这个时候把电压适当的提高，从而能够降低线损。第二方面，当前形势之下，农网配电变压器的容量和安装位置存在着一些不合理现象，从而使得电压器的运行也缺乏科学性与合理性。除此之外，农村用电具有很多特点，比如季节性相对来说比较强与峰谷差异性非常大等等，这样就导致空载时间过长，所以在选择电压器的时候，应该对其容量进行全面考虑，最终使得配电变压器的负荷率得到了提高。

2.3加强对农网谐波的治理

为了保证农网供电质量以及供电的经济性，需要加强农网的无功补偿工作以及谐波治理，提升电力设备运行的稳定性，降低电网系统的能量损耗。若为了防止由于幅值变化较大且伴有多次谐波的大功率冲击型负荷的情况，而出现电网电压、电流波形畸变较大的现象，应选用兼有谐波治理功能的动态无功补偿装置。通常来说，抑制谐波可以通过两条途径，一是在电网中设置谐波补偿装置；二是在农网改造工程施工中，尽可能使用不产生谐波的电力设备。

2.4科学的设计农网线路

农村配电网改造工程中，为了能够保证农网实现分区、分层、就地平衡运行，降低线损，增强农网运行的经济性，可以对农网实行全网无功优化技术以及控制技术，对电网无功电源进行优化。农网配电系统分布地域广阔，在工程设计阶段，可以采用多种灵活的设计方法，线路也不仅仅局限于架设这一种方式，还可以通过敷设入地、入墙，还可以通过线路通道等方式进行设计，提高农网线路的合理性，节约资源，提高经济效益。

2.5农村配电网工程安全管理措施

新时期下，在进行建设农配网工程的一系列过程当中，必须要把以下几个方面的工作做好:第一方面，要强化农村配电网施工安全管理机构，把安全责任彻底落实到每个人身上，特别是领导干部、站所长、“同进同出”各级人员要履职尽责。第二方面，要全面筑牢安全生产三道防线，农村配电网工程相关负责人员应该定期对于施工人员进行安全知识方面的教育，提高全员安全意识。着眼于全年安全目标，不断夯实安全基础，要加强学习，提高认识，筑牢安全生产思想认识防线;要理顺工作流程，落实各种措施，筑牢安全生产工作防线;要层层包保，各负其责，筑牢安全生产责任防线，确保企业长治久安。第三方面，要树立隐患就是事故的观念，坚持问题导向，系统梳理和分析安全检查出的各类问题，落实责任、明确期限、整改到位。针对山区要开展雷区、暴雨区、行洪区地段线路、杆塔等设备清查，采取基础加固、加装拉线等有效措施，确保设备运行安全。第四方面，农网改造“同进同出”安全员，必须整天守候在施工现场，一旦发现存在安全隐患的话，应该立刻让施工人员对其进行处理。第六方面，应当建立一项奖罚制度，奖励那些没有违反安全措施的施工人员，处罚那些违反安全制度的施工人员。第五方面，应该把避雷装置设置在农村配电网系统当中，与农村的真实情况进行充分考虑，然后选择合适的避雷装置，与此同时还应该把接地安全防护工作做好，在最大限度上减少投资。

结语

总而言之，配网工程建设管理非常的复杂，与农村电网供电经济性与质量之间有着直接密切的联系。农配网工程在实际管理过程中，除了要求相关管理人员与施工人员应当具备相对来说比较高的素质之外，而且还应当提高对于新工艺和新产品以及新技术的应用，使得农网建设的经济性与环保性以及科技性从根本上得到了实现，从而为我国农村电力事业的发展做出了巨大贡献。

参考文献:

[1]张亮.简议配电网在农村的管理与规划[J].城市建设理论研究：电子版,2014，24（36）:45-46.

[2]贲华民.配电网规划管理[J].科学中国人,2014，12（19）：121-123.

［3］夏冰．探讨电力建设中配电网工程管理［J］．电源技术应用，2015(12)．

［4］梁志伟．浅谈县级供电企业配网工程管理［J］．科技与企业，2016(36).

论文作者:温志中,孙安营

论文发表刊物:《电力设备》2018年第26期

论文发表时间:2019/1/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0e4f63f154862c20cc812a7.html