# 城市住宅燃气管道工程的施工安装技术论文_张晨

菏泽中石油昆仑燃气有限公司 山东菏泽 274000

摘要：燃气管道工程是城市建设过程中的重要内容，会影响到人们的生产生活，需要积极开展全方位的设计和控制工作，按照规范化、标准化要求实施建设作业，保障燃气管道工程的安全性和可靠性，减少一些不良情况的出现。城市住宅燃气管道安装中，对于施工单位提出了较高的要求，施工单位要结合住宅基础要求，全面管控燃气管道工程建设与施工效果。

关键词：城市住宅；燃气管道；施工安装技术

1城市住宅燃气管道工程安装技术的重要性

燃气和电力能源、水资源都是现代城市建设过程中的基本能源，其在改善城市建设环境、便利人们生产生活等方面发挥着积极作用。如果燃气管道工程出现泄漏问题，容易引发一些火灾、爆炸以及中毒方面的恶性事件，带来较大的危害。现代生产生活水平逐渐提升，人们关于住宅建设的要求不断提升，燃气管道工程是城市住宅建设过程中的重要内容，需要积极采用科学先进的安装施工技术，才能够良好改进管道工程，提升管道工程的总体安全性和可靠性。燃气管道工程在长期的安装过程中，存在着影响装饰效果的问题，随着人们住宅要求的提高，燃气管道工程在保障安装质量的同时，还需要提升总体的美观度。科学合理的安装技术可以实现城市住宅燃气管道工程的施工要求，给人们生产生活提供良好的保障。

2城市住宅燃气管道工程安装施工技术

2.1管道焊接技术

氩电联焊为主要焊接管道工艺，焊接工人需熟练辨识焊接材质、规格、温度和间层温度。要想焊接材料选择合理，就必须保障焊接材料的工艺性能、抗裂性能和机械性能，只有这三个性能达标才符合安装要求。在参数选择时，要考虑焊接管道的形状系数、熔合、线解量。焊接主要以平焊电流为主，且由板厚决定焊接层数，此外，焊接后还要对焊口的正常性，极性的准确性和连接的牢固性进行检验。

2.2管道铺设技术

在铺设管道的过程中，需标注合理的标高以及深度，确保沟内清洁。放置管道前，在沟底铺设细沙0.2m，将管道抬入或吊入沟内（管道与沟底的距离不得低于0.5m），再用沙土填满空隙。如果发生沟内积水等问题，要立即将水抽干，并用端帽封住敞口管，确保管内干净整洁。如果燃气管道没有达到设计要求的填埋深度，则应该增加套管进行砌管保护，并于套管两侧添加沥青油麻。此外，还要对燃气管道防腐层的外观进行检查，用检漏设备进行电火花检漏检测，达到预防管道漏洞、保证安装效果的目的。

2.3土方工程施工技术

管沟挖掘。放线过程中，结合所设计好的施工图纸开展放线工作。相关施工数据表明，施工人员在开展施工活动前，必须要对施工现场的桩点位置有一个详细的勘察，以确保现场桩点位置能够与图纸曲线位置相互对应。在进行放线时，如果其桩点长度远远超过所指定的位置时，那么可以对导线点进行加密，从而达到辅助放线的理想目标。在确保检查准确无误后，选择科学合理的管沟挖掘位置和挖掘深度。在进行管沟挖掘时，必须要严格按照施工图纸的具体要求标准来开展施工活动，确保施工设备之间能够协同操作。对于管沟两侧的堆土高度，要尽可能地控制在1400mm到1600mm左右，并且其堆土位置要采用彩条布铺设的方式以进行保护。与此同时，要控制好堆土量。如果其堆土量过大的话，那么必须要及时将其运输出去，以确保施工现场的有序性和干净整洁。除此之外，在管沟挖掘过程中如果出现淤泥的话，那么必须要对以进行及时处理，或者可以用砂石来替代，以便于能够提升土质的硬度和强度，还可以有效避免塌陷现象的出现。

管沟回填。在对管沟进行回填时，要保证地基的平整性，不要有硬石的出现。当面对这种地基时，要将适量的细沙铺设到硬石上，并且将回填土分层夯实，其每层的厚度要控制在0.3m左右，从而确保管沟回填的均匀性。

2.4室内燃气管道安装技术

2.4.1立管引入技术

在城市住宅室内安装燃气管道，要避免一些具有侵蚀性的空间和进出口位置，尽可能选择便于后续维修作业的位置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当引入点无法选择到最佳位置时，可以从建筑楼梯间进入到室内的方式，而通风阀门需要在室外加以安装。对于密闭室内环境来说，同样可以装入燃气管道，密闭室需要安装好通风口，通气时间保持在每小时3次以上。燃气管道引入工程墙和管沟时，将其安装在管道套管的里部。

2.4.2活接头装置安装技术

城市住宅燃气管道工程安装的过程中，需要控制好活接头装置的实际安装效果，其中的垫片厚度控制在1.5mm范围内，合理把握好垫片的材质，要避免选取一些具有燃烧特性的材料。丝扣球阀之后，及时安装好相应的活接头，将其两者之间的距离控制在31cm。

2.4.3燃气管道和法兰互通安装技术

推进燃气管道工程安装作业的顺利开展，需要充分关注到法兰方面的安装效果，使得法兰和管道之间保持着良性互通。

（1）控制好法兰安装质量。根据钢管材料确定好法兰的材料，将公称压力和额定公称压力控制在一致状态中。法兰焊接中采用平焊的方式，确保法兰口和相通的钢管口相符合，互通环节中使用双面电焊方式。具体安装法兰的过程中，需事先确定好相应的防火分区，安装人员在防火分区内开展作业活动。

（2）控制好封闭性法兰的安装效果。钢管和法兰互通之前，检验好法兰封闭垫片，并实施封闭性检验工作，当其合格之后才可以开展后续作业。如果经过检验发现法兰封闭垫片有严重划痕或者斑迹，应该及时加以更换。

（3）选择最佳的法兰垫片。充分控制好法兰垫片和封闭面，在中心位置设置垫片，使其保持着良好的紧固性。材料选择的过程中，不仅要选择和钢管材质相同的材料，同时还要选择不可燃的材质，并控制好法兰垫片和密封面的尺寸，使安装中间线具有一致性，减少有位置偏差的情况，使用石绵材质垫片情况较多。

2.5阀门安装技术

（1）细致检验阀门，重点观测其质地、型号、承受能力，使其适应设计要求。同时还要检查好阀门是否存在损坏问题，包含封闭面、阀门表面以及内圈方面；检查阀门焊面是否有气泡和裂痕方面的不足，有此类现象的存在需要及时更换阀门。

（2）结合施工图纸开展细致查验活动，重点检查阀门的口径、薄厚以及和法兰的距离。

（3）控制好阀门安装的实际高度。阀门的设置主要是为了后续维修作业的顺利实施，因而要尽可能将其设置好合理的高度和位置，普遍施工中将其布置在距离水平地面1.2m的范围内，当阀门高度超出1.8m，需要使用集中安装的方式。

（4）针对阀门设置的各项技术要点加以综合控制。当螺丝、法兰和阀门与管道保持着相通状态，需要将阀门设置在关闭状态中；而采用焊接方式加以相通处理，需要将阀门控制在打开状态中。法兰想要和钢管互通，需要设置好法兰和阀门处在平行状态中，将其误差控制在2mm范围内。为良好发挥阀门的作用和优势，应注重避免绳索套在转动机器方面的情况，减少受力太多出现损坏的情况出现，更好保障阀门的安全性。

结论

为保证城市居民都能安全、放心地使用燃气，施工单位就必须配有过硬的技术和严格监管制度，工作人员恪尽职守，熟练掌握安装与施工技术。管理人员做好监管工作。只有这样，我国的燃气管道工程才能提高到一个新的高度，为我国燃气技术发展奠定坚实的基础，尤其是随着“一带一路”倡议合作的广泛开展，未来我国燃气技术出口也将成为必然，这也为我国城市燃气管道的安装与施工关键技术的发展塑造了良好的前景。

参考文献

[1]代梅.城市燃气管道安装关键技术及施工管理要点阐述[J].中国石油和化工标准与质量，2017，37（22）：61-62.

[2]沈振国.城市燃气管道安装关键技术及施工管理要点[J].中外建筑，2018（4）：162-163.

[3]汪柱宁.城市燃气管道安装技术和施工管理剖析[J].建筑工程技术与设计，2018（36）：00171.

[4]安姗.城镇燃气管道施工技术要点及相关问题研究[J].低碳世界，2017（26）：190-191.

论文作者:张晨

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年15期

论文发表时间:2019/10/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0e796597a672233a23cfbfd.html