# 雷诺护垫技术在河道护坡工程中的应用分析论文_崔天庆

广东省水利水电第三工程局有限公司 广东东莞 523000

摘要：雷诺护垫技术具有整体性好、柔韧性强、抗冻胀性、耐久性好、透水性好、适应性强，操作简单、成本低的显著特点，在河道护坡工程施工中得到了越来越广泛的应用。本文通过工程实例，具体的分析了雷诺护垫技术在河道护坡工程施工中的优点、施工工艺以及生态意义。

关键词：雷诺护垫技术；河道工程；护坡工程；应用价值；应用方式

天然河道受到水体和自然环境因素的影响，大浪的产生就会对船的航行以及河岸结构造成影响，所以，一般会建设河道护坡工程来改善河岸两边土体承受能力低的情况，雷诺护垫技术是当前河道护坡工程建设中较为常用的一项技术，它的运用开创了河道护坡工程的新模式。

一、工程概况

某堤防工程位于黑龙江省黑河市逊克县，包括18.2公里堤防及相应的护坡、护岸、建筑物、交通工程等。堤防防洪标准为50年一遇，堤防级别为2级。大堤的迎水坡面全部铺设雷诺护垫，约有10万m3，雷诺护垫规格为23cm厚，内部每间隔1米采用双隔板隔成独立的单元；宽度为2m，长度为6m；长度、宽度公差±5%，厚度公差±2.5cm，雷诺护垫为一次成型生产，除盖板外，边板、端板、隔板及底板间不可分割。雷诺护垫的结构如下图所示：

二、雷诺护垫技术的优点

雷诺护垫技术简介

雷诺护垫护坡网格呈现六边形状态，一般使用具有防腐性能的低碳钢丝作为主要材料，使用特定的机械将其编织成网笼，而后在网笼中填充合适的石料，一次作为护坡体，这就减少了混凝土的使用，由于使用的是天然的石料，所以其环境污染性较低，同时，在工程建设完成之后，还可以在护坡表面种植植物，提升工程的稳定性并改善水体生态环境。

整体性好、柔韧性强

河道护坡工程施工采用雷诺护垫技术使用低碳钢丝支撑笼，填充石料敷设成为护坡，其整体性就比较好，一般不会出现裂缝和大面积疏松的情况。经过防腐处理的低碳钢丝本身具有良好的柔韧性，难以被石料的棱角所切割损伤，也不会轻易因施工操作出现损坏，地基的不均匀沉降导致的撕裂力也不会对其产生过于明显、强烈的影响，可以经受高低温的变化，适应性非常好。

抗冻胀性、耐久性

雷诺护垫的良好材质给予它地方低温冻害的能力，能够适应冬季的低温，不会出现冻胀问题。雷诺护垫技术所使用的施工材料具有较高的防腐性，所以使用寿命比较长，而制作的低碳钢筋网络属于封闭体，其中的石料也不会受到太大的影响，其使用寿命高达50年以上。

透水性好、适应性强

雷诺护垫单体为六边形结构，而使用的石料多为粗料，所以具有良好的透水性。一旦出现涨潮、雷雨等情况，护垫自身就可以排除大部分的侵入水分。雷诺护垫技术具有较高的适应性，对施工场地的要求非常低，在一些地区，网笼中的石料甚至可以就地取材，节约了大量的施工成本。雷诺护垫可采用吊装法、拖排法等进行水下施工受水位高低、季节变化影响小。

操作简单、成本低

雷诺护垫技术的工艺实施非常简单，大部分的施工工作和准备工作都可以施工机械完成，而且不受到季节的限制，人工在其中主要起到机械控制和施工调整作用，专业性和难度都比较低，按照施工要求展开施工即可。另一方面，雷诺护垫技术减少了混凝土的使用，所以一系列的材料购买费用、人工费用、机械费用都节约了下来，成本也比传统的护坡工程低了很多，从其性质上来讲，雷诺护垫自身的寿命和效果都更加好，抗害能力强，后期的养护和维修成本也更加低。

三、施工工艺与技术实施要点分析

施工工艺

雷诺护垫护坡的施工工艺流程为：施工准备 - 测量放样 - 整理边坡 - 铺设土工布 - 雷诺护垫组装 - 雷诺护垫安放 -装填石料 - 封盖。主要工序现场施工如图所示：

技术要点分析

1、整理边坡。整理边坡主要包括：平整边坡、清洁边坡杂物、保持边度倾斜度和水平度一致，减少角度差异。施工人员需要将边坡中的植物根茎清理干净，避免植物的生长对护垫结构造成影响；其次，应当将松软的土壤、淤泥等清除干净，而后使用合格的土壤填充边坡，保持其平整度。回填土壤的塑性指数应当在10-20之间，而后对回填的土体进行压实，使之与原本的土体保持高度的整体性，压实度应当超过0.9，一般采用分层碾压方式。

2、铺设无纺布。无纺布的敷设要求质地、厚薄度做到均匀一致，不循序出现皱波现象，土工布之间的衔接长度应当在大于30cm，并且不超过40厘米，顺坡铺设长度要求超过护坡工作面50-100cm之间。

3、雷诺护垫的组装。护垫的组装要求形状规则——六边形，结合点之间要牢固可靠，相互垂直的面板在水平度上要保持一致。首先取出一个完整的护垫单元置于平坦坚硬的地面上，用钳子或人工脚踩的方式矫正弯曲、变形的部分，立起隔板及前后面板，隔板及面板均应垂直于底板。使用木板压制板面的底部边线，同时进行起板操作，起板的告诉必须保持高度一致，最后使用延长段钢丝进行固定。

4、雷诺护垫的安装。护垫的安装必须每个板块的衔接要摆列得整齐有序，尽量缩小板面的缝隙。顶部使用木桩钉钉加固即可。

5、装填石料。施工时应从坡脚逐格往坡顶方向进行石料装填，同时为了避免单边装填所引起的边板弯曲变形，相邻隔板、边板两侧的石料也宜同时进行装填。雷诺护垫的表面部分宜选择粒径较大、表面较为光滑的石料进行摆放。石料的长期的使用过程中难免出现沉降，所以，一般会超高2.5-4cm进行石料填充，这个步骤由人工操作，主义控制石料之间的缝隙，最大限度的保持其表面平整。

封盖。封盖之前应当对之前的系列施工进行检查，查看板材是否存在卷翘、弯曲等问题，一切确认无误之后进行盖板。

三、护坡雷诺护垫技术的生态意义

一般的护坡结构在使用时间久远之后，很那抵挡水体的侵蚀和自然条件的干扰，从而使用河岸出现变形，土层构造发生变化，而雷诺护垫具有良好的性能，能够避免这些问题的发生，保护河岸土体构造，维持河岸植物的生长，优化河岸生态环境。避免使自然河流出现渠道化和非连续化的态势，不会拦截天然径流土壤水分与河水可以交换。对于生物群落至关重要的营养物质可保持输移的连续性，进行交换、扩散、转化、积累和释放。沿河的水生与陆生生物随之生存繁衍，能够调动自然生态因子，与环境保持高度亲和。

结束语：

河道建设是保障河道运输能力的重要工程，河道护坡工程则是河道工程的重要组成部分。雷诺护垫技术在保障河道护坡工程质量的同时，还对周围和水体环境起到了保护作用，具有较高的推广使用价值。

参考文献：

[1]刘琼；张晨曦.雷诺护垫技术在河道护坡工程中的应用及其生态意义[J].湖南水利水电，2010（03）：230-231.

[2]徐秋实.格宾挡墙和雷诺护垫在习水河河道治理工程中的应用[J].河南水利与南水北调，2014（04）：125-126.

[3]邓丽；张柏英；李星；卢涛.波浪作用下雷诺护垫护坡的设计与应用[J].水道港口，2013（03）：422-423.

[4]潘美元；肖庆华.雷诺护垫在生态护坡中的设计方法[J].中国水运（下半月），2011（12）：514-515.

论文作者:崔天庆

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/7/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0e7b6a438547eec4bdaaddb.html