# 烧结自动配料优化论文_陈彩霞

南京钢铁集团有限公司 江苏省南京市 210035

摘要：在充分熟悉、消化吸收程序的控制思想，提升优化配料控制程序的功能。使增加的功能与原有控制思路无缝结合，更加适用现场的操作、维护需求。

关键词：自动配料；配比波动

1、前言

为了保证烧结矿化学成分和物理性质稳定，合乎高炉炼铁的要求，并使烧结料具有足够的透气性，以获得较高的烧结生产率，必须把各种不同成分的含铁原料、熔剂和燃料等，根据烧结过程的要求和烧结矿质量的要求进行精确的配料。混合料中的配碳量与铁精矿粉特性有关。由于各种铁精矿化学成分和物理性质不同，因此混合料的配碳量也各不相同。所以各地烧结厂通过科学实验和生产实践找出自己的最佳配碳量。配碳量过高过低都直接影响烧结矿的转古指数、脱硫率和FeO的含量。因此确定精确的配料比对烧结矿产量、质量影响极大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、现状

目前配料系统运行时存在的缺陷有：1、校称时，自动配比系统将所校称的流量计入总上料量，引起其他原料的上料量变化，从而影响各原料的配比。2、每次混匀料换堆时铁精矿化学成分波动极大，系统原有的自动配比计算达不到生产要求。需要增加在自动配比功能下某种原料相对应计量称的配比单个输入。实现根据化验成分的人工干预功能。

3、目标

1、保证在校称时，各物料配比稳定，使配料过程不受影响。

2、实现自动配比时，可根据现场矿堆品种更换时，增加部分人工干预功能

4、总体方案

4.1技术方案

通过前期与主控沟通，以及在校称时对程序的在线监控，

一、针对校称引起的配比波动可做两套方案：

a、在校称时增加操作功能，由主控工通过画面操作将自动配比闭环控制改为暂时的人工配比

1、在监控画面上增加校称时，各物料转为配比转为手动功能，使之不参与自动配料的闭环控制计算，从而不受校称皮带的流量影响。

2、在程序中，编制程序段，在仪控画面按下手动控制时，自动存入当前流量到设定流量，从而免去手动输入设定流量。且保证了在手自动切换时不引起料流波动。

b、继续保持保持校称时整个配料系统的闭环控制，通过程序修改将所校称脱离闭环控制计算。此法效果更好，程序前期判断及修改调试工作量大。且在正常生产过程中进行修改调试不可控因素较多。

二、针对在自动配比运行中增加人工干预功能

增加在自动配比功能下，对某种原料相对应计量称的配比进行单个输入，可通过在仪控画面上增加手动输入功能，再在程序中通过对同一种物料之间进行手动输入配比计算来实现。

4.2 方案实施效果

在充分熟悉、消化吸收原程序的控制思想下，将两种可选方案融入原先的控制系统，操作工可根据实际操作需要更加机动灵活、及时的进行选择控制模式，尽量减少停机时间。总之，自投入使用后，未出现因校称未及时沟通而造成生产配料波动情况，操作工也能根据堆料质量的变化进行手动干预部分配料配比，从而保证了烧结矿的质量，保证了生产的稳定运行。

参考文献

[1]烧结原理与工艺.王振龙主编.

论文作者:陈彩霞

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年14期

论文发表时间:2019/10/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b0ebb68a054606dce640be9d.html