# 房屋建筑工程基坑降水技术在施工中的应用分析论文_杨朝红

山东同力建设项目管理有限公司 山东淄博 255022

摘要：在建筑工程施工中应用基坑降水技术可以充分降低受到动水压力的影响发生流砂的状况，进而有效增强基层施工中的安全性。通常，我们称工程项目基坑降水技术为降水工程，其可以有效防止基坑中发生浸水状况。我们有必要采用相应措施解决降水及排水问题，才能确保施工的良好效果。本文对基坑降水的方式进行了分析，又分析了基坑降水技术的应用，以供参考。

关键词：建筑工程；基坑；降水技术；应用分析

前言：近些年来，我国社会经济的增长呈现飞速，使人们的物质生活水平也出现了天翻地覆的改变，我国城市化发展也在逐渐加速，各式高楼大厦拔地而起，带动了建筑行业的发展热潮。可是，现阶段的部分建筑工程施工中常常会发生基坑的意外事件，例如：管道碎裂、坑壁塌陷、坑底失衡、下水管道爆裂等各种工程意外事件。要想建筑工程在基坑施工中避免发生这类对人类的人身安全及财产安全的意外事故，有必要加强基坑降水技术的应用。在工程建设基坑施工中采用基坑降水技术能够保证施工安全。

1房屋建筑工程基坑基坑降水的方式

1.1轻型井点方式

基坑降水中轻型井点的方式在使用中拥有较强的经济性及较高的安全性能，还具备施工便捷的优势，若是施工场地的土层具有较小的渗透系数，就能够确保不同部位的气密效果，从而明显提升了工程的施工质量。为了充分保障施工的质量及效果符合施工要求，我们必须根据工程项目的特点或是基坑的情况进行准确的处理。水泥工程有其自身的特征及平面的实际尺寸，一般设置井点时都是呈现环形状态，一般它是由井点管，集水主管和泵送设备组成，比如，基坑、基槽的水深度小于5米且宽度小于6米时，一般我们选择的轻型井点就是单排布置式对其实施排水处理。若是基坑大于6米并且土质较差的条件下，通常会采用双排井点，当基坑面积较大时，一般选取环形静电作为布局形式。

1.2明沟排水方式

相对来说，明沟排水对比地下沟渠的排水方式或埋地管道排水方式，通常情况下，是在地面上的挖掘小沟渠，而一般小沟的断面部分是梯形或矩形，沿沟渠底部的排水方向不断减少，水的重力流动主要实现排水的目的。明沟加上排水井是排除井内的水，在使用机械设备将地下水进行排除，才能够将基坑里面的地下水排除干净。

1.3管井井点方式

管井的井点就是顺着基坑方向移动，隔段距离就设立一个管井，所有的管井都应该配置相应的抽水水泵，才能充分降低地下的水位，若是土层具有很大的渗透系数，且含有的地下水也非常丰富，一般我们就采取管井井点的方式。

1.4喷射井点方式

喷射井点属于抽水方式是可以有效降低地下水的水位，其使用中比其他的方式要求更为严格。喷射井点降水方式的工作内容就是将特质的喷射器设立在井点管中，采取高压水泵或空气压缩机进行空气的压缩，就能生成水汽射流，进而达到抽取地下水的目的。此种方式对设备要求较低，对排水的深度存在显著的优势，相比多层轻型的井点降水设备，其具有数量较少的特点，基坑土方的开挖施工不存在较大的工作量，项目成本投资少，因此，该种方式在基坑开挖深度很大、降水深度超过6米的降水中比较适用。

1.5电渗井点降水的方式

电渗井点降水主要指利用井点管自身作阴极，在基坑的周边进行布置，用钢管或钢筋作阳极，垂直埋入井点的内测，将阳极和阴极用电线连接，并将强直流电的电流施加于阳极上。电压的应用原理，让电渗和真空齐头并进，使土壤中的水在井点管中进行汇集，由井点管从基坑排出。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这样的降水方式具有颇为繁琐的操作性，需要很多的工具，费时费力，并且因为连接电源，在具体操作中危险性很大，应该找专业的人士进行操作，具有很高的成本。然而，此种降水法在渗透系数较小的图层中较为适用，这样的土层水含量较大，具有较高的压缩性可是确缺乏稳定性，只在电渗井点降水用较为适用。

2房屋建筑工程基坑降水技术在施工中的应用分析

在房屋建筑工程的施工中，如果土质情况很差，且基坑开挖的深度也非常大，就会为造成工程的施工出现很大的困难，因此，我们在进行工程的施工时，有必要严格遵循相关要求有效结合轻型井点与井管的方式进行降水，因为工程的施工颇为复杂，因此，降水工作与基坑开挖工作有必要相互配合，若是在具体的工程施工中产生相应的问题，就会影响到工程的整体施工，因此，合理布置及调整各个管线，才可以更好的确保降水工作的顺利开展。第一，在降水前，必须根据工程施工的规范要求做好各个环节的准备工作。在准备进场后，我们应该加强项目的构建工作，并科学合理的配置施工人员及施工材料，除此之外，还应该加强与各个工程部门之间的沟通交流，另外，在工程的施工中，还应该聘请专人对材料进场及维护工作进行管理，才可以确保工程建设的施工质量和技术水平。第二，确保施工材料进入场地时质量符合施工要求，另外还应该对胡空管实施定位及埋设处理，确保其具备较好的垂直性，根据工程的施工方案要求，全面检车并处理钻井井面，确保钻井井位的有效性以及合理性，并确保管及砂料的质量符合标准。一般情况下，在土层的20厘米到30厘米之间，要进行填实处理，才能够确保泥浆返孔后的外斜误差小于1%。第三，必须确保钻进清孔的质量，在钻进实施前，我们应该整体测量钻具的长度，并有效控制钻进的深度，在钻进进行时，使泥浆的比例控制在1.15到1.25之间，我们队地层应该实施客观合理的封层描述，加强对含水层岩性的重视，符合终孔深度后，我们要进行清孔工作，清孔进行中，我们有必要加强调浆工作，孔清理后，确保泥浆的比重在相应范围，孔底的杂土不能高于10厘米。四是确保下管的施工质量。根据预先设计完成的井深合理实施井管的组合排列工作，在进行下管时，我们必须遵循标高对深井底部的深度加强控制，并确保其与井口的标高处在同一水平线上。另外，在进行下管时，有必要确保垂直进行，并确保平稳的进入孔内，还要确保接缝层面的水平及质量，避免泥沙影响其施工，在下管时有必要保障填料之间的厚度小于1米，并冲洗填砂砾，确保其清洁干净，还有采用适合的方式使之下落到井管内，从而确保了下管的施工水平及质量。完成下管之后还应该确保井管固定的施工水平及质量。五是确保填砾的质量，在进行房屋建筑的施工中，应该将钻杆下放到淀管底50厘米处，并做好换浆处理，有效控制泥浆的比重在相应的范围，在进行填实时对其实施测试，确保填砾的深度满足施工要求后停止。

结束语

总的来说，房屋建筑工程基坑降水技术种类颇多，在基坑的施工中使用这些技术能够保障建筑工程项目的顺利实施，还可以提升工程的施工质量。与此同时，基坑的降水技术还应该不停地改善及创新，便于符合各种类型的施工需求。

参考文献：

[1]徐君诚.深基坑降水施工技术在高层建筑施工中的应用[J].住宅与房地产，2018（03）：208.

[2]蒋本钰.房建施工中深基坑施工技术及其管理[J].低碳世界，2018（06）：197-198.

[3]胡爱霞.建筑施工中绿色施工技术的运用解析[J].建材与装饰，2018（34）：26-27.

[4]朱志伟.基于实例分析基坑施工技术在房建工程中的应用[J].居舍，2018（34）：77-78.

[5]钟志昌.房建工程深基坑施工技术的研究[J].门窗，2014（03）：92-93.

[6]谭建平.浅析房屋建筑基础施工中基坑支护处理技术[J].江西建材，2014（23）：44.

[7]王进祥.高层建筑工程深基坑支护施工技术[J].建材与装饰，2016（33）：24-25.

[8]欧劲羽.深基坑处理技术在房屋施工中的应用研究[J].江西建材，2013（05）：67-68.

论文作者:杨朝红

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第24期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b11a2d3734666297f1070400.html