# 浅谈工程机械的维修保养及管理论文_鹿广文

鹿广文

中国路桥工程有限责任公司

摘要：在现在工程实施的过程中，工程机械的使用越来越频繁，且有着大型化专业化的趋势，工程机械在工程中的重量越来越重要，是决定工程顺利完成的关键。本文针对工程机械的维修保养及管理进行简要分析。

关键词：工程机械；维修保养；管理

1导言

随着我国社会经济的快速发展，人民生活水平的显著提高，社会对建筑工程的需求量也越来越大，因此工程机械设备被大量的应用于工程建设之中，但是由于受施工环境、施工条件以及器械本身的材质特性等因素的影响，伴随着工程机械的大量使用随之而来的就是机械化设备的维修与保养问题。工程器械的维修与保养工作做得好，对延长器械的使用寿命，提高生产效率，保障整个建筑工程的顺利进行都发挥着重要的作用，但是从我国目前的工程器械的维修与保养现状上看，这项工作并没有引起人们多大的重视，已经逐渐跟不上建设事业与工程机械发展的步伐，需要相关工作人员强化意识，针对现阶段维修与保养上存在的问题及时、积极的采取应对措施，只有这样才能将工程机械的功能得到充分发挥，才能真正提高建筑企业的经济效益。

2工程机械维修与保养的发展现状

2.1工程机械施工作业的特点

建筑工程的施工是一个既受环境影响又受人为环境影响的过程。工程机械施工作业的特点包括：第一，施工作业受季节影响大；第二，施工作业带有突击性，在施工中有时为了赶工期进度，常常会加长对工程机械的使用时间，超负荷的工作量对于机械自身来说是一个不小的挑战；第三，工作装置和行走机构容易受到磨损，因为工程器械的作业对象大多是沙石、泥土或者其他的建筑材料，这些材料的质地粗糙，对机械的工作装置和行走机构会产生影响；第四，机械的施工作业受气候条件的影响大，气温过高或过低都会导致机械工作不稳定，甚至造成机械的损毁；第五，地理条件恶劣，道路不平常导致机械行驶的颠簸、震动，在进行机械作业时复杂的地形常造成机械轮胎和履带的磨损；第六，由于施工场地气候与地理条件的恶劣，导致工程机械的润滑条件差，润滑不可靠对施工作业的进度与质量的影响是很大的。基于上述工程机械施工作业的特点，为了使机械在具体施工时受到各个因素的破坏影响力降低，延长机械的使用周期，并减少施工中由于机械故障而导致的施工事故的发生，保证施工的安全进行，对工程机械进行维修和保养是非常重要的。

2.2现阶段我国工程机械维修与保养中存在的问题

2.2.1企业对工程机械维修与保养的重视度不够，重用轻养对机械的维修与保养是排除机械故障，延长机械使用寿命的主要手段，如果不重视对机械的维修与保养将加速机械的老化，甚至导致施工作业中安全事故的发生，但是现阶段，在我国建设企业的实际施工中，有许多企业并没有对工程器械的维修和保养投入足够的重视，他们为了追求更高的经济效益而不断的增加工程机械的使用量，重用轻养的这种做法，使他们对工程机械或多或少的都存在的例如机械零部件松动、机械设备润滑度不够、运行不灵活等问题没有一个及时的发现，因此也没有做出及时的维修与保养，他们大多只是在机械出现故障，对工程接下来的正常施工造成影响时才会对机械进行检修，但是所谓的维修也是简单的故障修复，并没有对其进行技术上的改造，甚至在维修操作中还会由于操作不当而造成机械的第二次受损。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆建筑企业忽视对工程机械的维修与保养使得机械的故障发生率提高，影响到整个建筑工程的顺利进行，使机械的维修成本也相对提高，对企业的经济效益造成影响。

2.2.2缺乏完善的维修和保养配件，故障检测技术落后对工程机械的维修与保养需要有先进的故障检测技术以及完善的维修与保养配件做为保障，但是在现阶段我国建筑工程中却普遍存在着维修与保养配件供给不足，故障检测技术满足不了工程机械发展需求的问题。在工程施工中，机械设备具有很强的流动性，更新换代的速度是非常迅速的，但是有些建筑企业中对机械维修与保养配件的供应是十分匮乏的，而且都是没有更新过的落后的配件，因此很难在市场上买到所需的配件，这样一来对整个工程的按时进行将造成影响。另外许多企业对故障机械的检测都是依靠主观经验的判断，检测技术相当落后，这使得对机械设备故障检测的准确率大大降低，常导致故障原因检测不出，维修不彻底的问题发生。

2.2.3工程机械维修与保养市场不够完善

由于众多企业对工程机械的维修与保养工作没有足够的认识，以至于我国在工程机械维修保养方面的市场也处于刚刚起步的阶段，许多市场体制和设施还不够完善，不能对企业这方面的工作提供切实有力的帮助。主要问题在于工程机械的维修与保养市场是一个跨行业的、多领域的行业市场，内容的复杂致使对行业的管理缺乏一个统一的标准，因此也不能对各个企业的行为进行统一的规范和管理；在于缺乏对工程机械维修与保养方面的专业技术人才，各个维修企业之间的技术水平也参差不齐，难以对他们进行统一的技术要求，而且机械的维修设备和工艺都比较落后；在于工程机械的生产厂家与维修企业之间存在脱轨现象，导致厂家生产出的新产品与新技术不能被维修企业及时掌握与利用，以至于维修难度的增加。

3工程机械设备的维修、保养及管理的对策

针对工程机械维修管理中存在的上述问题，应对症下药，做好工程机械设备维修、保养及管理。

3.1提高操作人员以及维修技术人员的技术水平，加强工程机械设备使用人员以及维修技术人员的培训。目前，越来越多的新型工程机械设备已经投入使用，不会用、不会修、不会管的问题日益突出。工程施工对于工程机械设备的操作人员以及维修技术人员的要求也越来越高。为了尽量减少工程机械设备使用过程中磨损加速的人为因素，要加强工程机械设备操作人员的技术培训，保证其能最大限度地懂得并严格按照操作规程对工程机械设备进行操作。为此，不妨积极探索施工培训的新路子，如工程企业与院校联手对工程机械设备的操作人员以及专业维修技术人员进行培养，大力抓好在职职工的培训。此外，广泛开展技术比武、岗位练兵等活动，在竞赛中提高工程机械设备使用人员以及维修人员的维修水平。

3.2加强工程机械设备的维修、保养及管理。首先，在工程机械设备配件的采购以及供应方面要做好工作，充分了解工程机械设备的技术状况、使用情况以及配件的消耗量，除此之外，还要了解该配件的采购供应时间、周期等。其次，要协同有关部门，充分掌握近期的工程机械设备的施工和训练任务，然后再根据具体情况编制配件采购计划，争取做到以最小的库存量，满足对配件的最大需求。再次，要收集和整理好维修档案资料。为了搞好工程机械设备维修资料的总结，要管理好工程机械设备的使用和维修资料，以便为日后的工程机械设备的维修、保养和管理以及对其日后的故障分析提供可供借鉴的经验。

3.3加强工程机械设备维修、保养和管理技术的研究。首先，针对工程机械设备品种多、型号杂的特点，要注重搞好工程机械设备的维修技术研究。要积极推广工程机械设备的维修新技术、新工艺，还要搞好工程机械设备的技术开发、消化以及革新。其次，在现代化的工程机械设备的维修中，要采用先进的检测及维修技术，充分利用现代化的监控检测仪器，搞好工程机械设备维修的预防。为了针对工程机械设备零部件的不同磨损速度开展适时修理，在工程机械设备的维修、保养及管理中，应积极采用先进的监控检测仪器，以便有效避免因盲目性造成的损失，也尽可能地缩短维修时间。

4结论

综合上述，认识到工程机械设备保养与维修在工程实施中的重要性，建立规范的设备维修与保养制度，加强施工人员对于设备维修与保养的认识，做到最大程度的减少故障发生的概率，保障工程的正常进行，工程机械的维修与保养是工程施工中必要的环节，为设备的正常运行提供了保证，是施工单位必须关注的问题

参考文献：

［1］林敏芬．关于房屋建筑施工中出现的常见问题的讨论［J］．黑龙江科技信息，2014，10（20）：56－57．

［2］杨连省．房屋建筑施工过程中的质量问题及解决措施探讨［J］．黑龙江科技信息．2014（24）．

［3］孟昭亮．浅谈房屋建筑施工技术的创新举措［J］．黑龙江科技信息，2014，12（08）：32－33．

［4］朱志鹏．浅析房屋建筑施工技术的创新举措［J］．中国高新技术企业，2013，5（21）：71－72．

论文作者:鹿广文

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b11c2625acf818a32be9fa58.html