# 房建施工中混凝土结构出现裂缝的原因及预防 黄信论文_ 黄信

摘要：混凝土材料是一种在施工中具有很强变化性的建筑材料，其施工后的结构强度较大，有很强的承载能力，在建筑行业中混凝土结构得到了广泛的应用与认可，针对混凝土结构进行强有力的病害控制有利于提升建筑结构的整体稳定性。由于混凝土在施工中存在一定的变化特性，施工中如果管理不慎就容易出现裂缝病害，必须在施工事前、事中、事后采取针对性措施对裂缝问题进行控制。鉴于此，本文对房建施工中混凝土结构出现裂缝的原因及预防进行分析，以供参考。

关键词：房建施工；混凝土结构；裂缝原因；预防措施

引言

混凝土施工中的裂缝问题要想得到合理有效的解决，就需要考虑到裂缝产生的原因，并且在具体的处理措施制定上，结合不同的因素找到相应的完善和缓解措施，从而优化混凝土在应用初期和应用完成阶段的质量，减低裂缝问题带来的危害，为整体的工程建设效果打好基础。

1混凝土结构特性概述

混凝土是一种非均匀材料混合体，经骨料、砂石、水泥和其他成分混合、振捣、搅拌而成，具有脆性。化学物理性质各异的原材料众多，混合集成后的混凝土结构在凝结配比中产生很多裂隙和孔缝，这是混凝土工程中无可避免的原始缺陷。微笑的混凝土结构中裂缝并无危害，对建筑工程的抗压、承重等不会带来较大影响。但倘若混凝土结构在恶劣温度和外界环境的影响，若超强荷载带来的改变，材料中的微小缝隙的扩展会形成更大裂缝，二氧化碳或有害气体等空气成分，与雨水混合后顺着裂缝进入结构里，导致混凝土工程质量下降，钢筋遭到腐蚀，催化了钢筋腐锈的过程，影响了混凝土工程和整个建筑的寿命。

2房建工程中发生的混凝土裂缝问题分类

2.1对房建结构有害的裂缝

对房建结构性能造成危害的裂缝是一些会对房建结构承载能力以及耐久性造成影响的裂缝，太大（0.2mm以上）、太深的裂缝就属于有害裂缝，而贯穿了混凝土结构，可以造成渗漏问题的也是有害裂缝，深度达到钢筋结构位置的裂缝可能会导致钢筋腐蚀，也是有害裂缝。

2.2对房建无害的裂缝类型

主要是指一些对房建结构耐久性与可靠性不存在危害的裂缝类型，没有形成结构贯穿、不会渗漏水，同时裂缝直径应在0.2mm以内，这样的裂缝是无害裂缝，而可以发生自愈的裂缝也是无害裂缝。

3混凝土结构裂缝的成因

3.1原材料质量导致裂缝

混凝土结构是由许多成分混合而成，原材料对混凝土结构裂缝的产生和发展有着很大影响。若混凝土结构中裂缝的宽窄大小受水泥的影响较大，如水泥的等级和细度等，那么混凝土的脆性越大，等级越高，出现裂缝现象的概率就更大。在混凝土原材料的选取中，骨料配比的不合理、含泥量较大或设计要求不到位，都会引发结构收缩，导致混凝土结构出现裂缝现象。

3.2外界温湿度导致裂缝

混凝土结构的内外温差较大，或体积较大，就会促使温湿度变化导致的结构裂缝。在浇筑完毕后，温度升高使混凝土工程表面形成内应力，温度降低使工程内部形成内应力，两种应力值若超过了混凝土本身极限，就会导致其结构出现开裂。

3.3施工工艺的原因

这方面的原因如果进行细分，主要体现在以下两个方面：第一，施工建设单位基于提升施工效率的需求，在施工工序规范的细节性和全面性上不够重视，将一些施工环节的整体流程进行简化，从而使得混凝土原材料的应用状态在并没达到符合要求的标准时就进入到下一个施工流程。施工环节的执行力度不到位，则混凝土必然会出现裂缝问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆关于施工工艺的应用原则，应当把握好适宜性和专业性两方面原则，不但要保证所应用的施工工艺符合具体工程建设的要求，在实际的施工技术和设备的应用中，也要注意例如设备参数调整和优化，技术应用流程的规范性等问题。

4预防裂缝问题的有效方式

4.1注重原材料质量的控制

原材料质量的控制，是最为基础层面的一种预防裂缝产生的方式方法。为了提高整体的混凝土原材料质量。原材料的采购人员应当从各个不同类型的混合材料的质量把关入手，将例如水泥的水灰比、骨料的密度等情况都进行严格的控制。并且在原材料的生产制作环节中注重规范性和力度与效率的控制。从而从基础环节入手，为混凝土原材料的质量提供保障。

4.2提高养护工作的质量

关于裂缝问题最容易出现的阶段，就是混凝土的后期养护阶段，养护工作如果在时间的把握和养护方法的选择上出现问题，就会直接影响到养护工作的质量。因此，在实际的养护工作开展中，相关的工作人员就应当严格按照养护工作开展的要求，在具体的养护工作流程上严格执行操作，并着重在影响养护工作开展效果的温度因素、气象因素、外部环境因素的角度上提高监测和控制力度，必要时应用数据计算的方法，建立混凝土应力和裂缝成因的分析模型，用更加准确全面的数据来支持养护工作的开展。

4.3控制温度，降低拉应力

实际施工时，操作人员可通过控制温度和优化约束条件来避免温度应力导致的裂缝，如优化骨料，减少混凝土结构中水泥使用，降低内外温差造成的拉应力。在搅拌时添加水或者对原材料冷却处理，控制混凝土浇筑工程的温度。

4.4科学选取原材料，合理配比

从减少混凝土结构裂缝的最大程度出发，首要进行的是对原材料的把关和用量的控制。施工人员要科学选取混凝土原材料，并合理设定配比的用量，从工程的实际建造要求和施工实际状况出发，选择适合建筑工程的材料。水化热低、强度高的水泥，外表粗、碱性反应小的骨料粒径，适度的减水剂等添加剂，不仅能够减少混凝土结构中的实际用水量和含泥量，还能够通过降低水化热来降低收缩概率，对混凝土结构进行源头上的性能优化，提高抗裂缝力。

4.5强化混凝土施工中的技术管控

对混凝土结构质量影响较大的一大因素就是混凝土施工技术，首先，应保证技术科学性，因此在施工前要针对混凝土施工方案进行科学分析与严格的审核，针对混凝土与钢筋材料配置的情况进行合理设置，保证混凝土结构施工设计方案符合房建需要，要对大体积混凝土结构进行科学分段与分层，施工前还要做好施工技术方案的交底工作。其次，还要针对混凝土施工做好技术管控，施工前针对混凝土材料进行科学配合比试验，保证混凝土各种材料配比科学，施工中要做好浇筑速度、振捣次数与频率的控制，切记振捣施工中要避免振捣机与模板、钢筋发生碰撞，以免影响施工尺寸与结构稳定性。

结束语

现代建筑施工技术的持续发展和日趋成熟，使得房建施工中混凝土工程的应用不断增加。由于混凝土的脆性，在材料和施工时有很大几率会出现裂缝现象。倘若混凝土结构出现开裂，会较大程度上对混凝土的强度造成消极影响，降低其使用年份的同时引发更多的安全隐患问题。由此可见，了解混凝土工程的开裂原因，采取及时有效的措施来预防和处理裂缝问题，是保证工程质量的重要任务。

参考文献

[1]王春凤.房建施工中大体积混凝土无缝技术的探讨[J].住宅与房地产,2018(19):215.

[2]陈如梦.房建施工中混凝土结构出现裂缝的原因及预防[J].四川水泥,2018(06):297.

[3]郭鑫.房建施工混凝土裂缝防治的几点建议[J].中国住宅设施,2018(05):95-96.

[4]陈莹博.房建施工中混凝土结构出现裂缝的原因与应对策略分析[J].建材与装饰,2018(21):22-23.

[5]郑魁.房建施工中混凝土结构出现裂缝原因及预防[J].居舍,2018(11):188.

[6]郭鑫.房建施工混凝土裂缝防治的几点建议[J].中国住宅设施,2018(03):119-120.

[7]费香宾.房建施工中现浇钢筋混凝土楼板裂缝的问题及防治措施[J].居舍,2017(36):33.

论文作者: 黄信

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b12c93d742986704cdd7679e.html