# 建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工技术分析论文_王东启

河北建设集团装饰工程有限公司 河北保定 71000

摘要：随着当前我国建筑行业的不断发展，人们对于建筑物的要求越来越高，在装饰工程方面的表现更为突出，如此也就必然需要重点围绕着建筑装饰工程中的各类技术手段进行不断创新优化，玻璃幕墙作为比较重要的一类施工技术，应该予以高度重视。为了更好提升玻璃幕墙在建筑装饰工程中的应用价值，注重该项施工技术的全过程规范控制至关重要。

关键词：建筑装饰工程；玻璃幕墙；技术分析

针对建筑玻璃幕墙的组成与特点，例如美观性、节能性突出等，进行多角度分析，并简单介绍了优化建筑装饰工程玻璃幕墙施工流程的重要性，提出提升建筑装饰工程当中玻璃幕墙施工质量的重要途径，希望能够给有关学者提供良好建议与参考。

1建筑玻璃幕墙的组成与特点分析

玻璃幕墙重点由三部分构成，分别是支撑架、玻璃面板与驱动部件，是一种较为常见的墙体结构。但是，和普通的钢筋混凝土墙体、砖混墙体不同，玻璃幕墙无需加载主体结构，属墙面装饰结构。一般来说，玻璃幕墙移动之后，不会出现较大位移，也不会产生较大变形。中空玻璃涂层能够吸收外界的红外辐射，将太阳辐射有效阻挡，有效降低建筑内部的温度。玻璃幕墙的支撑物为铝合金骨架，主要分成单层与双层。铝合金骨架能够完全覆盖于玻璃幕墙最外层玻璃表层，属于金属涂膜，薄层反射中空玻璃也可以设置于玻璃幕墙内部，阳光反射期间，能够避免眩光进入到房间内部，保证建筑室内视觉效果。

2建筑装饰工程中玻璃幕墙施工技术要点

2.1玻璃材料选择

建筑装饰工程中玻璃幕墙施工技术的应用需要首先把握好玻璃材料的有效运用，确保玻璃材料可以符合后续施工要求，能够更好服务于整个建筑物。一般而言，玻璃材料的选择应该首先考虑到辐射效果，优先选用低辐射玻璃材料，促使其能够在反射红外线方面发挥积极作用，在室内温度调节中发挥积极作用，更好优化节能效益。当然，对于玻璃材料自身的质量性能同样也应该严格把关，尽量避免玻璃材料在后续施工或者是长期应用中出现严重损伤问题。除了玻璃材料应该予以严格把关控制外，往往还需要重点围绕着断热型材进行恰当选用，增强隔热性能，提升密封性效果。

2.2骨架安装

在玻璃幕墙施工技术的应用中，骨架的有效安装同样也是比较关键的一环，骨架的安装需要确保其可以形成理想的玻璃幕墙支撑效果，避免出现较为严重的受力不恰当问题。基于骨架的安装处理而言，需要确保立柱、支座的安装较为精确可靠，能够严格按照设计方案规定的尺寸指标进行控制，按照施工组织规划的要求进行合理安排，确保立柱安装更为可靠协调，有效避免了尺寸位置方面的偏差。对于骨架中的支座以及立柱的连接同样也应该予以高度重视，借助于不锈钢螺栓或者是满焊等方式进行固定，力求最终骨架结构可以具备更强的稳定性，避免在后续施工中出现严重形变问题。在立柱安装处理中，需要严格按照预埋件的位置进行严格控制，确保立柱能够较好形成可靠的玻璃幕墙支撑效果，保障幕墙框架得到较好把关，利用不锈钢螺栓进行固定处理。针对立柱中的伸缩缝同样也需要严格控制，确保其调整精确，并且借助于硅酮密封胶进行密封处理，避免影响后续施工效果。横梁的安装同样除了要控制其精确度外，还需要重点围绕着防噪音垫片的应用进行严格控制，确保整体连接更为严密，安装中应该按照自下而上的顺序进行处理，在安装过程中逐步调整，最终确保整体结构更为适宜合理。

2.3玻璃板块安装

玻璃板块的安装同样也是玻璃幕墙施工技术操作的核心环节，这种玻璃板块的安装处理应该详细分析整个玻璃幕墙结构的各方面要求，尽量促使玻璃板块能够和骨架形成理想的协调关系，能够具备更为理想的固定效果。基于此，在玻璃板块的安装中应该重点把握好板块尺寸的严格控制，确保其能够和骨架尺寸相适宜，避免出现较为严重的冲突问题。在玻璃板块的具体安装中往往还需要重点从上下、前后、左后等多个角度进行调整，促使其可以具备更强的完整性效果，避免出现严重的扭曲变形或者是垂直度不足现象。为了更好提升玻璃板块的应用效果，往往还需要重点围绕着密封操作进行把关，借助于三氯乙丙橡胶密封条进行处理，确保玻璃幕墙整体结构更为均匀整齐。

2.4定位要点

在弹线定位施工环节，要求经验丰富的作业人员进行施工，合理确定玻璃幕墙的具体施工位置。在建筑装饰工程项目之中，为了进一步提升玻璃幕墙施工效果，科学确定玻璃幕墙具体安装位置特别重要。在弹线定位期间，施工作业人员要明确建筑轴线位置，在建筑主体结构位置，安装好骨架弹线，进而有效的固定竖向杆件具体位置。另外，建筑工程主体结构的基准为水平线，施工作业人员需要合理确定该水平线，确定好水平线的具体位置之后，方可进行标高抄平，提高各项测量数据的精确性与合理性。如果建筑主体结构轴线和允许误差存在较大差异，设计人员和监理人员需要根据施工作业人员提供的数据，要求作业人员对建筑轴线进行科学调整，更好的满足后续施工要求。

2.5支座施工要点

玻璃幕墙立柱的分格尺寸，对建筑玻璃幕墙施工质量影响较大，施工作业人员要结合玻璃幕墙实际的分格尺寸，科学确定立柱施工部位，并从实际角度进行分析，按照设计方案要求，确定好各项预埋件的标高。施工作业人员可利用铁丝，将各项预埋件稳定的固定在玻璃幕墙钢件之上，保证幕墙连接更加稳定，其安装误差不宜超过2.0mm。另外，在安装预埋件时，施工人员要适当调整水平线，保证水平线的进深与高度满足施工要求。在施工准备期间，施工人员已调整好水平线的高度，但是，为了更好的减小误差，在实际安装环节，施工人员仍然要进行二次调整，保证连接件安装更为准确。支座在进入到施工场地前，需要对其进行有效的防腐处理，可以在其表面镀锌，避免出现腐蚀。

3玻璃幕墙具体安装流程

伴随着玻璃幕墙行业的不断成熟，目前已经确定了一套行之有效的

安装方法，在实际的建设过程中要严格按照这一流程来进行，如图1所示。

（1）在各个楼层安装紧固铁件，在项目主体结构进行施工的时候，工作人员就要根据图纸的要求在主体结构中预埋玻璃幕墙安装时所需要用到的相关部件，在预埋的时候要注意预埋件的位置，要按照已经标明的横竖方向的中心线来对预埋件的位置进行校正。

（2）横纵向龙骨的安装工作，首先是竖向龙骨与紧固铁件的连接，其次是横向龙骨的连接，最后是主龙骨与次龙骨之间的连接，在连接龙骨的时候要按照由下向上的顺序要安装，每一层的龙骨都要通过紧固铁件与楼面相连。

（3）镀锌钢板的安装工作，为了保证玻璃幕墙的安全性，单层玻璃的内部必须要安装镀锌钢板，在安装的时候要确保钢板与龙骨连接的紧密型，首先将密封条套装在钢板四周，其次将镀锌钢板插入到龙骨的铝合金凹槽内，最后在钢板处焊接钢钉，确保其稳定性。

图1玻璃幕墙安装总流程

（4）添加保温防火棉，将保温防火棉的保温一层黏在钢板上，铺设的过程中要保持其平整性，安装结束之后再进行排水管的安装。

（5）安装玻璃，无论是单层还是双层玻璃，在安装的时候都要遵循由上向下的原则，并且从一个方向进行安装，安装人员站在吊篮内部，使用手动吸盘吸住玻璃，然后将其放入龙骨内部，在安装的过程中要仔细观察玻璃幕墙的反光镀膜，防止安反。

（6）安装后的调整工作，楼层之间的缝隙需要利用镀锌钢板进行密封，同时对于缝隙要使用防火材料进行修补，提高玻璃幕墙整体的防火性能。

结语

综上所述，在建筑装饰工程中引入和应用玻璃幕墙是比较重要的一个方式，这种玻璃幕墙施工技术的应用需要围绕着各个技术要点进行严格控制，确保其整体施工更为全面详尽，最终提升整体施工水平。

参考文献

[1]黄磊.建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工技术探讨[J].科学技术创新，2019（15）：122-123.

[2]张强.建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工研究[J].居舍，2019（13）：30.

[3]邱晓丽.建筑装饰工程中玻璃幕墙的施工技术探讨[J].建材与装饰，2018（44）：45-46.

论文作者:王东启

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b12fae4dd438995401670440.html