# 建筑施工图设计的问题与对策探析论文_李小晴

李小晴

山东齐阳石化工程有限公司 山东省 255400

摘要：近年来随着国民经济的快速发展，我国房地产业也发展较快，相应地建筑设计单位和设计人员也较多，其中一些民用建筑施工图设计存在较多问题。为建设单位和施工单位、监理单位带来不便，增加建设方的投资和施工单位成本增加，甚至返工重做。文中对于建筑施工图设计中存在的问题进行了分析，并针对问题提出了解决问题的对策。

关键词：建筑；施工图设计；问题；对策

建筑施工图设计还是一项综合性强的工作，它涉及到建筑材料、设备、结构、施工工艺以及美观艺术等各方面的知识。建筑施工图设计是建筑方案的下一道程序，建筑方案对它有指导的作用，它对建筑方案有深化和完善的作用。在建筑施工过程中，当进入到建筑施工图设计阶段，对建筑方案的审视工作极为重要，对待建筑方案成果，不要盲目地相信它的绝对正确，要用理性和科学的态度去对待。

一、建筑施工图设计中存在的问题

1、总平面图缺项问题

这类问题主要体现在建筑施工图设计时出现的一些房地产项目的设计中出现的总平面图或者说是总平面图设计的深度的缺失，这类问题导致了建设部的审批不过，不能满足建设部的批文《建筑工程设计文件编制深度的规定》的一些规定与要求。大部分设计的总平面图中只有建筑单体的平面定位，缺少建筑间距、广场、道路布置、挡土墙及道路的转弯半径、宽度、交叉点、变坡点、标高、坡度、坡长、坡向等竖向设计内容，用地红线、建筑红线、道路红线、绿地保护线等的标注也是容易忽视的问题，很多项目总图设计中缺坐标网格、缺指北针（或风向玫瑰图）、缺各种出入口标注的问题也是比较常见的。

2、设计文件不符合国家规定的设计深度要求

为了保证工程设计文件符合必须的编制深度要求，国家颁布了有关设计文件内容和深度要求的一系列强制性规范。如果设计文件不完全符合国家对设计文件的编制深度要求，虽然不属于设计错误，但由于设计意图的表达过于粗糙或含糊，轻则影响各专业图纸的相互协调和后续施工准备工作，重则因施工图缺漏、矛盾或施工人员对施工图纸的理解产生错误，从而出现建筑工程质量问题和安全事故。

3、施工图设计中存在明显的错误

设计错误是导致工程项目施工中出现质量与安全事故的主要表现形式。

施工图设计中常见的错误形式主要包括：未根据基础性技术文件或相关勘察成果文件进行设计、计算与标示错误，以及设计单位受到建设单位的影响，被迫降低施工图设计的质量标准，导致相关强制性标准未能全面落实。施工图设计中存在明显错误的原因是多方面的，其中设计人员缺乏认真、负责的工作态度，设计单位的监管与审核制度不严，以及对于相关标准与规范认识不足等都是不容忽视的，在施工图设计管理工作中必须加强对于此类问题的监管。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4、设计单位对施工图交底不清

按照行业惯例，设计单位将完成的设计文件交建设单位，再由建设单位转发施工单位后，由设计单位将设计的意图，特殊的工艺要求，以及建筑、结构、设备等各专业在施工中的难点，疑点和容易发生的问题等向施工单位作详细说明，并负责解释施工单位对设计文件的疑问。如果因设计人员的过错，在施工图交底时，尤其是对于在施工中需要特别重视的问题交底不清，就极有可能导致工程质量出现问题。

二、解决对策

1、方案设计应符合国家规范

高层民用建筑设计强制性条文中明确规定，在高层建筑内，不能设置游乐厅、幼儿园、托儿所等儿童活动的场所，如果必须要在高层建筑内设置时，只能在该建筑物的第一层或者是在二、三层设置，同时，还要设置单独的出入口。近几年，在高层建筑上发生火灾的事情逐渐增多。通过对多起火灾事故的调查发现，当发生火灾事故时，伤亡的人员中几乎都是因为窒息或者是烟气中毒而产生的。

2、建筑施工图设计要全面、细致

现在的建筑方案中，人们常常关注的是建筑风格的独特和极具感官的立面效果。但是一些方案过分的看重立面效果，却把实际的作用忽略了，在设计的施工图中，就发现给施工造成了很大的难度，有事连施工图的设计也产生了很大的困难。打一个比方，有一个商业住宅合用楼，它的上面试住宅区，底层则作为商店，在进行朝向的设计时，商业街的朝向设为南向，住宅区则设为北向。为了方便商业人员和住宅人员能够独立且方便的进出的需要，可以在住宅的北面设置出入口，而在建筑方案中立体效果中把二层以上的楼梯设为南向，这样，居民就进了出入口之后，就需要先到达二层，然后才可以进入南面楼梯间，这样不只对于安全疏散是不利，还使使用的面积造成了浪费。再举个例子，两层的一个商店，在进行建筑设计时，为了将建筑物的立体效果体现出来而采用了两处大型的构架。的设计时一定要考虑其实用性与可操作性。我们在进行施工图的设计时一定要做到细致。例如，在工程建筑的相关规定，观演、体育建筑，纪念、文化建筑，服务、商业建筑。园林、学校建筑，中高层、高层的住宅或公寓都需要无障碍的设计。然而，有时在施工图的设计中，有些方面却往往被忽略了。有时业主认为其单位没有残疾者，不需要无障碍的计，设计者也就不进行这方面的设计了或者仅仅在一处进行无障碍的设计。作为设计者必须要提高认识，对无障碍的设计多重视，从而体现出全社会的人都在关爱残疾人。

3、建筑方案要考虑建筑节能

作为一个优秀的环保节能的设计方案，可能会积极地引导我国在节能建筑方面的建设与发展。举个例子，有个地方就把进行节能的但技术性的难度相对大一些的玻璃幕墙作为其公关对象。为了将太阳光的辐射尽可能少的传进室内，改善建筑物内部的舒适度，降低其噪音，另外在过渡的季节上加强通风，方案的设计中用呼吸式的幕墙形式作为其外围护的结构。夏季时经常开窗通风，可以把夹层内的空气温度降低；冬季时经常关窗户，可以使夹层内的空气充分的吸收光能，使室内的热量散失减少，所以起着非常好的节能作用。

4、加强勘察设计质量管理

针对勘察设计质量存在的问题，可采取以下措施：一是全力推进勘察设计单位的体制革。勘察设计单位改企转制，明晰产权关系，充分调动广勘察设计人员的积极性，在行业内营造一个吸引人才、留住人才，政策宽松的社会环境，构筑一个能形成良性循环的用人机制。二是建立与市场经济接轨的监督管理机制。通过资质复查换证工作，优化结构、调整规模。加强勘察设计招投标管理，规范市场各方主体行为，为勘察设计行业创造统一、开放、竞争有序的市场环境。三是建立和完善企业自律、中介服务、政府监督、设计保险质量保证体系。实现设计风险社会化，进一步完善了施工图设计文件审查的管理和运行机制。四是开展继续教育，加强标准规范培训，努力提高注册人员和勘察设计骨干的专业技术素质。推进施工图审查制度是政府对勘察设计质量监督的有效手段，目的是促进行业设计水平和质量责任意识的提高。因此，我们在下一步工作中要结合实际情况，进一步完善施工图审查制度，在原有制度基础上建立网上审查制度，设计人员执业不良记录档案制度，实行审查人员资格考核和动态管理的淘汰制度。促进审查责任，审查质量与管理水平的提高。

三、结束语

总之，一个建设项目的设计施工图文件是设计单位依照国家规范规定和勘察单位的资料而完成的设计成果，是业主意图的反映和贯彻，是施工单位、监理单位进行下一步工作的依据。设计单位应从实际出发，提高设计质量水平，密切联系参建各方，减少不必要的失误和变更，确保建设任务的顺利完成。

参考文献：

[1]梁丽莉. 浅析建筑施工图设计应注意的问题[J].黑龙江科技信息.2011（09）

[2]鲁宁. 建筑施工图设计中应注意的问题[J].黑龙江科技信息.2011（19）

[3]谈小华.建设工程施工图设计审查技术问答[M].哈尔滨：中国建筑工业出版社，2008.

[4]梁丽莉：《浅析建筑施工图设计应注意的问题》，《黑龙江科技信息》，2011（09）.

论文作者:李小晴

论文发表刊物:《基层建设》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/10/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b135e9c51b1a919f5ef09ee1.html