# 水利工程的除险加固设计应用探微论文_宋圆元,魏萌,任海艳,张静西,王晓会

连云港市临洪水利工程管理处 江苏连云港 222002

摘要：水利工程项目对促进社会经济发展有重要作用，并且对人们的生活质量也有重要影响。但是，当前我国很多水利工程都存在着隐患，严重威胁着人们的生命和财产安全。对水利工程进行有效除险加固具有重要的现实意义。除险加固工作不仅能够提高水利工程的安全水平，还能够提升运行过程中的安全性，延长水利工程的使用寿命，而且对于改善当地生态环境也起到明显的作用。这对促进我国社会经济进步与发展有至关重要的意义。因此本文笔者根据工作实践经验对水利工程的除险加固设计应用进行了分析和探讨。

关键词：水利工程；除险加固设计；应用

前言

科学建设与合理规划的水利工程是确保国泰民安的重要基础设施项目。特别是在社会进步与经济发展的情况下，水利工程带来的经济效益与日俱增。但是，有的水利工程因为使用时间较长，再加上自然灾害的影响，导致其出现不同程度的损坏。为了确保水利工程项目的稳定运行，必须对水利工程进行除险加固，才能增强水利工程的安全性。除险加固工作对防洪、抗旱、减灾以及改善民生等都有重要意义。在开展除险加固工作时，除了要遵循我国相关水利行业标准，还要对水利工程的安全性进行准确科学评价，根据水利工程的实际情况，对除险加固方案进行改进与优化。这样，才能进一步提升水利工程的安全性与可靠性。

2水利工程除险加固的重要性

水利工程本身是一项重要的民生基础设施建设。水利工程的安全性和稳定性直接影响城市经济发展的情况，对人民生命和财产安全也有极大影响。因此，重视水利工程的除险加固技术是确保水利工程安全性的重要工作内容。相关部门必须根据我国水利行业的相关标准与规范，对水利工程的安全性进行有效勘察与评价。根据勘察评价的结果，制订有效的水利工程除险加固方案，提高水利工程的安全性和稳定性，同时，提高水利工程在使用过程中的运行质量。总之，水利工程除险加固是提高水利工程安全性与经济效益的重要工作内容。

3水利工程除险加固中存在的问题

3.1溢洪道消能布置过程中存在的问题

当前，水利工程在溢洪道设计过程中还存在一些问题，主要包括以下方面：

1）溢洪道的进出口与坝肩之间的距离比较短，会导致溢洪道和坝肩依靠的山体单薄，并且没有进行护砌施工，且没有对其进行有效的保护，这会导致水库泄洪后水力作用冲刷伤害坝肩，影响堤坝的安全性。

2）溢洪道设计尺寸比较小。一般情况下，在对水利工程进行设计时，需要考虑到经济投入。因此，在设计过程中，设计人员在设计要求以及资金成本的双重压力下，会对原有的设计尺寸进行改变，减小溢洪道的尺寸来确保资金投入的平衡。设计改动会引起洪水数据变化异常，从而导致工程岩体出现分化塌落，使泄洪渠的淤积情况大大增加，严重影响了水库的正常泄洪能力。

3）溢洪道的平面弯道半径长度不够稳定。平面弯道往往会随着时间变化而变大或变小，引起收缩情况，阻碍水库泄流能力的稳定性。并且溢洪道的陡坡段异常布置的过程中会受到弯道流态等因素影响，出现异动情况，从而导致两岸出现水面差，这也会大大地降低水利工程的泄洪能力。

4）溢洪道水利设计的方法不够合理。在对溢洪道进行设计时，设计人员没有从专业的角度对溢洪道进行设计，致使设计出来的溢洪道方案不够科学，溢洪道设计方案不能满足实际的工程需求。这不仅会影响水利工程建设的效率，而且还会严重阻碍工程项目的实际施工质量。

3.2护岸中存在的问题护岸工程常见的问题包括护岸墙体发生滑移或者坍塌，导致护岸工程出现问题的原因主要包括以下内容：

1）护岸工程地基自身的稳定性不足，很容易导致护岸塌陷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2）护岸墙体后方的填土上面如果堆积重物，也很容易导致护岸工程出现塌陷的问题。

3）护岸工程的河床底如果出现被掏空的情况，很容易导致护岸墙体位置变动，发生滑移。护岸工程出现滑移就很可能会导致墙身出现裂缝，如果任其裂缝发展，就会导致护岸工程的墙体坍塌。此外，如果护岸工程的墙体上有老鼠洞，在水流作用的侵蚀下，也可能会导致护岸工程出现塌陷问题。

4水利工程除险加固设计应用

4.1溢洪道除险加固技术应用要点

溢洪道除险加固设计的设计人员必须高度重视溢洪道在水利工程汛期泄洪的重要作用。只有溢洪道能够正常发挥其泄洪能力，才能确保水库水量的稳定性与安全性。因此，溢洪道除险加固设计的质量直接影响水库的安全性。在对溢洪道进行除险加固设计时，应从以下几方面出发：

1）对溢洪道设计进行合理布局。要对水利工程的具体地理位置、地形地貌以及自然环境等外部因素进行充分全面的考虑，对整体水利工程的布局进行适当的调整和优化，才能确保溢洪道设计的标准性。例如，对控制段进行设计时，要使泄流保持在均衡的状态，这样，出水口的水流才能沿着控制段建筑物垂直流下。此外，还要根据实际的泄洪情况和要求，对断面堰进行合理安排。

2）在消能工设计过程中。不管是选择多级跃水还是仅仅在溢洪道末端跃流，都要确保泄流的方向远离坝脚。一般情况下，二者之间的距离要控制在100m~150m。当岩基在溢洪道尾端的边坎比较陡时，可以采取挑射消能设计。对非岩基地段进行处理时，最常使用的设计方法是在末端安装消力池。如果泄流量比较小，可以采用消力坎的方式对其进行处理。为了防止水流冲刷作用带来的不利影响，要从多个角度、多个方面对远驱式跃水进行考虑，尽量避免这种现象出现。

3）要确保各结构计算的准确性。特别是对消力池底板厚度要进行准确计算，才能确保底板的厚度能够满足抗浮标准。底板的边界周围可能会存在约束力，从而出现滑动现象，这时就需要采取有效的抗浮措施。

4.2护岸除险加固技术应用要点

护岸工程的主要问题是墙体塌陷和位移。对护岸工程进行除险加固时，也要根据引起护岸工程问题的原因，采取相应措施来完成除险加固工作。如果是护岸地基的稳定性不足，导致护岸墙体出现滑移情况，则需要对不稳定土层的位置进行勘察，然后选择合适的处置措施。如果是河床挖空导致护岸墙体塌陷，要立即停止开挖河床，并采取有效的补救措施。在护岸施工完成后，要确定有效的保护范围，防止护岸发生位移。同时，还要对护岸的墙体情况进行实时观测，防止护岸排水孔堵塞。如果是护岸墙体上出现老鼠洞导致护岸墙体滑移，则需要对老鼠洞进行清理填充，这样，才能防止水流侵蚀作用对换墙体造成破坏。

5结语

总而言之，水利工程建设对我国城市经济发展有重要影响。很多水利工程的建造时间较长，因为管理维护工作不到位，很容易增加安全隐患，对水利工程的正常使用也造成一定影响。这就需要对水利工程进行除险加固，对水利工程常见的问题进行深入研究与分析，并制订有效科学的除险加固措施和方案，提高水利工程的安全性，延长水利工程的使用寿命。这对进一步确保我国城市经济的发展有重要意义。

参考文献：

【1】黄求凤.水利工程除险加固技术应用探讨[J].江西建材，2016（4）：142.

【2】丁飞，刘冠，刘谦.水利工程除险加固设计的探讨[J].门窗，2014（11）：324-325.

【3】马洪志.关于水利工程除险加固设计的研究[J].科学中国人，2015（20）：26-27.

【4】林永泽.小型水利枢纽工程与除险加固技术的应用[J].广东科技，2010（2）：164-165.

论文作者:宋圆元,魏萌,任海艳,张静西,王晓会

论文发表刊物:《基层建设》2019年第27期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b147329c8e9467859b619343.html