# 简析环境保护监测实验室的危废水污染防治技术措施论文_张森

超威电源有限公司

摘要：随着环境污染现象日益严重，使得环境保护监测工作愈发引起人们重视，其中环境保护监测实验室则发挥着重要作用。但是其在运行过程中，也存在危废水等现象，并且实验室不同的危废水，污染物组成不同，处理方法和程度也不相同，处理有一定的难度。而且环境保护监测实验室危废水具有量少、间断性强、高危害以及成分复杂多变等特征。因此处理实验室危废水要把多种方法结合起来，或是针对性的分类处理，才能达到较好的治理效果。基于此，本文阐述了环境保护监测实验室的危废水主要类别及其危害性，对环境保护监测实验室的危废水排污现状以及危废水污染防治技术措施进行了简要分析。

关键词：环境保护；监测实验室；危废水；类别；危害性；排污现状；防治技术措施

环境保护监测实验室每天都有未经处理的实验危废水排入城市下水道管网中，这些实验危废水排放总量较少但随时间变化较大，水质复杂，瞬时排放浓度较高，加剧水环境污染。为了加强对其进行控制，以下就环境保护监测实验室中的危废水污染防治策略进行了论述分析。

一、环境保护监测实验室的危废水主要类别及其危害性分析

1、危废水类别分析。环境保护监测站主要以地表水和工业危废水检测、生物检测和环境空气和工业废气检测等实验内容为主。样品分析过程中产生的危废水是实验室的主要污染源，对于一些非经常性监测项目中标准溶液、标准样品、贮备试剂易出现过期、失效情况，在处理过程中也会对水产生污染。实验室危废水往往是既含有无机物又含有机污染物，由于检测项目众多，危废水内含有的有害成分种类复杂。根据危废水中所含主要污染物性质，可以分为有机和无机实验室危废水两大类。无机危废水主要含有重金属、重金属络合物、酸碱、氰化物、硫化物、卤素离子以及其他无机离子等。有机危废水含有常用的有机溶剂、有机酸、醚类、多氯联苯、有机磷化合物、酚类、石油类、油脂类物质。

2、危废水危害性分析。环境保护监测实验室常见的有机物、重金属离子、废酸废碱和有害微生物等，如不及时加以处理，直接排放入城市危废水管网，会对环境造成二次污染。分析重金属项目时，均存在着分析残液、剩余样品（有些属于浓度极高的原水、直排水）带来的重金属污染问题，重金属离子（汞、镉、铅等）可以通过富集作用在人体内积聚，达到一定浓度后对人体造成伤害。分析过程中强酸强碱具有较强的腐蚀性，未经处理直接排放会对地下管道造成腐蚀性危害。各种有机物毒性较大对人体造成伤害，有机物进入水体后促进微生物繁殖，造成病原微生物超标；氮、磷含量过高则会使水体发生富营养化。另外开展生物监测的实验室会产生大量高浓度含有害微生物（如大肠杆菌、粪大肠杆菌）的培养液、培养基，如未经适当的灭菌处理而直接外排，同样会造成严重后果。环境保护监测实验室的环境污染长期以来未得到足够的重视，其污染治理基本上还未有效开展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆尽管按化学实验室规范要求，实验室应分类配备多种残液缸，但实际操作时多数形同虚设，往往还是往下水道一倒了之，较少有实验室污染管理方面的规范要求，又缺乏必要的监督体系和技术规范，致使监测实验室的环境管理方面薄弱，造成监测实验室环境污染。

二、环境保护监测实验室的危废水排污现状分析

随着工业企业数量逐年增加，同时也增加了环境保护监测任务。环境保护监测网络已经逐步建立并完善，环境保护监测站一般都配备功能齐全的分析实验室，同时也是一种不可忽视的污染源，分析实验室在为环境保护监测做出重要贡献的同时，也因缺乏有效管理及技术能力所限而成为环境污染区。监测站区域分散，工作频次不均匀，而且缺乏专业监管和社会监督，往往易于被各方面所忽视。环境保护监测实验室尤其是在城区和居民区的监测实验室大多数未专门设立危废水处理系统，对环境的危害特別大，因为很多实验室的下水道与居民的下水道相通，污染物通过下水道形成交叉污染，最后流入河中或者渗入地下，其危害不可低估。在监测分析过程中产生的实验危废水相对增多，危废水的水质相当复杂。此类危废水的排放周期不定，排放水量也无规律性，且所含污染物成分较为复杂，除含有洗涤剂及常用溶剂等有机物外，还有较多的酸碱，有毒有害的有机物以及重金属等。随着国家对环境的要求越来越高，实验室和环境样品分析量也越来越多，污染物排放量大幅增大，对实验室的污染的预防与治理已刻不容缓。

三、环境保护监测实验室的危废水污染防治技术措施分析

环境保护监测实验室的危废水污染防治技术措施主要有：（1）加强实验室危废水污染源头的控制。环境保护监测分析实验室在注重能力建设、质量管理的同时，需要建立完备的实验室环境管理体系。根据本实验室工作的特点加强实验室管理，在源头控制和治理上狠下功夫，防止实验室的水污染扩散，想方设法减少实验室污染。推行绿色化学实验是减少实验室污染的一个主要策略。要选择污染少的分析方法，在保证实验效果的前提下，用无毒害、无污染或低毒害、低污染的试剂替代毒性较强的试剂。过期、失效的化学试剂，各实验室可以合作成立区域性的试剂调度网，选择一部分危害大，用量少，易失效试剂进入网络，实行实验室间资源共享，尽量避免大批化学试剂失效，从而节约实验成本。应发挥地区中心实验室的作用，集中部分项目，对社会开发，从而达到资源共享，相对降低实验室污染物的排放，也有利于实验室污染物的集中治理。（2）减少实验室危废水排放。环境保护监测化学分析过程中，要采取策略来减少实验室危废水排放减少。在分析过程中尽可能选择环境污染少的标准分析方法，使用可降解的无磷洗涤剂，在酸碱中和时尽量选用废酸、碱调节废液的pH，做到废物利用。在满足分析要求的情况下，适当降低采样量，尽可能使用仪器分析从而减少试剂用量和采样量。对于环境质量控制标准样品管理中，控制购买暂时用不上的试剂，不要大量存放标准样品，并尽量先使用要到期的试剂。对于能回收利用的试剂尽量回收利用，尽量利用可回收的试剂。（3）合理处置实验室中的危废水。由于实验室从事的实验大不相同，危废水的性质差异也比较大，而且污染物的组成也不尽相同。对实验室废液应该分类收集，废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点，通过密闭容器存放，不可混合贮存，容器标签必须标明废物种类、贮存时间，定期处理。一般废液可通过单位污染处理装置进行酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放，有机溶剂废液应根据性质进行回收后统一运送到特殊废品处理厂等部门处理。经过处理后产生的废液统一经危废水管网送到危废水处理工厂进行进一步处理达标排放，处理后得到的废渣可送到固废处理中心进行焚烧处理。

结束语

综上所述，随着环境保护工作日显重要，使得环境保护监测实验室建设数量和规模都有所增长，而且由此产生的实验室污染问题不断凸显。因此本文主要针对环境保护监测实验室的危废水主要类别及其危害性进行了分析，并结合实际制定和选取经济合理、技术成熟的污染防治技术措施，从而避免实验室危废水排入地表环境中造成环境污染。

参考文献：

[1]王奇.环境监测实验室废水的处理及污染防治[J].资源节约与环保，2017

[2]黄晓荣.探讨环境监测实验室废水处理与污染防治[J].科技与创新，2017

[3]程颖.探讨环境监测实验室废水的污染与防治[J].低碳世界，2017

[4]张旭等.环境监测实验室废水的处理及污染防治[J].中文信息，2018

论文作者:张森

论文发表刊物:《防护工程》2018年第29期

论文发表时间:2018/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b1553c964d13b88a01724c07.html