# 建筑给水排水设计环节的优化分析论文_程仁龙

天津城建设计院有限公司第六分公司 安徽合肥 230000

摘要：随着我国经济体系的不断健全，人们的生活水平不断提高，社会对于建筑设计的舒适度及安全性提出了更高的要求，这就深深的影响了建筑给水排水设计工作。为了解决上述工作难题，需要进行给水排水设计方案的优化，进行建筑给水排水设计体系的健全，保证其应用效益的提升。

关键词：建筑给水排水体系；设计环节；优化分析

在建筑给水排水系统设计过程中，进行建筑给水排水设计标准的控制是必要的，这就需要针对建筑给水排水设计的常见问题进行分析，落实好建筑给水排水设计的相关工作，从而实现建筑给水排水设计体系的健全，通过其内部各个环节的协调，更有利于现阶段建筑给水排水工作效益的提升。

1建筑给水排水工程特点

城镇给水、排水规划设计，应以区域总体规划、城市总体规划和镇总体规划为依据，水资源规划，水污染防治规划、生态环境保护规划和防灾规划等相协调。城镇给水排水工程建设和运行过程中必须做好相关设施的建设和管理，满足生产安全、职业卫生安全、消防安全和安全保卫的要求。在进行建筑给水排水设计的时候，在城乡规划区域范围内，市政消防给水应与市政给水管网同步规划、设计与实施。要根据建筑特点和防火要求，以实现自救为消防系统的设计目的，设计出更加科学、可靠的消防供水系统。根据不同供水地区的水压情况，以及管线长度，将其划分为不同的区域，结合不同地区的环境特点，对给水排水管道进行科学设计，使管线分布更加合理，为居民用水的正常供应提供有力保障。

2建筑给水排水体系设计中需要注意的问题

2.1居民用水的供应以及废水的排放

给水排水系统的主要考虑供水可靠性。给水系统采用的管材和管件，应符合国家现行有关产品标准的要求。管材和管件的工作压力不得大于产品标准标称的允许工作压力。排水，小区排水系统采用生活排水与雨水分流排水。雨水排水应设计回收系统。室内排水因排水设备地漏装置不合理引发的废水排放不及时是给水排水体系设计中的常见问题。针对这种现象在，在进行排水设计的时候，需要对用户的排水需求进行分析，根据用户的阳台、卫生间的分布特点对地漏设计进行协调，保证地漏设计的合理性，确保居民废水的及时排放。

2.2管道的防火设计

提高给水排水管道的防火性能是建筑给水排水体系设计中的重要环节，常用的防火措施是采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实，穿过防火墙处的管道保温材料，应采用不燃材料；当管道为难燃及可燃材料时，应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。只有保证管道具有良好的防火性能，才能在发生火灾时有效避免火势的蔓延。埋地消防钢管和铸铁管，应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施；海边、空气潮湿等空气中含有腐蚀性介质的场所的架空管道外壁，应采取相应的防腐措施。

2.3管线的沉积性

给水排水管道具有沉积性特点，会造成有毒气体的产生，对室内居民的身体健康造成威胁，所以在进行地漏设计的时候，必须将管道的沉积性考虑在内，减少有毒气体的产生。现阶段的很多建筑都没有地漏设计这一环节，地板缺乏有效的保护措施，当建筑给水排水系统出现漏水现象的时候，泄露出来的水将会渗透到地板中对其结构造成破坏，将会影响到建筑的正常性能。生活给水、消防管道系统应设置抗震支架；管道不应穿越抗震缝，如果必须穿越抗震缝时，应在抗震缝两边各装一个柔性管接头。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4给水排水管线的布置

给水排水管线布置是必须重视的一项工作，需要根据对其进行准确定位，在满足室内净高或室外埋深要求的情况下，管道在平面上应尽量均匀、平行敷设，可能情况下尽量不分层，以便于安装、检修。在平面紧张不得已必须分层敷设管道时，应将平时检修概率较低、防水要求较高或卫生要求较高的管道至于检修概率较高、防水要求不高或卫生要求不高的管线上方，如电缆桥架、空调风管一般应设于给排水管线上方，给水管道一般应设于排水管道上方等；如果管道相互交叉时，应遵循小管应让大管、压力管应让重力管、转弯半径较小的管道让转弯半径较大的管道、冷水管等无保温要求的管道应让热水管等保温管道的原则，即安装方便、增加弯头后对系统运行影响不大的管道应优先考虑避让。使管线之间的布局更加更加合理。

3建筑给水排水体系设计环节的优化

3.1确定合理的管径和流速

在选择管道规格的时候，需要确定更加合理的管径和流速，选用管内壁光滑,阻力小的给水管.适当放大管径以减少管道的阻力损失和水泵扬程。不同地区的水压存在差异，根据给水排水需求以水压情况，计算出不同管径管道内的水流流速，以流速为重要参考对管道进行试压，避免流速过大对管道造成损坏，避免流速过小无法满足用户供水需求。同时结合不同管径材料所需要的成本费用、运输费用以及施工费用对工程资金进行考虑，在满足用户需求的基础上，选择更加合适、经济的管道。

3.2根据需要设置控制阀门

给水管道上使用的各类阀门的材质，应耐腐蚀和耐压。给水管道的引入管段上设置控制阀门的作用是对建筑给水体系进行调控，能够有效提高给排水能力，在设置阀门的时候一般将阀门单独设置在每一个管道的末端，如果给排水系统出现异常现象则只需将存在问题的管道阀门关闭即可，不影响其他给排水管道的运行。但是如果遇到长时间的阴雨天气，建筑内会存积大量的雨水，这种形式的阀门对建筑内的积水起不到控制作用，无法将积水及时有效的排出。现阶段的优化措施是将控制阀门设置在建筑底层，改变了在管道末端设置阀门的方式，利用建筑底层的控制阀门便可以对整个建筑给水排水系统进行调控，建筑内积水较多的时候，可以利用该阀门及时将积水从建筑内部排出，不会出现因积水时间较长出现刺激性气味现象，营造了良好的建筑环境。相比于传统的控制阀门设置方法，该方法只需要设置一个阀门即可，操作起来更加方便，在对给排水系统运行进行调控的时候，技术人员只需要在底层操控即可，不必在进入到不同用户的家里对管道末端阀门进行控制，避免了对住户的干扰。

3.3改善给水排水中的细节问题

优先采用塑料管道,塑料管道质量轻盈、成本较低、具有良好的耐腐蚀性能和抗压性能，并且安装方便；现阶段大多数建筑都是双卫构建形式，这就使得给排水管道容易出现噪声，对用户的正常生活造成了影响，使用DN25塑料管道在解决管道末端噪声污染方面作用明显。给排水管道的安装分为暗装和明装两种形式，在实际设计过程中要根据管道设计要求合理选用安装形式，对需要进行保护的关键性管道采用暗装方式进行安装，能够保护管道免受外界因素以及认为破坏的影响，延长管道使用寿命，将管道隐藏起来还能避免对建筑内布局造成影响，营造出更加美观的室内环境；其他管道可以采用明装的方式进行安装，为后期的维修和管道的变更提供便利。在进行给排水管道设计的时候需要做好防虫措施，同时在管道连接的地方做好密封处理，防止污染物进入到饮用水中，经常采用的方法是填充食品级软质泡沫，通过防虫措施以及对管道的密封处理，能够最大程度上保证供水免受污染，为用户提供更加干净、卫生的饮用水。

结束语

在建筑给水排水的设计过程中，我们需要进行节能性的控制。针对我国的能源问题，节能环保已经成为社会发展的主流。水资源是人类发展的基础。在建筑给水排水应用中，也要进行节能设计原则的应用，进行新型工艺的引进。保证新技术的节水性及节能性的提升，从而满足实际工作的需要。

参考文献

[1]马战强.高层建筑给水排水的优化设计分析[J].江西建材,2015(17):39.

[2]<<建筑设计防火规范>>GB50016-2014.

论文作者:程仁龙

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b15ddc1e64b128874a3f4485.html