# 建筑施工中深基坑支护的施工技术与管理郭金红论文_郭金红

摘要：随着我国城市化进程的加快，城市土地资源日益紧缺，中高层建筑的建设规模不断扩大。高层建筑工程是施工难度大，对施工技术要求较高，深基坑支护技术的应用可以提升建筑工程的可靠性和安全性，有助于提升建筑工程的施工质量。

关键词：建筑；深基坑支护；施工技术；管理?

引言

深基坑施工的质量与安全,直接影响到上层建筑的安全与可靠，为了确保深基坑项目的建设安全与质量,在施工过程中需要对深基坑支护技术进行合理的应用，严格的管理控制支护施工工序,保障深基坑项目的整体建设质量。

1深基坑支护施工技术特点分析

1.1深基坑支护施工技术的地域性

地域性其实就是在施工过程中要结合当前的地质条件，选择适合的深基坑支护的施工技术。我国各个地方的地质条件各有其特点，西部地区地域辽阔，但人口稀疏，而东部地区则人口聚集。这也是因为地质条件和气候原因所导致的。所以在进行深基坑支护施工时，一定要对地质和土壤进行了解，选择适宜的方式，这样能够确保在施工过程中效率和安全。利用当地条件，能够更好更快地进行施工作业，而且建设的建筑物的质量也能符合当地的情况，以保证在使用过程中的稳定和安全。

1.2深基坑支护施工技术的复杂性

深基坑支护施工技术能够发挥其最大功能的前提就是收集准确、真实的数据。这就要求在进行深基坑支护作业时，需要对施工现场进行信息收集，主要是土壤、地质方面的信息。每个施工现场的地质情况都存在差异，如果不经过信息处理，直接使用深基坑支护技术开始作业，那么在施工过程中可能会因为信息不透明而出现问题，给整个建筑物带来一定的安全隐患。所以依靠真实的数据能够更好发挥出其作用，根据现场的真实情况制定出施工方案，才能够完全符合建筑工程自身的特性。对地质进行测量的方法有两种，分别是朗肯土压法和库伦土压法，这两种方法是目前运用最广泛的，但是还是存在一定的不足之处，还不能完全测量出地质的所有信息，在数据收集方面还不够全面。随着科学技术的不断创新发展，这两种技术肯定能够不断的优化，收集更精确的信息，为建筑施工提供全面的数据基础。所以复杂性其实体现在收集数据，再制定施工方案过程中要求的难度。

2当前常用深基坑支护技术应用

2.1土层锚杆技术

在深基坑支护施工中，先要做好准备工作。预应力杆体材料应选用钢绞线、高强度钢丝或者高强螺纹钢筋；水泥浆体材料应选用普通硅酸盐水泥，必要时可采用抗硫酸盐水泥；细骨料应选用颗粒直径小于2mm的中细砂；不得使用污水以及pH值小于4的酸性水；塑料套管材料要具有足够的强度，保障其在加工和安装过程中没有任何损伤，还要具有抗水性和化学稳定性；隔离架应当采用钢、塑料或者其他杆体无害的材料制作，不得采用木质隔离架；防腐材料不得超过有效期，应具有高强的耐久性。在施工中，先要根据设计要求及土层条件确定钻孔位置，做好标记；施工场地要保持平整、坚实；当钻机就位之后，要求导杆与钻杆倾斜角度保持一致；钻具需要采用地质部门使用的普通岩芯钻探的钻头和管材等；在钻进施工中，应井然有序地开展钻进工作，准确掌握钻进参数和进度，避免发生安全事故；在钻孔结束后，要及时用清水处理孔底钻渣。

2.2土钉墙技术

土钉墙技术在深基坑支护的使用中主要起到对深基坑的加固作用。以实际的建设情况为基础，此技术主要适用于土质相对松软的建筑场地，它最大的特点是具有较强的防护能力，是以混凝土、土体表面制作土丁为构建，从而提升深基坑的防护效果。在实际施工过程中，工作人员一定要严格按照规定的施工工序作业，即挖掘土方——放线进行有效测量——钻杆安装——开展钻孔作业——进行土钉的有效清理养护管理工序。这样才能保证土钉墙技术的应用确实而有效。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆就第一道工序来讲，规定施工时，就需要以设计图纸作为参照，划扣尺寸应当符合设计图纸要求的尺寸，在实际工程建设过程中，工作人员可以通过结合木桩划线的方式，来提升划线质量。

2.3排桩支护技术

排桩支护技术是支护结构种类最多的一种,如人工挖空桩型、混凝土板桩型等都是常用的结构类型。此外,根据排桩方式的不同,排桩结构还可分为柱列式排桩、组合式排桩和连续排桩等。但在实际应用时必须注意不同排桩结构的具体适用范围,例如针对土质松软的基坑一般应采用连续排桩结构;针对土质良好且地下水位较低的基坑应采用柱列式排桩结构;针对土质松软但地下水位较高的基坑则应采用组合式排桩结构,同时还应辅以水泥搅拌等防渗措施。

2.4土方开挖技术

在土方开挖环节,为避免该工作对环境产生污染问题,实践过程中,一般可通过分层开发的方式来进行,相关施工人员,一方面要妥善做好开发工作,另外,也要同时开展验收工作,同时派遣专业人员,对清土工作进行负责。在土方开挖环节,一般需要对开挖进度进行严格控制,一旦发现异常情况,需及时停水作业,同时深入排查异常情况,并采取相应措施加以解决,以确保土方开挖质量。

2.5钢板桩支护技术

所谓钢板桩支护技术，主要是采用先进的轻型钢材，把这些钢板连接成一层坚固耐用性很好的钢板面，它可以在深基坑中起到很好的当地下水渗漏、防止坑壁坍塌以及多种不良情况的发生，除此之外，还可以有效地防止基坑变形等情况。此类技术的还具有成本低、实用度高多种优势，这也就促进了它钢板桩支护技术在深基坑支护中的广泛应用。

3建筑工程中的深基坑支护施工关键技术管理

在开展建筑工程施工中深基坑支护施工项目时，需要保障施工的有效性以及施工质量。具体内容包括了：选择适合的深基坑支护方式。在施工时应采用重力式以及悬臂式施工技术。采用悬臂式施工技术，可以保护施工结构的稳定性。悬臂式的施工技术，主要使用土质较好以及浅层开挖施工环境。采用重力式施工技术，有效的做好墙土支护工作。依靠自身重量，保障支护结构的平衡性。在开展建筑工程深基坑支护施工过程中，需要管理人员对施工原材料进行严格的控制管理。做好采购原材料工作，保障原材料的质量，有效的提高施工质量。在施工材料准入施工现场时，需要做好检查施工原材料的工作，在施工现场应派专门施工材料质量监督工作人员，对进入现场的施工材料，做好的抽查工作，针对不符合施工设计标准和质量不合格的施工材料，应禁止使用。管理人员将施工原材料应做好现场分类管理工作，根据不同施工原材料，做好分类保存工作，针对一些比较特殊原材料，规定专门保护存储地方，有效的保障了整体施工质量。最后，在开展施工过程中应加强深基坑现场施工管理工作。管理人员需要全面提升自身的专业素养，全面了解建筑工程施工项目，提高责任心。根据施工现场具体情况，制定完善的施工管理制度。同时，加强监督管理力度，严格的根据规定进行操作，避免在施工过程中出现安全隐患，有效的保障了整体施工质量。

结语

由于建筑工程施工中深基坑支护施工技术的要求较为严格，其施工过程也比较复杂，还要结合实际的环境情况来因地制宜，高效合理的开展施工工程，进而提高整体技术的操作能力，以提高工程质量，确保施工安全。

参考文献

[1]王芳.建筑工程中的深基坑支护施工关键技术分析[J].装饰装修天地，2019（20）：62.

[2]林东.建筑工程施工中深基坑支护的施工技术管理［J］.装饰装修天地，2019（4）：228.

[3]李永刚.深基坑支护施工技术在建筑工程中的应用分析[J].住宅与房地产,2018(30).

[4]付子涛.关于高层建筑深基坑支护工程施工及其管理的探析[J].环球市场,2018,(18):218.

论文作者:郭金红

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b17821a5e0786d3abd630648.html