# 水处理技术现状及应用膜技术论文_高林

陕西环保集团水环境有限公司 陕西西安 710061

摘要：随着经济和各行各业的快速发展，人们的生活水平得到了显著提高。水在生产生活中占据着不可替代的重要地位，其对用水要求也不断提高，这就需要引进更多先进的水处理技术，以此生产出优质水。但是，因为工业用水污染问题愈发严重，采用单一的净水方法根本不能解决问题，需要将多项净水工艺相结合，不断优化水处理技术，只有这样，才能够从根本上解决水质问题，为人们提供更加优质的水资源。

关键词：水处理技术；现状；应用

引言

随着新工艺新材料的发展，对水质的要求日益增加，水处理技术也持续发展，水处理技术发展方向更加偏向于绿色环保、能耗低、无污染、适用范围广、反应速度快、成本低、对污染物选择性小的技术。高级氧化技术、活性炭水处理技术、超声水处理技术都是绿色环保的水处理技术，其单独处理或者协同作用能够很好的降解有机物，其协同处理还有待进一步深入的研究。

1水处理技术现状

首先，水处理技术效率较差，水处理技术主要利用氧化催化设施操作，这样一来，技术在生产周期与成本上就会出现缺陷，从而无法保证水处理效率，在供水压力比较大的情况下，则会出现水质和效率较差等问题。其次，水处理技术也存在一定的健康问题，常规处理技术以铝离子为基础作为絮凝剂，投入过量的铝盐，则会促使水中铝离子含量有所增加，从而影响供水用户的身体健康。另外，水处理也依旧存在技术不足问题，在进行低温水、氮量高水、浊度高水处理时，水处理技术的效果并不显著，很难进一步净化水体。而且水处理技术主要是以氯离子作为消毒剂，为了保证供水末端氯离子的浓度，需要投放大量的含氯消毒剂，从而促使系统的氯离子含量超标，以此影响用户的健康。

2水处理技术的应用

2.1关于较传统的水处理技术—混凝沉淀技术的分析

（1）混凝沉淀技术的原理分析。混凝沉淀技术是水处理技术中较为传统的一种沉淀池废水处理技术。对于混凝沉淀技术来讲，其混凝过程是整个工艺流程中最为核心、重要的环节之一，混凝沉淀的作用原理为：通过向沉淀池中加入一些有助于混凝的药剂，从而使得被处理的废水中的细小的悬浮物和部分胶体凝聚成絮凝状物质，由于这种絮凝体吸附力特别强大，不仅能够吸附细小的悬浮物和胶体，而且还能吸附很多溶解性物质和细小的细菌等，吸附后，其体积将迅速增大且下沉，最后对絮凝体进行分离，将其除去。（2）混凝沉淀技术的作用及用途。关于混凝沉淀水处理技术的作用，正如其上述原理中所提到的，在混凝药剂的作用下，吸附水中的部分杂质，增大自身的体积，形成沉淀物，之后被分离除去的处理技术。因此，这种水处理技术的作用就是降低处理污水的浑浊度、色度等用来判断水质的感官指标值，同时，它还可去除水中的有毒有害的物质，从而起到净化水质的作用。这种水处理技术一般被用在工业给水处理和居民生活污水处理等方面。（3）混凝沉淀的优点。这种混凝沉淀的水处理技术已有上百年的悠久历史了，且自古至今一直被人们沿用，因此，其肯定存在很多与众不同的优点。与其他物理化学的水处理技术相比较，混凝沉淀技术具有被处理的水质较好、工艺流程的运行较为安全稳定、操作简便及经济实惠等优点。

2.2高级氧化处理技术

高级氧化技术水伴随着氧化还原技术的进步而发展起来的，此技术对水的净化程度较高，通常适用于水资源污染严重或者对水处理相对要求较高的地区。此技术的基本原理为：在一定条件下，通过向水体内投放大量具有强氧化作用的自由基，对水中的杂质进行氧化分解，从而达到水体优化的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆该技术相对技术含量较高，使用不具有普适性，采用此技术前通常需要对水体进行组分测量，从而选取合适的氧化剂，但是此技术对水的处理相对较为彻底，处理过的水可以直接饮用，这也是未来水处理的主要发展趋势，伴随着氧化技术的不断进步，高级氧化技术将成为未来环保水处理技术的主流。

2.3活性炭处理技术

活性炭是一种黑色无定型颗粒状或细微粉末状，无臭、无味，孔隙结构多孔径一般在2～50nm之间，具有很大比表面积500～1000m2/g。且具有很强吸附性能的一种碳素材料。活性炭在制备过程中，灰分和其他原子的存在会使得其结构产生不饱和键，而在活化过程中，氧和其他原子可以吸附其上，形成官能团，使得活性炭具有化学吸附作用。活性炭的吸附原理是利用其具有的疏水性，可以有效的吸附水溶液中各种非极性有机物质。秦恒飞等[9]研究表明，活性炭对Pb2+初始浓度为1mg/L的去除率可达到94.46%，其吸附过程中同时存在化学吸附和物理吸附，吸附最大量为129.5mg/g。活性炭在去除有机物的过程中与媒介种类、温度以及接触时间有关，在接触时间短于5min，可有效去除同化有机碳，接触时间在15～30min用来去除天然有机化合物。

2.4绿色絮凝水处理技术

微生物絮凝剂主要是从微生物生成的有絮凝活性代谢产物，和无机盐、有机高分子絮凝剂比较分析，微生物絮凝剂的主要特性是具有一定的生物降解性，能够及时消除二次污染，是环保产品。而且微生物絮凝剂的脱色效果十分明显和独特。在畜产废水中，BOD值非常高，处理难度较大，而利用合成高分子絮凝剂进行处理，会出现二次污染，但是，使用NOC-1微生物絮凝剂进行处理，大约10min，上清液几乎透明，TOC和OD660都会在一定程度减少，浊度的去除率可以达到95%左右。微生物絮凝剂不仅无毒、高效，而且不会产生二次污染，可以自行降解等，这就在很大程度上克服了其他絮凝剂的不足，所以应用前景十分广阔。

3现代膜技术在水处理中的应用

3.1组合膜技术

粉末性技术和工艺符合要求，在工艺处理的过程中，提前做好有机物分析和指导等工作。结合地表水以及技术形式等，提前确定吸附条件，以有机物为基础，在整个管控过程中确定比例，提前进行处理。混凝土作为预处理的具体成分，在整个形成和实施阶段需要明确注意事项，如果存在治疗问题或者其他异常情况，则容易造成资源浪费的情况，因此在后续管理中需要明确现有的检测和控制系统，实现整体进步。

3.2废水处理中的应用

膜技术形式在废水处理中有重要的作用，在整个管控阶段，需要提前进行处理。膜工艺形式不断深入后，符合研究要求。在废水处理中，去除废水中的三种苯酚—邻甲氧基苯酚、苯磷二酚和间甲酚，根据地表水以及符合膜的实际应用要求，提前确定浓度，pH值的控制是关键，如何达到水质要求是重点。组合工艺形式优势明显，需要掌握实际要求，提前处理。膜生物反应器在处理阶段有突出的优势，将高效膜分离后处理，能满足组件要求，如何实现水泥分离操作是关键，在整个管控阶段进行运行管理，尽量满足要求。

结语

综上所述，水在生产生活中占据着不可替代的重要地位，随着人们生活水平的提升，其对用水要求也不断提高，这就需要引进更多先进的水处理技术，以此生产出优质水。但是，因为工业用水污染问题愈发严重，采用单一的净水方法根本不能解决问题，需要将多项净水工艺相结合，不断优化水处理技术，只有这样，才能够从根本上解决水质问题，为人们提供更加优质的水资源。

参考文献：

[1]邵科隆，周集体，吕红，等，臭氧氧化预处理难降解农药废水的研究[J].环境工程学报，2009，3（7）：1259-1262.

[2]郑俊，毛异，宁靓，等，焦化废水生化处理后有机物的臭氧氧化降解与转化[J].中国给水排水，2011，27（21）：72-75.

论文作者:高林

论文发表刊物:《基层建设》2018年第36期

论文发表时间:2019/2/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b1b5c951da443585b299606d.html