# 物探方法在滑坡地质灾害勘察中的应用分析徐文豪论文_徐文豪

摘要：地质灾害包括由自然因素或者人为因素所引发的滑坡、泥石流、山体崩塌、地裂缝等，其中滑坡是最为常见的一种地质灾害，长久以来，滑坡灾害都是地质勘探的重点，本文之中笔者从自身的实践工作经验出发，对滑坡地质灾害概念及勘察要求做出了分析，同时介绍了几种常见的滑坡地质灾害物探方法，希望借此为勘探工作提供依据参考。

关键词：物探方法；滑坡地质灾害；勘察应用

前言：

山体滑坡是出现频率较高的一种地质灾害，为了更好的保护人民的生命财产安全，就必须要提前勘探可能潜藏滑坡风险的地质，而物探方法是以目标介质中的放射性差异、磁性区别、电导性区别及重力差异为原理的勘探方法，相较于传统勘探技术，物探地质勘测精准性更强，在滑坡地质灾害勘察中拥有很强的适应性。

1滑坡地质灾害概念及勘察要求

1.1滑坡地质灾害概念

滑坡是山体斜坡上的岩土体，易在地质作用和人类活动作用下，失去原有的平衡条件，并在重力的作用下，促使山体岩土体沿软弱结构整体下移，从而对原有安全的生存环境构成威胁破坏[1]。滑坡由三个部分组成，即滑坡体、滑坡面、滑坡床，其中滑坡体是斜坡内沿滑动面向下移动的岩土体，在滑动的过程中，仍然会保持原有的土层结构构造特征。而滑坡体沿着滑动的面，即称之为滑坡面，在滑坡面上被揉皱的厘米至米的结构则被称之为滑动带，在滑坡地质灾害中，会有多个滑坡面或滑坡带，而在滑动面下稳定的岩土体就被称之为滑坡床。

1.2滑坡地质灾害勘察要求

通过对滑坡概念的介绍及滑坡灾害产生的条件分析，在进行滑坡地质灾害勘察时，就必须要满足以下条件要求，第一，对滑坡区的地层岩性、地质构造、水文环境等作出勘探，以此了解滑坡发育的形成条件；第二，勘探滑坡体的形状、埋深及具体特征，同时还要了解滑坡地下水的位置、层数、涌水量和相关补给源等；第三，了解滑坡体的稳定程度、滑坡继续发展的可能性及影响滑坡稳定性的相关因素；第四，通过勘察，了解滑坡岩土的颗粒密度，天然水分含量、压缩系数、抗剪抗压强度，并要确定滑动面和岩土体的C值。

2物探方法在滑坡地质灾害勘察中的应用

2.1探地雷达法

探地雷达法是滑坡地质灾害勘察中，最常用的一种物探技术，属于广播电磁波勘探技术中的一种，在应用探地雷达法进行滑坡地质灾害勘测时，会通过一个天线进行电磁波工作发射，并使用另一个天线进行电磁波反射接收，由于电磁波波形长度和传播路径会随着介质中的电性质变化而发生变化，因此在不同的地质条件下，最终勘探接收到的电磁波波形、相位、双边幅度、走时等信息也各有不同，这样通过对电磁波接受信息的分析，就可以了解到山体下地质介质的实际情况，从而实现对滑坡地质灾害的判断分析[2]。在众多的物探技术方法中，探地雷达法勘探的精准性是比较高的，并且操作技术方法非常简单，在滑坡地质灾害勘探中非常适用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2AMT法

AMT法也是一种比较常见的滑坡地质灾害勘探方法，属于天然场源类勘探方法的一种，与其他物探方法相比，AMT法可以对隐伏含构造的地质形态做出勘测，同时在判断主断裂和次级断裂地质层方面也有非常显著的作用，同时近些年研究还发现，AMT法在探测高阻覆盖区时非常适用，可以获得十分准确的检测结果，可以实现对高阻盖层的良好穿透，并且在地质盖层之间电差异性比较明显的时候，使用AMT物探法，可以更好的测量出滑坡底层的埋藏深度和起伏状况，因此在滑坡地质灾害勘探中，AMT物探法具有重要的应用价值。

2.3高密度电阻率法

高密度电阻率法是电探测法和电剖面法相结合的产物，此种物探法勘探滑坡地质灾害，最大的优势特征，就是不需要跑极，可以一次性完成电极的疏散工作，并自动的进行电极改变和数据转换，借助高密度电阻率法物探滑坡地质，可以获得准确的PS断面值线图，以此对滑坡地质灾害做出预测。主要的勘探步骤为：①结合勘探数据结果，建立初始电阻模型；②借助电阻模型实施检测，通过数据拟合差，解决线性反问题；③通过相关公式计算，对电阻率模型做出矫正；④预测数据进行误差计算，并反演出滑坡停止状况。这就是应用 高密度电阻率法勘探滑坡地质灾害的全部过程，可以对滑坡地质灾害预防提供重要信息依据[3]。

2.4地震勘探法

地震勘探法勘察滑坡地质灾害包括三种方式，分别是地震折射波法、高分辨率反射波法、钻孔成像法，首先，地震折射波法是最为常见第一种滑坡地质地震勘探法，具有花费成本低、操作方便快捷的优点，对浅部空洞滑坡地质勘探效果十分明显，但是弊端不足时，勘探的准确性会随着勘探深度逐渐降低。其次，高分辨率反射波法、钻孔成像法往往是结合在一起进行使用的，随着近些年地下空洞的情况越发频繁，容易导致匹茨堡地面沉陷，因此在进行滑坡地质灾害勘探时，会采用高分辨率反射波法进行勘探，然后在使用钻孔成像法，将勘测结果与实际结果进行对比分析，这样若是最终勘测数据与实际结果资料一致，就完成了滑坡地质勘测工作。

2.5遥感探测法

随着近些年时代科技的不断进步发展及对地质科学研究的深入，遥感探测技术发展成熟，并广泛的应用到滑坡地质灾害勘测当中，可以对地质中的矿物质和地质构造做出准确的分析和检测，并通过多光谱卫星影片及可见光航空像片的应用，进一步的提升勘探的准确性[4]。在应用遥感探测技术进行滑坡地质灾害勘探时，可使用雷达遥感、电视遥感、摄影遥感、激光遥感等方式，从而对地表或深度地质分布情况作出精准的分析，相比较其他的物探技术，遥感探测技术可实现对地质数据的精准获取，同时还实现了对数据的自动化分析，这样不仅极大的节省了人力投入，同时也更好的保障了检测结果的准确性。

总结：

地质勘探是及时发现地质灾害、降低地质灾害的重要工作，伴随着近些年科学技术的不断发展，物探法被广泛的应用地质勘探工作中，尤其是山体滑坡灾害地质勘探，借助物探法可以对地质形态结构做出精准的分析，并提前做出合理的滑坡防治预案，这样就为人民的生命财产安全提供了极大的保障，因此对滑坡地质灾害物探法做出分析研究具有重要意义。

参考文献：

[1]徐怀峰.物探方法在滑坡地质灾害勘察中的应用分析[J].山东工业技术,2019(12):126.

[2]李佳男,杨殷哲.滑坡地质灾害勘查和防治治理[J].华北国土资源,2018(03):51-52.

[3]李承好,蒋国华.物探方法在滑坡地质灾害勘察中的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2018(08):108-109.

[4]龙仲兴.物探技术在滑坡地质灾害勘查中的应用[J].现代物业(上旬刊),2011,10(09):52-53.

论文作者:徐文豪

论文发表刊物:《科学与技术》2019年21期

论文发表时间:2020/4/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b1c013b09088882db020fef7.html