# 高层楼体施工中电路设计与施工论文_徐庆舜

摘要：科技在不断的发展，社会在不断的进步，城市化速度的推进，中国地产业也迅速崛起，高层成为城市建筑施工中的重要组成部。然而在高层楼体施工中，电气施工又是其中重要的组成部分，关系到施工安全、施工质量、施工成本等方方面的问题。论文通过对高层建筑楼体中电气施工要关注的环节，对高层楼体的电气施工要素进行梳理，以便在实践中提起电气设计及施工人员的注意，避免不必要损失，提高施工效率。

关键词：高层楼体;电路设计;电气施工;施工安全

引言：随着近几年我国科学技术的快速发展，对高层建筑电气设计提出了更高的要求，要求其不仅设计、安装便捷、高效，而且还必须具有较高的安全性，进而能够有效满足高层建筑的照明需求。因此，下面本文就对高层建筑电气设计与施工进行相应的分析和研究，以便能够确保高层建筑电气设计更加科学合理。

1 根据不同服务的对象设计不同的施工方案

好多设计师为了追求短期的经济效益，实现短、平、快的流动作战方针，往往根据经验进行设计，忽略了设计主体的施工时间、地点、气候的差异，“一张图纸走天下”，设计施工完成以后，电路频频出现问题。设计还是完成了设计而设计，而是为了施工而设计，现实使用设计，主要服务方向是甲方，主要目的是实践。从事建筑结构电路电气设计职业者，必须要学会统筹不同建筑门类的关系，掌握不同门类专业知识，这种知识绝对不是与自己专业不相干的知识，而是决定电路设计是否与其他部门协调的重要前提和保障。其实一个合理的电气电路设计师往往在其他部门的学习上花费的时间并不比自己专业图纸上用的时间要少。

2 具体操作过程中电气布排的技巧

2.1电源切断区电气设计优化

对于非消防区域内的电源切断区电气设计的优化工作可以从以下几个方面作为切入点进行改进和完善：第一，在火灾发生时，消防控制室在初步进行对火灾情况的诊断之后需要迅速切断所有电气回路中的非消防区域范围之内的电源，这样不仅可以有效地避免灾势进一步扩大，还能够在最大程度上保证居民的人身安全；第二，在切断非消防区域内的电源线路的同时，当代高层建筑电气设计人员还应当切断发生火灾楼层的主干线线路电源，这样可以在很大程度上将火势控制在一定区域范围之内，尽可能地降低火灾对周围其他楼层居民造成更大的损害。

2.2兼顾供配电系统的便捷性和安全性

若将智能电能表安装在消防设备专用线路上，就会出现有部分用户不能及时缴纳电费时智能电能表自动将电路切断的情况，这样就会使得消防设备不能保证长时间不间断的供电，在突发情况发生的时候也不能起到及时的救援作用，给人员疏散及控制火势带来极大的障碍。因此，在进行高层建筑的电气设计和施工中，要对此类问题特别关注，不能为了一时的便利而忽视可能出现问题的隐患，既要保证供电系统给住户提供便捷稳定的电力资源，还要保证配电系统的安全性，这才是在高层建筑电气设计和施工中应该遵循的原则，只有遵循这样的原则才能够确保高层建筑供电系统安全稳定地运行，为住户提供良好的居住体验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为了保证供电的平稳安全，可以采取如下措施：首先要根据高层建筑的电网实际负荷量还有运行状况设置2个以上的独立电源，这样并联的独立电源运行模式可以在一方受到损伤之后保证电路还保持畅通；除此之外，在高层建筑的电气设计中还必须装有备用发电器，在有紧急情况发生的时候能保证在20秒之内恢复照明，保证人员疏散等救援工作可以无障碍的顺利开展；还有在进行高层建筑室内电路设计的时候，最好预留出电器专用电路，包括厨房专用电路、卫生间专用电路等等，这样将电路细致区分和规划之后有利于减少使用电器功率过大而导致的短路情况的发生。

2.3夯实基础工程施工阶段预埋工作

在建筑楼体施工之前，电气设计人员最应该积极主动配合土建工作，主要抓好强、弱电方面的出入电缆的布排，安排设计穿墙管，挑选管道材料，止水挡板预留是否尺度合理。电气施工应该抓紧在这一环节进行抢时间完成，尽快赶在土建做墙体防水处理之前检测并施工完毕，以免由于电气施工导致防水层破坏，形成墙体在以后的过程中发生裂缝或者是滴渗，将给后期使用带来非常大的麻烦;同时质检时还要注意轴线，标高、位置、尺寸、数量材料与尺度的选用是否合规，达到图纸设计的标准要求，为以后消除隐患，避免不必要的损失。因为在具体施工中，大家都知道进户电缆穿墙管和预留预埋，是一次性完成，不能进行可逆性操作。一旦可逆性操作就会造成土建二次做防水处理，非常困难。设计人员只要按照图纸查看位置是否恰当就可以，还要出现数量不足或是遗忘。

2.4室内外墙体外修工程

电气设计与施工人员，应该在土建工程砌筑隔断墙之前，必须与土建工长、放线员再对水平线及隔墙线核等重要因素进行仔细核，确保准确无误。之后，电气安装人员将在此基础之上，保留管路予埋的位置，明确各种电器的基本位置，并提前甩出尾线，以便装修注意与安装方便。施工人员应按图纸要求，将所有电气工程的预留孔洞，按设计和规范要求进行一一查对，确定达到标准。清理管路畅通，配好带线，堵好管盒。墙体外抹灰时，配合做好配电箱的贴门脸及箱盒的收口，箱盒处抹灰收口应光滑平整，不允许留大敞口。一旦电气器具达到要求，应该马上进行土建方面的修补喷浆，此时一定要保护好电气器具，并注意避免电器具被污染，形成器具不能使用，增加建筑成本与外面视觉效果。其实我们在衡量一个建筑综合休的质量的时候，是各种综合参数的汇集，施工质量、内装修、墙面工程等方方面面都会被质检人员考虑进去，形成一个参数，不要轻视任何一个环节。当你认为电气安装已经完成以后，不妨请一个细心的集团外部人员重新进行查检，这样更容易发现原先施工中不容易发现的问题，仔细核对土建施工中的预埋配合、预留工作有无遗漏，暗配管路有无堵塞，以便进行必要的补救工。

2.5选用特制延时自熄开关或者组合式应急灯

要想解决高层建筑中照明设备出现的问题，就必须仔细研究应急灯光的使用特点，并针对其特点选择合适的照明灯具。通常情况下，高层建筑的电气设计人员会选择使用特制的延时自动熄灭的开关或者是组合式的应急灯具，通过使用这样特殊的应急灯光照明设备，就可以很好的避免不能提供长时间照明的弊端，并且不会造成很多的电力资源的浪费，一旦发生突发事件，特制延时自动熄灭的开关就会被强行开启，达到长时间照明的要求，并且在平时不会有长明灯情况的发生；而组合式应急灯就是在一个灯具内设置有两个不同的灯泡，其中一个灯泡在平时不会亮，只有在发生紧急情况的时候才会被强制点亮，平时就处于关闭的状态，达到了节约电能的目的，也实现了安全用电、合理用电的要求。

结语：

总而言之，现阶段我国的高层建筑电气设计虽然已经有了非常显著地进步和发展，但是在实际施工过程中还是存在着一些不足之处，但是相信在相关技术研究人员对高层建筑电气设计方案不断地改进和完善下，在不久的将来，当代高层建筑的电气设计一定会有着更为广阔的发展空间，同时也为我国高层建筑行业的发展做出更大的贡献，这也正是我们所期望看到的结果，同时也希望笔者在文中所提到的这些意见和建议能够为我国建筑行业的发展添加助力。

参考文献：

[1]张立宇. 高层建筑的电气设计与施工存在的问题及改进措施[J]-中国科技财富2014（14）.

[2]李飞. 对高层建筑电气设计与施工的探讨[J]-黑龙江科技信息2015（8）.

[3]张宁六. 高层建筑电气设计与高层电气施工管理方案探讨[J].中华民居（下旬刊），2013（06）.

论文作者:徐庆舜

论文发表刊物:《防护工程》2019年第2期

论文发表时间:2019/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b1cd319c5815e993ec7355fd.html