# 国家电网公司输电线路工程施工项目部安全文明施工管理论文_彭伟

彭伟

（四川电力建设三公司 四川内江 641000）

第一章 概述

一、目的

电力行业基建工程项目做为电网建设的基础建设工作，经过国家电网公司各类规程规范和现场安全管理的执行与修订，安全文明施工水平在近年来有着显著的提高，本文根据输电线路施工安全管理规程规范以及本人管理经验，对线路施工安全管理要求和重点做一些基本论述。

安全管理运行控制方面，除按国家法律法规、规程规范以及职业健康安全与环境体系执行外，主要依据行业、企业等规定制度进行运行控制，本文不再对工程组织、各级职责、制度以及安全管理具体流程等进行论述。

二、线路施工特点

不同线路工程根据地形地貌情况，分别有高地、山地、峻岭、丘陵、平原，线路施工点多面广，存在管理人员不能及时到岗到位、常态化发展难度大、加之常年野外作业、人员思想麻痹大意等诸多薄弱环节，受自然环境因素影响，自然灾害频发，工程安全风险因素较大。

第二章 施工管理措施

一、进场作业人员素质与技能管理

1、特种作业人员均持证上岗，根据国家规定做好特种作业人员技能培训及换取证工作。

2、向合格的劳务分包商引进劳务人员，进场人员经过项目部安全教育培训，考试合格后方能上岗作业。

3、技术工种做到持证上岗，并及时做好教育培训及换取证。

4、做好人员入场体检。

二、安全管理制度及台帐

为搞好工程施工的安全文明施工，使安全文明施工做到有章可循，努力做到安全管理制度化；其内容按《国家电网公司施工项目部标准化作业手册》、《国家电网公司通用制度》执行。

三、“两项费用”的使用管理

1、为确保施工人员人身安全以及重要、特殊、危险性作业安全所需要的费用；为提高作业环境安全水平、改善现场施工条件、倡导绿色施工等所需要增加的费用。结合电力行业及建设单位的有关管理办法，制定相关管理细则，确保“两项费用”的提取和专款专用。

2、工程项目部编制项目工程安全技术措施计划（含文明施工措施计划），并抄报监理审核，经建设单位批准后实施。

3、工程项目部负责安全文明施工措施的落到实处，如安全设施、文明施工设施的制作（购置）、安装、使用、日常管理和维护工作。

四、安全文明施工标准化作业管理

为使安全文明施工做到“立体化全方位”管理，加大安全文明施工的过程控制与预防。项目部应认真执行企业标准或作业指导书，认真执行《输变电工程管理安全文明施工标准》要求，并根据工程项目实际情况调整增添相应施工技术措施，不断提高标准化作业水平。

五、人员作业行为管理

1、加强人员安全教育培训和过程中的安全检查监督。

2、班组站班会认真做好“三交、三查”工作。

3、坚持现场反违章工作。

4、定期或不定期抽查现场人员作业情况。

5、严格落实奖惩和考核。

六、施工安全风险管理

1、根据体系要求结合工程特征进行危害辩识与风险评价、环境因素辩识与评价。

2、确定管理目标并加以分解，结合管理制度实施控制和预防管理。

3、对管理绩效实施评审，保证体系得到持续改进。

4、项目部应按照安全文明环保施工管理要求，积极开展并参加由上级组织的安全文明施工对口竞赛和施工现场安全自评价活动，接受监理工程师及建设管理单位的监督。

5、项目部每月组织一次安全大检查，安全大检查由项目经理组织，项目部有关人员参加，专职安全管理人员做检查记录。

6、安全大检查的主要内容：工程安全文明施工规章制度执行情况，安全文明施工现状、施工机械(机具)、交通车辆、防火防爆状况，安全设施、安全防护用品（用具）的使用情况，防暑降温、防冻、防滑措施的执行情况，“四违”情况，环境保护状况等。

7、项目部专职安全管理人员对工程进行日常的安全巡视，巡视情况应有记录。对检查（巡视）中发现的安全问题，下发不符合项通知书，由被检单位限期整改。对签发不符合项通知书，被检单位应有书面的整改反馈书，并进行跟踪验证，形成闭环管理。

8、严格按国家电网公司及企业安全、健康、环境要求对现场进行安全评价并与安全考核挂钩。

9、每月定期召开安全工作例会或安全分析会，及时查找安全管理工作的薄弱环节，制定整改计划，确保现场施工安全文明施工得到持续改进，做好各项整改闭环工作，及时消除安全隐患。

10、做好应急管理工作：项目部人、财、物等应急资源要始终处于受控状态，确保及时响应。建立健全各种应急机构和管理宣传制度，对紧急联络和救护方法内容要宣传到每个员工。要将消防、医疗救护、治安保卫等组织网络图悬挂在醒目处；火警、交通报警、安全事故紧急通报、医疗救护等电话号码纳入上岗前安全考试，宣传到位人人知晓。项目部应建立触电、火灾、人身伤害、自然灾害、交通事故等应急预案。结合工程的实际情况定期开展针对性的应急演练，确保响应效果。重特大紧急事件发生时，项目部应即刻启动预案并响应，在上级应急救援组织统一指挥下，展开救援等各项工作。各施工现场应配备常用急救药箱。急救物品应满足能紧急外伤处理、能包扎、能止血等。

第五章 安全文明施工要求及实施

搞好安全文明施工，不仅能维持正常生产，延长设备的使用寿命，有效利用能源、资源，塑造企业形象，开拓产品市场，营造清洁、舒适的工作环境，更是防止工伤事故和确保安全的重要措施。搞好安全文明生产必须抓好“定置”、“整齐”、“清洁”三要素，并综合运用好相关的各种方法。

定置——定置是把物品、材料等放在规定的地方，并指定管理负责人，以便保管和使用，用后要物归原处。“定置”包括“区分”、“撤走”、“整理”、“定位”、“标识”等5种方法。

整齐——整齐是用“畅通”、“靠边”、“上架”、“装入”等4种方法来保持现场通道畅通、充分利用场地和占据空间，以及用“围上”、“挡住”、“放正”、“对直”、“叠齐”、“置平”等6种方法，使工地物品摆放整齐、保持美观和确保职业安全卫生。

清洁——清洁有“盛积”、“盖罩”、“清扫”、“清洗”、“擦拭”、“装饰”、“美化”、“环保”、“技改”、“标准”等10种方法。

一、项目部户外建设

1、户外设置企业理念、项目部铭牌。

2、设立四牌一图：工程项目名称牌、工程项目管理目标牌、工程项目建设管理责任牌、安全文明施工纪律牌、线路工程路径及总体布置图，图牌规格尺寸根据国网公司《输变电工程安全文明施工标准》要求，委托广告公司制作，力求整齐、美观标牌，要求单独设置固定架，并经常保持整洁完好。

二、项目部办公、生活区建设

1、办公区布置

1.1办公室为开放式办公，室内统一粉刷，内设饮水机，垃圾桶等，办公室的桌椅应整齐一致，各个部门分别标识。

1.2办公室的墙上应整齐布置：企业精神及发展目标，工程进度表，晴雨表，安全文明施工组织机构图，各级管理人员的职责和安全警示语、项目管理理念等。

2、生活区：可采用租用民房或建造临建，人员临时驻地采用活动帐篷，并安排专人做好日常维护管理，确保生活区环境卫生整洁。

三、材料站建设

1、材料站布置

1.1材料站工器具室内工具室应设货架，分类摆好挂设标签，库内整洁，做到帐、卡、物相符，行走道畅通。

1.2塔材、导线和光缆露天摆放，做到各种材料摆放有序，材料码放整齐成形，安全可靠。用立柱与彩色三角形标志旗绳或网形成区域围护，所有区域均设维护责任人落地式标牌。

1.3材料站道理采用硬化处理，装设各类安全警示标志及宣传标语，搭设规范的加工制作棚，站内划分塔材堆放区、钢筋堆放区、加工制作区、导（地）线堆放区。

四、施工队建设

施工队队部大多采用租用民房，办公室为开放式办公，室内统一粉刷，内设饮水机，垃圾桶等，办公室的桌椅应整齐一致，各个部门分别标识。办公室的墙上应整齐布置：工程进度表，晴雨表，安全文明施工组织机构图，安全文明施工管理目标，各级管理人员的职责和安全警示语、安全理念等。

五、施工现场建设

视觉形象：施工现场主要通过施工总平面规划及规范工棚、彩旗、安全设施、标志、标识牌等的设置，以形成良好的安全文明施工氛围。

施工区域化管理：基础开挖、杆塔组立、张力场、牵引场、导地线锚固等场地实行封闭管理。采用插入式安全围栏（安全警戒绳、彩旗，配以红白相间色标的金属立杆）进行围护、隔离、封闭。

1、牵、张场临时占地面积不宜超出张力架线技术导则要求，选择相对平整的场地做张力场、牵引场；牵、张场应按定置图布置装配式或帐篷式休息室，设置临时厕所、工棚式工具房和指挥台。

2、施工区域设置施工岗位责任牌、施工友情提示牌、安全警示牌、主要机械设备操作规程牌等安全标志、标识。

六、设备、材料用品摆放制定化管理

1、施工现场材料、机具应分类定置堆放，并标明型号规格。

2、现场使用的工具、机具应表面清洁、摆（挂）放整齐、标识齐全、稳固可靠，中、小型机具露天存放应设防雨设施。

七、消防设施设置

1、按规定配备合格、有效的消防器材，通常使用4KG干粉灭火器。

2、在现场材料站、运输场、人员临时驻地、生活区及油类存放点设立消防器材。

八、进入施工现场安全文明施工纪律

1、进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽。

2、进入现场的施工人员应穿符合安全要求的工作服（安全员外着红马甲），着装力求、整齐统一，不宜戴戒指、手链等饰物。

3、高处作业的施工人员必须人手一条安全带、工具包，并在施工中正确使用。

4、施工人员应穿符合本工种安全要求的工作鞋，进入施工现场的施工人员严禁穿拖鞋、露脚趾凉鞋和高跟鞋，严禁穿短裤、背心、裙装和打赤膊。

5、严禁酒后进入施工现场。

九、职业健康

1、为作业人员配备足够、合格的劳动防护用品。

2、安排进场人员进行健康体检及职业性体检。

3、针对女职工在经期、孕期、产期、哺乳期等的生理特点，在工作任务分配和工作时间等方面所进行的特殊保护。按国家的《女职工劳动保护规定》、《女职工禁忌劳动范围的规定》的规定执行。

4、做好工作场所职业病危害因素的评价及检测工作。

十、生活安全与卫生

1、食堂安排专人负责卫生保洁，食堂设施消毒柜，炊具经常洗刷，生熟食品分开存放，食物保管无腐烂变质，炊事人员必须进行体检，食堂应办理卫生许可证。

2、为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶和开水(水杯自备)，公

3、污水和污物、生活垃圾集中堆放，及时外运。

4、生活区禁止乱扔废纸、废物，不准随地吐痰。

5、宿舍严禁使用电炉、火炉或生火取暖，使用电热毯离开宿舍时应及时断电。严禁在宿舍内乱拉乱接电线，严禁在宿舍内明火取暖，宿舍通风良好，防止造成烟气中毒、火灾和触电事故。

十一、环境保护

1、基本要求

1.1现场工作人员要了解并自觉遵守有关环境保护和“三废”排放的规定与要求，未经主管部门批准，不得随意倾倒、排放、处理有毒有害物品及废弃物。

1.2在工程建设施工过程中或竣工后，应及时修整和恢复在工程建设过程中受到破坏的生态环境。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、环境保护工作要点

2.1防止大气污染：挖出的土方相对集中堆放，应将表面用水打湿减少灰尘飘扬等防止扬尘措施，做到集中堆放施工垃圾，生活垃圾采用密闭式设施分类存放，机械设备车辆的尾气排放达标，使用清洁能源，现场严禁焚烧各类废弃物。

2.2防止水土污染：废弃的油料和化学溶剂集中处理不得随意倾倒，带油工作的机具下铺设彩条布防止滴油污染水土。电池、日光灯、灯泡、色带、磁盘、硒鼓、垃圾袋、复写纸、圆珠笔芯等废弃物单独回收集中处理。拉运土方、碎石不得高出车箱板，车辆应采取有效措施尽量减少跑、冒、滴、漏。沙石现场堆放与地表之间有隔离设施。

2.3防止噪声污染：车辆进入施工现场做到不鸣笛，采取措施使机械设备的噪音在标准范围内。装卸材料做到轻拿轻放，相对强噪声设备做到布设在远离居民区、办公生活区一侧。

3、环境保护工作程序

工程开工前，对环境因素进行辩识，列出环境因素清单，再进行环境因素评价，制定出控制措施如下。

3.1尽量减少塔位的降基量，减少植被的破坏。工程结束后尽所能恢复植被。

3.2应按设计要求弃土或将弃土远运，严禁将余土随意堆放而造成水土流夫，以避免 破坏自然地貌、植被。

3.3回填后的余土要妥善处理，不允许就地倾倒，可用编织袋将余土装运至塔位附近对环境影响最小的专门堆放场所堆放，也可用于砌块石等。

3.4施工时应尽量减少环境的破坏，严禁肆意或故意人为破坏植被。现场临时设置的土坎、水沟等必须按原地形地貌进行填理、夯实，使其恢复原貌。

3.5堆放材料应根据现场情况，选择合理布置方案，力求占地最少，搬运距离最近，对环境造成的污染最小。

3.6对现场剩余的砂石料应运至其他桩号使用，或者与土掺合后填至坑内。对剩余的水泥必须运回材料站或仓库。

3.7现场废弃的编织袋、塑料制品、线绳等杂物，不许乱丢，应及时清理、回收，使施工现场做到工完、料尽、场地清。

3.8在山区的工地小运输，尽量只拓宽原有人行道；若需修建新的道路尽可能选择在线路的走廊内，以尽量避免多砍伐树木。

3.9开挖基础土石方应尽量减少破坏原始地貌和植被，生、熟土分开堆放，回填基础应先生土后熟土。

3.10严格按设计及规程规定，砍伐通道林木，尽量少砍少拆，以保护生态环境。

3.11在施工现场留宿人员以及施工人员在工地用餐时，鼓励和提倡不使用一次性餐具，避免白色污染。

第六章 安全文明施工主要控制点及措施

一、低压用电

1、发电机的工作接地电阻值不得大于4 欧姆。单台视在功率不超过100kVA 或使用同一接地装置并联运行且总量不超过100kVA 的发电机的工作接地电阻值不得大于10 欧姆。

2、配电箱可只设开关箱。开关箱内必须设漏电保安器且一机一漏一保。

若发电机与开关箱水平距离小于3m，两者可共用一个接地点，用PE 芯线从发电机中性点抽头小套管顶处经发电机外壳至该地点规范连接；开关箱内PE 排用PE 芯线与该地点规范连接。

3、从开关箱连接到单相、两相、三相和三相四线用电设备的正常情况下不工作的PE芯线，一端与用电设备外壳规范连接，另一端与开关箱内保护小母线（PE 铜排）规范连接。

4、开关箱内的漏电保安器额定漏电动作电流值采用30mA，额定漏电动作时间值采用0.1S。

5、潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所，必须安装漏电保安器。安装漏电保安器后，不能撤掉或降低对线路、设备的保护接零或接地要求及措施。

6、开关箱内负荷接入点的装置宜采用电源插座。电源箱内带保护接地符号的螺栓应设在箱门上且应牢固可靠。

7、开关箱应装设总分断开关。开关箱与其控制的固定式用电设备的直线距离不宜超过5m。

8、材料站若采用外借电源必须与原用户采用同一保护方式。用电设备若采用保护接地，从开关箱至用电设备的电源线采用单相三线、两相三线、三相四线和三相五线电源软缆。

9、非电工作业人员严禁擅自搭、拆电源线。检修维护时，应悬挂安全警示标志。

二、停电跨越

1、根据线路施工设计图中交叉跨越点断面图，会同运行人员对交叉跨越处现场进行实地勘察，核对需停电电力线路的名称、电压等级、跨越处两侧的起止杆塔号及其他周边情况，根据现场实际勘查结果，确定停电作业的安全技术措施方案。

2、向运行单位提交书面停电申请和施工安全技术措施，经运行单位审查同意后，由所在运行单位签发“电力线路第一种工作票”，并履行工作许可手续。

3、停电、送电工作必须指定专人负责，严禁采用口头或约时停、送电。在未接到停电许可工作命令前，严禁任何人接近带电体。

4、验电工作时，按验电安全工作规程进行。

5、挂、拆工作接地线，按挂、拆工作的安全操作规程进行。

6、使用绝缘网及绝缘绳防护时，两端应牢固可靠，网间距离及绝缘网弧垂应满足施工安全要求。

7、跨越架搭设前应根据跨越的角度验算需搭设规格，并严格按脚手架搭设规范架设跨越架，具体架设要求参照《变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范》（Q / GDW 274 — 2009） 执行。

三、不停电跨越

1、跨越施工前应由技术负责人按线路施工图中交叉跨越点断面图，对跨越点交叉角度、被跨越不停电电力线路架空地线在交叉点的对地高度、下导线在交叉点的对地高度、导线边线间宽度、地形情况进行复测。根据复测结果，选择跨越施工方案。

2、跨越不停电电力线路施工，应严格按DL409规定的“电力线路第二种工作票”制度执行。电力线路第二种工作票应由电业生产运行单位签发，并按规定履行手续。施工过程中，施工单位必须设安全监护人，电业生产运行单位必须派员进行现场监护。

3、在架线时施工前，施工单位应向运行单位书面申请该带电线路“退出重合闸”，待落实后方可进行不停电跨越施工。

4、在跨越档相邻两侧杆塔上的放线滑车均应采取接地保护措施。施工前，所有接地装置必须安装完毕且与铁塔可靠连接。

5、起重工具和临时地锚应根据其重要程度将安全系数提高20%-40%。

6、在带电附近作业时，人体与带电体之间的最小安全距离应满足有关规定。

7、临近带电体作业时，上下传递物件必须用绝缘绳索，作业全过程应设专人监护。

8、参加跨越不停电线路施工人员应熟悉施工工器具使用方法、使用范围及额定负荷，不得使用不合格的工器具。

9、跨越施工用绝缘绳、网，在现场应按规格、类别及用途摆放，并做好防水措施。

10、施工应在良好天气下进行，遇雷电、雨、雪、霜、雾、相对湿度大于85%或5及以上大风时，应停止作业。如施工中遇到上述情况，则应将已展放好的网、绳加以安全保护。

11、跨越架的宽度应超出新建线路两边线各2m，在跨越电气化铁路和35kV及以上电力线路跨越架上使用绝缘尼龙绳、绝缘网封顶时，满足以下要求：绝缘网、绳的驰度不得大于2.5m，且距架空避雷线（光缆）的最小净间距不得小于跨越架与带电体的最小安全距离。在雨季施工时应考虑绝缘网受潮后驰度的增加。在多雨季节和空气潮湿情况下，应在封网用承力绳与架体横担连接处采取分流调节保护措施。

12、作业人员不得在跨越架内侧攀登或作业，并严禁从封顶架上通过。

四、高处作业

1、2M 及以上高处作业对人身必须实行百分之百保护，高处作业应使用全方位防冲击安全带，安全带要挂在作业人员上方牢固的主材上；攀爬铁塔时，应沿爬梯攀登，不得沿单根构件上爬或下滑，作业人员应装设攀登自锁器并正确使用；在铁塔上作业时应正确使用速差自控器，以用长度为3m，能在0.2S内锁死的速差自控器为宜。在大间隔部位或杆塔头部水平转移时，应使用安全水平绳。

2、高处作业所用的工具应放在工具袋内或用绳索绑牢，上下传递物件应用绳索吊送，严禁抛掷。

五、起重作业

1、机动绞磨应安装在平整坚实的位置上，地锚必须可靠牢固。卷筒钢丝绳缠绕整齐，第一个导向轮距离卷扬机不得小于15 倍卷筒宽度。应远离危险作业区，且视线应良好。

2、钢丝绳锈蚀、缺油、磨损断丝超标不得使用。绳卡质量及连接不符合规定不得投入使用。

3、钢丝绳、吊钩、滑轮、安全装置及起重工器具应定期按有关标准进行检验、检查和保养。起重工器具严禁以小代大。

4、施工现场使用国家标准规定的起重指挥信号、手势和旗语。

5、起重作业要严格执行“十不吊”。起重钢丝绳在棱角处必须采取可靠的保护措施，千斤绳不得打扭、绞使用。钢丝绳浪风绳与铁塔连接处必须有软垫物。

6、指挥人员要持证上岗，临近带电体作业起重机体必须设保护接地设施。

7、吊件不得长时间悬空停留；短时间停留时，操作人员、指挥人员不得离开现场。工作结束后，起重设备的各部应恢复原状。

8、在电力线下方或其临近处起重作业，应办理安全施工作业票，并有技术人员和安全监护人员在场指导。

六、消防安全

1、按照“谁主管，谁负责”的消防工作原则，项目部坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针，认真组织开展消防安全宣传教育培训，健立建全消防安全责任制；按照有关规定在现场配备足额、有效的消防器材，现场所有人员都必须掌握其使用要领，做到“防患于未然”。在同火灾斗争中能防会消，提高自救能力，减少失火事故的成灾率。

2、加强全面消防安全检查（例行检查、季节性检查、专项检查、重点抽查、夜间突击检查）。

3、在林区或草地施工应注意防火，严禁乱丢烟头（烟头应带回住地），尽量不用明火。工作时划定工作范围，由专人负责监督；人员离场时，现场负责人应对工地现场进行检查，确保不留有明火和暗火。

4、在林区进行施工，必须遵守当地的防火规定，并配备必要的消防器材。

七、车辆交通及运输安全

1、严格执行国家道路、公路相关法律法规及公司交通安全管理规定。

2、由车辆管理人员组织相关人员进行定期（月）或不定期（抽查），对所管的车辆及附属设备进行检查，做到合理安排车辆和人员，确保管理体系运行和所需各种资源获得管理分配。

3、车辆管理人员和安全员按工作性质，随时抽检车辆的保养状况和遵章驾驶情况。

4、掌握并要识别活动中危险源即施工机械（机具）隐患，交通运输紧急情况车辆隐患，在检查（抽检）过程中所发现的隐患或问题，车辆管理人员应提出整改意见并监督落实。

5、驾驶员在公司通过相关考核后还应经用车项目部安全考试合格后方能上岗。

6、驾驶员出车时，必须经有关领导批准，并在出车前按制度要求进行检查。每天收车后应立即检查车辆情况。

7、人力运输的道路应清除障碍物，山区抬运笨重物件的道路，其宽度不宜小于1.2m，坡度不宜大于1:4；重大物件不得直接用肩扛运，抬运时应步调一致，同起同落，并应有人指挥；物件滚落方向，严禁有人。

8、物件运输前应安排专人观察道路地形地貌，危险处设立警戒区域和安全警示标志，边坡要采取安全防护措施。

9、及时排查运输道路的行车条件，对影响运输安全的道路进行修整，保障道路满足安全运输的条件。

八、土石方及基础作业

1、作业前应熟悉周围环境、地形地貌、制定施工方案，作业时根据实际情况采取有效的安全防范措施。

2、人工清理土石方、撬挖时必须先清除山坡浮动的土石，严禁上、下坡同时撬挖，土石下方不得有人，并设专人警戒，作业人员之间应保持适当距离。

3、人工开挖基础时，应事先清除坑口附近的浮石；向坑外抛扔土石时，应防止土石回落伤人。

4、掏挖桩基础坑上应设监护人，在扩孔范围内的地面上下不得堆积土方，坑模成型后，应及时浇灌混凝土，否则应采取防止土体塌落的措施。

5、人工搅拌混凝土坑口边缘0.8m以内不得堆放材料和工具。

6、机电设备使用前应进行全面检查，确认机电装置完整，绝缘良好、接地可靠。

7、回填土及弃土应堆放规整，严禁随意倾倒，严格控制堆放高度。

8、在人工挖孔桩深度超过5m时，为防止人员窒息，每天作业前应进行气体检测确认。可使用蜡烛、牲畜等进行检测，或向坑内喷晒少许水，达到通风换气的作用。

九、边坡、陡坡安全

1、现场边坡、陡坡采用安全提示遮栏进行防护，必要时使用硬质围栏，边坡5m范围内不得堆放材料及物件。

2、现场材料堆放应选择，地质条件相对较稳固，远离悬崖、山体处，不得将人员临时休息和临时材料堆放地设置在积水、临边、沙石松软和开裂地等。

3、当道路及坡度不满足安全要求时，可另寻满足行走及运输的通道，且通道转角处及特殊临边应设警戒区和安全警示牌，必要时应设立硬质围栏进行防护。

十、安全设施及防护用品控制措施

1、安全设施统一采购，保障设施的完好有效。

2、新购置及自行制作的安全设施应进行检查验收。

3、安全设施及劳动防护用品应具有合格证及检验报告。

4、过程中对安全设施及劳动防护用用品定期检查维护。

十一、季节性施工

1、遇有雷雨、暴雨、浓雾、沙尘天、六级以上大风时，不得进行高处作业、露天吊装、杆塔组立和放紧线等作业。

2、夏季、雨季施工时，应做好防大风，防洪、防泥石流、防山体滑坡、防暑降温等工作。

3、冬季施工要做好防冻、防滑、防火措施。

第七章 结束语

“安全无大小、安全没完没了”是安全管理工作的一个特点。要做好现场安全管理工作，一是严格执行各项规章制度，强化过程监督、考核和执行力；二是发展先进施工工艺技术和强化设备更新；三是有效提高一线作业人员的安全意识和安全技术知识；切实执行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真做到“以人为本、科学管理”，牢固树立红线意识，形成齐抓共管的良好的氛围，从而最大限度的保障安全生产。

论文作者:彭伟

论文发表刊物:《电力设备》2016年第9期

论文发表时间:2016/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b1d70d232053ac38273efb42.html