# 变电设备异常处理分析与运行事故处理控制论文_鲁彦宾

（国家电投集团山东新能源有限公司 山东省济南市 250000）

摘要：随着电力需求的增长及用电范围的逐步扩大，要在我国幅员辽阔的疆土上更好的完成电力的输送，需要大量的变电站在其中起到转换和高效输电的作用，将电力传输至更远的地方。变电运行也因此变得愈加的重要，可是由于种种原因，在运行过程中事故与故障频发，变电设备的可靠性在下降，对于整个电力系统来说，变电设备是其中的关键设备，一旦出现故障和事故，电力的供应就很可能中断。下面就对变电设备异常处理分析与运行事故处理控制进行分析。

关键词：变电设备；异常处理；运行事故；处理控制

1变电设备异常情况分析

1.1变电电气设备的设计与制造不符合安全性

变电运行异常的主要原因之一就是变电设备在设计制造时质量不符合标准。变电设备的质量问题的出现可能由以下两个方面造成：一方面是工作人员在进行设备采购时忽视了实际情况，有的设备对环境要求比较高，而实际的工作环境无法达到设备要求。另一方面是设备本身的安全性低，质量差，所以在设备运行的过程中极易出现故障。导致本身安全性差的原因主要是由于变电站工作人员在采购设备时，过于考虑设备的价格，忽视了设备的性能。变电站资金有限，有的厂家为了销售设备去迎合变电站，在制造设备时的生产工艺比较差，原材料的质量也比较差，使变电设备的价格也比较低，同时也使性能下降。正是由于这个原因，致使变电站的设备极易出现故障，不仅导致变电站消耗了更多的资金去维修设备，还威胁到了变电站工作人员的生命安全。

1.2设备老化

设备老化很常见，老化的设备性能必然会降低，运行效率及安全可靠性也会随之下降，其会成为变电运行中的重点监控对象，因为该种设备最容易存在安全隐患，并将其转化为安全事故。其老化原因：设备最初发生老化的是内部零件，零件本身寿命有限，在长期磨损、负荷运行中，其必然会老化，不能满足设备整体运行要求。在不断更换零件的过程中，设备外表及整体都会出现老化问题。对老化问题进行研究，发现其与设备长期负荷运行有关，与运行状态不正常、不规范也有关，针对后者，如果设备工作环境非常恶劣，出现高温或腐蚀等问题，设备本身寿命会受到影响。设备也会受到材料温度影响，对于变压器来说，其使用性能和寿命会受到内部绝缘材料温度影响。

2变电站设备异常处理原则分析

首先，要遵循相应的安全操作规程。虽然我国的信息化技术水平在不断提高，智能电网建设也越来越完善，变电站设备的异常诊断与处理也越来越高效便捷。但是，在实际的变电站设备异常处理过程中，操作人员仍需遵循《电业安全工程规程》，严格按照规程内容进行异常处理，并遵循相应的安全与反事故处理规范，保证变电站设备异常的处理效率。其次，要规范事故档案。操作人员需要足够冷静的面对设备异常事故，能够从全局的角度出发，分析变电站设备的信号指示及现场反应，然后汇总数据确定设备异常的性质与方位，从而为变电站设备的安全运行提供基础保障。最后，变电站作为电力企业的主要设施，在变电站建设过程中，为了预防突发事件的发生，电力企业可以安装紧急装置，以此来应对紧急事故的发生，例如可以自主完成损坏设备的隔离、设备停电等措施。

3变电设备异常处理具体程序

变电设备异常情况大部分都是逐渐发展的，所以在异常情况出现前会有一些征兆，比如电压不稳、指示灯闪烁或者噪音增大等，如果工作人员发现这些问题需要对设备的状态进行密切的观察，并密切观察和做好记录，随时向技术人员进行汇报。同时技术人员还需要重视与工作人员交换意见，观察工作人员的工作日志，通过对不同时刻以及环境的对比，分析变电设备的运行问题，制定相应的维修方案，并向领导进行汇报和申请停电维修。最后技术人员还需要根据预先制定的方案，对故障进行准确、快速的排除，及时更换受损零件，恢复变电设备的功能。在维修完成后，对变电设备的电压以及电流等进行再次检测，保证设备不存在其他方面的安全隐患再恢复供电。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4变电运行事故处理对策

4.1选择使用质量优良的材料

在制造电气设备时，需使用性能好的材料，如电气中的元件需具有高效的安全性和稳定性，这样不易被腐蚀，同时，还可在高温情况下良好运行。针对外部材料的挑选，需思考电气设备电阻值规格与绝缘效果，最大程度的降低发热程度与故障发生机率。具体操作可从以下方面着手：其一，设备内金属元件的挑选。在选择设备元件时，需选择质量佳的母线和线夹，由此确保电气设备承载流量可满足规定标准。像铝和铜之间的电势差距非常大，在空气中长时间露在外面，会形成化学反应，如进行通电后，便会产生大量热能与短路情况。其二确保所接触的面都经过打磨处理。元件接触点间连接较密切，若触头质量良好，那元件间电阻值便会有所下降；反正，元件间电阻值便会不断增大，实施接电处理以后，所形成的热量便会增加。因此，需确保元件接触面都经过打磨处理，由此能够把接触面中的杂质清除干净。

4.2提高运行设备的可靠系数

要确保变电安全运行，避免由设备缺陷而导致的异常事故，就必须加强设备异常情况诊断，提高运行设备的安全系数。例如（1）同类比较法。同类比较法是变电管控过程中的常用诊断方法之一。监控人员与维护人员可以将表面温度法为研究基础，将两种诊断方法结合使用。对电气设备内置的电气回路中的电流进行检测，如果电流数值已经满足了给设备设置的恒定数值，将其加以记录并确认升温值，花费时间监控设备，确定故障情况。如果设备形成了异常的运行的情况，将不同状态下的设备运行情况进行对比，以温升值为对比标准，得出同一种类型的变电设备诊断结论。（2）红外测温法。在运用这种技术性的测温手段时，需明确检测条件，确定检测环境的温度高于或者等于0℃，湿度低于或者等于80%。如果出现了雪、雨以及雾等异常的天气，这种测温活动是不能正常进行的。如果诊断对象被放置到室外环境，需调整检测时间，最佳诊断时间为晚上、阴天或者日出之前。如果设备是被新增到到电气系统中的设备，需在设备达到预设的负荷值之后在展开相应的诊断工作，以此检测工作完成之后，可参照高温条件、负荷变动情况来确定诊断工作展开周期。

4.3提高变电系统操作员的素质

要采取积极的思想工作来促使电力系统的操作工作顺利完成，实现工作人员综合素质的提升，从而保证电力系统安全稳定地运行。在日常管理中，变电运行维护的工作人员应该深刻理解管理制度的重要性，全面掌握维修的操作技术，并且可以有效地处理实际工作中所遇到的任何紧急情况，切实提升管理工作水平以及事故处理能力，将安全事故的发生率降到最低，避免造成严重的损失。与此同时，电力单位应该根据员工的时期情况进行组织学习，全面提升变电运行维护工作人员的操作技术，要应用到实际工作中，这样才能有效地提升员工的基本素养以及操作能力，为电力系统的安全运行打下坚实基础。

5结束语

总而言之，随着人们生活水平的提升，对生活质量的要求越来越高，对电能的需求也逐渐增大，变电站是电力系统中的重要组成部分，逐渐向自动化、智能化、现代化的方向发展。从当前的情况来看，我国的变电站还未完全实现自动化，大部分变电设备需要进行人工操作，从而提升变电设备的运行风险。而导致设备故障、事故的因素，在于变电设备的设计与制造方面存在问题，以及超期运行导致变电设备老化等。为此，在对其处理过程中应当遵循一定的程序以及处理原则，掌握处理的策略，只有这样才能够确保变电设备的安全性，提高设备的使用寿命。

参考文献

[1]张勇.变电设备异常处理分析与运行事故处理控制探讨[J].中国战略新兴产业,2017,36:152.

[2]王志军,吴罡明.变电设备异常处理分析与运行事故处理控制研究[J].电子测试,2016,21:118+108.

[3]韩羽.变电设备异常处理分析与运行事故处理控制研究[J].电工文摘,2015,04:42-43.

论文作者:鲁彦宾

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2031f58fddad6b6ae72e48a.html