# 浅谈建筑智能化系统的安装及应用论文_范志锋1,,李杰2

摘要：随着现代化信息科技技术的高速发展，为了更高的工作效率越来越多的工作任务需要由计算机去帮助承担。这就要求现代化的建筑拥有更合理更完善的弱电智能化配套设施来支撑，现在就建筑智能化安装内容以及应用要求详细阐述。

关键词：建筑；智能化系统；安装

前言

众所周知，现代人在生活中对个人的居住条件提高出了更高的要求，而建筑的智能化也逐步得到广泛的应用。其发展形势和速度都非常迅猛。

1建筑智能化安装的内容

1.1网络通信

网络通信技术是建筑弱电智能化安装的重要内容，网络通信是指以网络为媒介载体进行的资源共享的通信行为，作为网络是用物理线路将孤立的主机连接在一起组成的线路然而网络通信就是通过线路进行传达的。网络通信的目的就是通过网络进行传达的，随着社会的不断发展在建筑弱电智能化安装中也应用的比较广泛，人们对网络通信要求的比较高，在网络通信中信息的一般内容就是包括图像，数据和声音这三种的信息，网络通信系统中包括信息的源头、传达的设备、通信道路、接收的设备和转换。根据建筑弱电智能化的安装的过程中运用到网络通信，方便人们的生活更能够直接的获取到信息内容。

1.2综合布线

综合布线系统是建筑智能化的信息传输神经，它主要是对建筑内部的计算机、通信、自动化等设备布线制作的。整个布线系统要满足于整个建筑内的各种机型传输信号的要求。此外综合布线系统还配置以下设备，即配线架、布线子系统、传输媒质和通信引出端等。

（1）就单独一幢小型建筑来说在附近没有其他建筑物的前提下只采用建筑物主干布线子系统和水平布线子系统即可。

（2）单幢大型建筑物由于建设规模和建筑面积大，由于信息点分布地较为分散，不易确定一般采取单栋小型建筑的方式来完成。

（3）单个建筑群配线架一般是应用在智能化小区中的使得各幢建筑之间分别能装设建筑物配线架和敷设建筑群主干布线子系统的主干线路，同时连接建筑群配线架。

（4）多个建筑群配线架方案是在当智能化小区的工程建设范围较小时，参照平面布置图把该小区的房屋建筑划分成两个或若干个区域，形成多个综合布线系统的管辖区域，为每个管辖区域内处于中心位置的某幢智能化建筑中安装建筑群配线架，其通信线路直接连接公用通信网

1.3程控交换

程控交换是一项综合性质的通讯设备，在建筑中运用的非常普遍。程控交换的系统就是利用计算机控制并且进行交换的工作方式，它具有电话自动交换的功能，在进行通话联络的时候通过拨号来进行自动的接听，在接听的同时呼叫的一方以广播的功率播放出来，有着广播机的特点，也可以实现对信息的准确性的把握。在对程控交换系统进行安装的时候，主机在机房中有着重要的要求：温度和湿度要适宜。机房中应该有抗干扰和抗磁场干扰的措施，在进行试用的时候要根据一步步的步骤来操作，切勿跳过操作步骤。程控技术的运用在建筑中是非常广泛的并且程控交换系统也在建筑中也十分的重要。

1.4无线监控

随着科技的不断发展，多媒体和计算机的技术也在快速的发展。无线监控系统在人们生活中普遍的运用，给人们的生活带来更快捷的信息。在建筑智能化安装中这一系统的运用是十分有必要的，不仅可以保证人们的安全而且还能够达到智能化的标准。无线监控系统就是对室内环境信息的采集根据智能化的安装在通过自动的远程无线报警的功能在智能化中的工业居民和军事等等地点运用的非常广泛。

1.5光纤工程

现如今，社会不断的发展在智能化安装过程中光纤工程系统的安装也非常重要，根据光纤的结构分为普通的光纤和光纤带光缆。在当代运用的比较多的是光纤带光缆，因为在使用普通光缆铺设的时候不仅会给管道造成堵塞而且在铺设的同时浪费的人力物力和财力，所以在使用光纤带光缆更能发挥出作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆光纤的铺设分为室内和室外在室内进行光纤铺设的时候，为了防止光纤的滑落就要在每个楼层中对光纤光缆进行加以固定在把每个穿孔的槽堵住并且把光纤的光缆加以密封的装置在进行铺设的时候尽量把光纤的光缆长度多留出一段，以便应急。在进行对室外光纤铺设的时候要把管道清理干净并且畅通在铺设的时候对塑料管进行不同颜色的标记，然后再根据光缆的长度进行铺设要对光缆的长度留出来一部分并且把光缆的各个接头进行处理。所以说，在科技发达的社会也对建筑智能化光纤工程的安装有着一定的要求。

2建筑智能系统的安装工程技术应用

2.1远程处理机的安装应用

建筑的自动控制系统与每幢建筑 RPU之间的可以使用同一线路不同的RPU完成控制。一般而言BAS系统大量监控的只是空调机组，因此可在机房或其周围布设RPU，把空调机组控制系统的接口连接其所辖范围内的水流量计、水位信号和照明控制等装置。

2.2 BAS线路安装应用

在进行BAS布线时，特别需要注意的是一定要使用屏蔽线或是专用导线。施工人员在进行系统安装的时候一定要按以下方法进行接地操作：

（1）当前电子设备的信号、逻辑、功率、屏蔽与保护接地通常会采用一个小于4Ω的定电阻的接地极：若防雷接地、工频交流接地以及电子设备的接地都共用一个接地极，应采用小于1Ω的接地电阻。假如独立设置屏蔽接地，则接地电阻通常为300Ω。

（2）如果所安装设备抗干扰性能不佳，接地时必须与防雷接地隔开20m。如果设备具有很强的抗干扰性能，则允许适当缩短设备与防雷接地的间距，但不得短于5m。

（3）若电子设备和防雷接地共同进行接地安装，最好的办法是用埋地铠装电缆。

（4）电缆屏蔽层必须接地。

2.3智能系统输入设备的安装应用

（1）安装位置必须要满足调试及维护的需要，同时要根据现场条件设定安装位置。

（2）严禁将水管型温度传感器、蒸汽压力传感器装设在管道焊缝及其边缘上开孔焊接。

（3）风管型、湿度传感器、风汽压力传感器等设备应避开蒸汽放空口及出风 1：3 处。

（4）完成风管保温处理后再安装风管压力、温湿度、空气质量、空气速度、压差开关。

2.4输出设备的安装应用

（1）电动阀门与风阀的箭头尖，必须根据水流方向设定其开闭方向。

（2）若电动阀门口径与管道口径不一致，则要采用渐缩管件。但阀门口径一般要比管道口径的二个档次还高一些，计算后判定其符合设计标高。

（3）通常在回水管上装设电动与电磁调节阀。

3结语

随着城市信息化发展进程，建筑智能化系统工程有了蓬勃发展的机遇，在设计安装过程中的每个环节都有着严格要求，施工材料工艺的好坏直接影响到建筑现代化的使用功能。把好建筑智能化安装每一道工序才能保证信息传输畅通、智能化管理的有效实施。

参考文献：

[1]李丽丽．论建筑智能化工程成本、进度与质量控制的关系与协调[J]．价值工程，2010（24）

[2]秦亚玲．智能建筑应用及工程管理[J]．中小企业管理与科技（下旬刊），2012（03）

[3]郭伟浅．谈建筑智能化系统的安装及应用[J]．中小企业管理与科技（上旬刊），2013（07）

[4]王娟丽，郝成文．建筑智能化系统工程的监理[J]．中国建材科技，2012（04）

论文作者:范志锋1,,李杰2

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年11月下

论文发表时间:2016/9/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b20af76585aa66356e5afc56.html