# 建筑工程施工中的防水防渗施工技术探讨杨景强论文_杨景强

摘要：社会进步迅速，我国的建筑工程的发展也有了相应的提高。建筑工程质量与民众切身利益有密切关联，房屋渗漏水问题会对用户使用造成加大困扰。鉴于此，建筑工程在施工期间需要做好防水防渗处理，应通过对有效处理、防治手段的合理运用，实现对渗漏问题的科学规避，做好施工阶段以及装修施工防渗、补救处理，进而为广大用户带来更加舒适、安全的居住体验，促进国内建筑行业平稳性发展。

关键词：建筑工程施工；防水防渗；施工技术探讨

引言

在建筑工程施工中，建筑渗水一直是备受人们关注的问题，但是由于建筑工程结构复杂，容易出现渗水的部位较多，在实际的施工中可能因为施工质量控制不到位或者施工技术不合理等原因导致建筑渗水问题依旧严重，为了提高建筑工程质量，解决建筑渗水问题，在具体的施工中，一定要结合不同的建筑部位做好防水施工，常见的防水施工部位有屋面、外墙、厨卫和地下室等，在施工中要采用不同的防水施工技术，选用结构防水或者卷材防水，保证最好的防水效果，保证建筑工程质量。

1防水防渗施工技术在房屋建筑施工中应用的作用

房屋建设过程中涉及到多种建筑技术，其中防水防渗是重要的基础技术之一。工程招标阶段要严格控制防水材料的选择，禁止使用劣质材料。实际施工过程中可能会出现多种问题，这些问题很可能会延长施工周期，或发生返工或维修工作。这会对项目建设产生严重的不利影响。此外，因防水构造中使用劣质的建筑材料或因施工不当引起的渗漏，对建筑结构也有不同程度的危害。混凝土结构多空隙，易发生裂缝，故防水渗漏会影响混凝土结构的使用寿命。因此，加强建筑物的防水防渗施工技术的应用非常必要。

2建筑工程中常见的渗漏部位

2.1外墙和屋面

外墙、屋面是最容易、最普遍发生渗水、漏水现象的部位。由于外墙长期裸露在外，一直受到外界环境侵蚀，使得一些缺陷部位的建筑防水材料过早丧失了相应性能，出现防水功能或防水功能较弱的墙体。外墙渗漏主要发生在装饰面层破坏后外门窗及周边渗水、外立面细部构造渗水、屋面保护层开裂防水老化渗水、螺杆眼渗漏、二次结构与主体结构交界处渗漏。

2.2地下室

地下室结构结构复杂，工序繁琐，由于地下室外墙长期处于被挤压、侵蚀状态，所以施工过程质量控制是关键所在。地下室外墙多为混凝土连续墙，混凝土凝固过程中体积收缩造成墙体出现竖向裂隙（裂缝）较多，导致结构自防水产生缺陷。设计对地下室外墙周边土方回填及后期室外回填土体内渗入过量雨水造成连续墙侧压力较大等情况考虑不周，造成连续墙出现裂隙或裂缝，导致渗漏。设计要求留设的施工缝部位二次浇筑混凝土时未按要求进行界面处理，造成缝内夹渣、胶凝材料流失、干缩裂缝等现象形成防水薄弱点，导致渗漏。

3建筑工程施工中的防水防渗施工技术

3.1设置针对性防水防渗方案

实施方案设计时，需要按照施工具体情况，对防水防渗方案展开编制与选定。由于建筑工程各渗漏点部位并不相同，各渗漏点处理方式也存在着一定差异，所以在完成总体防渗规划的基础上，还要针对渗漏点具体情况，展开专项防渗方案设计。以装修阶段因为现场管理原因所造成的渗漏问题处理为例。通过分析发现，装修渗漏问题形成原因较为复杂，而其中因为现场管理原因所形成的渗漏问题产生诱因，主要分为后期维护管理不当、施工管理不一致以及施工过程管理存在缺陷几个方面问题所造成的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆按照问题产生本质，施工单位可以通过以下手段展开针对性防渗处理：①保证设计部门、工程部门沟通质量，确保两者对于防渗施工的要求可以达成统一，保障现场施工环境和图纸一致程度；②注重现场管理，保证技术措施落实质量，确保各项施工均可按照施工图纸科学展开，避免出现偷工减料问题；③增强施工过程验收管理力度，及时展开淋水等试验，保证施工质量，从源头起降低渗漏问题发生概率；④注重后期维护，并要在交付后实施对空间出现的渗漏问题展开处理，要通过专业化分析，制定出妥善处理方案，以便达到彻底根治渗漏问题的目标，避免出现反复渗漏问题，保证用户建筑空间使用舒适程度，防止因反复渗漏而造成建筑空间质量与使用寿命受到影响的状况。

3.2地下室防水防渗技术

当前，为了提升土地的利用效率，很多建筑都设有地下室结构，在地下室结构的施工过程中，要重点做好地下室的防水处理，比较容易出现渗水的地方一个是地下室底板与外墙的连接节点，另外一个就是地下室外墙的迎水面，由于地下室施工较为复杂，产生渗漏的原因较多，本文结合笔者的实际项目施工经验，具体介绍地下室渗水的原因及解决措施。下文具体介绍地下室渗水的主要原因和解决措施：（1）地下室结构的配筋设计不合理，这样会导致结构受力不均匀，容易产生结构裂缝，造成地下室渗水。解决措施：优化设计，合理的进行配筋设计，增加分布钢筋，提升地下室结构的抗裂性能。（2）地下室外墙的防水处理不到位，由于地下室外墙为迎水面，按照防水规范，要进行防水处理，一般采用防水板或者防水涂料，在设计时，可能没有考虑到实际施工的难度，导致防水效果不是很理想。解决措施：科学合理的选择防水材料，控制好防水材料施工质量，保证防水性能满足防水要求。（3）在外墙施工的过程中，为了施工方便，在混凝土中掺加外加剂或者水，这样就会影响混凝土的性能，使得结构自身的抗渗性能受到影响。再就是生产混凝土选用的原材料水泥水化热过大，容易导致不均匀的收缩，这样很容易产生温度裂缝，使得结构出现裂缝，引发渗水质量问题。解决措施：在混凝土施工过程中，选用水化热较小的水泥，在浇筑过程中，不可随意掺加外加剂及水，控制好原材料的质量。（4）对于混凝土的养护不当，时间不够或者没有充分湿润，另外就是混凝土强度没有达到设计要求就进行模板拆除和土方回填，这些都会影响结构导致结构出现裂缝，引发渗水质量问题。

3.3厨卫间的防水防渗技术

在厨房和卫生间进行施工时也不能马虎大意，工作人员要足够地重视并做好防渗工作。对于最根本的材料问题，技术人员要引起高度的重视，选择质量过关、品质优良的材料，只有材料没有问题才能保证后续的建设。厨房和卫生间渗漏风险较高，为加强防渗漏体系的建设，不断完善厨房和卫生间的各项功能，最大程度地降低渗漏风险，就要保障每一环节的建设设计都合乎规范。同时面对厨房的渗漏风险，还要提前做好准备，设计制订风险防范系统，提前进行出现渗漏的分析和预防，保证再出现渗漏之后可以有准备好的解决措施及时地解决问题。厨房卫生间各种电器等隐患较高，只有保证了厨房卫生间的质量水平，整体的房屋建筑质量才能有更可靠的保障。

3.4优化改造施工工艺

为保证建筑整体的防渗效果，要不断地优化改进施工工艺，在具体的建设过程中要考虑到以下几点。（1）在开始建设之前，首先要进行清洁，避免因为表层灰尘或其他垃圾的存在导致防水卷材的粘合度降低。（2）清扫干净后，在表面涂抹处理剂，涂抹时一定要注意一次成型，避免重复。另外还要保证表层干燥，避免水分的存在降低处理剂的功效。（3）在处理剂风干之后，确定防水卷材的位置，画好辅助线，处理管道口与墙面。（4）沿着辅助线粘贴卷材，粘贴时注意从低处向高处，保证较长的一边平行于分水岭，同时连接区的宽度也达到要求。（5）在粘贴完所有的防水卷材之后开始进行加热。在加热时要注意缓慢地移动卷材，保证卷材的每一处都可进行预热，当卷材表层轻微融化时可进行滚铺粘贴建设。

结语

综上所述，防水防渗是建筑施工过程中的核心与关键，作为施工单位及工作人员，应充分的掌握防水防渗技术应用价值与意义，结合具体施工要求，选择适应的防水技术。此外，管理人员应充分发挥岗位管理职能，加大监管力度，加强施工现场管理，提高施工工人的技术水平及安全生产意识，从而提升防水防渗效果，促进建筑工程整体质量。

参考文献

［1］楼永涛，吴柏杨．建筑施工中防水防渗施工技术的应用探究［J］．居舍，2019，39(19):54．

［2］李卫平，张明宇．建筑施工中防水防渗施工技术探讨［J］．建材与装饰，2019，15(16):46－47．

论文作者:杨景强

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b21e9c46bbfca9317f9e251e.html