# 水下深层水泥搅拌法复合地基检测方法论文_师猛,刘光吉

浙江翰达工程检测有限公司 浙江杭州 310019

摘要：水泥搅拌法属于新型地基处理技术，当前关于检测方法缺乏系统性研究。此次研究基于在建项目，对水下深层水泥搅拌法复合地基设计特点与结构类型进行调研分析，同时分析具体的地基检测方法，比较分析不同方法的优势与不足。

关键词：水下深层水泥搅拌法；复合地基；检测方法

深层水泥搅拌法属于常见软弱地基处理方法，由天然地基和水泥土加固体形成复合地基，以此加强地基承载力，对地基变形进行控制。当前关于复合地基承载和破坏机理的研究比较完善，且工程设计和技术工艺日益成熟。复合地基需要进行载荷试验，施工工艺对中间土承载力具有负面影响，因此还应当开展桩间土承载力检验。桩身质量检测多采用钻孔取芯法。

1、水下深层水泥搅拌法工程应用调研

基于现有工程应用案例，采用调查分析法，归纳总结水下深层水泥搅拌法设计特点和要求。

1.1桩簇单元形式

桩单元布桩形式有矩形布桩和三角形布桩等。

1.2软基加固布置形式

在现有工程中，水下深层水泥搅拌法，可以应用于沉管隧道、护岸和防波堤等主体建筑物软基加固中，按照上部结构形式与地基承载力要求，复合地基深层水泥搅拌法加固布置形式主要包括桩式、格栅式和壁式。深层水泥搅拌法，桩簇单元形式和加固布设形式均与检测方法有密切相关性，特别是水下平板载荷试验。

1.3计划所用的检测方法

对于水下深层水泥搅拌法检测要求，现有工程招标文件中，一般采用多种检测方式进行检测。主要包括钻孔径向加压法，振动取样法，静力触探法和钻孔取芯法等。通过在建工程项目能够看出，由于部分检测方法不明朗，并且会受到设备限制影响，所以主要采用钻孔取芯法。

2、水下深层水泥搅拌法复合地基检测方法

2.1钻孔取芯法

在对深层水泥搅拌法桩体质量进行评价时，多采用钻孔取芯法。钻孔取芯获得全桩芯样，对深层水泥搅拌法连续性与搅拌均匀性进行评价。通过截取的芯样，开展室内无侧限抗压强度试验，对指定龄期深层水泥搅拌法桩体，强度的设计要求进行判断，按照实际需求，还可以采用其他室内试验方法，比如分析芯样的化学成分。

钻孔取芯过程中，在每组受检深层水泥搅拌法桩簇上选取一孔，与单根桩中心距离200mm，按照顺序抽检不同单桩位置的芯样，芯样直径大于100mm，取芯深度应当伸长到终端以下1m位置。

2.2振动取样法

水下振动式取样钻机原理在于借助于振动器带动，使岩芯管内产生高频振动，确保管壁周边土体产生超静孔隙水压力，以此增加取样长度，减小岩芯管贯入阻力。将芯样保持器设置在振动取芯管顶部，采集芯样。

在深层水泥搅拌施工结束后，需要通过振动取样法获取土样，取样深度应当桩簇持力层高度下1m，观察土样并开展室内实验。

相比于钻孔取芯法，振动取样阀可以连续获得深度土体芯样，具备良好的完整性，然而设备性能会影响取样深度。

2.3湿抓取样法

此种方法是将钻机与取土器相连接，在土体深度抓取土样，并且开展室内试验，多应用于国外工程建设中。湿抓取土器主要包括以下类型：第一种，矩形截面，取土器底部装设翻盖小门，在提升时关闭。第二种，圆形截面，达到取土深度时，采用中空杆，取土器从中间开始取土。

针对水泥土强度，开展室内配合比试验时，能够对土体物理性质、水泥等级、水灰比、外加掺合料等因素的影响进行分析，多是在复合地基岩土设计环节开展。然而需要注意的是，室内配合比试验中，水泥土拌合和现场施工的差距大，湿抓取样法能够有效减少上述问题。钻孔取芯法能够全面反映出标准配合比和现场施工的水泥土强度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆针对水下深层水泥搅拌复合地基，通过湿抓取样法能够获得水泥土土样，之后开展室内试验。此种方法多是在深层水泥搅拌完工后开展，并且按照标准要求制作试样。

2.4静力触探法

水域条件和工程地质存在特殊属性，特别是在复杂水域条件下，如果应用钻孔取芯法，会加大工程量，还会降低效率，此时可以应用静力触探法勘查和检查工程地质。相比于钻孔取芯法，静力触探法可以保证土体的原始应力状态，获得岩土参数。

联合工程实际情况，开展水下深层水泥搅拌复合地基，开展静力触探法的目的如下：第一，通过相关数据显示，工程设计中的深层水泥搅拌桩端持力层多由锥尖阻力数值进行划分，在施工之前，需要采用CPT了解桩端持力层的埋深，明确不同区域深层水泥搅拌施工桩长，并且提供处理机标定试验法，对深层水泥搅拌桩进入持力层进行判断，并将其作为水下终桩检验标准。第二，为了避免施工期间，水泥浆液和隆起土体工对水源造成污染影响，在施工之前，深层水泥搅拌通过CPT检查桩顶进入砂垫层，确保深度可以满足设计要求。

2.5钻孔径向加压试验

此种试验是通过钻机开展横向载荷试验，原理在于采用液压系统，将压力施加在孔内的旁压模，促使旁压膜膨胀，同时将压力传输到孔内土体中，确保土体产生变形破坏。采用量测装置可以对压力变形关系进行测定。

钻孔径向加压试验可以在钻孔内实行，对径向压力和变形关系进行测试，以此获得桩体弹性模量的分布情况，对桩体强度进行评估。采用此种试验方法，能够对水下深层水泥搅拌复合地基沉降和承载力进行计算。其次，钻孔径向加压试验也可以对桩长与桩体均匀性进行检验。值得一提的是，钻孔直径应当比加压前的探头直径小。

2.6平板载荷试验

采用此种试验方式，能够对水泥搅拌桩单桩与复合地基承载力进行检测。对于陆上复合地基，一般应用堆载法。对于水下复合地基，则需要应用锚桩法。试验反力系统采用锚桩法，将基桩作为锚桩，主梁和次梁连接形成反力架。将加载所用千斤顶放置在传力杆顶部，连接载荷板和传力杆。由于受到风浪影响，试验平台会出现低频震动问题，载荷试验无法满足试验测量精度要求。基于以上方面，可以将高精度净利水准系统安装在水下载荷板上，观测沉降情况。为了保证整个试验的安全性，需要通过百分表测量锚桩上拔量。

2.7综合比较与建议

第一，相比于其他方法，本文所提出的方法能够获得深层水泥搅拌在某一龄期的水泥土芯样，采用抗压试验，获得无侧限抗压强度。

第二，对于水下深层水泥搅拌复合地基，明确静力触探目的。在施工之前明确深层水泥搅拌持力层埋深。施工检测深层水泥搅拌桩基嵌入砂垫层厚度是否满足标准要求。

第三，平板荷载试验能够对单桩承载力和复合地基承载力进行检测，可以验证工程设计是否满足结构要求。

3、结论

在试桩和施工过程中，必须应用钻孔取芯法和静力触探检测方法，可以将振动取样法作为补充检测方法。平板载荷试验难度大，容易受到工程区域的气候影响，所以需要选择合理的试桩区域开展平板载荷试验。钻孔径向加压试验结果能够对深层水泥搅拌桩体均匀性进行评估，还能够分析复合地基承载特性。若无法实施水下载荷试验时，应当增加钻孔径向加压试验检测频率。针对深层水泥搅拌永久桩，不能采用湿抓取样法检测。针对深层水泥搅拌试验桩，可以应用湿抓取样法试验结果，对岩土设计和水泥土配合比进行验证。

参考文献：

[1]赵世波.水泥土搅拌桩和袋装砂井联合法在填方边坡软基处理中的应用[J].西部资源，2019（04）：115-116.

[2]杨杰.浅析某港区作业区水泥搅拌桩复合地基承载力影响因素及质量控制[J].中国水运（下半月），2019，19（06）：137-138.

[3]赵利平，曾斓，张建球.水泥掺量对水泥搅拌桩复合地基承载力的影响研究[J].西部交通科技，2019（04）：82-86+199.

[4]潘易鑫.道路施工中水泥搅拌桩软基处理的深层次技术研究与应用[J].人民交通，2018（08）：66-67.

[5]杨荣胜，王谦.深层搅拌技术在核安全级地基加固处理中的应用[J].南方能源建设，2016，3（03）：104-107.

论文作者:师猛,刘光吉

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b22b42513b5447c937bc5c81.html