# 外墙防渗工程技术在房屋建筑工程中的应用牛月鹏论文_牛月鹏

摘要：随着我国社会经济的不断发展和进步，如今各行各业的运作模式与过去相比有了非常大的变化，建筑领域也不例外。社会的进步让人们的生活水平得到了很大的提升，而房屋建筑作为保障人们日常生活的关键，越来越受到人们的关注。在房屋建筑工程施工过程中，相关人员要想保证整体的施工质量，就必须加强外墙防渗漏施工，因为一旦外墙出现了渗漏问题，那么不仅影响到房屋的美观，也会直接降低该建筑的施工效果。文章主要针对外墙防渗工程技术在房屋建筑工程中的应用展开分析，然后结合各方面因素提出相应的解决对策，希望能够提供一定的帮助。

关键词：外墙；防渗漏施工技术；房屋建筑工程

引言

在整个房屋建筑当中，房屋的保温、防火以及隔热等作用都是通过外墙来实现的，由此我们可以看出,在整房屋建筑当中,保证外墙的质量是十分重要的,外墙的质量也是与房屋建筑的整体质量息息相关的。在进行房屋建筑施工的过程当中,防渗漏技术从工程开始到工程结束始终贯穿于整个工程建设当中,一般无法保证外墙防渗漏工程技术的质量,整个房屋建筑的整体质量都会受到影响。因此,我们必须加强对于外墙防渗工程技术的研究力度,提高外墙防渗工程及深度的质量,并且保证外墙防身施工技术的应用质量,为铁路办公、生产的安全使用提供保障。

1房屋外墙出现渗漏的主要原因

1.1墙体自身出现的裂缝

在实际的房屋建筑施工中，受到原材料质量不合格、人员操作技术不规范等因素的影响，房屋外墙出现渗漏、施工裂缝等问题。具体的原因包含以下几个方面：第一，在进行混凝土施工时，其因为没能进行完全振捣，直接对混凝土的振捣密度造成了影响，即在使用时就会出现外墙渗漏等问题。第二，在进行混凝土浇筑的过程中，很多施工单位都是墙体与墙板同时施工的，这也是造成外墙施工不合理的主要原因，因混凝土浇筑得不到沉实，导致外墙裂缝的产生。第三，对混凝土工程的后期养护不到位也是导致裂缝产生的根本原因。由于在养护过程中没能及时对墙体进行洒水，特别是夏季，温度的增加会让房屋墙体内外存在较大温差，从而导致问题的产生。

1.2建筑材料性能过低

房屋外墙结构出现渗漏问题，其主要因素还在于建筑材料的性能质量不能与外墙防漏需求相适应，其主要表现在防漏渗材料的膨胀系数会因温度差异而发生变化，使混凝土与砌体在同一温度下出现不同程度的变形，从而产生墙壁裂缝致使雨水渗入外墙结构。并且，如若窗体采用铝合金材料，由于其与钢材料的膨胀系数存在较大差异，会导致饰面墙的材料出现空腔问题，从而造成外墙漏渗。另外，由于防漏渗材料是外墙墙体建筑过程中的重要基础，其材料的好坏会直接影响外墙墙体质量，但由于部分施工单位为节省工程成本、提高施工效益，会利用质量不合格的防漏渗材料，以及雇佣非正规的施工人员，致使外墙墙体建造未能按照规范要求进行操作，从而导致墙体出现裂缝渗水现象。

1.3外部自然环境影响

我国因为存在着地域辽阔这一特点,导致每一个地域之间的环境都存在着较大的差别,很多地区并没有较好的外部环境，如果环境恶劣的话对于房屋建筑也会产生十分严重的影响，比如哈西管辖范围内的海拉尔地区、根河地区等，除此之外，如果无法保证外部环境良好的话，房屋建筑的外部墙体十分容易出现渗漏得情况，,对房屋的整体质量产生不良的影响。在北方很多的城市当中,外部环境也是十分恶劣,经常会出现大雪或者是冰雹的情况,南方也经常会出现台风或者是沙尘暴。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这些外部的恶劣环境都导致了房屋建筑的外墙收到了程度不同的损坏

2外墙防渗施工技术在房屋建筑工程中的应用建议

2.1做好施工前的准备工作

首先，在进行房屋建筑工程施工前，施工单位应该根据外墙的挂线与墙面的砖模数量来确定边线的总量，目的是保证预留洞口大小能满足实际施工的需要。其次，在正式开工前还需要检测所有拉结筋的长度，如需要砌块，那么则需要选择较完整的且棱角分明的砌块来进行。只有做好施工前的准备工作，才能保证工程的质量并实现高效施工。

2.2严格把控外墙墙体施工环节

为了有效保证外墙墙体的防漏渗性能，施工单位需要在施工前严格监督和把控砌块质量，致使其干燥收缩值和抗压强度可以符合外墙需求，且在进行混凝土砌块时，将含水率控制在正确范围，从而有效地提高外墙墙体的防漏渗性能，降低房屋建筑中外墙漏渗问题的出现和加剧。并且，施工单位还需按照相关规定，对外墙墙体进行规范的防雨保护，加强对进场砖块和外墙结构的管理和防护，从而使施工物体符合外墙构建要求，从而有效的规范外墙构建过程，加强外墙墙体的防漏渗性能。另外，在开展砌筑的过程中，要将不同强度以及干密度的加气混凝土砌块进行分开砌筑，并通过严格把控每天的砌筑高度致使砌体的稳定性良好，从而有效的保证了外墙的稳定和质量。最后，在对梁体和柱边等交接部位进行填充时，施工人员需要将泥疙瘩进行削除，来有效保证外墙的填充密实，从而避免了因交接处发生裂痕导致外墙漏水的现象。

2.3加强外墙保温层的完善处理

为了有效提高房屋建筑外墙保温层的建筑质量，施工单位需要加强对保温材料质量的监督和把控，特别是钢丝网和玻璃纤维这两种材料。因为，在施工的过程中，通过将墙体的边角处和窗角处用钢丝网进行专业处理，可以有效的保证材料的防腐和防潮。并且，为了避免外墙墙壁出现裂缝，施工人员在对保温层进行抹灰时，需要按照标准的操作方式对其进行规范处理，且为了提高抹灰层与保温层间的连接度，施工人员可适当地利用保护材料进行维护。另外，抹灰工作还需重复进行，在抹灰凝结后铺钢丝网，待其合格后再进行二次涂抹，从而保证涂抹的厚度可以达到标准要求，避免了涂抹层开裂的现象。

2.4对抹灰面进行合理处理

在实际进行外墙施工的过程当中,应该保证在粉刷之前内外对预留的空洞都要填密实,并且在墙面上面撒上适量的水,在保证墙面具有一定的湿度的时候,进行结合层的处理,并且在阳台等部位对坡度进行处理,保证排水,在墙面进行接触的地方应该做出圆弧的处理,防止出现渗水或者是积水得情况。

2.5进行对应检测,确保工程质量

为了保证施工工程的质量以及效果,在外墙施工之后还应该对工程整体进行相应的检测,在实际进行检测的过程当中,可以采取连续五个小时对建筑外墙采取淋水的措施进行检测,然后在淋水之后观察内墙的表面以及房屋建筑整体的边缘情况,检查是否存在渗漏的情况,如果出现了渗漏情况的话,需要根据渗漏的实际情况选择合理的措施进行补救,如果在对房屋建筑外墙淋水五个小时之后内墙以及房屋的边缘没有出现渗水情况的话,那么就说明外墙的防渗施工具有较高的质量,不需要进行补救。

结语

综上所述，随着社会经济的不断发展和进步，如今的房屋建筑质量逐渐成为人们关注的重点，一旦房屋建筑的外墙出现渗漏情况，那么房屋建筑的整体美观将受到影响，甚至还会对房屋建筑的整体质量造成破坏。所以为了避免这类问题的产生，相关人员必须加强外墙防渗施工，要尽可能提高房屋建筑外墙防渗技术的施工质量，这样才能达到预期的施工标准，从而更好地保障人们的生命和财产安全。

参考文献：

[1]孙培君,卢孟柯.浅谈防渗漏技术在民用建筑中的应用[J].现代企业教育,2018(3):199.

[2]董大猛.浅谈外墙防渗漏施工技术在房屋建筑工程中的应用[J].绿色环保建材,2017(3):149.

[3]左银亮.防渗漏技术在房屋建筑施工中的应用[J].资源信息与工程,2017,32(3):159-160.

论文作者:牛月鹏

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2380dd84f410d9d404b8544.html