# 新型组合钢模板在剪力墙结构中的试验研究与工程应用论文_邓建伟

广西矿建集团有限公司 广西柳州 545005

摘要：建筑行业为了提高施工质量的同时尽可能压低成本，很重要的一个突破口就是改变以往比较落后的模板技术。本文首先介绍了新型组合钢模板的发展情况，根据相关理论进行了计算，分析了这种新型模板在剪力墙结构中的实验研究，总结出其施工工艺，对于工程实际有一定指导意义。

关键词：组合钢模板；试验；受力；施工

0 引言

模板在土木工程中有重要地位，关乎企业经济效益和工程质量。过去建筑模板对森林资源的依赖性很高，而且重复利用效率很低，而且有时无法满足工程需求，因此新型建筑模板的研究成为热点。新型建筑模板主要分为金属类、高分子类、胶合板类等，每种模板均有其各自的优势。本文将主要介绍组合钢模板。

1 组合钢模板的特点

我国使用的组合钢模板是由Q235钢板支撑，且厚度为2.4毫米左右，通常使用模数制进行设计。模板标准件在横竖方向上均能拼装，达到合适尺寸，循环利用率很高，而且拼装卸载过程简单快捷，有利于缩短工期。组合钢模板通用性强，可以同时用于墙柱结构和梁板结构，周转次数提升明显。组合钢模板加工精度高，施工质量得到保证，而且省去混凝土表面的装饰，节省大量人力物力。但是应指出，当组合钢模板周转次数过多时，某些部位将出现变形状况，导致漏浆等问题。

2 新型组合钢模板的理论计算

只有通过严格的计算才能对新型组合钢模板进行合乎规范的设计，计算过程中必须充分考虑受力情况（包括最不利状态），并结合工程实践经验以及相关文献验证结果正确性。

2.1 荷载计算

荷载计算主要包括模板所受侧压力计算和模板内力计算。模板所受侧压力主要来源于流动的现浇混凝土。国内在计算剪力墙模板混凝土侧压力时主要根据以下两式，并取两式之间的较小者。

理论上新型组合钢模板受混凝土侧压力的最大值是31.99kN/m2。

内力计算应验算强度与刚度能不能满足承载力要求，在分析时通常将整板与单模块结合起来。

2.2 关键部位验算

验算主要包括对拉螺杆、销钉强度和模板翼缘横肋的验算。模板对拉螺杆能承受最大拉力的计算公式如下：

KF≥F·A

模板翼缘横肋的验算主要运用到荷载计算公式：

q=Fh

其中，F是侧压力，h是翼缘间距。

翼缘强度验算式为：

其中，Mmax是翼缘横肋最大弯矩设计值；γx是横类塑性发展系数，计算时取1；Wx是弯矩平面内横肋净截面抵抗矩。

3 浇筑试验研究

新型组合钢模板的浇筑试验主要是为了得到模板的应变和挠度变形，也可得到现浇混凝土对模板侧压力，对于分析与掌握模板受力性能十分重要。试验主要是为了验证模板构件设计是否符合要求，优化模板的施工工艺，通过采集到的应变分析内力变化和侧压力随墙体的变化，可检验施工质量能否达到标准。

本试验将剪力墙作为浇筑构件，混凝土按照分层浇筑和插入式振捣。

本试验用首先用振弦双膜压力盒观测混凝土侧压力，用智能读数仪采集数据。共设置五个测点，在竖直方向布置。通过应变片测得模板上的应力应变，根据采集的数据绘制变化曲线。模板挠度通常用半分表进行测量，本试验共用了10个百分表。根据数据得到的应变0浇筑高度曲线和浇筑高度-侧压力曲线分别如图1和图2所示。

图2 浇筑高度-侧压力值曲线

根据试验可知，随着墙体高度的增加，侧压力变化负荷流体静压力规律，当变化到极大值时，将逐渐变小，侧压力的这种变化规律和构件形式无关。随着混凝土高度的增加，作用于对拉螺杆上的拉应力大体上是增加的，直至达到一定值后趋于稳定，但是仍存在很小的波动情况，这可能是应变片受环境影响所造成的。新型组合钢模板的跨中变形量是最大的，高于端部。

基于上述分析可知，新型组合钢模板的刚度很大，挠度变形小。对拉螺杆有很强的抗拉强度，基本可以排除模板整体失稳现象。组合钢模板承载能力可以胜任绝大多数工程。

4 新型组合钢模板的工程应用

4.1 新型组合钢模板的施工过程

新型组合钢模板标准件进场以后，首先要针对其拼装位置完成整平，进行标准件拼装和脱模剂的涂抹。在安装模板连接件之前首先确定脚手架与斜撑已经安装完毕，通常在侧向与竖向都要确保安装完成。当混凝土开始初凝后将模板连接件和拼装构件拆除，并对模板标准件进行清理。在涂抹脱模剂时确保环境中灰尘较少，涂抹应尽量均匀。一些组合钢模板之间会有拼缝存在，应用海绵条等避免发生漏浆现象。

图3 模板拼装效果图

场地整平十分关键，应确保底层模板是水平放置。模板底层完成整平以后，逐层拼装模板主体部分，端部应用槽钢标准件，用拐角连接片把内外槽钢标准件连接起来。连接过程中确保各模板翼缘孔互相对准，然后用销钉将组合钢模板紧紧连接，检查模板垂直度。拼装图如图3所示。

模板拐角应放置金属拐角片，并用铁丝将其固定，能够避免出现竖向漏浆。应确保每相隔两层就有一根对拉螺栓，合理规划模板间距，避免出现涨模。

4.2 新型组合钢模板的拆除

在实际拆模过程中，可能因为操作不当导致不必要的损伤。通常当混凝土开始初凝，强度大约在1.2MPa以上时才能拆除模板，拆模顺序相当重要，必须严格按照“先装后拆，后装先拆，后拆承重”的原则。

4.3 新型组合钢模板的施工控制

为满足较高的工程要求，通常要求新型组合钢模板槽钢标准件厚度大于3.5毫米，且尽量减少加工误差，不能出现裂纹和锈蚀现象。新型组合钢模板能否发挥应有效果对螺栓、销钉以及对拉螺栓提出很高的要求。在施工前，条件允许情况下应完成荷载试验，确保强度、刚度等满足条件。

5 小结

新型组合钢模板不仅可以提高整体性能，而且便于多次使用，时间、人力和物力方面都较传统模板有较大优势，尽管价格比普通模板高，但是支撑相当简洁，在经济性、社会效益和环保节能效益上均表现突出，理论计算、试验测试和实践应用都证明了新型组合钢模板广阔的应用前景。

参考文献：

[1]糜嘉平.再谈组合钢模板的发展空间[J].建筑施工，2010，32（11）：1170-1172.

[2]肖潇.新型槽型钢模板的分析应用及柱模板试验研究[D].湖南大学，2012.

[3]吴胜通.整体式大模板与新型组合式模板支撑体系在高层建筑施工中的结合应用[J].建筑工程技术与设计，2014，（22）：723-725.

[4]糜嘉平.我国模板、脚手架行业的技术进步[J].施工技术，2011，40（1）：60-63，76.

论文作者:邓建伟

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期

论文发表时间:2015/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b23f744e9a07b35b358e71d9.html