# 市政公用工程排水管施工问题与质量控制论文_李伟明

广西盛丰建设集团有限公司

摘要：市政排水工程是城市基础建设中不可缺少的重要部分，其直接关系着城市的日常运行，影响着人们的生产生活质量。近年来，随着我国城市化进程加快，城市人口数量不断增加，给城市基础设施项目带来了较大的压力，为了进一步缓解城市基础设施的压力，必须要在原有的城市基础上对现有的一系列基础工程进行进一步的完善。文章就此详细地探讨了市政公用工程排水管施工中常见的问题及相应的质量控制措施，以期为我国城市化建设做出相应的贡献。

关键词：市政工程；排水管；施工问题；质量控制

1保证项目建设品质的意义

因为环保思想在大众中的普及，在很多地方都会存在排污管线。因为个别的建设中的对细节的忽略，除此之外，能够担当排水建设的员工数量非常少，无法符合项目规定。许多品质不高的物料进入到行业中。个别单位的建设水平有限，其员工通常是文化水平不是很高的农民，而且又没有专门的人员进行指引，所以就会使得项目品质不高。常会出现一些品质不良现象，比如断裂或者是堵塞等等。其附近的地面容易出现下沉现象，使得排水管线的建设品质不能够符合规定。排水管线的品质和群众的日常工作以及生活之间有非常紧密的关联，其关乎到防洪活动的开展，同时还对水以及土壤等有深入的影响。它的具体功效关乎到许多群体的实际利益。其建设品质的优劣已然变成了当今社会普遍重视的一大要素。除此之外，因为排水管线是不可见的，不利于开展维护工作，个别情况甚至不能开展维护，最主要的是花费的资金数额庞大。所以，保证其建设品质非常的关键。

2市政公用工程排水管施工常见问题表现

2.1排水管故障问题

通常情况下，在市政公用工程建设过程中，排水管故障主要表现为漏水、积水、渗水等问题。排水管漏水、渗水问题会导致污染加剧，渗漏现象的出现是多种因素引起的，具体包括管材自身的品质不达标、接口处的建设工作疏漏、管道基础不均匀引发的沉陷等多方面，此外，当土基长时间被水浸泡时，会造成土质变形，引发局部积水现象的产生，在管道接口开裂或断裂的情形下，也会造成积水现象的产生。在特殊情况下，由于施工质量也会引发渗漏现象的产生，当出现井施工质量差的问题时，井壁与连接管的结合处也会出现渗漏。

2.2排水管路线的选择问题

排水管路线的选择决定了排水管的施工路线，进而决定整个工程排水系统的设置。随着市政工程相关管理理念的完善与发展，我国在市政公用工程排水管施工路线的选择方面建立了相对科学的管理理念，但依旧存在许多现实问题。诸如排水管设计过程中成本与效益间的合理权衡问题，一些施工单位为追求效益最大化，而忽视管线设计过程中的具体实际情况，影响工程整体质量，使排水管路线的选择背离实际期望，给市政排水工作带来极大的不便。

2.3排水管相关配件的质量问题

施工人员在选取原材料的过程中，为降低成本而忽视材料本身的质量问题，这种由于配件质量问题引发的排水故障，严重影响了市政工程整体效果的发挥。同样，施工人员在具体的施工过程中，未严格按照排水管施工要求操作，随意的按照自己的习惯开展施工活动，这种由于施工人员的盲目性及随意性造成的施工不符合要求的现象，使施工质量未能达到工程要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在工程建设中，对于排水配件阀门的压力要求较大，所以要重视排水阀门的质量问题，避免因阀门问题造成的工程不合格现象的产生。

2.4排水噪声过大

在很多的市政公共排水系统中，为了节约整体的空间会采用立支管进行排水，这一形式的排水管能够让水流更加方便向下，在公共空间具有十分明显的优势，但是其劣势也同样明显。因为水流呈现直线向下，因此在流动的过程中在管道的配件搭接位置会产生较大的噪声,尤其是在一些拐弯位置，因为管道内的气体被压缩会产生较大的噪声。

2.5有关回填土的沉降问题

在进行排水管回填土施工的过程中，若未采用压实机进行压实，或者填充材料质量不符合工程标准要求，同时没有很好的控制含水量问题时，都会造成回填土的沉降问题发生，进而影响到地面上的建筑设施或者对地下的排水管造成影响。

3加强市政公用工程排水管网质量控制

3.1规划阶段

城市人们生活离不开水，产生的污水必须要能够及时地排出和处理，才能够不对人们的生活造成困扰，并形成污染。在进行施工之前，为了保证城市排水系统运行良好，必须先做好排水系统的部署工作，对排水系统进行统一的规划和安排，才能够形成系统的排水管网，污水能够及时而有序的排放。良好的开端才能够使后期的工作能够有章可循，切实做好城市排水系统工作，这也是符合社会经济效益和环境效益的工作。

3.2施工准备阶段

首先为了避免施工期间出现错误，施工前必须要熟悉图纸。在这个阶段需要做到以下几项：（1）建设方、设计方、监理方以及施工方需要对图纸进行会审和交底。（2）根据图纸来深入了解施工的整个过程和路线，了解每一个细节，例如管线总长度、管线走向、管材直径等问题。还要了解路线经由的建筑，了解工作环境，特别需要注意的事是确定弱电管线、电力管线、燃气管线等位置，做好警示和保护。（3）施工前，按照图纸的走向进行复测，确保不出问题。（4）依照标准设置水准高程参照点，建立精确的水准高程网，方便施工和核查。

3.3加强对噪声的处理

尽管看似噪声的存在不会影响建筑的安全性，但是其会影响到周边居民的生活质量，噪声环境还会影响人们的身心健康，因此在进行排水管道的设计时一定要充分考虑到噪声的影响，结合工程的实际特点进行项目设计。在进行排水系统的设计时，应当提前确定管道内水流的流失，并且通过科学的计算与设计来确保管道内水流能够保持在一个稳定的流速下，科学控制好管道的预设角度，为管道内水流提供一定的缓冲。除此之外，还可以在管道外层加包一层隔音材料，这样又能够进一步降低噪声对于环境质量的影响。

3.4施工质量管理

施工过程需要对设计图纸选用的材料进行认真考察和采集，必须确保材料质量符合设计标准。在进行施工期间必须认真检测原材料，确保从正规渠道来购买原材料，防止排水管表面出现裂缝等问题，保证排水管的完整光滑，保证配件质量合格。排水系统质量好坏关系着广大市民的生活质量，在施工期间必须要严格遵守相关标准。沟槽开挖时，要防止由于沟槽进水而影响原状土质量，沟槽开挖深度要适宜，避免出现超挖现象。及时处理松软土壤，利用碎石或者混凝土填充超挖部分。对于地基比较恶劣的条件，需要采取加固措施，保障沟槽底部具有适当承载力。沟槽开挖之后，就要依据图纸进行管基施工。及时清理淤泥或积水，并用碎石、混凝土等进行填充，保证沟槽内的相对干燥。检验管基模板的刚度、强度及稳定性，确保模板不变形，不跑模。认真复核高程之后再进行混凝土浇筑。管道安装之前，需要反复验证排水管道所需长度，并计算出检查井之间的管道长度，为两头预留出间距，避免出现管道过长或者短的情况。还要控制管道的坡度以及直顺度，精准的管道铺设是排污顺畅的保障。检查井的施工同样不能马虎，采取措施防止出现结构裂缝，确保与管网连接平顺。

结束语：

在市政公用工程排水管施工的过程中，相关施工人员一定要加强对工程施工质量的控制，从材料、技术、环保、管理等多个方面入手，控制好工程施工的每一个环节，最大程度上确保市政公用工程排水管施工的质量，为我国城市的现代化发展做出相应的贡献。

参考文献：

[1]黄军利.市政公用工程排水管网施工问题及质量控制探讨.科技经济导刊,2016.13.96.

[2]姜冬敏.市政公用工程排水管施工常见问题及质量控制.江西建材,2016.05.102.

[3]赵先贵.浅析市政公用工程排水管施工常见问题及质量控制.科技创新与应用,2013.04.126.

论文作者:李伟明

论文发表刊物:《防护工程》2019年第5期

论文发表时间:2019/6/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b24de6726a3bec4b1258c63b.html