# 浅谈LTE网络优化技术论文_李星

广东海格怡创科技有限公司

摘要：本文主要从LTE网络优化技术的内容；LTE 无线网络的技术特点等几方面谈了主题，旨在与同行共同探讨学习。

关键词：LTE ；网络优化；优化思路；无线网络技术

近年来，随着移动通信网络技术及移动智能终端的不断发展，数据业务呈现快速增长的趋势，并将成为运营商未来收入的主要来源。为利用更大的带宽提供移动宽带数据业务及应对WiMAX的竞争，3GPP推出了新一代的无线技术LTE，并成为了新一代移动通信的主流技术。现在绝大部分国际主流运营商都选择LTE作为下一代移动通信标准，LTE产业链的发展也得到了积极的推动。为了满足LTE网络“三高两低一平”，即高速率、高移动性、高频谱效率、低成本、低时延、网络结构扁平化的设计目标，LTE采用了一系列新技术，这也为LTE网络的优化带来了新的挑战。

一、LTE 无线网络的技术特点

TE系统是由3GPP制定的UMTS技术标准的长期演进，于2004年12月正式立项并启动。首先，LTE系统引入了OFDM和MIMO等关键传输技术，显著增加了频谱效率和数据传输速率，并支持多种带宽分配（1.4、3、5、10、15和20 MHz等），并支持全球主流2G/3G频段及一些新增频段。因此，频谱分配更加灵活，系统容量与频谱利用效率显著提升。其次，LTE系统网络架构采用更加扁平化结构，减少了网络节点和系统复杂度，很大程度上降低了网络部署和维护成本，也减小了系统的接入时延。第三，由于LTE系统从UMTS技术标准演进而来，支持与其他3GPP系统互操作，可充分利用现有2G/3G网络并发挥各网络优势，满足各目标用户群的差异化需求。

二、LTE 网络优化技术的内容

1.PCI 优化

无线电话以及下载速率慢等问题是因为 PCI 干扰造成的，确保同一小区所有林区列表中不能有相同的PCI是PCI优化的内容，还要尽量错开邻区导频位置，相邻小区PCI模后的余数尽量保持不同。

2.覆盖优化

覆盖弱、越区覆盖或覆盖不均匀这些因素，会造成比较常见的无限网络问题，进而使接入成功率降低，经常掉线，无法成功切换。产生这种问题有多种原因，其中包括天线的类型、无线参数的设置问题以及设备出现故障。当覆盖出现问题时，首先要检查该地区是否存在邻区漏电现象。

3.干扰优化

干扰主要来源有内部和外部，设备故障导致的内部产生干扰，是内部干扰；阻塞干扰、互调干扰和杂散干扰是外部干扰。解决设备故障就能解决内部干扰，运用扫描仪，确定感染源和干扰兴华特性能够有效去除外部干扰。

4.邻区优化

无线资源管理功能中的重要功能是切换，这种功能能够保证移动用户通信的连续性下，将用户从当前区域转移到其他区域的过程。这种技术在蜂窝系统中具有十分重要的作用，从无线网络频谱效率来看，当用户处于服务小区边缘时，不仅会对其他用户产生干扰，还会使袭击的通信质量受到影响。使覆盖率得到提高，减小掉线率和切换成功率是邻区的优化过程。

三、LTE 无线网络的技术特点

1.LTE 无线网络的技术特点主要有：① LTE 系统引入了OFDM 和 MIMO 等关键传输技术，显著增加了频谱效率和数据传输速率，并支持多种带宽分配、全球主流 2G/3G 频段和一些新增频段，使得频谱分配更加灵活，系统容量与频谱利用效率显著提升。② LTE 系统网络架构采用更加扁平化的结构，减少了网络节点和降低了系统复杂度，很大程度上降低了网络部署和维护成本，也减小了系统的接入时延。③由于 LTE 系统是从UMTS 技术标准演进而来，支持与其他 3GPP 系统互操作，因此可充分利用现有 2G/3G 网络并发挥各网络优势，满足各目标用户群的差异化需求。

2.LTE 无线网络优化思路

LTE 与 2G /3G 无线网络优化的差异LTE 无线网络优化与 2G/3G 无线网络优化在很大程度上思路相通，同样关注网络的覆盖、干扰等情况，通过覆盖调整、故障处理等各种网络优化手段达到网络动态平衡，提高网络质量，保证用户感知。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是， LTE 网络与 2G/3G 网络在优化上还存在一定差异：①LTE 系统与 2G/3G 系统有着本质区别，导致系统优化中重选、接入、切换等各种过程涉及的参数不同；②LTE 系统的干扰与 2G/3G 系统的干扰来源也有较大不同，需要通过不同手段规避；③LTE 性能严重依赖于 SINR ，吞吐量会随 SINR 变差而迅速降低。

3.PCI优化

PCI 是 LTE 网络中物理小区识别码，它标识 LTE 网络中扇区，每一个扇区都有一个 PCI 与之相对应。在 LTE 网络中，手机开机注册中先接收 PSS ，获取主同步 ID1 ，再接收 SSS ，获取辅同步 ID2 之后，通过 PCI （ PCI=3 × ID1+ID2 ）获取手机所驻扎的小区。由于当 PCI 模三之后值相同，下行参考信号（RS）就会叠加，所以手机会因无法解调而产生干扰。 PCI 干扰容易出现掉线、下载速率慢等问题。PCI优化需要遵循以下三大原则：① PCI 复用至少间隔 4 层以上小区，大于小区半径的 5 倍；②同一个小区的所有邻区列表中不能有相同的PCI ；③邻区导频位置尽量错开，即相邻小区模三后的余数不同。

当 LTE 网络出现 PCI 模三干扰时，通常采用以下方法来解决：①变更小区 PCI 。这是最治标治本的方法，可彻底解决某一区域的模三干扰，但由于模三仅有 3 种可能供选择，因此变更 PCI 往往是解决了这里的模三干扰，但在另一个地方会出现模三干扰，因此这种方法虽好，却只能在极少数情况下使用。②调整天馈。一方面可以调整方向角使干扰小区的覆盖范围发生变化，另一方面可以调整下倾角缩小 2 个小区的重叠覆盖区域。

四、TD-LTE网络问题分析定位方法

无线网络优化首先要通过一定的方法准确定位网络问题，才能有针对性的开展进一步优化。目前网络优化定位方法主要由以下几种：进行测试，因此只能完成重要道路的测试，通过对道路的测试检查网络性能，反应网络问题。

1.D T测试属于比较传统的测试方法，主要用于日藏指标的保障测试，由于需要投入测试人员、车辆、测试终端和测试软件，想对而言测试成本较高。

2.扫频测试。扫频测试是在空闲状态对网络发起的测试，不需要与网络进行信令交互，是对网络结构、网络质量和网络覆盖的客观评估，主要反映重叠覆盖、弱覆盖、过覆盖和干扰等网络问题。

3.网管指标统计与分析。主要是通过网络重要的K PI指标，来反映网络整体运行情况，相比于其他测试方式，此种方法统计的数据指标更加全面客观，且统计分析成本相对较低，但统计周期相对较长，颗粒度比较大，能分析的指标主要是常用K PI指标。

4.基于全量数据与端到端的分析方法。此种方法需要大量采集不同网元的信令数据，根据M R 报告和信令数据统计分析网络情况、定位网络问题，并且能够在G IS上进行呈现，可以快速定位问题。另外对于信令可以实现端到端的分析跟踪，便于分析定位疑难问题。但是此种方法的采集方案正在逐步完善，数据管理分析平台也有待进一步完善和统一，基于信令和M R 报告等数据的分析结构也往往需要通过传统测试分析方法进行验证。现网中多种网络问题分析方法都在同时使用，根据各种方法的优势和不足来对网络提供不同的保障。

5.CQT（Call Quality Test）测试。CQT测试主要是通过人工拨测来分析网络问题，CQT测试重点反映某个地点的网络质量，特别适合解决用户投诉问题。与DT测试一样，CQT测试遍历性较差，而且限于成本，无法大面积的开展CQT测试。

结语：

总而言之，LTE 无线网络作为新的移动通信方式，商用价值越来越高，在全球范围内得到了人们的重视，有效提升了无线网络带宽和用户应用体验度。不断结合 LTE 网络优化技术的本质和特点，通过合理、有效的优化方法来改善 LTE 无线网络，是时代对 LTE 网络提出的要求。

参考文献：

[1]陈璐.中波广播发射机功放模块常见故障原因分析[J].科技创新导报， 2011（29）：109.

[2]赵云利.锦州电信 CDMA2000 1XEVDO 无线网络优化技术研究[J].吉林大学 ,2013(12):254-255

[3]韩海艳，杨任农，吴军.美军电磁频谱新战略及认知无线电应用研究 [J]. 飞航导弹，2014（10）：71～75.

[4]周恩，张兴，吕召彪，等. 下一代宽带无线通信OFDM与MIMO技术[M].北京：人民邮电出版社，2008：184-204.

[5]刘文力.中波广播发射机故障分析及维护措施 [J]. 电子制作，2013 （14）：186

论文作者:李星

论文发表刊物:《基层建设》2016年36期

论文发表时间:2017/3/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2900c9dd58c45532662efb1.html