# 关于路桥施工中钻孔灌注桩技术的应用分析论文_吴绍剑

身份证：44162319810808XXXX 广东河源 517000

摘要：本文介绍了钻孔灌注桩技术的施工特征和应用优势，重点对路桥施工中钻孔灌注桩技术的应用及质量控制措施进行了深入分析和探讨，以供参考。

关键词：路桥施工；钻孔灌注桩；应用

前言

随着城市化进程推进，交通运输业在城市经济发展中发挥着重要的作用，在道路桥梁在运输过程中会承受较大压力，其中钻孔灌注桩技术在路桥施工中得到实际应用，且应用效果良好。

1 钻孔灌注桩技术的施工特征

第一，钻孔灌注桩技术可解决相关的施工问题。例如: 土壤比较松软、建筑地貌比较复杂，不易施工等。钻孔灌注桩技术还能提高基础地基的受压力，具有声音较小、振幅偏低的特点，可在一定程度上提高周围住户的生活质量。第二，适用范围较广。在路桥施工过程中，按照具体的施工环境和需求，可以对桩柱的长短、形状、大小等进行灵活更改。第三，具有较好的操作性能。在路桥施工过程中，施工工艺、施工设备比较简单。第四，工程施工成本不高。在钻孔灌注桩技术的应用中，实际操作较简单，钻孔灌注桩技术已广泛运用。

2钻孔灌注桩技术的应用优势

在路桥工程施工过程中，采用钻孔灌注桩施工技术，能够有效减轻施工人员的工作压力，提高施工效率。与其他施工技术相比，钻孔灌注桩施工技术具有稳定、快捷等特点，还能够帮助工程中的管理人员更好的掌握施工情况，然后制定相关管理制度，提高工程的施工质量。此外，对于钻孔灌注桩技术而言，其作为一种钻机性的工程机械模式，会通过人力挖掘、机械钻孔等技术的运用，需要总结施工现场的基本状况，将其安装在钻孔之中，提升混凝土施工的整体价值。在钻孔灌注桩施工中，需要通过对软土地基以及地基复杂状况进行分析，针对工程项目的施工情况，及时解决施工中存在的困难，构建优化的工程设计标准，提升工程项目的承载力。而且，在该种施工技术运用中，可以减少施工中的振动的现象，降低噪音。施工中，施工人员能够针对施工工艺进行操作设计，降低工程施工成本，满足路桥施工工程中钻孔灌注桩施工的基本需求，提升工程操作价值。

3路桥施工中钻孔灌注桩技术的应用

3.1 前期准备工作

在钻孔灌注桩施工中，需要提前做好对施工现场勘测，勘测中主要是对施工现场地质条件的勘测，确保地质环境安全;其次，是对施工现场各方面因素的勘测，避免有影响因素在后续施工中埋下安全隐患问题。同时还要对施工现场的秩序进行考察，确保后续施工作业可以顺利进行，确保施工有序性［3］。另外，在施工前应充分准备好各项材料及施工所需物料，并根据施工设计要求及对施工区域实际考察情况，对材料规格、数量等进行准备，确保施工用料准备充足，保障材料质量过关，同时施工设备也是施工中必不可少的一部分，在前期准备工作中应加强对设备使用性能及安全性能的检验，避免在施工过程中造成设备故障等问题发生，延误施工工期。在施工过程中还要加强人员配置与安排，确保施工的流畅性和持续性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2施工步骤

(1) 放样和定位测量

为了提高钻孔精度，在钻孔灌注桩施工前应将施工现场清理干净，并根据施工图纸来进行放样，对于软地基还要进行夯实处理，提高地基的密实度。在定位测量中应确保实际定位和图纸的标准差值在10mm 以内，便于后期的校对，在挖埋护筒前还要对桩中心线做好标识处理，为后期施工奠定基础。

(2) 护筒的制作与埋设

在钻孔灌注桩施工过程中通常选择钢护筒，护筒的高度应在2-3m 左右，同时为避免在护筒接头处出现漏水的问题，还要在护筒之间连接位置垫上0.5mm 厚的橡皮垫圈。护筒在埋设时应确保筒的内径比桩径大，使护筒中心线与灌注桩中心线相重合，并在误差控制在一定范围内［4］。另外在干旱地施工时应加强对周围用回填土和护筒底部的压实工作，在水下施工时应确保护筒底部高出水面1m 左右，护筒埋设深度在3m 左右。

(3) 钻孔和清孔

在钻孔灌注桩施工中钻孔施工是其关键的一个施工环节，在钻机就位后应确保钻机的顶端和底座保持稳定，避免在钻进时出现沉陷或是移位等情况，在具体施工中还要根据施工现场实际情况，根据地质条件的差异性来合理选择钻孔方式，如在公路桥梁软土地基施工时，采用小冲程钻孔方式，在施工时对地基进行缓慢缓冲，相反对于地质较硬的地基处理时，可以采用大冲程钻孔方式，增加冲击的力度，确保钻孔准确性。在岩石类地基施工中应在钻孔前进行爆破处理，再地基进行钻孔，确保钻孔冲击力适中［5］。

(4) 混凝土灌注

在混凝土中其主要成分是碎石和砂，在钻孔灌注施工中应确保混凝土的级配良好，并保证集料中所含的杂物量与标准要求相符合，如有特殊需要和要求，对混凝土进行过筛与清洗，在水下混凝土灌注中通常采用刚性导浆管，在施工前应做好对导浆管的承压试验与水密试验，同时对导浆管焊缝进行处理，使导管底部比孔底高，同时在灌注混凝土的过程中还要在混凝土压浆时埋入导管，并确保混凝土配制的和易性，将混凝土的坍落度控制在一定范围内，为确保桩头混凝土施工质量，在灌注时应确保设计桩顶标高上方超灌1m。

4路桥施工钻孔灌注桩技术的质量控制

首先，需要规范施工技术流程，保证每项施工流程得到科学安排，为钻孔灌注桩的质量效益提供有力保障，将路桥施工中的各项影响因素及时有效的排除掉，对钻孔灌注桩技术的应用质量做出严格控制，选用更优质的工艺流程，最大限度的降低路桥工程中存在的质量风险，进而真正实现对路桥工程质量的科学控制；其次，路桥施工中的钻孔灌注桩施工，需要施工人员认识到路基注浆加工的合理性，并合理进行材料的选择。材选择中应该避免假冒伪劣材料的出现，提升施工的整体价值。最后，路桥工程项目设计中，钻孔灌注施工的技术检测是十分重要的，相关检测人员应该注意工程设计的合理性，通过检测目标的强化，提高工程的设计标准，合理确定土壤强度变化对工程质量带来的影响。

5结束语

总之，在进行桩孔灌注桩施工过程中，应该严格的按照相关的规定来进行各项工作。在应用钻孔灌桩技术之时，需要对各施工环节加强管理，使施工人员严格按照施工方案和施工标准进行作业。只有这样，才可以有效的提高施工的速度，并提高路桥的施工质量，进而给人们的出行的安全提供了保证。

参考文献

[1]高永朋,吴涛.钻孔灌注桩在路桥工程中应用[J].建材与装饰,2017(49):229.

[2]曹洪涛.路桥施工中钻孔灌注桩技术研究[J].科学技术创新,2017(30):155-156.

论文作者:吴绍剑

论文发表刊物:《基层建设》2018年第19期

论文发表时间:2018/8/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b291af6f257a0b6e499bda1a.html