# 泥水平衡法顶管在市政工程施工中的应用论文_张计斌

摘要：本文针对开槽施工和非开槽施工中的泥水平衡顶管，首先分析了泥水平衡顶管施工的技术优势。再根据实际工程施工经验，提出了泥水平衡施工存在的主要技术问题，并提出了解决方法。最后提出了泥水平衡顶管施工质量控制要点。本文的理论分析、施工经验及质量控制要点，对提高泥水平衡法顶管在市政工程施工中的推广应用具有一定的指导意义。

关键词：泥水平衡法；顶管；市政工程

在现代市政工程施工环节，泥水平衡法顶管施工基于自身优势，应用较多。无论是在软基工程中还是排水作业中，该技术都能达到较好的施工效果，而且该技术在多种土质中都具有较强的适用性，基于此，在多种地质环境下都可对泥水平衡法顶管技术进行应用，与其他技术相比该技术的应用效果更为理想化。

一、泥水平衡法顶管施工优势

泥水平衡法顶管能够对开槽施工的技术缺陷进行弥补，从根本上提高地表开挖部位的土体质量，避免因施工降低土体稳定性，从而保障地表核心结构，实现对地表下陷等问题的合理规避，工程塌方情况也能因此得到明显改善。与此同时，现代市政工程的规模较大，施工现场普遍较多限制性因素，而市政工程的现场可能存在树木及电线杆等不可破坏的项目，这就在一定程度上增加了埋管施工难度，再加之城市发展地下管线及埋置项目增多，一旦涉及大规模的开挖作业，将增加施工项目及必须考虑因素，施工成本可能因此而增加，因此，通过对各类情况进行全面分析，泥水平衡法顶管技术更为适宜，其应用优势在于施工环节对周边土体的扰动程度较小，可根据实际情况采取全封闭式施工方法，而且该技术的施工效率较高，即使是在大规模工程项目中也能在保证工程质量的基础上，在预设周期内完成施工项目。

二、泥水平衡法顶管在市政工程施工中存在的技术问题

1.机头下沉

在部分市政工程的施工现场，可能存在疏松土壤，施工现场周边以粉细砂为主，基于该种土质问题，极易导致泥水平衡法顶管机的机头不断下沉，强制以手动方式控制及改善机头下沉问题实效性不强。为了实现对顶管机机头下降问题的控制，需从机头位置调整及施工速度的控制方面入手，缓解机头下沉情况。实际操作环节，机头下沉还可能因机器本身重量影响，一旦重量超标，也会对土层形成下压性影响，促使地表土层承载水准因此而弱化，导致机头下沉。

2.泥水管堵塞

市政工程中的排水系统极易受到相应因素影响出现泥水管堵塞情况，而该类问题大多存在于砂土层部位，之所以这样是因为排泥水管道本身泥水压力值不高，再加之流动速度低，长此以往将造成泥水大量堆积沉降。相对的，泥水难以正常流动而被阻隔，将引发顶管机操作中的故障情况，工程进度也将因此滞后。因此，为了处理好该类问题，需在顶管机正式操作前期就做好地表下泥浆的净化工作，便于后续增强泥水流动中的冲击强度，促使排泥水管道的压力值有所上升。与此同时，排泥水管道的压力值之所以较低，可能也是因为泥水流通速度的影响，还可能是排泥泵本身存在故障情况，致使排泥泵的工作动能降低，在排泥泵无法正常工作的基础上，泥水管的流通性也将被影响，因此，在泥水平衡法顶管施工的前期阶段，需对排泥泵进行全面检查，一旦发现故障情况应及时处理，尽可能的降低泥水管道堵塞问题的发生几率。

3.排水管上浮

在泥水平衡法顶管施工阶段因操作不规范极易导致排水管上浮情况的出现，这就需要在发现该情况的第一时间将其处理好。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆众所周知，泥水平衡法顶管技术在应用环节不仅效率高，更不会对周边土体形成较强的破坏力，操作环节顶管机是必要设备，但是顶管机在实操环节常因土壤对泥水管的包裹强度下降或顶管机操作不规范，致使泥水管内泥浆无法实现环箍，而沉积物将大量积聚在一起，导致排水管出现上浮情况。为了避免该类问题的发生，就需采取相应的技术措施对灌浆过程中的润滑性指标进行提升，这是因为润滑指数上去，才能促使灌浆与顶进作业相同步，促使顶进工作的实效性更强。除此之外，施工人员还需对灌浆是否均匀进行重点关注，一旦存在空隙需及时填补填充物。导致排水管上浮的情况并不一定仅是因为上述原因，施工环节需重点观察及分析，并针对排水管上浮问题进行处理，将补救措施高效落实，可以采取上注下放的方式快速解决排水管上浮情况。

三、泥水平衡法顶管的质量控制要点

1. 加强施工质量的检查工作

对于泥水平衡法顶管机的整个工作过程中，都需要相关工作人员做到最为仔细、严谨的质量检测工作。因为每一个环节都直接影响到最后结果，因此需要相关的专业工作人员使用相关的质量检测仪器对顶管机的每一个工作步骤都进行一次质量检测，只有这样才能够保证工程的最后质量。在顶管机进行施工前一定要有一个详细的工作计划或者施工专项方案，按照程序进行专家论证审批后，按照标准规范进行工作。对于一些超标或是与标准结果相差较多的环节就需要按照相关的工作标准予以解决，再或是对该问题环节进行重做，以达到正确标准。

2.加强管道顶进施工中的质量控制

顶管机在对工程进行施工时需要有专业的工作人员在旁用相关仪器设备进行检测，每一个环节都需要保证最严谨的施工作业结果。另外，工作人员还需要实时地观察顶管机的工作状态，发现有任何机头下沉、机身倾斜以及脱离原本轨迹线路的情况，就要马上中断正在进行的施工作业，并且对顶管机机器作业出现偏差的原因进行分析，以便于从根本上解决已经存在的故障问题。一般情况下，顶管机工作过程中出现一些故障事件是较为常见的问题，而纠正作业中出现的问题也是顶管机工作最为基础的工作，而纠正的时间段也是非常重要的，长时间无法发现机器工作中出现的偏差会导致较为严重的铺设结果，从而导致质量问题以及材料浪费现象的出现。由此可见，在施工过程中对于顶管机的质量控制问题是非常重要的，只有正确保证每一个步骤的正确性，才能为管道铺设做好充分的铺垫。

3.顶管方向与标高的控制

对于顶管的顶进井下的检测仪器对顶管的工作过程中的方向和标高的检测的实时性是较为重要的，一般需要在工作井内找到一个特定的位置，并布置几个高程点用来对施工的各个环节的不同高点进行对比。另外，还可以通过对激光检测仪器的利用来对管道的整体走向有一个较为准确的把握，从而及时地对管道走向出现失误的管道进行调整，从而使得整个管道工程的质量得到有力的保障。

四、结语

泥水平衡法的顶管技术对于目前的市政工程施工有着较为重要的作用，其各项优越性能也已经在现在这个各项要求都较高的现代化建设施工中得到了发挥，成为了现在城市建设工程中的主要施工技术。泥水平衡顶管的不开挖性质，虽然对技术有一定的要求，但其速度、质量、效率等性能是十分优越的，为整个工程一定程度上提高了工作效率。

参考文献：

[1] 高良富. 泥水平衡式顶管法在市政污水管道施工中的应用[J]. 科学技术创新, 2017(8):223-223.

[2] 王业荣. 泥水平衡法顶管施工在市政软基中的应用[J]. 西部探矿工程(1):176-178.

[3] 邹思源. 泥水平衡式矩形顶管在市政工程中的应用[J]. 施工技术(19):102-104.

[4] 余勇. 泥水平衡顶管施工技术在市政工程中的应用研究[J]. 建材与装饰(19):13-15.

论文作者:张计斌

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2958bf5dce8356673e1ce98.html