# 500kV送电线路带电跨越施工研究及运用论文_任行

任行

吉林省送变电工程有限公司 吉林长春 130033

摘要：本文将以某施工工程为例，从几个方面来深入研究并分析500kV送电线路带电跨越施工及其在运用中相关的安全隐患。

关键词：500kV；送电线路；带电跨越施工

一、跨越施工工程概况

某500kV送电线路工程要在#265与#266两基铁塔之间跨越500 kV线路甲一次，在#266与 #267两基铁塔之间跨越500kV线路乙一次。在施工现场有着完善的组织机构，根据现场情况对施工人员进行了分工并分别设置了相应的岗位，如总指挥、现场负责人、安全负责人、质量负责人、技术负责人、停电联系人以及具体的施工人员等。

二、跨越方案及工器具选择

由于本次跨越需要连续两次带电跨越500kV线路，施工难度较大，因此要合理选择跨越施工方案，充分利用现有的牵张设备，使牵引绳、导引绳以及导地线在展放和紧线施工过程中与带电线路保持足够的安全距离。同时还要考虑到跑线等最坏的情况下，可以利用在导线下方搭设的防护网进行承托，避免发生触电以及跳闸事故。第一，跨越施工方案的确定。针对现场铁塔高而档距较小的情况，利用跨越塔代替跨越架作为支撑，用12保真迪尼玛绳作为跨越承载绳架设在跨越档间。同时在跨越点承载绳的下方悬挂由绝缘杆所组成的拉帘式防护网。此外，为了保护施工人员的人身安全，将临时横担固定于跨越塔K节点上方。第二，工器具的选择。施工过程中要使用的工器具应根据工程需要以及现场实际情况来进行选择。

三、跨越施工步骤及过程

1.施工准备工作

第一，在施工中要注意所施工区域的气象信息，如果遇到大雾、雷电或者风力达到5级以上的天气则不能施工。第二，在施工时所使用的工器具都要进行试验，施工之前要对绝缘绳进行绝缘电阻测定，同时要对绳索进行拉力预紧，根据额定荷载的10%来消除初伸长。第三，要向有关部门提交施工过程中退出500kV线路甲和乙重合闸装置的申请，同时需要运行人员登塔把杜邦丝准6绝缘绳从甲线和乙线上方穿过。

2.固定临时横担和放线滑车

将临时横担用钢丝绳套悬挂于横担下方后，在外侧打一拉线或在K节点处将塔身固定来平衡临时横担承受防护网的拉力。可用2台机动绞磨分别对临时横担两头进行起吊，注意起吊过程中临时横担要保持水平。在每一根临时横担的每相上悬挂3个3t滑车，其中2个用作展放承载绳，1个用作循环绳。挂点的选择应能够保证导线基本处于防护网中央，采用机动绞磨来展放绳索，制动则由滚杠人力进行控制。注意滑车必须经塔体接地，接地线可采用截面不小于25mm2的铜编织软线。

3.承载绳的展放及锚固和防护网的安装

第一，在500kV甲线退出重合闸并且杜邦绳穿越完成后，在#265塔将准6杜邦绳与准10杜邦丝循环牵引绳相连接，在#265塔下牵引至#266塔。第二，利用循环牵引绳分别对准12承载绳和防护网的固定绳进行牵引，并在#266 临时横担对承载绳进行固定。另一头则与准12.5的钢丝绳相连，并在#264与#265档距内进行锚固，其对地的夹角不大于45°。随后用防护网的固定绳将防护网从#266塔拉向#265塔，一直到500kV甲线上方为止，并在两塔上进行固定。第三，用上述相同的操作步骤对#266与#267塔之间的牵引绳进行展放，并安装好防护网。

4.导地线的展放

第一，利用循环绳分别从两侧防护网上将放线导引钢丝绳进行穿越，与#265和#266两塔两侧的导引绳相连后，可在张力状态下利用牵张设备分别牵引牵引绳和导地线。第二，放通地线后就可以进行紧线和附件作业，完成后方可进行同侧导线的放线作业。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第三，可以用手板葫芦和钢丝绳套对悬瓶串的倾斜进行调节，使防护网同时起到保护导地线的作用。

5.防护装置的拆除

在导地线及附件全部完成后才可以进行防护装置的拆除工作，拆除的步骤与安装步骤相反，要用循环牵引绳将承载绳牵引至#265塔后，再解开循环绳，待牵出跨越档后再拆除临时横担。

四、500kV送电线路带电跨越作业安全事故隐患

1.施工环境方面

第一，施工环境不好且没有措施。线路工程带电跨越作业点比较多，并且战线长，施工作业环境复杂多样。再加上其环境噪声和污染也不同，这些复杂的因素假若没有考虑全面，并没有有效的安全措施进行预防，就很有可能导致作业安全和环境事故的发生。第二，天气条件不好。在风速大于5级且湿度大于80%和雷雨天气都不能进行带电跨越作业。在施工作业现场要配有便携式风速仪和湿度仪。专业的监护人员要时刻关注天气的变化，了解施工所在区域的天气信息，从而做到防患于未然。第三，带电跨越作业没有专门的施工方案。因500kV送电线路工程较多，每一个线路的标准都不一样，这就会给带电跨越作业方法带来一定影响，加大了作业的操作风险，具体表现在以下两个方面：（1）带电跨越点地质条件不一样，有山地，有交通要道等等。（2）跨越线电压等级不一样，其安全距离也不相同，这无疑就会增加带电跨越作业的施工难度。

2.施工材料方面

第一，搭设材料未验收。有些施工单位由于缺乏必要的检验手段无法确定毛竹材料质量优劣，如材质及规格大小选择不当，误将低劣的毛竹材料搭设重要的带电跨越部位，可能会造成重大的人身及电网事故。第二，部分毛竹材料有裂痕。部分毛竹材料性能不能满足技术要求，可能造成安全隐患，主立杆埋设深度小于50mm或搭设长度及剪刀撑不合格也会造成事故隐患。

3.安全管理方面

第一，跨越架搭设方案未交底。有些施工单位对带电跨越作业的特殊性认识不足，未组织班员进行方案交底，作业人员不明白怎样干而凭经验施工，因带电跨越作业措施不当而造成潜在危险。第二，未按方案要求施工。不少作业人员存在侥幸心理，麻木施工，偏离施工方案，跨越架体或顶网与带电线路安全距离不足，容易引起感应电击事故。第三，跨越架搭设过程与安全措施不同步。跨越架搭设过程临时锚固措施不同步，搭设方法不对，搭设完后未经过验收使用，造成架体局部失稳跨塌与带电线路接触，存在物的不安全状态，容易造成电网事故或大面积停电事故。第四，带电跨越作业人员无证上岗。因赶工期临时增加劳动力，安排无特种作业证人员上岗，存在人的不安全因素，容易造成人身伤害。

4.人员素质方面

第一，带电跨越作业行为不规范。带电跨越作业必须严格按照事先编制的专项方案进行才能确保安全，作业人员如违规凭经验施工，作业行为不规范，其后果是不堪设想的。第二，不正确使用个人防护用品。在500kV送电线路带电跨越作业中。部分作业人员安全防护意识淡薄，习惯性违章时有发生，凭经验进行施工，不按规定着装或不正确配戴安全帽及安全带，夏季天热时光膀作业等现象，这些都给带电跨越作业带来安全隐患。第三，自我保护意识淡薄。作业人员自我保护意识淡薄，如作业前休息时间不充足；作业时间过长造成操作不当；未按规定穿绝缘防护用具等进行带电跨越作业。

结语：综上所述，经实践研究可以了解到，带电跨越施工是十分可行的，这种施工方法受外界因素的影响较小，保证了不间断供电，增强了检修的计划性，同时还可以节省检修时间，带来了可观的社会效益和经济效益。除此之外，根据已有的设备和人员素质，并不需要投入太多就能够施工，这对日后电力商业化运行的送电线路施工具有深远的指导意义。

参考文献：

[1]谢泽波.浅析某500kV输电线路的放线技术[J].广东科技,2010(2).

[2]余诗俊.220kV输电线路紧线施工技术的改进措施[J].江西电力,2010(1).

[3]徐健峰.500kV超高压送电线路带电跨越施工技术刍议[J].工艺与技术,2013(3).

论文作者:任行

论文发表刊物:《防护工程》2018年第25期

论文发表时间:2018/12/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b29983e95ac780dfbb0de6ae.html