# 水暖系统中管道施工的问题及质量分析论文_赵冬芝

赵冬芝

黑龙江永拓工程项目管理有限责任公司

摘要：水暖系统管道施工中，因为管道施工人员的技术以及态度问题，又或者是建筑施工单位为了获得更多的利润，总之，无论是因为上述哪些原因，都能够导致管道施工存在着重重安全隐患，需要相关人员加以注意。本文主要通过对水暖系统中管道施工问题的介绍，从而探讨了水暖系统施工质量保证措施，希望能够为我国水暖施工水平的提高提供帮助。

关键词：水暖系统；管道施工；问题；质量；分析

水暖施工是建筑施工的重要内容，而管道施工却是水暖施工的重中之重，尤其是散热器与热源连接之处，为了确保施工质量，施工人员既要做好管道的下料工作，也需要做好铝塑复合管卡套卡压式连接工作等，这些工作都属于细节工作，需要施工人员用心对待，另外，质量监管人员也需要实时做好质量分析工作，技术人员与施工人员在施工开始之前还应该做好技术交底工作。

一、水暖系统中管道施工的问题

管道施工是水暖系统施工的重要内容，但是处于一些正常或者不正常的原因，使得水暖的管道施工经常出现质量问题，而其中比较突出的就是散热器与热源之间的管道连接之处，这个连接看似并不复杂，十分简单，而实际上最容易出现质量问题。而之所以会频频出现这类问题主要是基于一下几点：

首先，水暖系统的管道施工所使用的材料以及技术都比较先进，而且其新材料以及新工艺都在持续不断的发展着，而有些技术人员对新型材料以及新型工艺并不了解，在这种情况下，施工人员进行施工必定会产生质量问题；其次，因为建筑安装行业的利润逐渐的降低，因此愿意从事这项事业的人员越来越少，因此导致专业人员的整体素质越来越低，有些建筑安装人员并没有获得相关资格证，这是水暖系统中管道施工质量难以保证的主要原因之一；再次，建筑管道施工单位为了获得更多的经济效益，尽量的节约开支，很多设置以及工具都没有进行更新，只是选择使用一些比较简单，性能不佳但是成本却比较低的工具，而实际上水暖管道施工有很多环节需要精密的仪器来进行处理，而上述建筑水暖施工单位的做法无疑会为质量埋下安全隐患；最后，某些施工人工作态度不端正，没有认真学习技术，同时在技术交底时，也没有认真的听取讲解，致使施工质量缺陷明显。

二、水暖系统中管道施工质量保证措施

1、做好管道下料工作

首先，要确保所使用的管材平直，一般而言，水暖管道施工所使用的管材主要有铝塑复合等，这些管材通常情况下使用专业直管，无需现场矫正。但如果是用于地热，则供应商需要将其卷成圆盘统一运输到场地中，但是在装卸以及运输期间没有做好保护措施，从而使得管材变形，为此，施工人员应该使用专门的工具将管材矫正，但是用于其他专业，则直接用直管，现场不必矫正。如果是管径比较小的铝塑复合管，施工人员之一选择使用普通的手动矫直器即可，矫正期间要注意分2次或者3次，因为第一次往往不容易拉动，也可能会出现拉力过猛的现象。

其次，将所使用的螺栓调节好，施工人员可以按照管材的直径来进行调整，也可以通过手柄来进行调整，但是这需要两个人来配合。

再次，做好管段下料工作，一般而言，施工人员都需要利用管剪将管材端部位置矫正，用割刀下料：不同的管材应使用不同的割刀，且下料时，应避免每次进刀量太大，因为小口径的金属管管壁普遍较薄，易使管段端截面变径和变形严重。割刀的刀片变钝后应立即更换钢金属管的每次进刀量不宜过大。

最后，正确选择管材。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆传统的采暖管材，使用的不锈钢管材，但是这种管材需要使用卡压方式，尽管卡压的具体数值已经设定，但是依然不好掌握，而且这种材料成本也比较高，再加之，其热熔多，所以现代采暖已经不使用不锈钢，施工人员在选择管材时，一定要切记。

2、铝塑复合管卡套卡压式连接

卡套卡压式连接是比较简单的一种管道连接方式，只需要一把手动或电动卡压钳即可。

手动卡压钳的安装：首先根据卡压管材的管径选择夹头。在安装夹头时，必须注意夹头的安装方向，不能安装错了，否则卡压钳上的夹头合不拢。管道在下好料后，先将管道穿入卡套内；在管端插入管件前，应在管件上涂抹一些洗涤剂，以增加润滑度防止擦伤密封圈。将管端插到管件上后，把管道上的卡套 推到管件一侧，从卡套观察孔检 查管端是否全部插到位。若没有完全插到位，也会导致卡压不紧，使用一段时间以后因管道热胀冷缩产生应力而漏水。

用卡钳卡压时应一次性夹到位。最好选用电动液压卡钳，因为手动式卡压钳手柄张角较大，当操作空间有限、或操作位置有些别扭不易使力时，或不能正确地卡压到位，也会导致以后系统运行时因管道热胀冷缩而使接头处漏水。现阶段，卡压所需要的具体的气力，已经不需要人力，通过运用相关的工具，依据特定管材以及管径，预先设定好，这样就可以有效的避免上述问题。

由于进口的铝塑复合管管材质量好、价格常人都能接受，但是进口卡压式管件比较贵，因此一些经销商往往在工程中建议客户采用进口管材和国产管件，这里有一个尺寸偏差的匹配问题。因为规范规定管壁厚度允许有±0.2mm误差；进口厂家生产管材时，为了保证质量，管材壁厚的尺寸一般往上偏差靠（即标准壁厚+0.2mm）；而国内厂家生产管件时，为了节省材料，管件直径一般往下偏差靠，导致两者连接时产生的间隙匹配不好，导致管端在插到管件上时会擦伤密封环或卡压不到位而漏水。所以，在订制这类管件时，应对国内生产厂家提供的管件提出偏差的限制要求，或者全部采用同一生产厂家的管材和管件。

3、直接卡压式连接的铝塑复合管

铝塑复合管卡压式连接还有一种无卡套的连接方式。这种连接是将下好料的管道直接套在管件上，不加卡套，直接用手动或电动卡压钳卡压即可。

4、铝塑复合管的可拆卸式卡压连接

铝塑复合管还有一种可拆卸式卡压连接方式，即采用C型压环+锁紧螺母连接，安装也比较简单，只需要一把扳手。但是需要向施工人员提醒：

第一，在下料后，管道的管端也需要整圆和清除毛刺；第二，在管端插入管件前，先将C型压环套在管段上，在管件上涂抹一些洗涤剂，以增加润滑度，缓慢将管件插入管道内，以免擦伤密封环。然后用手把锁紧螺母旋上。第三，应该使用固定扳手（即呆扳）旋紧；不允许使用管钳，以免夹伤锁紧螺母、影响美观和容易引起锈蚀。

因为铝塑复合管采用的C型压环是黄铜材料制成，在较高的热水温度和长时间不变的锁紧螺母的应力同时作用下，C型压环的塑性变形会随时间的延长而缓慢增长（即发生金属蠕变），可能会导致渗漏。所以，在初次旋紧螺母时不要过于用力，感觉适当就成；使用一段时间后（半年至一年后）再旋紧调整一次。

三、结语

综上所述，可知水暖施工中的管道施工的确存在一些问题，有关人员应该正视这一问题，而不是试图掩盖，这只会使得我国的水暖施工产业停滞不前，同时也影响着建筑功能的发挥，另外，现代新材料以及新工艺都有所发展，从事该行业的人员应该加强自我修养，尤其是多用时间来提高对新材料的认识程度以及对新工艺的掌握程度，正是因为大多数人做不到这一点，所以水暖管道施工常常出现质量问题。

参考文献：

[1] 俞明伟.小议城市市政建设中的非开挖管道施工[J].科技创新与应用.2012（04）

[2] 王宇.水暖管道施工中的问题及处理措施[J].科技创新与应用.2012（16）

[3] 周炜，陈峰，李永慧，张泉.一种不断水切换的管道施工方法[J].工业建筑.2013（S1）

[4] 张俐颖，刘又士.管道施工怎样排除地下水[J].黑龙江科技信息.2002（06）

[5] 薛玉贵.非开挖拉管技术在闽江学院管道施工中的应用[J].福建建筑.2009（04）

论文作者:赵冬芝

论文发表刊物:《基层建设》2015年13期供稿

论文发表时间:2015/12/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b29c50cb5d8ade02a0ed9af3.html