# 建筑工程混凝土施工裂缝控制措施探讨论文_赵艳章

摘要：在房屋建筑混凝土施工过程中比较常见问题，都是围绕着裂缝问题为主，只有对混凝土裂缝的施工加强管理及控制措施，才能对整个房屋建筑施工质量得到保障，所以我们应该要熟悉混凝土裂缝产生的原因，再来根据实际情况，做到预防为主，严格把关施工过程，选择优质材料，合理的混合料配比方案，最后强化混凝土养护。

关键词：建筑工程；混凝土施工；裂缝控制

在现在社会建筑行业的发展中，很多建筑物中的混凝土结构因为长时间使用或者由于混凝土自身的原因就会导致混凝土结构出现裂缝的现象，出现这种现象在很大的程度上会使得相应建筑物的质量受到一定的影响，因此为了保障建筑物的质量就需要对混凝土结构出现的裂缝进行一个合理有效的控制。

1混凝土施工裂缝的类型

1.1混凝土收缩裂缝。在混凝土施工过程中，由于环境空气流动和日照方面的影响，会促使表面混凝土优先干硬化，但内部混凝土因为水分尚未完全蒸发，便会导致混凝土收缩出现差异性，从而出现混凝土结构表面的裂缝出现。在结构体系复杂的环境中，此种裂缝会导致相应结构内部应力出现漏洞，促使相应裂缝隐患不断增大，并在实际功能的使用中严重影响了建筑结构体系的使用寿命，对后续结构使用安全性造成影响。

1.2沉降裂缝。沉降裂缝是基于相对区域岩土质量难满足沉降均衡性所导致的情况，也是影响结构体系整体性和安全性最严重的裂缝问题。其裂缝一般承自上而下全断开形式，对结构体系内部钢筋造成严重的应力破坏，更促使建筑整体条件被破坏，甚至会导致坍塌情况出现，严重威胁了居民的生命财产安全。

1.3温度差异缝。混凝土材料在实际施工中在内部水分蒸发等情况的影响下，针对环境的温度差异仍旧会受到影响，特别是内部水分在温度影响下，易造成混凝土结构整体收缩率出现差异，从而导致整体内部应力差异，并导致在混凝土架构表面出现裂缝。此种裂缝纵深较大，在后续功能环境使用中，易造成钢筋腐蚀和抗剪力体系破坏，在实际空间功能使用过程中，会造成建筑结构体系的隐患。

2房屋建筑工程混凝土裂缝施工控制措施

2.1强化混凝土的结构设计

房屋建造在混凝土设计阶段，要选择高强度的混凝土，尽量不要选择中低强度的。在承台表面对钢筋用量的合理增加，对大体积的混凝土表面可以有效的控制裂缝产生。当然如果仅仅是增加钢筋配比量并不能直接的控制裂缝的产生，还需要通过计算，合理的配比钢筋用量，在减小由温度的原因产生的裂缝，从而提高整体结构性。

2.2施工技术控制措施

2.2.1优化选材和配合比

房屋建造在选择材料时，一定要选择正规合格的、适合房屋设计所需的原材料。比如，在防裂方面可以适当的减少水泥用量，选择水化热较低、强度较高的水泥；如果选择减水率较高的高效减水剂和性能比较好的膨胀剂，那么最好能够选择复合型的外加剂，这样可以满足多种性能要求，同时还方便施工。另外，对水灰比也要控制严格，控制在0.50以下最好，还应该控制用水的总量，如果是采用泵送混凝土，水的应用就应该控制在190Kg/m3以内；当发生坍落度不能满足要求时，就应该使用高效减水剂来解决。降低水灰比可以提高混凝土的弹性模量，增加它的抗裂性能，首先要保证混凝土的强度，然后可以适当的降低水泥和砂的含量，增加石子的配比。

2.2.2提高施工工艺质量

1.在浇筑之前，可以将施工对象建立一个物理模型，在根据物理模型使用数据模拟软件进行分析，研究混凝土裂缝可能产生的地方，在根据模型模拟的情况在施工的时候进行开展相对应的措施，降低裂缝的形成；此外，还能对气温下降时混凝土的最大收缩应力开展模拟预测，在模拟情况下混凝土的拉力阈值超过标准的操作，那么在实际施工过程中，就要合理安排避免收缩应力的问题导致混凝土裂缝的产生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆2.在混凝土浇筑完成之后就可以实施二次抹压，如果混凝土表面有泌水的话可以使用吸水泵来进行排水。需要注意的是对混凝土表面进行刮抹时要尽量限制到最小程度，要避免表面洒水泥干粉刮抹，同时要加强早期的混凝土养护。3.在房屋建设混凝土施工过程中，要对施工过程要严格要求，绝对不能出现过早拆模和过早施加荷载的情况，一般晴朗天气七天就可以拆模，但是混凝土洒水养护一定要做到位，另外承重梁的底部模板，就需要等待15天左右的时间才能进行拆模，强度要达到C25左右。在混凝土的温度出现变化高于气温时也可以考虑拆模了，如果过早的拆模，就会在混凝土表面引起拉应力，这时就会出现“温度冲击”的情况；

2.2.3做好混凝土的养护工作

对混凝土进行养护时，减少温差对混凝土的塑性收缩起着至关重要的作用，降低温差那么混凝土的强度将会大大的提高，同时发挥应力松弛的能力也会大幅增加。通常来说，操作人员最要将温差控制在25℃左右最好，还要随时了解内外温差的情况，随时都要保证温差不会出现大的变动。在混凝土浇筑施工过程时，如果遇到大风大雨的恶劣天气，可以使用彩条布或帆布对浇筑的混凝土进行遮盖，同时要在浇筑完毕的混凝土四周挖好排水孔，要防止雨水一直浸透着刚浇筑的混凝土，这样可以保证混凝土的浇筑质量。

2.3收缩裂缝的控制方法

在对收缩裂缝进行控制的过程中要重视湿度的控制，同时还要确保构件或者是结构自身的湿度。为了避免施工中出现水分骤然流失的状况，在混凝土浇筑施工的初期，我们可以对混凝土实施浇水养护，以保证混凝土表面的湿度。此外，为了更好的控制整个施工中的水分流失量，选择塑料薄膜或者是草垫对混凝土结构进行覆盖，在施工过程中，周围环境对混凝土水分的维持会产生不利影响，在施工中可以按照当天天气情况对其予以洒水养护，也可以使用土工膜对其进行覆盖处理，根据施工中相关要求合理的控制养护时间。对于因为水泥成分的影响而产生的收缩裂缝，在浇筑施工前，要详细了解水泥的成分，还要根据施工要求对其进行水化试验，将水灰比进行合理调整，可以采用力学测试的方式将水灰比控制在最佳的水平，对已经浇筑好的混凝土要进行合理的护理，并注意方法的合理性。

2.4沉降过程中裂缝的控制

沉降裂缝通常是指在混凝土材料搅拌的过程中，砂石颗粒会因为重力的影响出现下沉，使得水泥出现上浮，骨料或者是钢筋结构受到阻挡，出现水泥和砂石相互分离，这种情况会在模板拆卸之后的几天之内非常明显的表现出来，由于多数施工都采用这样的混凝土搅拌形式，导致这种裂缝的分布范围相对较大，一般会在混凝土沿钢筋纵轴的方向发展。针对这种裂缝，比较好的处理方式就是要对混凝土材料的搅拌时间予以严格控制，保证混凝土材料搅拌的均匀程度，搅拌的均匀程度和搅拌的时间并不总是成正比的，在下料的时候，必须要对不空点的设置予以重视。在对下层的混凝土进行搅拌的时候，为了有效防止上层钢筋对水泥砂浆产生粘连，在施工的时候可以适当对上层的钢筋进行晃动处理，为了保证施工效果，还可以用水对模板进行润湿养护。

2.5温度骤变导致裂缝的防治

物体具有热胀冷缩的特性，混凝土也是如此。对于弹性空间不是很大的混凝土来说，温度的骤变极容易导致裂缝的出现，对于温度控制的原则是平衡构件内外的温度差，将阈值（临界值）控制在低于20度范围之内。如果需要对构件进行加热养护，升温过程中应该控制升温速度，做到缓慢升高，消除温度应力。尽量不要选择在温度较高的条件下或者温差变化较大的夜间进行混凝土的浇注。混凝土在搅拌配置的过程中，可以采取喷水降温的举措，同时对于搅拌器设置的区域适当的遮阳。浇注过程中，采取逐层浇注的方式进行，以利于温度的快速散发。

结束语

建筑工程混凝土裂缝是混凝土结构中存在的一种现象，影响建筑物的使用功能，而且会引起钢筋的锈蚀，降低材料的耐久性，影响建筑物的承载能力，建筑从业人员应该从实际出发，根据施工过程中混凝土裂缝的产生原因进行分析，进而采取有效的防治措施，确保混凝土主体结构安全性和耐久性。

参考文献：

[1]李子强。建筑工程施工混凝土裂缝及控制措施[J].新建设：现代物业上旬刊，2012（2）。

[2]李光华，郭利萍。混凝土裂缝成因和防治措施问题的研究[J].陕西建筑，2011（1）。

论文作者:赵艳章

论文发表刊物:《建筑细部》2018年第24期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2c1c9103ac68c09ade735b5.html