# 配电变压器安装危险点与预防对策论文_苏元光

（中石化__中原油田分公司__供电服务中心 457001）

摘要：进入新世纪以来，我国的电力行业取得了非常大的发展和提升，随着我国对于电力能源需求的不断提升，我国的电力行业也在不断地进行电力工程的开工建设，这样的社会环境对于电力行业来讲既是机遇也是需要面对的挑战，因此，我国的电力行业对于电力工程的施工格外重视。在电力工程施工的过程中配电线路的安装施工一直是一项非常重要的工作内容。配电线路的安装施工质量的优劣直接影响到整个电力工程的施工质量。当前在变压器的安装过程中，因安装技术不到位，安装不规范等，使得配电线路变压器安装中经常存在危险点，不仅威胁着配电线路传输的安全，也容易引发安全事故。因此，必须采取科学的预控对策，来规避变压器安装危险点。

关键词：配电线路；变压器安装；危险点；预控对策

引言

我国的电力施工部门一直都在重视配电线路的安装施工质量。在我国电力系统中，配电线路的安装施工过程中会存在非常多的危险施工点，因此为了有效降低危险施工点给安装施工的工作人员造成的伤害，我们要在配电线路安装施工的前期对安装过程中的危险点预案进行有效的制定和审定。在这一过程要针对配电线路的安装全过程进行危险点的分析和总结，根据工作经验来对施工危险点进行分析并且制定可行的、科学的预防方案，这样的做法虽然不能够百分之百地对配电线路的安装施工危险点进行规避，但是能够人为的降低安装施工过程中危险点的危险隐患，最大限度地保障工作人员的安装施工过程人身安全。在配电线路安装施工的过程中只有有效保障了现场的施工人员的人身安全，才能够最大限度地保障配电线路的安装施工正常、有序、保质保量进行。

1简介配电线路变压器及安装流程

变压器是电力生产领域中极为重要的基础设备，可根据具体的用途，可将变压器分为特种变压器与电力变压器两种，配电线路中常用的就是电力变压器。安装配电线路变压器时，首先要对施工人员进行安全培训，根据现有的安装设备进行规划。其次是检测变压器设备规格与质量，在确认所有器件都符合标准时在进行安装，包括一些附件的安装，如升高座、套管、继电保护器、油枕以及压力释放装置等。之后对变压器进行抽真空操作，最后对其进行真空注油及循环。安装完成后，仍然需要对变压器进行检测，为保证其能正常工作。

2配电线路变压器安装危险点分析

首先是安装危险点特征第一，复杂性。变压器的安装过程会受到多种因素的影响，例如安装人员的技术水平、所用机械设备的质量、工作环境等等，这些都容易引发变压器安装的危险点，造成变压器安装的复杂性，会对后续工作造成较大影响；第二，隐蔽性。某些危险点在安装过程中是很难发现的，具有隐蔽性。这些危险点在安装过程中没有显示出来，但是会在后续工作中对变压器造成较大威胁；第三，客观性以及可预防性。危险点客观性特点在于：在变压器安装过程中某些危险点并不明显，不会受到安装人员的关注。一旦这些危险点符合事故发生条件，那么其就会演变成为安全事故；危险点的可预防性特点在于：在进行变压器安装过程中可以对危险点进行预测，能够对其进行预警，同时针对危险点的情况制定出相应的预控方案，从而有效防止危险点的发生。其次是火灾以及排氮残留危险配电线路变压器自身带有油箱，内部存在很多油类，因此存在火灾方面的危险。在安装施工过程中不可避免的存在明火，这就在很大程度上增加了变压器的火灾概率，因此此种危险要引起各方重视，在安装过程中需要设置好相应的消防设备以及报警器，防止火灾的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3配电线路变压器危险点预防措施

3.1做好接地处理，牢固安装变压器

在变压器的调试过程中，要设置隔离带，并做好危险的预警和警示，防止无关人员进入现场。同时，针对变压器高空坠落的危险点，在变压器的安装过程中，还需要科学安装变压器，结合变压器的体积、重量以及结构等来选择固定模式，工作人员在高空作业的过程中，同样需要做好保护措施，拴紧安全绳，携带好各类工具。

3.2配电线路架线危险与防范

实际的防范策略为:(1)物资、设备等运输过程中，重点做好防滑处理，而且需要现场施工人员佩戴安全帽，杆塔上的施工人员必须注意遵守纪律，不随便抛掷东西，防止误伤他人。(2)实际架设过程中，一旦线路在某一部位被卡或滞阻，必须找到卡阻的位置，再按照一定的规则、规律来解除卡阻，切忌恶意扯断，维护线路的安全度、完整性。(3)酉己网架设过程中，必须确保轴线的安全、平衡、稳定，而且确保轴线能够灵活运转，设置专门负责人加以保守。(4)放线过程中，要确保各个滑车所在位置都由专人负责看守和监护，预防导线、引绳以及滑车卡脖等问题。(助人工展方操作过程中，必须保证领线人的水平与素质，需要具有一定的技术技能、经验，能够及时、敏感地注意到周围的型号，而且要确保拉线人处于同一直线，彼此间留有一定距离。同时，实际架线施工过程中，如果未能有效地把握好跨越架与跨越物间的距离，则很可能造成触电危险，对此可以采取以下方面的措施:第一，严格检查跨越架与跨越物二者间的距离，它们之间的距离必须达到安全规定的水平，达到预期的安全标准。第二，施工者必须确保断电状态下才能跨越线路，或者进行攀登施工。而且坚决不能从封顶架上方跨越，在带电设备附近施工操作时，必须确保距离达到安全指标，而且必须注重现场监督、防护，使线路安装施工规范、有效地展开。第三，做好验电接地施工，验电过程中必须确保相关工作人员与被验电物体之间的安全距离，通常要在一米左右。

3.3在配电线路安装施工的过程中针对高空配电线安装施工

一旦在高空安装施工的过程中，没有相应的安全防护措施，就很有可能造成施工安全事故。在高空安装施工的过程中造成配电线路安装危险点的因素有3个:首先，是高空的登高工具的质量存在一定的隐患;其次，是高空配电线路施工中使用的工具存在一定的隐患;最后，是高空施工作业的过程中没有按照相关的施工要求以及施工规范进行。上述的3种施工中的问题都会导致高空配电线路的施工成为配电线路施工的一个非常严重的危险点，我们在实际的施工过程中要格外的注意。因此，在高空配电线路安装施工的过程中我们要对安装工人的身体健康情况进行全面检查，如果不适合进行高空作业，就必须要避免其进行高空安装施工。在高空配电线路安装施工的过程中还要对施工安全防护用具进行全面细致的保障。在高空配电线路安装施工进行前要对安装的设备进行全面的检查，避免出现由于设备问题的重复施工作业，增加安装过程中的安全风险。最主要的一点是在高空配电线路安装施工的过程中要完全按照事先制定好的施工计划进行安装施工，这样才能够最大限度地保障施工的效率，避免出现重复安装操作。

3.4排氮不彻底危险点预控对策

在变压器的排氮过程中，疏散无关工作人员，禁止任何人员进行到变压箱内，同时保证变压器的排气口保持通畅。最后的排氮完成实施检查过程中，要确保箱内通风与照明良好，并由专业人员进行看护，检查时照明系统的电压应使用安全电压，保证整个配电线路变压器安装工作安全完成。结语本文主要分析了配电线路变压器安装危险点的情况，在此基础上提出了相应的预防措施。通过本文的介绍能够对配电线路变压器安装提供一定参考和帮助。

参考文献

[1]张努努.配电线路变压器安装危险点及预控对策分析.企业技术开，2015年22期.

[2]潘建敏，葛少泽.配电线路变压器安装危险点及预控对策分析.才智，2013年15期.

论文作者:苏元光

论文发表刊物:《电力设备》2019年第20期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2cbb0bc4ba80181849eff4d.html