# 水利工程中农田渠道施工技术分析论文_张健

张健

高邮市水利建筑安装工程总公司 江苏省 高邮市 225600

摘要：众所周知，国家的发展离不开农业的提升，我国是农业大国，为了确保农业得到较好的发展就需要加强农田水利工程的建设。从目前情况来看，我国所实施的农田水利工程大多数都是通过小型灌溉渠的方式进行的，这是我国农业最为基础的设施，对于我国农业生产的正常进行具有非常重要的作用。但是灌溉渠农田水利在实际建设中会涉及到非常多的因素，所以要全方位提升灌区农田水利工程的质量不但要对其进行有效的设计，同时也要进行严格的施工，只有这样才能够确保灌区农田水利工程质量，才能够推动我国农业的进一步发展。本文主要介绍灌区农田水利渠道设计和施工方面的内容，希望能够对相关人士有所帮助。

关键词：水利工程；农田渠道；施工技术

引言

近些年，国家正在大力开展水利工程建设，水利工程已经成为国家民生工程的重要一项工作，其中水利渠道工程是水利工程的重要项目之一，也是最为基础的水利工程项目。因此，加强对水利渠道工程的研究和讨论具有十分广泛的意义。

1农田灌溉渠道的优势

在农田的渠道灌溉中，加强渠道的建设，保障渠道在灌溉的过程中能够有效为农田灌溉提供良好的水源，有效避免在灌溉的过程中出现漏水的情况。良好的灌溉渠道建设能够在使用的过程中提高灌溉质量，提高农田灌溉效率。渠道建设在实际的施工过程中有效促进农业灌溉过程中对相关技术的提升，有效扩大灌溉面积，有效降低灌溉成本。同时，有效改变传统的灌溉方式，提高灌溉技术。建设施工的过程中，加强施工现场的有效管理，提高灌溉渠道的质量，促进农业灌溉技术的提升。建设施工的过程中渠道防漏水效果好能够有效提高水资源的利用效率，降低灌溉过程中的水资源浪费情况。渠道建设质量提升能够有效保障相关技术的运用，提高农业技术的整体发展。

2渠道施工技术

2.1施工测量

在渠道建设进行了精确定位后，再根据现在已经拥有的水平进行具体的测量，对施工范围内的清理工作是必不可少的，如果按照这个施工的话，渠道工程的施工一定会非常的顺利。

2.2渠道的开挖施工

农田渠道施工的第一步是开挖施工，开挖前要进行施工范围的全面测量和勘察，主要是详细勘察，了解施工区域的地质情况，再制定施工方案。另外，测量方面要尽量精确，一般测量精度要达到千分之一的精度。然后按照水利渠道的施工图找准坐标，在开挖范围的周围做好边界线。完成边界线后进行地表清理，从而达到施工启动要求。开挖施工要自上而下，按照施工组织方案进行分段施工，并及时与设计图纸对照是否符合要求，如果出现偏差，应当及时更正，确保施工质量。在完成农田渠道的开挖施工节点后，要组织相关人员进行节点确认和质量检查。

2.3渠道混凝土施工

渠道的基面检查符合标准之后，才能把混凝土浇筑到里面。在浇筑之前必须先把松动岩石和杂物、泥土等清除。为了防止人为施工缝的发生，混凝土应该据厚度以及分缝尺寸备好物料，在检查合格后施工。第一应该是搅拌混凝土，在搅拌的时候应该随时有实验人员监看，以确保的混凝土的质量。第二是有关混凝土的运输，在运送混凝土的过程中要保证运输快速、均衡、连续，这样能防止混凝土漏浆、分离等不良现象发生；当温度高的时候运输必须做好遮阳隔热等工作。人工的分层铺料是混凝土的采用的方式，必须保证覆盖混凝土的时间不能超过2h而且是平铺浇筑法，平板式振捣器是混凝土采用的振捣方式。对于混凝土养护这一问题，养护混凝土应该在浇筑结束之后的10h之后尽快进行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4渠道边坡混凝土的衬砌施工

在进行渠道边坡的衬砌之前，首先要对衬砌机进行选择，如果采用的是轨道式衬砌机，就必须要先对轨道进行设计和铺设。轨道的基底要保证平整和密实，这样才能保证衬砌的质量和控制渠道边坡衬砌的厚度。在进行混凝土的布料之前，需要对混凝土进行塌落度检测，确保混凝土的质量要求。将混凝土熟料运输到布料机的进料口，然后布料机将混凝土均匀摊铺在渠道的边坡的衬砌面，在渠道边坡的上下端选用和衬砌厚度相同的槽钢作为模板，用沙袋或者木桩进行固定，从而避免边脚的混凝土坍塌。在布料完成之后，将混凝土进行铺摊，使混凝土在坡面上均匀分布，然后进行振捣，初次振捣以后用滚筒将混凝土压实，再用平板振捣器进行复振。先用地面磨光机对混凝土提浆和初次磨光，在地面磨光机工序结束后，在混凝土表面浆体初凝的时候进行人工收面，人工收面时一定要在工作架上进行，不能在混凝土的表面进行直接的行走。

3农田灌溉渠道施工技术管理措施

3.1加强施工现场浇筑工作

在灌溉技术的施工过程中，为保障相关技术的使用，在施工的过程中要对现场的浇灌技术进行合理的使用，加强灌溉渠道的质量。在浇灌的过程中要保障渠道内杂物，避免在现场浇灌的过程中有杂物的混入影响渠道建设的质量。浇筑工作中，现场的浇筑工序非常复杂，为保障工作人员在工作的过程中能够严格根据渠道建设的施工要求，保障浇筑过程中能够根据实际情况进行浇筑，施工现场的严格管理，促进渠道建设施工的质量。在浇筑的过程中，保障模具摆放位置合理，，提高浇筑过程中的额施工质量。同时，在现场施工的过程中，为保障施工质量，加强对现场工作人员的监督，促进现场施工过程中相关技术的整体质量。现场施工管理的过程中，相关工作人员要随时对施工浇筑进行检查，避免因工作疏忽影响灌溉渠道施工质量。提高施工工序的管理，促进农田灌溉过程中的现场工作效率的提升。

3.2大力引进复合型高端人才，加强施工人员技术培训

当下，影响我国施工单位在农田灌溉渠道施工中的一大重要因素就是施工人才的数量和质量。为了保证传统施工单位能够胜任农田灌溉等基础设施施工要求，必须招聘一部分既懂土木施工技术，还熟悉农业生产的高端复合型人才，保证施工单位的专业水平和技术能力。此外，为了保证施工单位的可持续发展，必须定期组织施工人员和技术人员进行技术培训，尤其是农田灌溉渠道施工技术培训，以提升施工单位的整体实力。

3.3加强技术管理

在进行施工之前，必须要加强质量管控，从材料关开始进行监督，保证各个施工部门能够及时履行职责，共同努力。建立起合理可行的质量管理制度，并且落实在建设过程之中，对施工的各方面进行审查和监督。将施工责任落实到每一位施工人员身上，层层规划，从而实现质量管理。在施工之前必须要对施工场地进行勘察，了解施工环境，使得后续的施工可以在安全的环境中进行。在正式施工的过程中必须要严格遵照施工方案进行作业，使各种材料能够全部落实到位，对于施工中出现的各种临时状况也必须要及时进行妥善的处理，从而使得渠道建设效果良好。

结语

农田水渠工程施工质量的好坏直接关系着地区经济发展的脚步的快慢，做好水利水渠施工工作既可以满足农田灌溉对水资源的需求，为各个地区生产生活提供充足的水源以及满足农田的灌溉，还可以延长水渠工程的使用寿命，为当地人们以及经济利益谋取更多的福利。因此，对于渠道的技术问题我们一定要特别地高度重视。

参考文献

[1]覃献基.小型农田水利渠道设计与施工[J].科技风，2012（9）：75-76.

[2]刘建武.水利工程中农田灌溉防渗渠道衬砌施工技术分析[J].农业与技术，2017，37（20）：71.

[3]王瀚.灌区农田水利渠道设计及施工[J].低碳世界，2018（02）：18~19.

[4]陈永雄.农田水利工程设计中的渠道设计与施工管理[J].南方农机,2015（4）：60-61.

论文作者:张健

论文发表刊物:《防护工程》2018年第25期

论文发表时间:2018/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2e596b80ed634bfa22d5163.html