# 防空洞封堵施工的技术方案分析论文_黄兴,陈鲲

（中国建筑第五工程局有限公司 湖南 长沙 410004）

【摘 要】某工程施工中，站秤内存在很多废弃的防空洞。为满足施工要求，工程初期，需要对这些防空洞进行封堵处理。但是，施工要素决定了封堵过程比较复杂，技术性强，质量与安全难以保障。本文主要对防空洞封堵施工技术方案、施工工艺和安全措施等，进行论述和分析，为该工程施工奠定良好的基础。

【关键词】防空洞；封堵施工；技术方案；分析

【中图分类号】TU74 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8544（2016）24-0047-02

1.前言

上世纪，很多城市都建有地下防空洞，呈网格分布，互相贯通，当前多被废弃。而现代工程施工中，深基础和地下室越来越多。设计施工中，经常会存在防空洞，需要采用正确的方法，对其进行封堵，以保障工程安全、进度，降低不必要的成本，达到良好的工程施工效果，保障其性能及正常使用。

2.工程概况

某拟建工程范围内，地下存在两处防空洞。经实地勘察，发现，防空洞的洞内结构是砖砌拱洞，高度和宽度分别为2.4m和1.6m，洞内都是砖砌地面。防空洞的长度大约为1400m，洞深在地面以下6～15m范围内。

3.防空洞封堵施工方案

防空洞主要参照设计单位的布置图纸进行封堵施工处理，采用洛阳铲，复核工程界面内的防空洞位置，探测间距是50m。确定每个区域的防空洞位置之后，开展人工挖孔施工，间距是20m。该防空洞已有三十年的历史，且废弃多年，存在漏水、塌方、中毒等安全隐患，而且光线和通风等，都比较差，封堵施工中需要考量的要素比较多。具体工程实践中，基于人员安全考量，需设置通风、照明设备。施工状态下，洞内行走间距不足15m，将洞口开挖间隔控制在20m[1]。

工程界面内，采用灌浆方法，对防空洞进行有效处理。采用人工挖孔方式，处理防空洞顶部，孔间距设定为20m，孔径和孔壁厚度分别为1.25m和0.2m，护壁厚度以0.2m为宜，选用C15混凝土作为防空洞灌浆材料。坍落度240～200mm，无论是流动性，还是易性，都比较好。将砖砌墙设置在两处挖孔桩之间，控制混凝土的自由流动距离，以不超过10m为宜。

4.防空洞封堵施工工艺

4.1 平整场地

施工初期，需要采用正确的方式，平整场地，清除周边杂物，并将其夯打密实。合理设置桩位，其高出地面最佳距离为20cm。在场地四周设置排水沟，以避免地表水流入孔洞内。

4.2 测量放样

施工放样过程中，施工人员与测量人员相互合作，依据设计图纸，对孔位进行确定。继而施工人员埋设十字护桩，并采用砂浆或混凝土，对其进行加固和保护，确保在开挖过程中，桩位检验的科学性和准确性[2]。

4.3 开挖桩位

从上至下依次开挖，开挖过程中，碰到坚硬土块或孤石，用锤子或钎破碎。先挖中间，后挖周边，分别将上、下开口桩径设置为1.25m和1.65m，每次开挖深度1m。用吊桶，垂直运输渣土至地面，并在指定地点堆积，避免对周边环境产生污染。挖孔过程中，需使孔壁保持凹凸不平，使桩具备较好的摩擦力。

4.4 护壁施工

应用现浇模，注混凝土护壁，C15混凝土是最佳选择。将首节混凝土护壁径向厚度设置为20cm，比地面高20～30cm。将其作为井口围圈，避免井上土石、杂物等滚入井下，起到定位和挡水的作用，并保障井下一线施工人员的安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆各类土层中，都可采用该种方法，每开挖0.8～1.0m，对混凝土护壁进行立模灌注，将其平均厚度设置为20cm。在两节护壁之间预留空隙，以10～15cm为宜，使混凝土灌注施工更加简单、便利。应用滚筒搅拌机拌制混凝土。可选用喇叭错台状护壁，使柱身混凝土与护壁具备较好的粘结性，使混凝土入模更加便利。该过程中，可应用自制钢模板。控制面板厚度，需在3mm以上。混凝土浇筑过程中，拆上节，支下节，依照从上至下的顺序，周转使用。采用U形卡，在模板之间进行连接，并在上下部位设置钢圈，忽略支撑设置，使混凝土和下节挖土操作更加简单[3]。

4.5 浇筑混凝土

完成挖孔桩开挖和设置之后，对两孔之间的防空洞进行封堵；将地泵深入到防空洞顶部，继而采用三通弯头分离至防空洞两侧，实现防空洞混凝土浇筑。应用软管将两侧弯头与防空洞封堵墙连接，对称浇筑，直至浇筑到竖井下部，撤除软管、弯头，以导管实现竖井浇筑；封堵墙至桩顶标高一次完成防空洞混凝土。假设需留施工缝，可将短钢筋插入混凝土面周围。清理缝面，避免存在积水或隔离物，继而进行混凝土灌注；防空洞和挖孔桩混凝土灌注时，将溜槽和串筒与混凝土面之间的距离控制在2m，严禁在井口抛铲或倒车卸料，避免干扰混凝土强度；灌注过程中，严格控制地下水，采用导管吸出混凝土表面积水层，继而开展灌注工作；应用插入式振动器和人工插实相结合的方法，浇筑与插实工作同步进行，使混凝土具备较好的密实性；桩身混凝土灌注过程中，立即停止周边挖孔工作，并留置试块，控制桩数，并提交实验报告[4]。

5.防空洞施工安全措施

开展挖孔工作时，观察护壁，看其是否存在变形、裂缝等，采取正确的方法加固，避免出现塌方；井台面上操作人员要具备安全意识，观测孔内各项工作，及时处理相关问题，严禁擅离工作岗位；如果施工作业临时中断，要加盖板，避免人员或杂物调入孔内。盖板材料是50mm的木板；在孔口周边设置栏杆，将其高度控制在1.1m以上，夜间施工挂警示灯；提升设备时刻保持合理的运行状态，对吊笼制订实施措施，确定额定人数，将检查、维修、保养工作落实到位；台架和把杆应用过程中，严禁绳子扭结断丝，滚筒绳子预留不能少于4圈；在井口和井底之间设置软棕绳，直径以25mm为宜，使孔内人员可及时出孔；将半圆形钢板护盖设置在井口处，取土吊桶处于运行状态，在护盖下方开展作业；严禁孔洞周边土渣堆积，也不能在混凝土护圈顶部放置操作工具，以保障人员安全；保持护壁接头位置准确，降低施工过程中的安全隐患；在施工现场，采用三根五线制，三级配电，二级保护。采用一机一闸一漏电保护装置，进行设备安装；采用12V低压电源进行井下照明。采用零接地方式，对井下设备进行合理设置，并安装漏电保护器；开展孔下作业之前，要提前通风，打开孔口，更换孔内空气；假使工期有限，可向孔内连续送风，输入量需在25L/S以上，使排凿岩石粉消散，设置专门的空压机，达到良好的孔底通风效果；当挖孔桩接近防空洞顶部之后，严禁一线施工人员进入防空洞内部。以空压机方式，对孔内进行通风，并采用活禽或者明火，对孔内含气量进行科学测定，继而再开展孔内施工[5]。

6.结语

综上所述，防空洞封堵施工中涉及到的专业内容及施工要素比较多，施工过程复杂，容易受外部环境干扰。施工单位要依据具体工程背景，采用科学合理的方式，严格按照正确的施工流程，对防空洞进行封堵施工。依据实际情况，对防空洞位置和深度进行准确界定，继而制订有效的施工方案，使防空洞时刻处于安全、稳定的施工状态，保障其整体工程质量，实现预期施工目标。

参考文献

[1]孙沛.浅议防空洞封堵施工技术[J].科学之友,2011,（13）:60-61.

[2]曹静,鞠晓,等.郑州某超深基坑支护设计与防空洞处理[J].河南建材,2015,（02）:5-7.

[3]廖彬凯.实例分析建筑桩基础工程中防空洞处理的施工技术[J].科技与企业,2012,（11）:228-229.

[4]卢智强,侯晓文,等.连拱隧道零距离无损下穿防空洞施工技术[J].隧道建设,2012,（S2）:167-173.

[5]陈胜文,张伟,等.基坑支护遇防空洞的处理新技术[J].建筑施工,2014,（06）:671-672.

作者简介：黄兴，男，1988-12-09，陕西西安，本科，助理工程师，工程力学专业。

陈鲲，男，1985-09-10，湖南常德，本科，中级工程师、二级建造师、土木工程专业。

论文作者:黄兴,陈鲲

论文发表刊物:《建筑知识》2016年24期

论文发表时间:2017/6/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b2f2033fe9d07a2c7f3cf5fe.html