# 电气控制在环保工程中的运用论文_李建峰

（太原罗克佳华工业有限公司 山西省太原市 030032）

摘要：电气控制是一项发展比较成熟的技术，随着现代互联网计算机信息技术以及电子科技的进步，电气控制技术也在不断进行升级和改进，其在很多行业有着广泛的应用。本文主要对电气控制在环保工程中的运用进行了简要的分析。

关键词：电气控制；环保工程；运用

1电气控制

1.1自动化技术概述

在运用自动化电气控制烟气脱硫的过程中需要注意的问题有以下几个：

第一，烟气脱硫系统对于自动化控制的高标准与严要求。不同的烟气脱硫系统对于自动化技术的标准与要求各不相同。但是，每个烟气脱硫系统对自动化控制技术都有相应实际应用性的要求标准，故在对烟气脱硫系统的电气控制进行设置时,要同时兼顾烟气脱硫效果及系统的实际需求，制定科学及有效的处理方案。

第二，烟气脱硫系统对于控制系统设备的配置要求。传统的烟气脱硫系统一直采用的是人工手动操作的方式，由于脱硫系统结构复杂，设备较多，单纯靠这种这种操作方式，会带来系统各单元之间联系和配合出现问题，导致脱硫系统各单元之间不能够自动协调和控制，这种控制方式的最大弊端会产生系统不能够连续，长周期运行，系统运行效率低下。电气设备在电气控制自动化系统中是必不可少的，故将电气控制引入烟气脱硫系统的同时，相应的电气设备也是必不可少的。这些电气设备需要专业的设计，以保证其在烟气脱硫中的效果及其科学性。电气设备及零件要根据电气控制系统进行选择，要在整体上保证电气系统的正常运行。

第三，试验监督。将设备和零件按照相关安装说明及设计图纸进行正确的安装，当发现设备及零件不匹配时，要及时对其进行加工处理，等安装结束后，必须对系统进行联合试运行，以保证该系统对烟气脱硫的效果。在试用的过程中，对该系统的各个性能进行实时监督，并对实际出现的问题做好记录并进行相应处理。在保证烟气脱硫系统能够正常运行时，该电气自动化控制系统就可以直接应用到烟气脱硫中。电气自动化控制方案设计中的注意事项：

第一，根据脱硫系统工艺整体性能选择相应的控制方案和设备。第二，图纸需要按照相应的要求设计，为后期的设备安装提供方便。第三，必要的情况下应该对二次设备根据图纸进行仔细的勘验，防微杜渐。第四，应该由经验丰富的工程师或者科学家来专门设计控制系统，包括系统硬件配置，软件编写以及相应的线路箱体设计。

1.2电气自动化控制系统要求

伴随着近年来我国科技实力的显著增强，涌现出了一批新型烟气脱硫系统的自动化应用技术，使用电气完成自动化控制只是众多新技术中的一项。该技术最早应用在工业生产中，实现工业生产的自动化控制。在环保意识不断增强的现在，在烟气脱硫系统中应用电气自动化技术，是烟气脱硫发展过程中必然的趋势。在烟气脱硫中，由于污水的特殊情况需要对电气控制系统提出以下几点要求：

1.2.1电气控制系正常工作在环境较为恶劣的条件，这是因为烟气性质较为特殊，其酸碱度及离子含量均超于正常指标；

1.2.2在烟气脱硫过程中，电气控制系统能够灵敏的捕捉实时变化情况，并能够对污水中的实时信息化进行监控，保证自动化在烟气脱硫的整个过程中能正常进行；

1.2.3电气控制系统能对烟气脱硫中的相关参数进行实时测量并记录，其中包括吸收塔液位、吸收塔密度，PH值，温度及吸收塔出入口污染物的指标等。

1.3电控烟气脱硫系统的构成及特点

运行过程中的电控烟气脱硫系统可以分为监测与控制两大主要部分。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆先分级控制，将不同层次的状况在控制器上显示，并监测每个设备的独立工作情况，并完成具体的控制工作。烟气脱硫中的电气控制自动化系统主要通过上、中、下三级来实现烟气脱硫的控制，该系统中配有电机及阀门控制器等相关配套设施。该系统中每个部分独自连接，部分发生故障时，则不会影响其整体的运行，这就具有较高的整体效率。上位机：主要以工控机的运作为主，其整个运行过程需要借助计算机高级语言来控制，借助电机、泵及阀门等部分来实现。工作人员还可以依据上位机显示的动态状况，及使发现电气故障并对其进行分析，并制定有效的抢救措施，操作人员通过鼠标给系统下达命令。所有参数都能够准确的在上机位中显示并可以直接打印检测数据，从而使得各个参数得到准确的控制；中位机：中位机是逻辑单元的控制中心，也是电控烟气脱硫系统中的核心。中机位主要任务是上下机位的信息传递、检测数据的记录及处理，保证系统的总体执行。将收集来的电控烟气脱硫系统数据完成分析与处理后进行相应地运算并且传送，从而完成系统的逻辑控制；下位机：下机位是由智能仪表组成的，其具有最强的独立性,具有自身独立的显示器与操作器。电气控制系统的三个机位将烟气脱硫进行分级分别控制，各个机位独立完成各自的工作，即使某个或两个机位出现故障，皆不会影响其他机位的正常工作运行。

2烟气脱硫系统电气化集中控制的方法

2.1对于电气化烟气脱硫集中控制的系统原件进行科学组装

实现烟气脱硫的自动化控制我们需要确保电气集中控制设备的科学安装。具体来讲，我们需要进行以下两个方面的工作，保障这些设备的功能可以全面的发挥，提升烟气脱硫基于电气集中控制与烟气脱硫自动化的实现探索处理的水平。首先，在进行这些设备的安装之前需要对于其周边的环境进行有效的考察与分析工作，使周围的环境对于这些设备影响达到最小。其次，进行这些设备的安装时需要进行严格的监督与管理工作，减少这些设备的故障问题的发生概率，有利于后期进行科学化的管理。

2.2对于系统的外形进行实际化的设计

就具有电气化集中控制能力的烟气脱硫自动化系统来讲，注重对于外形的优化设计有利于使整套的系统更加符合用户的需求，也可以使此系统在实际的工作中发挥出最大的功用。

2.3对于系统的主要设备与设施进行科学应用

对于具有电气化集中控制能力的烟气脱硫自动化系统进行科学化的应用会提升烟气脱硫的质量。具体来讲，我们可以从以下的方面进行安排。第一，进行设备的整体性自动化控制的设计，利用先进的计算机网络信息技术进行科学化的网络模拟分析工作，测试系统的功能是否可以有效的发挥。第二，进行生产资料的合理配置，比如石粉耗量，水耗，电耗等，使其与烟气脱硫自动化系统进行有效的融合，形成一个有机的整体。第三，对于系统中的反应池进行优化配置。比如：反应池的占地面积要小、布置的方式要相对的紧凑、提升反应池的应用能力，对于烟气脱硫的处理效果可以达到最佳。第四，对于脱硫设施进行全面的科学设置。除此之外，要注重系统中各个设备的有效融合，提升了整体性的功能，促进烟气脱硫自动化系统脱硫能力的提高，为保障城市工农业的环境净化做出应有的贡献。第五，我们需要在今后的工作中对于具有电气化集中控制能力的烟气脱硫自动化系统进行全面的定期检查工作，对于损坏的系统原件进行全面的更换，有效的保障系统的工作效率。

3结语

电气控制技术有着自身的诸多优势，其在社会经济发展中，尤其是工业领域，有着非常广泛的应用，由于环保工程中，不少设备的运转，都是在对人体有害的环境中进行，这使得电气控制系统的运用更具优势，可以通过设计合理的电气控制系统，替代相关的人力操作，在保证设备系统高效节能运转的同时，降低人为操作的风险。

参考文献：

[1]王静.环保工程中的电气控制应用探讨[J].建材与装饰,2016,40:90-91.

[2]王柳茜.电气控制在环保工程中的运用[J].无线互联科技,2015,01:144.

[3]谢振国.环保工程中的电气控制应用[J].山东工业技术,2014,10:63.

论文作者:李建峰

论文发表刊物:《电力设备》2017年第20期

论文发表时间:2017/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b31100fee358af010f0e536b.html