# 汽车机械故障原因及诊断分析论文_赵德彪

潍坊科技学院 山东潍坊 262700

摘要：随着汽车数量的不断增多，人们需要重视汽车的故障检修养护工作，以安全出行为基础，提高自身的安全意识，减少安全事故的发生，确保自身生命健康安全。另外，针对汽车维系着而言，需要不断地提高自身的技术水平，提高检修质量，确保汽车的安全性能。本文进一步分析了汽车机械故障原因及诊断，以供同仁参考借鉴。

关键词：汽车；机械；故障原因；诊断

1汽车机械故障原因

1.1断裂

断裂主要指汽车机械零件出现裂纹或折断现象。断裂是比较危险的汽车机械故障，主要是由于零件疲劳失效而造成的。例如，汽车曲轴裂纹、汽车车架断裂、汽车钢板弹簧断裂等。因此，驾驶人员应注意汽车机械零件的断裂故障，避免汽车零件超负荷所造成的疲劳。

1.2腐蚀

腐蚀主要指汽车机械零件表面与周围的物质发生电化学作用或化学作用而导致汽车机械零件表面被腐蚀的现象。腐蚀主要包括电化学腐蚀、化学腐蚀和氧化腐蚀。腐蚀会导致汽车机械零件形状、尺寸、性质等的变化，缩短汽车机械零件的使用寿命。

1.3磨损

磨损主要指汽车机械零件在运行过程中因摩擦而产生损失的现象。磨损会导致汽车机械零件形状和尺寸精度降低，机械零件的工作性能降低。汽车机械零件磨损主要报磨料磨损、疲劳磨损、粘着磨损和微动磨损。其中，磨料磨损主要指汽车机械零件表面与硬质凸出无摩擦而导致的磨损，粘着磨损主要指汽车机械零件表面与粘着无摩擦而引起的磨损。疲劳摩擦主要指汽车机械零件滑动与滚动所导致的摩擦，腐蚀磨损主要指腐蚀作用不合摩擦作用共同导致的汽车机械零件表面的磨损，微动磨损主要指汽车机械零件与接触物微幅振动而造成的汽车零件表面磨损。

1.4变形

变形主要指汽车机械零件在使用过程中由于工作温度变化、外载荷、残余应力等的影响与作用导致汽车机械零件形状或尺寸发生变化的现象。变形主要包括塑性变形和弹性变形。其中，弹性变形能够在除去外力之后恢复原形，塑性变形在除去外力之后无法恢复原形，会严重影响汽车机械零件的使用寿命。

2汽车机械故障的诊断方法

2.1一般诊断法

一般诊断法主要是对机械故障问题小的汽车而言的。对于车主来说，一旦汽车在运行的过程中，出现一些异常情况，他们就可以通过最基本的观察、听汽车的声音、敲击车体等方法来诊断故障及产生故障的根本原因，同时能够及时采取有效方法进行解决，使汽车能够正常的运行。例如：一旦汽车气门产生异常声响的时候，车主就可以通过听声音的方法诊断出现声响的原因，通过对气门间隙的调整来环节异常现象的出现，若异响突然消失，则诊断具有可靠性，若异响依然存在，那诊断不科学，不具有可靠性，就需要请专业的维修者来诊断，找出故障的根源。

2.2经验诊断法

对于很多的汽车维修人员来说，他们的从业时间长，对于可能出现的故障有一个全面的了解，对汽车出现的各类异常现象，可以通过观察或者是听车主讲述就能够立刻诊断出汽车故障。当然，该诊断技术只是对于那些经验丰富，技术能力强的专业维修人员来说的。一旦出现任何机械故障，他们只需要通过观察等方式就能够找出汽车故障，同时还能够采取有科学、有效的方式解决汽车故障。

2.3全面分析诊断法

对于汽车机械故障问题大的情况来说，通过经验诊断法未必能够找出汽车的机械故障，这时，就需要专业的维修工作者对汽车整体运行情况进行全面的分析，针对那些易发生故障的部件进行着重检测，还可以对部件进行适当的拆卸检测。例如：对于汽车蓄电池来说，在经过长时间自由放电之后，就会使电量全部流失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆专业的维修工作者需要对这一情况进行仔细的观察、分析，找出故障根源，同时还需要对相应的故障部件进行观察分析，将第四个保险拔除，避免自由放电，完成汽车故障诊断。

3现代汽车机械故障诊断技术要点

3.1设备、诊断仪诊断技术

我国的科学技术水平不断提升，人们也对汽车行业的质量提出更高要求。对汽车机械故障使用诊断技术，可以对促进汽车行业获得进一步发展。技术人员需要开发出更多、更智能的系统化机械故障诊断仪器，从而满足汽车行业的发展需求。这种诊断设备不仅可以对汽车的硬件进行诊断，还可以对软件进行有效诊断。从硬件方面来看，使用检测设备可以对汽车的中枢电脑、接口模块等部分进行综合检测与判断。从软件方面来看，设备可以将汽车中的数据进行智能化的分析与处理，还可以加强异常数据的判断准确性，为技术人员对汽车机械故障的诊断提供更加有效、全面的判断依据，从而加强汽车使用情况的监控全面性与效果。使用诊断仪或计算机诊断法对汽车机械故障进行诊断可以加快诊断速度与准确性，还可以将数据进行存储与记录，对日后的汽车机械故障维修与诊断提供基础。例如使用诊断仪与计算机对汽车机械故障进行诊断，这种办法较为先进。我国科学技术不断发展，这种诊断技术也被广泛应用在汽车行业中。例如一辆本田雅阁汽车在行驶100KM后，车载自诊断仪显示发动机出现机械故障，故障指示灯开启。之后汽修人员到达故障发生现场，发现无法将故障排除，之后使用了IDS诊断仪对汽车进行检测，发现无法与PCM进行通信。之后经过一系列的检测发现，故障发生在拐弯的部分，由于车身的钣金件存在毛刺，将线路刮破，造成高速网络发生短路问题。之后汽修人员将线路进行接通、包扎，将汽车的故障排除。这种就是利用诊断仪与车载自诊断仪互相结合的机械故障诊断方式，不仅方便、快捷，还具备更加准确的诊断效果。

3.2智能诊断技术

我国人工智能技术的快速发展，大多数领域都可以使用智能技术，将智能技术应用在汽车行业中，可以加强诊断的智能化与科学化。智能化诊断技术可以将现代科学技术与人工因素互相有机结合，从而提升汽车机械零件诊断的细致性与全面性。使用智能化诊断技术可以对汽车各项数据进行分析与模拟，还可以获得零部件的损耗情况。将外部环境作为基础，对企业的零部件实际使用情况进行综合性、全面性的系统诊断与分析。

3.3网络信息诊断技术

互联网技术与人们的日常生活息息相关，使用网络信息诊断技术，可以优化汽车机械故障诊断技术。为了充分满足人们出行的多方面需求，需要利用互联网技术将汽车机械故障诊断技术不断完善与优化。汽车的基本组织结构基本相同，发生故障的零部件也有一定的相似性，因此对于一名汽车服务行业的工作人员，需要将汽车机械故障案例进行整合，构建完整的汽车故障诊断数据库，若汽车发生机械故障，可以查找到数据库当中的内容，通过机械故障的诊断案例，采用合理的故障诊断技术与方法，从而加强汽车机械故障诊断技术的应用效果。

结束语

汽车是由大量的机械部件组成。在车辆的长时间行驶过程中，内部的零部件肯定会或多或少的出现机械故障事故。如果在行驶过程中发生汽车零部件机械故障，轻者路上抛锚，耽误时间，重者车毁人亡，引发重大生产安全事故。所以，对日常生活中，要及时对驾驶车辆进行维护，第一时间发现汽车中的机械故障，排除机械故障，保证驾驶员和乘坐人员的人生安全。随着科技水平的不断进步，汽车工业也在不断进行发展。会有越来越多的先进技术应用到汽车制造领域中来，同时也会为汽车机械故障的诊断带来更多的便利。人们应该在现有诊断技术的水平上不断进行总结，综合利用各种新技术来提高故障诊断的效率，从而更好地促进汽车工业的发展。

参考文献

[1]李红升.汽车机械维修保养的常用技巧分析[J].山东工业技术，2015（02）.

[2]王利民.浅析汽车机械故障诊断技术的智能化[J].科技致富向导，2013（5）.

[3]白文华.浅谈汽车机械维修保养的一些技巧知识[J].科技与企业，2016（08）.

[4]许翰元，李岩.绿色再制造汽车自动变速器故障诊断研究[J].科学咨询，2014（13）：58-59.

论文作者:赵德彪

论文发表刊物:《基层建设》2019年第1期

论文发表时间:2019/4/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b3407965275819f6347d58ea.html