# 城镇燃气管道安全风险防范技术标准分析论文_肖永强

西安市热力新区集中供热有限公司 陕西西安 710077

摘要：近年来，城市化建设发展迅速，城镇化建设的不断深入，使得人们对各项基础设施建设的质量需求越来越大。然而在实践过程中，燃气管道安全风险防范技术的应用效果并不理想，人们正常的生产生活受到了影响，即无法在安全可靠性的燃气使用环境内进行生产建设。为此，相关人员应将检测设备与评价工作开展的小型化与智能化作为防范技术应用发展向，以提高安全风险防范技术运用的质量效果。如此，城镇燃气管道的运行使用就能在可持续的技术环境下，服务于现代化经济发展进程，优化居民的物质生活水平。

关键词：城镇燃气管道；安全风险；防范技术标准分析

引言

天然气是人们日常生活中不可或缺的资源。由于我国城市天然气井类型差异相对较大，制定标准可能会因地域不同出现不同的标准。由于我国各地区差异较大，天然气管网建设水平和质量存在差异。因此，难以将气体运输过程的可靠性和安全性质量达到统一的标准。由于气体管线的内壁和外壁受各种因素的影响，可能发生不同程度的腐蚀，这导致气体管线会出现泄漏等。因此，在这种情况下，燃气管道本身的安全运行受到越来越多的关注。如何有效地降低天然气管道的安全风险是研究燃气运输过程中应该考虑的问题。

1当前我国城镇燃气管道建设中存在的安全问题

1.1设计与安装单位质量管理中存在的问题

设计人员的专业技术能力和综合素养对整个城镇燃气管道最终建设质量起着至关重要的影响。可是就我国目前情况来看，由于城镇化建设速度迅猛，燃气管道建设规模不断扩大，数量也越来越多，对相关设计人才提出了更高的要求与挑战，可是我国目前现有设计人才根本无法满足管道建设实际需求，大多数设计人员综合能力都相对比较差，部分设计人员在具体设计过程中还出现没有严格按照相关规范与标准进行操作的现象，或者是设计内容不够准确和具体，这就造成了在后期施工过程当中，相关施工人员无法准确把握设计方案当中各项内容，最终导致实际施工和设计要求严重不符。比如，在图纸技术要求当中，设计人员只是强调按照煤气规范执行，却没有对国家相关验收标准进行明确指出和强调。另外，在城镇燃气管道设计过程当中，如果设计图纸内容不够准确，就很容易导致图纸和竣工图之间存在很大的差异，进一步导致城镇燃气管道和建筑物之间的实际距离达不到实际需求。安装单位在对城镇燃气管道进行安装的时候，如果没有一套完善严格的管理方案，或者是相关管理人员不具备相应的管理能力，就不能充分发挥出质量管理体系真正价值。

1.2城镇燃气管道施工材料、施工质量方面存在的问题

施工材料质量的好坏直接决定着整个燃气管道最终建设质量。在对施工材料进行采购的时候，采购人员总是容易忽略对当地温度，地域地质以及地震等多个方面影响因素的考虑，只是根据资金预算盲目进行采购，这就很容易出现施工材料质量不符合要求，大大降低了燃气管道建设质量。在对施工材料进行管理过程中，相关工作人员没有严格按照相关标准对材料质量进行验收，在入库管理方面也存在各种各样的问题，根据以往经验总结，材料证明书丢失现象就经常发生。没有对燃气管道施工材料进行有效的管理，就难免会导致一些不符合要求材料投入到建设当中，从而大大降低燃气管道建设质量。施工质量关键点把控、隐蔽工程，实际施工管位和竣工图不符等情况都是存在燃气安全风险和事故的导火索。另外，燃气管道施工材料供货商有时候只考虑企业标准，并没有对国家相关标准引起关注，这就严重影响着材料的使用安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2优化措施分析

2.1内检测技术应用控制

顾名思义，内检测技术主要运用于管道内部腐蚀、焊缝裂纹以及局部变形等缺陷的寻找。目前，可供选择的内检测技术包括：超声波、漏磁、涡流、射线以及红外热成像等。为提高上述技术运用的质量效果，应将科技发展成果作用于其中。这里的科技发展成果是指，电子信息技术，其运用能够提高信号处理器采样速率，实现检测设备的小型化与智能化。如作用于长输油气管道的内检测技术，漏磁检测技术，相关人员应将GIS技术与GPS技术结合起来，以提高城镇燃气管道漏磁检测设备的分辨率与定位精度。此外，由于城镇燃气管道多采用枝状、网状、三通以及阀门构件密布的方式，因此，变径较多的运行环境与城镇燃气管道较差的通过性，降低了内检测工作开展的质量效果。为此，检测人员应在明确检测原理与检测方法优化方向的基础上，利用智能机器人提高搭载检测仪器的性能，进而提高管道的通过性。值得注意的是，当前城镇燃气管道内部无法为漏磁检测技术的智能化运用提供环境条件，因此，相关人员应对厂站的收发球装置、管件以及部分管道进行改造。在实践城镇燃气管道监控系统构建的过程，应将通信线缆与无线通信作为优先发展建设对象，以改善内检测机器人技术的运用发展现状。

2.2外检测技术应用控制

外检测技术在城镇燃气管道安全风险防范技术当中的应用主要是有效控制其防腐性能，也就是在燃气管道的外部构建相应的阴极保护系统和防腐层，从而达到管道安全风险防范目的，相关检测人员一定要将阴极保护和防腐层构建工作作为检测工作重点。外检测技术主要包括标准管/地电位检测、多频电流测试、皮尔逊检测、直流电位梯度测试以及密间距电位测试等。在实际应用过程中，工作人员一定要充分结合管道实际状况选用恰当的检测技术，一般情况下都需要两种检测技术融合使用。由于城镇燃气管道管径、内部空间以及角度等多个方面都存在一定的限制，如果对运行过程中的管道进行检测就很容易发生卡堵现象，所以检测人员应该做好开挖作业，但难免会给燃气管道运行效果带来一定的不良影响。如果没有对分支燃气管道进行有效的检测技术把控就会导致大量人力物力和财力的浪费。根据相关统计显示，利用外检测技术对燃气管道外绝缘保护层进行检测的时候，很难触及到金属管道运行状态，这就需要工作人员对非接触磁记忆检测技术进行适当的运用，也就是通过对运行状态和埋地燃气管道分别检测评定，有效优化管道运行环境。到目前为止，非接触检测技术在燃气管道检测过程中的运用是一项具有很大潜力的无损检测诊断技术，所以检测评价人员应该加大对该项技术的研究，从而使其更好地服务于燃气管道安全风险，促进我国燃气行业的快速发展。

2.3优化定性、定量评估方法应用

目前有两种方法可用于选择城市燃气管道安全风险的定性评估，即主观赋权评估过程和客观加权评估过程。前者是基于评估者工作经验的主观评价，通过层次分析法和综合模糊评价法得到比较权重。后者主要基于管道安全管理使用包络分析方法和事件树方法确定权重的指标之间的关系。在实际应用评估方法的过程中，层次分析过程应充分了解影响因素，以提高判断结果，以及数据收集的科学性与适用性。综合模糊评价方法应充分利用其优势，适用于复杂多因素，多层次问题的评估中。这样，可以保证官方评级方法的可靠性。对于客观加权方法中的数据包络分析方法，工作方向应确定为评估风险发生的可能性，以便充分发挥输入和输出之间的比较效果。事件树分析的方法，应该采取评估工作作为目标方向的整体提高，也就是分类问题的原因和环境条件进行对比度，提高了评价工作的质量。但是，该方法仅影响天然气管网故障后的安全风险评估，适当的人员应将其应用于适用国家城市燃气管道的安全风险防范工作。

结语

总之，城市燃气业务处于快速发展阶段，不仅对本行业的发展产生了非常重要的影响，而且对国民经济的整体建设和发展起着重要作用。然而，城市中天然气管道事故的频繁发生，在一定程度上加剧了现代人们使用燃气的心理负担。在这种情况下，城市燃气管道行业的有关部门应加强自身建设过程及后期维护的安全防范。现代社会发展形势与现代科技手段相结合，增强了技术在防范安全风险中的总体作用，从根本上提高了天然气管道的整体质量和可行性。

参考文献

[1]贾朋美，於孝春，宋前甫.Bow-tie技术在城镇燃气管道风险管理中的应用[J].工业安全与环保，2014,40(02):14~17+39.

论文作者:肖永强

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年21期

论文发表时间:2020/2/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b36457127d24100706a41c6d.html