# 浅谈我国紧密纺纱的生产及其产品开发论文_闫超群

闫超群

国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心

摘要：采用紧密纺技术必须结合企业实际情况，搞好产品定位，要根据紧密纺能显著改善成纱条干、提高强力、减少毛羽的特点，着力开发高附加值的精、特、新纱线，以充分发挥紧密纺技术的优势。紧密纺纱技术在提升纱线品质、档次与开发新型纱线上均显示强盛的生命力，并为企业带来较好的经济效益，这是近几年来紧密纺技术在国内得到较快发展的重要原因，在国外尤其是欧美国家扬言："再过10年环锭纺将是紧密纺的天下。"充分说明了紧密纺纱技术具有良好的发展前景。

关键词：紧密纺纱；生产；产品开发；纱线品质

1紧密纺纱在环锭纺中的定位

紧密纺纱技术是在传统环锭纺基础上发展的。目前全国拥有紧密纺机尚未超过 1 000 万锭，占环锭纺比例不到10%。关于紧密纺纱今后的发展趋势，目前有 3 种不同观点：（1）未来环锭纺的天下属于紧密纺；（2）紧密纺适用一定范围的纺纱品种，在环锭纺中应占有一定比重；（3）目前发展紧密纺的投资与运行成本太高，尚不能大面积推广应用。据了解国外人士持第一种观点较多，国内业界人士持第二种观点较多，认为紧密纺技术是对传统环锭纺纱的一个补充，是生产高档纱线与新型纱线提升质量的重要措施，但由于紧密纺比传统环锭纺能耗增加较多，日常维护成本增加，在当前国内能源紧缺的情况，不是所有环锭纺产品均要采用紧密纺技术，在较长时期内，紧密纺与传统环纺应处于共存局面，发挥各自的优势。至于紧密纺在环锭纺中应占多少比重，应根据各企业的情况来确定。

2紧密纺纱的生产控制

紧密纺新技术推广与应用在我国已有 10 多年时间，从生产实践中已总结出许多用好紧密纺新技术的宝贵经验，许多企业生产实践证明：要充分发挥紧密纺的技术优势，必须从加强各项基础管理入手，科学管理、强化管理，只有纺出的纱线品质优、质量稳定就能取得良好的经济效益，加快投资回收。

2.1要有良好的半制品质量作保证

原料的选用与配棉的要求很严格，如棉纤维的成熟度、整齐度、短绒的含量以及原料中的疵点数量（如化纤中的超、倍长纤维）都要根据生产品种与质量要求来严格控制，以保证紧密纱的高品质及生产稳定性。紧密纺只能在良好半制品基础上"锦上添花"，认为采用紧密纺技术后可以降低原料使用等级或减少精梳落棉率均是不可取的。

2.2要有一个良好的生产环境

目前多数紧密纺生产设备是依靠集聚区的网格圈及异形槽的负压系统来凝聚纤维，因此要求车间含尘量比传统环锭纺纱低得多，这是解决毛羽锭间差不稳定及糊网的重要条件。为了控制好车间低含尘量，采取的措施有：（1）增加换气次数在 30 次以上，保持车间空气新鲜与较低的尘埃度；（2）在紧密纺细纱机上加装巡回吸尘装置，保证牵伸区与集聚区的清洁；（3）有条件的企业最好单独设立紧密纺纱车间，与传统环锭纺隔开，防止把传统环锭纺的尘埃、飞花、短纤抽吸到紧密纺集聚区内造成糊网；（4）要稳定车间温湿度，减小日夜差异，消除死角，尤其是相对湿度要偏低控制，防止湿度过高而糊网。

2.3缩小锭差

网格圈、异形管和相关部件的材质加工质量、装置精度等都是保证紧密纺性能的基本条件。锭子、钢领、钢丝圈、胶辊以及摇架的制造质量及安装和维护管理水平，也都和发挥紧密纺作用、缩小锭差保持成纱质量稳定与一致性有密切关系。

2.4器材的选用与管理

在器材选用上主要有网格圈、钢领、钢丝圈、胶辊、胶圈与异形吸管等。由于紧密纺依靠网格圈与异形管集聚纤维，须条在牵伸区无横向移动，使胶辊胶圈易中凹影响控制力，故要适当提高胶辊硬度，缩短磨砺周期：改进磨砺设备，务必使两胶辊的直径保持一致。要选好钢领与钢丝圈，由于紧密纺纱毛羽少，使纱线与钢丝圈之间在运行中的润滑作用下降，缩短钢丝圈的使用寿命，故要提高更换钢丝圈频率。选用进口耐磨性能好的钢领、钢丝圈，降低断头率是上策。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆网格圈与异形管是纺好优质紧密纱的关键部件，不但选用时质量要严格把关（厚度、密度、规格尺寸要均匀），在日常使用中更要做好周期性清洁揩擦等工作，保持负压畅通，缩小锭间负压差异。

3紧密纺纱产品开发

3.1在一台紧密纺细纱机可以同时生产不同规格与原 料的纱线品种

如瑞士Rieter（立达）公司K45卡摩细纱机上同时生产 6 个不同品种卡摩纱。日本Toyota（丰田）公司240型紧密纺细纱机上也可同时生产 4 个不同品种。国内东飞马佐里紧密纺细纱机上同时生产 8 个不同品种。此外紧密纺技术可与赛络纺、包芯纺等多种纺纱技术相合，生产紧密/赛络纱、紧密/包芯纱等新型纱线，极大提高了产品附加值。

3.2紧密纺生产纱支与品种适应性不断扩大

可以加工不同类型的纤维纯纺与混纺纱，除少数企业用紧密纺技术生产 5.8 tex（100S）以上特细号纱外，许多企业已将紧密纺技术应用于生产 11.7 tex（50S）左右，细绒棉为主的纯棉纱及混纺纱，还有不少企业用紧密纺技术生产中细号的木代尔、天丝?、竹浆纤维、粘胶、羊毛、绢丝及亚（苎）麻等原料混纺纱，显著改善了纱线风格，提高了产品附加值，并取得良好经济效益。紧密纺技术进入了使用多种原料、生产多品种纱线时代，不再是"高支精梳纯棉纱"的代名词。

3.2紧密纺生产品种的发展方向

紧密纺技术在国内外起步时均是以生产纯棉纱为主体，但经过 10 多年的不断开发，在紧密纺纱机上生产的纱线品种越来越多，已改变了纯棉纱一统天下的格局。在紧密纺纱机上应生产哪些纱线品种能取得更好的经济效益，这是业内人士非常关注的一个问题。紧密纺纱具有纱线结构均匀、强力高、毛羽少的显著特点，但目前使用紧密纺设备资金投入与运行费用均较高，故紧密纺纱的产品锭位应以生产高附值的精、特、新的纱线为主体。精 ―― 就是要生产优质高档次的精梳产品，包括毛精纺产品；特 ―― 就是要生产具有特色的纱线，要充分利用各种天然纤维（如彩棉、改性羊毛、羊绒、绢丝、改性麻等）与新型化学纤维（如功能性涤纶、天丝?、木代尔、竹浆纤维、丝维尔、麻赛尔等），采用纯纺与混纺工艺来生产多种纤维组合的特色纱线；新 ―― 就是紧密纺要与其他新型纺纱技术如赛络纺、赛络菲尔纺、包芯纺等相结合，生产出各种新型纱线。如羊绒虽性能优良，但长度较短，采用紧密纺工艺与其他纤维混合纺纱，就可提高羊绒织物的抗起球性能；又如紧密纺与赛络纺工艺结合，当喂入的两根粗纱的原料或色泽不同时就能生产出品质优良的混纺纱或混色纱线。总之，利用紧密纺先进技术开发精、特、新纱线，是提高产品附加值与企业经济效益的重要措施。

4紧密纺技术取得的经济效益

由于紧密纺纱线条干均匀、毛羽少、强力提高，可用于作高档针棉织物用纱，生产高档色织布、衬衣面料及丝光烧毛针织布等，使最终产品附加值极大提升。紧密纺的纱线价格也可比普通环锭纺同规格纱线提高较大。此外在纺纱过程中因减少了飞花与断头，降低了纺纱捻度，使纺纱的生产效率同比可提高 3% ～ 5%。售价与生产效率的提高，均可使企业获得较好的经济回报。但采用紧密纺技术缺点主要表现在两点：一是使细纱机机构更为复杂，需增加维护成本；二是要增加设备投资费用和动力消耗。效益的增加与生产成本的提高需作经济分析。以上是以生产纯棉精梳纱为主体的分析。

5结语

采用紧密纺技术必须结合企业实际情况，搞好产品定位，要根据紧密纺能显著改善成纱条干、提高强力、减少毛羽的特点，着力开发高附加值的精、特、新纱线，以充分发挥紧密纺技术的优势。

参考文献：

[1]芳纶/不锈钢长丝包芯纱织物的制备及其防刺性能[J]. 杜玲玲,李婷婷,潘婧,周宝明. 纺织学报. 2017(06)

[2]全聚纺涤棉混纺纱内纤维的径向分布[J]. 张玉,谢春萍,陆如. 纺织学报. 2014(12)

[3]以赛络纺纱为基础拓宽产品开发思路--普通细纱机技改后几种纺纱方法探讨[J]. 刘宁,刘全新,宁焕英. 纺织器材. 2013(04)

论文作者:闫超群

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第12期

论文发表时间:2019/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b38736203ad7b7f6b3774470.html