# 建筑工程施工技术质量控制方法研究论文_刘龙

身份证号码：34162319830328XXXX

摘要：我国建筑行业的快速发展，建筑项目的与日俱增，影响着社会经济与环境健康地发展，与老百姓的切身利益更是密不可分。基于此建筑工程施工技术质量的控制就受到了广大百姓的关注及各监督部门的严格监管。但是建筑工程施工技术质量的控制在各方面因素的影响下并没有达到预期的效果，因此要控制好建筑工程施工技术质量，就要采取针对性较强的处理措施。

关键词：建筑工程；施工技术；质量控制

1建筑施工技术在建筑工程中的实践应用分析

1.1钢筋工程施工技术

在建筑施工中，钢筋的质量对建筑的稳定性有着极为重要的影响，为了严格保障钢筋质量，施工企业应严格控制钢筋采购环节，确保采购的钢筋材料合格。在将钢筋材料运入施工现场前，必须确认钢筋具备生产合格证明，同时对钢筋进行随机抽样检查确认其质量。在应用到工程建设之前，还应对钢筋进行抗拉度、弯曲性等项目测试，对测试不合格的钢筋严禁投入工程建设当中。在进行钢筋工程施工时，应严格遵循施工图纸设计对钢筋进行绑扎、焊接以及排布，并确保校队工作质量。另外，由于钢筋是建筑工程的筋骨，材料选择、加工以及现场作业等都与工程质量密切相关，因此坚决不允许选用掺有再生钢筋的材料，以免对工程质量造成安全隐患。在钢筋现场施工时，应重点把握布设、搭接钢筋混凝土，防止出现错位导致建构强度下降，进而导致整个钢筋工程施工质量都受到影响。

1.2模板工程施工技术

建筑施工技术在建筑工程的实践应用中，模板工程施工技术也极为重要。模板工程施工中较为常见的滑升模板技术具备很多明显的施工优点。例如，施工效率高、施工机械化程度高以及整体综合性能优等。因此，滑升模板技术应用范围较广，尤其是在国内外的高层建筑施工中。滑升模板一般分为操作平台、模板系统以及提升模板三个部分。在建筑施工中，滑生模板的布设位置是在建筑底部，并在模板内采用混凝土分层浇注的方法；待浇筑结束后，利用埋设的混凝土支撑系统滑生模板至指定位置。滑升模板技术在建筑施工中的应用，有利于建筑工程有效控制支撑材料以及模板，同时减轻人力劳作负担，进而有效控制工程造价。

1.3地基工程施工技术

稳固的地基是保证建筑工程项目顺利施工的重要前提基础，需要采用科学的、先进的地基工程施工技术，强化地基施工效果。不同地理环境、不同地质条件下开展地基工程施工工作，都会产生不同的情况，当前建筑工程施工中最为常见的施工土质就是软土地基。软土地基的强度较低，压缩量较高，并且包含一定的有机物质，这种地基类型在施工环节中，如果采用的施工技术不够到位，将会容易出现沉降问题，给后续建筑工程项目的施工和使用埋下较大安全隐患。某市商场大楼建设地基为软土地基，土层含量中以细粒土为主，其抗剪强度较低、空隙比较大，并且含水量较高，经过试验，该地基土层施工过程中混凝土的固结系数较小，并且实际需要固结的时间较长，对于施工单位提出了较高的要求。承建该工程项目的单位充分采用了多种软土地基处理技术，良好应对不同情况的地基。首先，采用真空预压施工技术。该技术将砂井或者塑料排水板设置在需要进行加固作业的软土地基中，铺设专门的砂垫层，其中还需要预埋一定的吸水管道，并将密封膜覆在上方，减少其和空气的接触，这时候需要发挥真空装置作用，通过抽气、排气的作业，产生良好的地基荷载，不会对地基造成剪切和破坏现象。其次，通过换填垫层技术，这主要是处理一些软土地基层厚度不大的情况，挖出软弱土层中的部分或者全部，并采用其他材料进行换填，增强土层的稳定性和总体强度。通过实施一系列的软土地基处理技术，该施工单位良好强化地基稳定性，提升了商场大楼建筑项目的施工质量。

1.4土石土方工程施工技术

土石土方施工技术的应用是关系到建筑工程项目实际施工稳定性的重要技术手段，该项技术的应用水平越高，工程项目的抗震性和安全性也将会越高。施工技术人员实际施工周期之前需要全方面的勘察和评估基坑土方，看其是否足以支撑后续的施工建设情况，切实提升建筑施工工作的整体水平。一旦评估和勘测工作进行中，发现基坑的设置没有满足良好的施工标准，将需要由施工人员重新设计基坑深度和开口度，切实发挥其作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2保障施工技术质量控制的相关措施

2.1减少客观方面造成的影响

2.1.1设计图纸方面

招收专业技术水平高的专业人员。要求必须考虑到方方面面的因素再来设计图纸，设计图纸时的测量应请多人多次进行实地测量,以便于减少误差。

2.1.2建筑材料方面

在施工的过程中要注意随时抽检建筑材料的质量，以防有假冒伪劣的残次品混入。要坚持货比三家原则不与有不良记录的公司合作。

2.1.3施工器械方面

在施工器械方面主要是施工设备的选择、具体使用方法及相关的维护和保养，防止施工设备出现问题影响施工进程，进而影响施工质量。

2.1.4施工人员方面

尽量选择专业的施工人员，因为这关系到施工技术问题。有了专业的施工人员，在技术的应用方面就有了根本上的保障。在上面提到的施工设备的具体使用方法及相关的维护和保养都需要专门的技术人员来进行。

2.1.5自然条件方面

自然界的风、霜、雨、雪以及温度、湿度等复杂多变得天气条件都会对施工技术产生直接或间接的的影响，所以，施工单位都要提前观测好天气数据，以便提前做好应对措施，防止突发事件影响施工质量。

2.2加强混凝土相关技术和钢结构相关技术

2.2.1加强混凝土工程相关技术

首先是关于配比问题，施工单位要根据实际的施工环境配置符合施工具体环境的混凝土配比，而不是直接采用实验室配比。再者针对和易性，应在混凝土搅拌过程中加入减水剂，从而使混凝土拌合物稀稠状态达到最佳，这样也有利于后续工作的进行。然后是浇筑和振捣。对于这两项则是要求施工单位做好检查工作，同时要求经验丰富的施工人员进行操作。在整个浇筑和振捣该过程结束后，还应有专门的仪器来进行检测，以便于确保安全性。最后是针对变形和裂缝。造成此类问题的原因主要有三点:一是材料的配比；二是结构的受力程度；三是施工技术。所以针对此问题的解决措施主要是选择优质的材料、合适的配比、材料检测及适宜的施工技术。在满足以上条件的同时，注意施工安全以保证施工质量。

2.2.2加强钢结构工程相关技术

钢结构工程相关技术质量主要涉及吊装问题、螺栓问题、焊接问题、塔吊问题。吊装过程中要切记注意不要损伤柱体；螺栓应注意做好相关固定,确保与之相对应的安全措施和相对固定的螺栓位置。这就要求施工单位做好相关宣传及培训工作，并在施工过程中随时随地的进行抽查，以确保安全，只有这样才能保障建筑工程施工技术质量。

3结语

制定严格、严谨的建筑工程施工技术质量控制措施并且严格执行有利于提高建筑工程质量，保证每一个建筑项目都是以高品质标准交付给国家和百姓使用。要保证建筑工程技术质量必须做好施工前的各种准备工作才能开启项目施工，对于建筑工程中所使用到的材料执行高标准、严要求，严谨检测细节，并且要做好施工人员的挑选及管理工作。

参考文献

[1]陈俊杰.建筑工程施工技术质量控制方法研究[J].中国新技术新产品,2016(04):83-84.

[2]傅尊金.建筑工程施工技术质量控制措施解析[J].江西建材,2016(03): 122+128.

[3]施海囝.论新时期建筑工程施工技术管理与创新[J].住宅与房地产,2016(03):149.

论文作者:刘龙

论文发表刊物:《基层建设》2019年第4期

论文发表时间:2019/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b387ab16d2bf792c2976da3f.html