# 高压输电线路施工安全技术措施研究论文_罗旭

（辽宁省送变电工程有限公司 辽宁沈阳 110021）

摘要：随着我国经济的持续发展，全国各地对电能的需求量呈现出不断增大的趋势。为了应对庞大的电力输送，线路采用的电压等级越来越高，高压输电线路附近的强电场作用可能对人体造成潜在的危害。为确保用电安全，防止对施工人员的伤害，有必要保证施工安全。本文对高压输电线路施工中的安全技术措施进行了研究，希望为施工单位提供一定的参考，以减少施工过程中的安全事故。

关键词：高压输电线路；施工；安全技术

随着我国经济建设的快速发展，高压输电线路建设逐步发展，主要表现在：规模越来越大、战线越来越长、构造越来复杂、涉及的范围越来越广。由于当前高压输电线路工艺尚不完善，以及线路施工的特性，使得事故时常发生，这给我国的经济建设和人民的生命财产安全带来了极大的危害。

1 概述

作为电力系统重要的组成部分，高压输 电线路担负着在电力系统中输送和分配电能，联络变电站与变 电站、变电站与发电厂并使其正常有效地运行的重任。电力企业对高压输电线路的施工管理包括：施工图纸的会审及技术交底、施工组织设计、施工技术管理、施工现场管理等。目前，电力企业对于高压输电线路施工的管理也变得日益严格、规范。如何保证高压输电线路施工过程中的安全和质量，严格依据高压输电线路设计单位的施工图设计图纸进行施工，是高压输电线路旌工中的重点和难点。

2 高压输电线路施工安全管理存在的主要问题

2.1 不合理压缩工期给施工带来安全隐患

现阶段，各级电网建设如火如荼，一些输电线路工程的建设工期往往为了发电厂的经济利益而一再压缩，这就给施工单位的安全施工管理带来了相当大的难度，也为安全隐患埋下了伏笔。

2.2 征地拆迁纠纷不断严重影响了施工安全管理

由于输电线路施工战线长，涉及范围广，牵涉的征地拆迁项目比较多。因此，因征地拆迁引起的纠纷时有发生，村民阻工现象也在所难免，这不但严重影响了施工进度，还给安全施工管理带来很大的影响。

2.3 输电线路施工人员素质参差不齐

现在，一般承接线路架设工程的施工项目部都将劳务作业进行了分包，同时还聘用了很多临时工。这些施工人员的文化程度普遍较低，业务技能更是参差不齐，有的甚至就是刚从农村出来的农民，由于缺乏系统的、专业的技能培训，这些施工人员劳动组织纪律较差，安全意识全无，因而，往往在施工时会发生一些安全事故。

3 高压输电线路施工安全技术措施研究

3.1 基础工程安全技术措施

输电线路施工过程中的基础工程主要包括土石方的人工开挖和爆破作业，混凝土三盘的安装，现浇混凝土基础施工以及桩基础施工等内容。在进行基础工程施工前，建筑企业需要进行一些准备工作。首先，应根据相关法律法规的要求，选择合适的人员进行施工作业，他们不仅需要有相关的专业知识技术，而且要有较好的安全意识与素质；其次，为保证施工质量，建筑企业需要根据施工现场的具体情况制定有针对性的安全技术措施，督促施工人员严格按照规定施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如，在掏挖坑时需设立监护人以监视坑壁是否出现脱落、变形或裂缝，同时在挖掘过程中必须要有专业人员随时查看地质情况与设计提供的地质资料是否一致，避免因为土石塌陷而造成人员损伤；如挖掘泥水坑或流沙坑的时候，应根据地下水位情况安装挡土板，并随时检查其是否出现变形，断裂现象。而在进行土石方爆破作业时，必须指定熟悉爆破材料性能的技术人员专门负责爆破作业，并设立监护人以保证相邻基坑不得同时点炮、爆破危险区域无人等，并且在引爆后需至少等待20min后才能进入爆破区进行检查，避免不必要的损伤。在进行混凝土工程的安全施工时也有一定的要求：施工中要确定主要的责任人，对现场人员进行明确分工，使他们都能够各司其职；材料和机械搬运需要根据当地状况选择合适的路线进行。施工前全面检查机电设备的装置是否完整、绝缘、接地可靠等，以便投入使用时不会出现问题。同时还应该根据施工现场的环境设置警戒线，减少甚至避免非工作人员进入施工现场，甚至施工人员也不得在施工现场进行休息和用餐，确保人员的绝对安全。

3.2 接地装置施工安全技术措施

接地装置施工一般有两种方式：第一种方式是在材料站将接地装置进行集中焊接，每个接地装置为一组，焊接完成后再分组运往桩位；第二种方式是在现场焊接接头，即根据设计需求测量出接地体的长度。这两种施工方式的共同点有很多，它们都需要进行的作业包括开挖接地槽、敷设接地体和测量接地电阻等。进行接地槽放样时需要根据设计图纸的要求以及现场的自然条件，在开挖前需将接地槽的位置划出，以确保精度，然后再进行施工。施工过程中允许同一组接地体的埋设深度不同，具体视地形情况而定，但需使其深度满足设计的要求，一般情况下，实际挖深值比设计值深50毫米左右。如果接地装置是在材料站进行集中加工的，那么必须保证在杆塔组立前要敷设完毕。敷设时必须满足两点要求：确定接地引下线方向以及检查引下线长度是否达到要求。如果是在现场进行接地体的连接，那么需要根据设计图纸的要求在现场将接地线进行切割，然后将接头焊接好再敷设在接地槽的里面，接地装置敷设后要及时绘制示意图以便后面的复查工作容易进行。在杆塔组立后，应及时连接接地引下线和杆塔，并根据设计要求安装接地引下线，使之与基础紧密贴合在一起。

3.3 架线施工安全措施

由于架线施工战线长，联络不方便且高空作业较多，使得架线施工存在不小的安全风险，加之其线路交叉跨越很多，为施工安全增加了不少的难度。参加架线的施工人员及技术人员都必须严格执行的安全规程和架线施工安全措施，以保证人身安全和设备安全及架线工作顺利完成。

在跨越架施工前应根据跨越架的用途编写其搭设方案，并进行专门的技术交底，使施工人员掌握跨越架的技术参数及搭设要求等。当使用带电跨越架时，需根据《电业安全工作规程》检验其绝缘工具，以保证其在工作状态无明显变形和损伤。在进行架线施工过程中，需要特别注意的是要进行电击预防。各种设备及作业人员需装设接地装置，其保安接地线应采用编织软铜线，使用专门夹具以保证连接可靠，其截面均需大干16mm2。进行挂拆接地线时应有专门负责人员进行监督，保证操作人员按规程用绝缘捧或戴绝缘手套等绝缘器具进行挂拆。张力架线前，必须保证放线施工段内的杆塔均与接地体良好连接，牵引设备及张力设备接地可靠．同时必须在牵引机及张力机出线端的牵引线及导线上安装接地滑车，以便在源头上避免电击发生，在进行张力架线操作时，操作人员应站在干燥的绝缘垫上并不得与未站在绝缘垫上的人员接触。地线附件安装前，也必须采取接地措施，附件（包括跳线）全部安装完毕后，应保留部分接地线并做好记录，竣工验收后方可拆除。

4 结语

高压输电线路的施工是一项劳动强度大、技术含量较高、时效性要求很强的野外作业过程。在施工过程 中，会有很多因素影响到施工的质量。因此在施工前，应细致考虑施工过程中将会遇到的问题及解决问题的措施；同时在施工过程中，应根据现场 的具体情况，灵活地采取相应 的技术措施，确保施工质量和施工安全，为电力事业的发展贡献力量。

参考文献

[1]吴东灵．对高压输电线路工程设计施工问题的探讨【J】．建材与装饰，2008（6）．

[2]黄铭钊.浅谈输配电线路运行安全措施[J].广东科技.2008（16）

论文作者:罗旭

论文发表刊物:《电力设备》2018年第21期

论文发表时间:2018/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b3a0174bf965b169285ea171.html