# 建筑施工脚手架安全管理中存在问题及对策措施论文_李新强,马志刚,王万发

中国建筑第八工程局有限公司 甘肃兰州 730050

摘要：在建筑工程施工中，脚手架的管理存在很多问题，导致脚手架安全事故不断发生，这种现象在近几年建筑工程中体现尤为明显。在混凝土浇筑施工时，如果脚手架缺乏稳定性，很容易导致施工人员被混凝土掩埋，最终为建筑工程带来不利影响。因此，相关企业管理人员要重视对脚手架安全管理问题进行总结，保证建筑施工工作如期完成。

关键词：建筑施工；脚手架安全管理；存在问题；对策措施

1建筑施工中脚手架安全事故的原因

1.1施工设计和材料的选择

就我国目前建筑业现状来讲，多年的传统管理逐步形成了重建设轻管理的发展模式，在脚手架的施工管理方面没有给予一定的重视，限制了相关技术的发展，与其他发达国家相比，我国在脚手架相关施工技术方面的发展和进步空间相对较大，国家建设部应充分意识到这一点，督促建筑行业不断提高脚手架施工技术，力求为高质量、高效率的施工建设提供安全性保障。这就需要建筑企业打破传统的脚手架施工模式，冲破传统重建设轻管理的思想束缚，积极引入先进的脚手架施工技术和安全管理措施，脚手架搭设需要编制专项施工方案，进行脚手架数据的设计和计算，努力做到科学合理。在脚手架材料的选择上，要结合地方经济特点和施工要求，选择适用性较强、质量符合规范要求的材料，保证进入施工现场的材料构件必须是合格有效的安全产品，有效提高脚手架的安全性，多方面确保脚手架的施工在整个建筑工程中发挥真正的效用。

1.2脚手架搭设

在实际脚手架搭建施工过程中，脚手架搭设并未严格按专项施工方案进行施工，搭设前也没有进行相应的质量安全技术交底，经常会出现因操作不规范而导致的重大安全事故的发生，究其原因还是因为施工人员没有按照施工要求进行脚手架搭设工作，脚手架的稳固程度不高，为余下施工作业埋下极大的安全隐患，随时会发生高空坠落的状况，特别是对于高空作业的施工人员来说，安全设备的佩戴和使用对自身安全尤其重要，一旦配备不全或使用不当就会危及自身的生命财产安全。

1.3脚手架安全管理

众所周知，建筑工程施工是一项高危职业，施工现场相对复杂，存在着各种不安全因素，所以在脚手架搭设施工过程中，一旦出现任何问题，很容易发生安全事故，从而连带着其他不安全因素一同发生，严重影响工程施工进度，为建筑企业带来巨额的经济损失，因此脚手架的安全管理对建筑工程全过程顺利施工具有决定性作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆施工单位应指派专项安全管理人员，秉着认真、严谨、细致的工作态度，从脚手架的材料、构件、施工流程等多个方面进行监督与管理，在搭设完成后，要进行必要的承重测试和稳定性测试，若达到要求即可投入使用，若发现问题及时解决。在脚手架的拆除过程中，应严格按照脚手架拆除方案施工，确保脚手架构件的完整性，以便二次使用，不仅可以节省施工投入成本，还可以为脚手架的循环使用提供安全性保障。

1.4施工人员综合素养

在脚手架的搭设施工过程中，施工人员的综合素养也是影响建筑工程施工安全性的关键性问题。若施工人员的综合素养较高，那么在施工过程中就会对自己的生命财产负责，也就是说安全意识较高，利用自身扎实的专业知识和较强的操作技能进行实际施工，才能在一定程度上为工程施工降低安全风险，减少安全事故的发生率；若施工人员的综合素养较低，那么无论是他的专业知识基础水平还是操作技能等都相对较弱，加之施工单位没有完善的培训体系，安全意识宣传不到位等，最终导致脚手架的安全施工成为空谈，其安全管理也就起不到真正的效用，严重影响施工进度和质量，无法为自身生命财产提供安全性保障。

2建筑施工中脚手架安全管理的对策

2.1对脚手架技术和材料进行控制

①施工单位可以根据企业实际发展情况和技术发展情况，不断的对新技术进行研发和引进，保证脚手架技术的先进性。②要实现脚手架的一体化发展进程，并保证将脚手架的研发、生产、销售等环节综合在一起，实现一体化管理模式，从而实现脚手架生产技术的有效提升。③建立脚手架技术和材料控制的交流平台，在平台上，各企业可以对脚手架设计进行交流，学习其他企业中的先进技术，让企业自身科研和总结工作日益完善，这样，才能将脚手架中存在的安全问题有效解决。

2.2严格按照操作规程执行

2.2.1脚手架作业层防护要求

在脚手架作业层设计过程中，应该注意脚手板的合理设计，确保板与板之间相互紧靠，并覆盖整个作业层，当作业层的脚手板与建筑物之间的缝隙超过150mm之后，应该对安全防护措施进行有效补充，为施工人员的生命安全提供有效防护。

2.2.2剪刀撑的设计

在剪刀撑设计时，要保证每组可以跨越5~7根立杆，这样可以提高脚手架的支撑力。如果脚手架的高度在24m以下，无论是单排还是双排脚手架，必须在脚手架的外侧立面各设置一组剪刀撑。如果脚手架高度超过24m，要保证外侧立面得到有效延长，而且在延长部分中连续设立剪刀撑。剪刀撑的斜杆应该与立杆和水平杆进行连接，这样可以增加脚手架的稳定性。

2.2.3横向水平杆的设计要求

在脚手架主节点处，设计人员需要安装一道横向水平杆，并利用相关扣件进行加固，如果没有特殊情况，该横向水平该不允许被拆除。另外，在脚手架作业层的非节点处，也应该安装横向水平杆，此时对横向水平杆的安装间距有具体要求，需要与支撑脚的手板相结合，但设计的最大间距不能超过纵距的1/2。在手板的选择上，如果使用的是钢角手板、木脚手板以及竹串片手板等，需要将水平杆的两端用直角扣件固定，并将其固定在纵向水平杆上，这样，可以有效提升横向水平杆的牢固程度。

2.3提高安全管理人员的安全意识和施工人员的综合素养

提高安全管理人员的安全意识和施工人员的综合素养可以从三级安全教育、健全考核机制、加强施工技能和安全知识培训、完善奖励机制等多个方面着手，并依据相关规章制度进行有效的安全管理和施工操作，一方面利于建筑企业和施工单位的综合管理，提高建筑工程施工效率和质量，另一方面还可以为所有施工参与人员的工作提供安全性保障，从而有效降低安全事故的发生和发展。

2.4健全脚手架安全操作规章制度

在建筑工程实施初期，应依据工程的具体情况和自身特点制定相应的安全操作规章制度。首先就应该由企业管理人员和相关负责人建立定期的安全检查制度和不定期的抽查制度，保证脚手架的操作规范，对于发现的问题及时做出相应的整改和处理。在建筑施工时，要有专门专业的工作人员对脚手架进行管理，并对脚手架实际操作进行监管。确保施工人员在进行脚手架作业时，搭建拆除操作的规范性。同时，还要将脚手架安全操作规范在施工人员内进行普及，设立明显的标志标语，重点强调脚手架操作上经常出现的问题及相应的安全防护措施。

总之，脚手架施工安全管理作为建筑施工安全管理的一个重要组成部分，关系到施工人员的生命安全。如何做好脚手架工程的安全管理，是建筑业面临非常严峻的问题，因此要求施工企业对于脚手架的安全管理能给予充分重视，本着对工人生命财产负责的原则，加强并完善这方面的安全管理。

参考文献

[1]贾枫.建筑施工脚手架安全管理中存在问题及对策措施[J].建筑安全,2011,26(06):16-18.[2017-09-13].

[2]陈振雄.建筑施工脚手架安全管理中存在问题及对策研究[J].城市建筑,2014,(06):120.[2017-09-13].

[3]赵敦阳.建筑施工脚手架安全管理中存在问题及对策的解析[J].黑龙江科技信息,2016,(28):259.[2017-09-13].

论文作者:李新强,马志刚,王万发

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第22期

论文发表时间:2017/12/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b3a6fed804bdfaf0b2e899fe.html