# 浅谈建筑工程中墙体砌筑施工技术的应用论文_杜娟

南京建工集团有限公司 211300

摘要：建筑工程行业作为拉动我国经济增长的关键动能，其对加快我国城市化进程的步伐起到了关键作用。除此之外，作为重要的民生工程，建筑工程质量关系到每位住户的切身利益，同时也影响社会的安定与稳定。所以，在建设建筑工程时，为保证建筑工程质量符合国家标准要求，本文将以分析建筑工程中墙体施工质量的重要性为切入点，对墙体砌筑施工技术的应用与质量控制措施予以深入分析，以供参考。

关键词：建筑工程；墙体砌筑施工技术；应用

引言

在经济全球化的今天，建筑行业由于受到诸多利好政策的影响，其已然成为了我国经济发展的重要增长点。同时，随着高质量建筑工程的逐渐增多，民众的生活品质较比以往发生了翻天覆地的变化，所以民众对改善住房条件的需求变得日益提升。在建筑工程中，墙体砌筑质量关系到整个建筑的使用寿命。因此，为了使建筑工程更加耐用牢固，施工单位必须加大对墙体砌筑施工技术的研究力度，通过实践应用来丰富墙体砌筑施工技术的应用经验，有助于从根本上提升墙体砌筑施工技术的应用质量。

一、墙体在建筑工程中的重要性

墙体是建筑工程关键组成部分，墙体结构不仅担负着区域隔离、区域围护以及承载各种载荷等作用。其中，通过发挥墙体的区域围护与区域隔离作用，其可将建筑室内部分划分为不同区域，住户可依据自身需求对各个区域进行规划与设计，使各个区域具备不同功能，满足住户的日常使用需求。此外，通过在建筑结构中设置墙体，各楼板之间的负荷可由墙体直接承受，避免因所存在的相互作用力而导致楼板出现形变，提升建筑结构的整体牢固程度，使建筑本体更加耐用、更加可靠。

二、墙体砌筑方式及材料概述

在实际建筑工程中，墙体砌筑方式与砌筑材料的选择是否科学、合理，关系到建筑工程最终的使用质量，下面将对常用的砌筑方式与砌筑材料予以详尽概述。

1、常见的墙体砌筑方式

在砌筑墙体过程中，传统施工多使用普通砖完成墙体的砌筑，厚度也可分为半砖、一砖和两砖等。对于砌筑方式而言，主要存在三种方式，即：一顺一丁、三顺一丁与梅花丁。与此同时，根据建筑工程具体设计要求的差异，施工单位可选择合适的砌筑方式来开展施工作业。

2、常用的墙体砌筑材料

砌筑墙体通常会使用很多种材料，为了提升施工质量，施工单位要科学、合理的选择施工材料，具体为：（1）砂石。在施工开始前，施工单位要根据设计要求认真的完成砂石的选购，砂石的种类、规格以及硬度等均要符合设计要求，同时做好质量复验工作，避免恶劣砂石进入施工场地。（2）水泥。在墙体砌筑过程中，施工单位可依据工程实际情况合理选择水泥。现阶段，普通硅酸泥水泥在工程施工阶段的应用最为普遍。（3）增稠粉。现阶段，增稠粉在墙体砌筑过程中的应用十分普遍，其可起到引气、保水等作用，有助于节省水泥的用量。

三、墙体砌筑施工技术的应用

墙体砌筑施工技术在建筑工程中的应用可分为以下阶段，所以施工单位在施工过程中务必要领会各个环节砌筑施工技术的应用要点，有助于提升墙体砌筑的质量。

1、前期准备工作

墙体砌筑前，施工人员应在前一天做好粘土砖的浸润工作，提升粘土砖中水的含量。此外，在施工过程中，干砖不得用于砌筑作业，以免影响砌筑质量。当施工进入到雨季后，如果粘土砖中的含水量趋于饱和状态，要坚决禁止在砌筑过程中使用此类粘土砖。在冬季施工时，施工人员所调制的砂浆粘稠程度要稍大一些。同时，砂浆的配置比例不得随意更改，必须要完成遵从图纸要求完成砂浆的配置，为砌筑质量可以达标奠定基础。

2、墙体砌筑施工技术在砌筑前的应用

在砌筑前，施工人员要采取措施对基体表面进行找平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆随后，按照图纸要求，确定墙体边线、轴线以及门窗开口的具体位置。在完成各个位置的确认后，实施弹线作业，确保砖的排列更加整体，灰缝的美观、整齐程度也要满足图纸要求。此外，在进行前提砌筑前，砌筑作业所用的砖或砲体要在施工现场予以合理的码放，为堆砌作业可以顺利实施奠定基础。另外，为了避免砌体被施工现场内的积水浸泡，施工单位在砌筑作业开始前认真做好施工现场的排水工作。在码放砖或砲体时，砖或砲体的码放高度要严格控制，并且为了防止坍塌事故出现，通常码放高度要控制在1.6m以内，有助于保证施工的安全性。最后，为加快砖或砲体的搬运效率，施工单位注意合理设置砌体的运送通道，如遇雨季施工，同样也要做好相应的覆盖措施。

3、墙体砌筑施工技术在砌筑中的应用

施工时，灰缝的位置可借助挂线作业来予以确定。对于一或一砖半的墙体而言，单面挂线更加适用，如果是两砖或者两砖以上的墙体，则双面挂线会更加适用。在砌筑墙体时，施工人员多以“三一”原则来完成砌筑工作，即：一铲灰、一块砖、一挤揉。此外，对于清水砌筑来说，勾缝则是其中最后一个环节，通过科学、合理的勾缝，除了可使墙面更加美观外，同时还可很好的保护墙面。在开始勾缝前，施工人员要将墙面中存在的杂质去除干净，并保持基面润湿，有助于提升勾缝的效果与质量。

4、墙体轴线的标记

为了确保墙体砌筑施工可以快速完成，施工人员可以龙门板的轴线位置作为参照来实施弹线作业。如果墙体大于两层，则可通过经纬仪的帮助，将轴线引测至楼上。随后，施工人员对轴线位置进行二次测量，以免轴线定位存在问题。

四、建筑工程墙体砌筑施工质量控制措施

1、做好施工材料的验收

在开始墙体砌筑工作前，施工单位应指派专业人员负责施工材料的选购。此外，在材料进场前，施工人员如果在材料检查时发现问题，则要追求问题出现的原因，并禁止存在问题的施工材料进入施工场地。另外，在开始墙体砌筑前，施工单位应按照施工图纸中要求的配比来完成砂浆的制备工作，同时检查砂浆石块的强度是否满足工程实际要求，待检查无误后方可允许批量制备砂浆。

2、增强墙体砌筑施工质量控制力度

在墙体砌筑过程中，为了确保墙体砌筑质量符合设计要求，施工单位有必要增强整个砌筑环节的质量控制力度，防止质量问题的出现。另外，建筑工程不仅耗资大，并且施工规模较大，所以技术人员要在墙体砌筑施工中进行规范化操作，并加大整个墙面砌筑施工环节的质量控制力度，保证墙体砌筑质量符合设计要求。例如，灰缝的顺直程度要满足图纸要求，勾缝宽度也要合理设置，砂浆位置要尽量与墙面高度保持平齐状态。此外，在砌筑墙体时，施工单位要认真做好基层的清理工作，同时在砌筑开始前做好充足准备，为施工质量的提升打下坚实基础。

3、充分强化施工现场管理

在现场作业阶段，施工单位必须要做好施工现场管理工作，加大施工现场管理工作的实施力度，杜绝施工阶段出现质量问题。此外，施工单位还要指派专业人员按照相关制度对施工现场进行巡检，有助于及时发现与处理相关问题。当施工作业全部结束后，施工单位应组织专人对施工质量进行验收，并对验收中存在的问题及时予以整改。

五、结束语

总之，现代建筑工程除了注重外部美感外，同样也关注内部施工质量。墙体作为建筑中重要组成部分，墙体砌筑施工技术的应用是否科学、合理，直接影响建筑工程的质量。所以，作为施工单位来说，其除了要选择相应的墙体砌筑施工技术外，同样也要注意在施工中进行规范化操作，保证墙体砌筑施工质量符合设计要求，加快建筑工程行业发展。

参考文献：

[1]温叶青.建筑工程中的墙体砌筑施工技术应用分析[J].山西建筑,2017,43(15)：89-90.

[2]杨小亚.房建工程墙体砌筑施工技术的分析[J].建材与装饰,2018,0(14)：56-56.

[3]余海.房建工程中墙体砌筑施工技术分析[J].科技创新与应用,2018,0(32)：139-140.

论文作者:杜娟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b3b2f8396068275f3c2096e3.html