# 高速动车组影视系统本地播放和集中播放原理介绍论文_杨勇

中车青岛四方机车车辆股份有限公司 山东青岛 266000

摘要：当前数字化影视系统技术在高速动车组广泛运用，本文通过对比分析影视系统的不同播放方式，介绍动车组影视系统本地播放和集中播放的工作原理、区别差异以及应用特点。

关键词：动车组；影视系统；本地播放；集中播放

1 引言

随着国内高铁事业的蓬勃发展，高速动车组数字化影视系统技术越来越注重于先进、成熟、可靠、安全。动车组影视系统作为旅客乘坐的重要娱乐系统，其设备工作稳定性和可靠性直接影响动车组客服服务质量。本文通过对比影视系统不同播放方式的工作原理，介绍了动车组影视系统本地播放、集中播放的区别差异及应用特点，方便动车组设计、检修人员进一步提高对动车组旅客影视系统认知能力。

2 影视系统本地播放和集中播放的工作原理

动车组影视系统由影视主机、影视终端、节目源及以太网络组成，节目源通过影视主机控制经以太网络（带宽100M）向影视终端进行视频界面的数据传输。其中影视主机具有节目调节功能，可进行播放、暂停、快进、快退、节目选择、音量调节操作。

2.1 本地播放原理介绍

动车组影视系统铺设干线以太网络（带宽100M）贯通全列，全列车仅设置1台影视主控机，各车均设有干线网络交换机。本地播放采用集中管理，各车厢独立存储解码播放的工作模式，具体流程如图1所示。

图1 本地播放原理示意图

影视系统通过05车影视主控更新影视节目列表，并由影视主控经以太网下发至各节车车厢影视播放硬盘。影视主控实时下发影视同步播放控制指令至各车厢影视播放板，播放板接受同步命令后读取影视节目播放列表及素材，解码本地硬盘视频文件，进行同步播放。05车影视监控屏负责进行视频播放内容监听、监播与控制。

2.2 集中播放原理介绍

动车组影视系统铺设干线以太网络（带宽100M）贯通全列，全列车设置4台（1主3从）流播服务器，各车厢均设有干线网络交换机。集中播放采用集中管理、集中存储、解码播放的工作方式，具体流程如图2所示。

图2 集中播放原理示意图

影视系统采用05车影视主控作为主流发服务器，01车、05车、08车的车厢影视播放板均作为从流发服务器，通过影视监控屏进行素材更新。首先影视监控屏经以太网络传送素材至影视主控板（主流发服务器所在位置），然后影视主控再经以太网络下发素材至各个从流发服务器影视主控板卡。

正常情况下，主流发服务器和从流发服务器之间会互相通信并同步自身状态，此时主流发服务器按播放列表读取视频文件，通过百兆交换机进行下发，各车厢影视播放板接收数据文件（TS流）并解码播放。当主流发服务器故障无法发流时（如无法启动，播放列表损坏；视频文件不存在或损坏），从流发服务器1接收不到主流播服务器状态同步信号，此时从流发服务器1切换提供流发服务；若当主流发服务器以及从流发服务器1故障无法发流时，由从流发服务器2提供流发服务，以此类推最后由从流发服务器3提供流发服务。

3 影视系统本地播放和集中播放的区别差异

根据动车组影视系统本地播放和集中播放设计原理及工作流程，从影视系统设备硬件、存储介质、节目素材、列车网络及系统依赖性方面进行对比，分析影视系统两种播放方式区别差异，具体如表1所示。

表1影视系统本地播放和集中播放区别差异统计

4 结束语

本文通过对动车组影视系统单车播放和集中播放的原理及区别进行分析介绍，可以得出结论：单车播放式影视系统主要适合应用于长编组列车，避免因车组距离长、节点数量多影响干线网络传输效率，保持系统稳定性；集中播放式影视系统适合应用于短编组列车，在保证网络传输效率前提下，可大幅提高系统对影视主机及存储介质等设备质量的冗余能力。

5 参考文献：

[1]刘飞、李茂林.浅谈数字化影视系统在高速动车组的应用［J］.《铁道机车车辆》，2018年第12期：104-108

[2]张禹.旅客列车车载影视系统研究［J］.《铁道机车车辆》，2011年05期：36-37

[3]岳刚、刘侠、杨盼奎.高速动车组影视系统故障检测与诊断技术研究[J]［J］.《电子制作》，2017年22期：22-24

[4]李瑛.影视播放设备故障辅助检修专家系统的开发［J］.《影视技术》，1999年05期：32-34

论文作者:杨勇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b3c86362bcc8caae364c9c3c.html