# 高层建筑给排水设计及施工要点分析王轩论文_王轩

摘要:在城市化进程不断推进的当今社会，高层建筑也逐渐成为了城市发展的重要部分。给排水系统是高层建筑的重要组成部分，人们对于给排水系统的要求也不断的提升，质量标准方面也越来越严格，这就需要更加复杂的设计，更加先进的施工技术来保障人们的需求。但是给排水系统的要求是随着高层建筑的高度增加而增加的，如果高度越高，给排水设计和施工的难度就越大。因此，在实际的高层建筑给排水设计施工中，不仅要求设计单位具有良好的设计水平，同时要求施工单位的施工技术先进。在设计和施工过程中都需要综合考虑各方面因素，严格按照施工要求和相关规定进行，从而保证高层建筑给排水设计及施.工的质量。

关键词:给排水;高层建筑;施工要点

引言

随着我国建筑行业的不断发展，高层建筑越来越多地出现在现代化城市建设当中。在设计城市给排水系统规划时，一定要将高层建筑给排水系统的设计问题考虑在内。在进行高层建筑给排水系统的设计时，设计人员应将现代给排水的先进技术结合系统建设的实际需要，并针对给排水设计工作中的难点和重点，制定出合适的设计方案，使城市给排水工程能够顺利进行。

1高层建筑给排水设计要点

1.1合理设计给水管道

当我们设计管道时，可以将居民休息区的距离稍微稍远一些，这样就不会影响人们的正常休息了，还可以在给水管道里采取一些措施来降低噪音。要和建筑工程现场施工实际的状况相结合，对给排水系统供水的压力进行准确的测量，对给排水系统的设计进行优化，使给排水系统供水的压力在合理的范围中得到控制，禁止有超压出流问题的出现。

1.2合理设计排水管道

对管道的承接口处，要区别对待，即保持严谨的工作态度，对相邻管道之间的垂直的角度的控制以及转折度的适度性进行科学的测量，以防施工后形成渗漏。尤其要注意的是水管安装后还需使用水泥灰或是石棉水泥来填补相应的缝隙，而不是使用水泥砂浆进行填充。其次是配水点的接驳件与墙体的固定措施，这是给排水施工过程中非常关键的一环。我们知道，排水管道的设计大都在住宅周围，排水管材料的材质直接影响管道材料的质量，必须充分考虑的优点和缺点。尽量避免休息区垂直排水管道，从而降低噪音的影响。

2高层建筑给排水施工要点

2.1管材的选用

为了降低噪音污染，在房屋居室内部的排水设计中，宜采用超级静音排水管，并且尽可能的让排水立管距客厅、卧室远一些。在排水管道安装时，尽力避免排水管材、管件和油漆等有机污染物相碰触。当安装工程停止或结束后，注意在管道的敞口处，要进行临时性的封闭，以免有某些杂物落入里面。在超级静音塑料的搬运及管道安装过程中，应严加注意不要与尖锐性的物体发生碰撞，做好防护措施，避免管道出现破损。

2.2给排水管道准备工作

施工前要做好充分的准备，这对施工质量有着直接的影响，在管道施工前，要对设计图纸有个深度了解，对建筑和管道坐标进行深刻分析，和设计者和施工人员进行充分沟通，对常出现的问题要及时分析，找出问题关键。在前期准备中首选要明确室内管道和室外管道的区别，要注意输水管道的管径，为了确保屋内的供水压，供水管道的直径- - 般较小。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3预留预埋施工技术分析

在给排水建设中需要进行预埋预留套管的应用，对于孔洞以及管井位置的准确性进行分析，以此保障工程的质量,这些技术会对厨房、卫生间管道的安装产生影响，因此强化这项施工技术能够防止建筑物被破坏，以此减少在施工完成以后出现的凿孔以及管道偏移现象，这也是事前控制的-一个方法。技术方面的施I设计人员需要按照图纸的指示进行研究和分析，对各项设备进行熟悉，尤其是给排水设备的尺寸和安装方面的工艺，并且对于建筑物的重点部分进行专项的分析和设计，以此在各个楼层上进行预埋设计。在设计以及统计的过程中还需要对预留管道的孔位进行施工设计，强化振捣施工以此保障振捣的密实程度，以免因为周围出现了孔洞要成渗漏问题的出现，混凝土浇注还要防止预留孔位的偏移，保障孔位的正确性，这些都是在预埋过程中比较重要的一部分，更是施工的关键选择。

2.4高层分区的施工

在高层建筑中，一般施工面积都非常大，并且高程的垂直性也非常突出，这给施工带来了一-定的难度。在垂直性空间中要减少施工混乱地现象，增强施工进度就需要选择分区施工的办法。分区施工中要秉承的原则是按照层次划分，分为三个层次，分别是.上中下，区域为两个区域，上下两个。对于安装的密集程度也可以在安装密集分区中进行有组织的施工建设，在监督以及工程控制上按照工程的性质，要求的质量制定施工规划。

2.5给排水管道敷设的质量控制技术

给排水管道敷设的质量控制技术在使用中需要严格控制的地方很多，具体而言需要对以下几点进行严格的控制:(1)在进行室外管道安装之前需要对管道地沟进行复测; (2)在进行法兰焊缝或者其他连接作业时需要保障作业后便于设备的复测: (3)穿过墙壁、基础、楼板以及屋面的管道需要添加外套管进行保护: (4) 在管道安装工作进行中如果出现间断，应该及时把敞开的管口进行封闭作业: (5) 在连接管道时不能采用强力对口或者加热管子的方式进行接口端口间隙消除作业。(6)对已安装的阀门、管道进行复查，并检查其是否能够承受规定压力。

2.6给排水管道的消防安装技术分析

在高层住宅区域内部，单体的建筑和高层建筑都需要设置一个水池的二次加压装置，在城市的规划过程中很多都是单纯的注重供水系统的集中消防方式，基本是在一个消防的水池中设置泵房，这样对消防的需求根本不能得到很好的满足。但是单体建筑来说还需要在消火栓的箱体内部建立和安装一个消防泵按钮，只要启动按钮就能够开启消防装置，在增加多功能性水阀的条件下，水泵能够在自动启动的过程中进行关闭，这也是为了保障消防栓的压力在- -定范围的方法。

3.结论

在整个高层建筑中给排水系统是其中的一个重要组成部分，给排水系统的质量好坏直接关系到整个高层建筑的质量。而且给排水系统与人们的生活也是息息相关的，个好的给排水系统能给人们的生活带来很大的方便。因此，设计人员和施工人员，应该从以人为本出发，本着安全、美观、经济、实用、技术的原则，为用户的切身利益着想，不断在实践中努力创新，提升自己的技术水平，在问题还处于萌芽状态时就将其消除。

参考文献

[1] 层建筑给排水设计问题与对策分析[J].孟静.居舍.2019(28)

[2]高层建筑给排水设计及 施I要点分析[J].钮晴.住宅与房地产.2019(36)

[3]层建筑给排水设计及施工要点[J].张塑. i ]窗.2019(14)

论文作者:王轩

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b3de9974f6e0bdce4b807dc5.html