# 浅谈建筑地基加固技术论文_刘刚

身份证号码：37078119870905XXXX

摘要：当前，建筑工程使用加固技术进行地基加固的过程中，必须要遵守质量为上，安全第一的施工原则，合理使用加固施工技术，运用先进的施工设备开展施工。由于建筑地基的种类有所差别，因此在正式开始实施加固处理之前，首先要勘查施工现场，根据地基的加固需求选择与之匹配的加固技术，制定科学完善的加固施工方案。在此期间，要充分考虑加固过程中可能遇到的技术问题和突发情况，预先做好应对措施，以保证加固操作的施工质量。

关键词：建筑工程；地基；加固技术；运用

1 地基加固技术

建筑地基情况各异，在硬度和强度上都存在着不同的指标，这给建筑工程建设带来了很大的困难。目前的建筑单位多采用人工改良对自然状态下的地基进行加固，以保证地基的强度和硬度可以满足建筑工程建设的需求，这就是建筑工程建设过程中的地基加固。在建筑工程建设的地基加固技术中，人工加固是最普遍，也是最有效的手段之一。建筑工程建设的地基加固融合着复杂性、关联性、基础性等多方面的特点。其复杂性主要针对的是建筑工程建设环境多样性，地质条件往往比较复杂，如东北的黑土地就和西北的黄土地在地质上有着很大的区别，地质条件的复杂性不仅体现在土质不一上，因各地地形地貌都有各自的特色，部分地区可能会存在发生地质灾害的可能，对于常发生地质灾害的地区，地基的加固就变得更加重要，坚实的地基可以在一定程度上减少灾害来时给居民带来的生命财产损失。建筑工程建设的地基加固的关联性是指建筑工程建设中各个项目之间有着不可分割的联系，不是独立存在的，而基础性指的是建筑工程所有的建设工作都是基于稳固的地基的基础上开展的，地基的加固是建设开始的第一步，是后续所有工作开展的前提，地基加固一旦出现问题，后期修改十分困难，费时费力，还会带来巨大的经济损失，因此对于地基加固的要求也相应要比其他环节更为严格，建筑工程建设的地基加固一定要严格遵照相关标准和要求进行，以保证接下来的工作顺利开展。

2 地基中加固技术的应用

2.1 强夯加固技术

强夯加固技术的操作原理是，借助夯击设备，通过挤压或振动的方式加强地基土地的密实程度，最终达到加固地基的目的。这种地基加固技术目前主要被应用在粉土地基或者碎石地基的加固操作中。与其他类型的加固技术相比较，强夯加固技术具有效率高，成本低的特点，在应用该技术的时候有以下几个要点需要额外注意。首先，在正式应用强夯加固技术之前，先要确定建筑工程地基的种类，确定能够使用该技术之后再制定具体的加固计划。在实施夯实操作之前，施工人员需要调整好夯实点，夯击次数，夯击落距等重要参数，不得存在较大误差，一旦在施工过程中出现夯击过度的情况，很容易导致地基隆起，影响后续工程施工。其次，建筑工程中的地基土质类型如果属于饱和黏性土质，那么在夯击之前，施工人员需要在夯击点的位置上铺垫碎石，以便快速消散孔隙中存在的水分。第三，在进行夯击施工的时候要注意时机的选择，一般情况下要尽量避开雨季，如果必须在雨季进行加固施工，一定要作好排水工作，尽量提升强夯操作的质量。为了保证夯实操作的准备性，在开始施工之前施工人员需要进行参数测试，按照预先制定的相关参数进行施工实验，如果某个参数出现问题，需要及时调整，直到通过测试之后再进行施工。在实施夯击的过程中，技术人员要严格控制次数和每次的夯击质量，每次夯击结束之后需要测量地基的沉降程度。

2.2 CFG 复合地基施工技术

CFG 施工技术是将水泥、石屑等材料加适量拌合水进行搅拌，从而形成的具有高度结构强度与粘黏强度的混合水泥碎石桩体，并将桩体通过褥垫层与建筑地基基础相互连接，将桩体所承载荷载向建筑底部区域土层进行分散传递，从而实现对建筑地基实际承载性能的优化提升。而 CFG 技术主要是根据设计要求，对各类所配置搅拌材料按照相应配合比进行搅拌，将搅拌浆体加以浇筑，并在浆体凝固后形成 CFG 桩体，将桩体贯入指定施工区域，并在建筑地基桩体施工区域上方区域中铺设褥垫层。在建筑工程施工中，所分布地基土体为粘性土、砂土等种类土体，或是桩体端部区域中分布硬土层时，需要优先应用这一施工技术，并注重在施工区域气候温度高于零上五摄氏度或是混合料入孔温度高于这一标准时组织开展桩体灌桩作业。此外，CFG 桩体的施工垂直角偏差范围需要控制在 1%以内，桩体偏差需小于0.25 倍桩径数值以内（建筑满堂布桩基础的范围则扩大到 0.4 倍以内），并将单排补桩施工模式中 CFG 桩体与桩位二者之间的偏差距离控制在 6cm 以内。

2.3地基基础真空预压技术

真空预压技术在建筑地基基础施工现场中所需加固软土地基的表面结构上开展砂垫层铺垫作业，在指定位置处埋设垂直排水管线，配置并使用具有高度密封性的封闭膜将建筑地基与外部大气环境相互隔离。再通过封闭膜内所垂直埋设的排水管线，或是采用其他施工方式将密封膜内部地基中所分布的空气与所含水分进行抽离，营造一个相对真空的密封环境，从而实现对地基施加压膜下负压作用力，提高地基有效应力的施工目的。相较而言，真空预压技术具有针对性增加地基有效应力、施工工期短、作业安全系数高等应用优势，广泛应用于各类建筑工程中。但需要确保真空预压技术的施工区域与影响范围内没有分布建筑物与各类建筑设施，避免对建筑结构的安全及建筑设施的质量造成干扰影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4换填加固技术

该项技术是一种使用时间较早，且较为传统的一种加固技术，现阶段仍然在一些建筑工程建设中运用。这项技术根据不同的原理有多种不同的方式，如，振冲置换方式、碎石桩加固方式、石灰桩加固方式以及换土垫层加固方式等。振冲置换方式一般在软、粘土质的地基中适用，利用振冲器，在地基表面进行反复振动，结合冲水作用，能够在需要加固处理的地基表面形成孔洞，并将碎石填入其中，形成较为坚固的碎石桩，将碎石桩和原有地基进行结合，形成复合地基。这样地基不仅具备较高的强度，还能实现排水功能。碎石桩加固方式一般是通过振动的作用或者冲击力，将装有活瓣式桩靴的桩管压入地表中，进而在软土地基中形成孔洞，将碎石置入桩管中，一边敲击，一边将桩管抽出，让碎石填入地基中，增强地基的强度。

石灰桩加固方式在使用过程中，首先利用机械在地基中打桩，也可以采用人工的方式，主要根据土质的松软进行选择，进而将生石灰和粉煤灰等掺合料按照一定比例进行调配，将其填入桩孔中，逐渐形成结实的桩体。同时还可以在其中加入水泥或者石膏等材料，提高桩体的强度。换土垫层加固方式在将地基中较为松软的土层挖除，更换为具有较高强度的碎石、灰渣、粉煤灰以及灰土等，在利用分层压实的方式，将土层压实，一般这种方式适用于浅层的地基。

2.5型钢混凝土组合结构的应用

型钢混凝土组合结构是充分利用钢结构较强的抗拉抗剪强度及混凝土较强的抗压强度组成混合结构。型钢混凝土组合结构受力合理，强度、刚度显著提高，充分利用了材料各自优点。同时，由于侧向刚度大的混凝土板与钢梁组合连接在一起，很大程度改善了钢结构容易发生整体失稳与局部失稳的弱点。结合全装配式混凝土结构概念，型钢—混凝土结构中混凝土部分采用预制装配式混凝土。该组合结构在一定程度上提高型钢—混凝土结构的生产效率和施工速度，提高型钢—混凝土结构的建筑工业化程度。

2.6岩基加固

岩层地基具有强度高、硬度大、完整度高以及防水性能好的优点。通常情况下，可以将其直接当成天然地基来使用。但是，比如软岩、风化岩以及节理裂隙等岩石不能直接将其作为地基而使用，应该对其进行人工加固。然而，加固的方法也有多种，例如，开挖置换，也可以说对土地进行换土以及加固，挖走不达标的土层，换上具有较高承载力的混凝土。

2.7截面增大加固技术

建筑工程中最常见的一种结构加固技术就是截面增大加固技术，为了实现加固的稳定性，通过改变结构的承力方式来加大建筑结构截面的面积。另外，为了加强其中的稳定性，还可以用建筑中配套的型钢一同进行使用，因为型钢的支撑和性能较好。由于技术的不同，建筑工程的加固要求也不同，可以分成三种：（1）增大截面加固法为主要措施的加固技术；（2）增加配套的型钢加固法主要措施的加固技术；（3）以增大截面加固技术和增加配套的型钢加固技术同时使用，其中增大截面加固法效果比较明显。

2.8碳纤维加固技术

碳纤维有两种加固技术，（1）碳纤维布加固技术；（2）碳纤维板加固技术，两种加固技术的原理都是将碳纤维材料用于混凝土内部结构当中，通过其中的性能能够对混凝土结构形成稳定性。由于碳纤维材料的优势有：性能较好、抗拉强度较高、本身轻便，将此种优势广泛用在一部分的工程中。在实施碳纤维材料加固技术时，需要对施工的流程和要点给与重视。

2.9置换混凝土加固技术

现代部分的建筑工程为了对结构进行加固，会运用置换混凝土的加固技术进行加固，会在原有的基础上，在结构性能不足的地方采用混凝土的加固技术进行置换。在混凝土置换加固的实施过程中，第一要找出结构性能不足的区域，第二利用混凝土进行一个清理，第三在其他区域根据符合的标准再次进行重新施工，以上三点都是为了实现建筑工程结构加固的稳定性。

结语

在建筑工程中，地基基础施工作业的合理开展，为整体工程的施工质量与施工安全提供了有力保障，是衡量整体工程施工质量的重要指标。因此，需要结合实际施工情况，灵活应用各项地基基础施工以及加固技术，并注重严格按照国家相关施工规定开展规范施工作业。

参考文献：

[1]郑圳强.高层建筑夯实地基加固技术研究[J].四川建材，2018，44（10）：85-86.

[2]秦渊博，郑建.浅谈建筑地基加固技术[J].建材与装饰，2018（35）：93.

[3]康井枞.建筑工程中地基加固技术应用研究[J].河南建材，2018（04）：310-312.

[4]王星.地基加固技术中的建筑工程施工管理研究[J].建材与装饰，2018（23）：116-117.

论文作者:刘刚

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b3e9b3bf031238adcc73e9f7.html