# 混凝土框架结构房屋的质量检测及抗震鉴定探讨论文_向世雄

摘要：在房屋建筑项目多样化、数量化、高要求发展背景下，如何提升房屋建筑施工质量，增强房屋建筑物使用可靠性、安全性、牢固性成为相关企业以及工作人员关注的重点问题。质量检验与抗震鉴定作为房屋建筑质量安全管理核心内容，其有效性直接关系到房屋建筑的施工质量与使用安全。因此，加强质量检验及抗震鉴定研究，现实意义显著。以下是笔者对混凝土框架结构房屋质量检测及抗震鉴定的几点体会，意在抛砖引玉.基于此，对混凝土框架结构房屋的质量检测及抗震鉴定探讨的问题，以供参考。

关键词：混凝土框架结构;质量检测;抗震鉴定;

引言

房屋建筑的不断增多使建筑地震破坏也越来越多，更多的人关注房屋建筑地震安全性与稳定性。这对既有房屋建筑而言，必须做好抗震加固，而抗震加固效果主要取决于抗震加固技术。因此，有必要对抗震加固技术及其运用进行深入分析，只有这样才能为实际的抗震加固提供参考依据，保证抗震加固效果。

1对“质量检验”与“抗震鉴定”的基本认识

1.1质量检验的基本认识

“质量检验”（qualityinspection）是质量管理工作中的重要内容，主要是指利用科学、有效、合理的质量检测方法、手段、措施对产品质量特性进行检查，通过与质量标准比较，确定产品质量是否达标、合格的过程。因此，质量检测的目的在于：保障产品质量达标，避免不合格产品使用对使用者生命健康与财产安全带来威胁与影响。由于质量检验对检验技术应用具有较高要求，因此质量检验通常又被称为“技术检验”。

1.2抗震鉴定的基本认识

地震灾害是影响房屋建筑使用安全与可靠的关键因素。为减少地震灾害影响，实现地震灾害科学、有效预防，在房屋建筑项目施工与管理过程中需做好抗震、防震工作。抗震鉴定则是根据房屋建筑抗震要求与规定对现有建筑抗震性能进行的鉴定[2]。鉴定结果能够为房屋建筑改造、完善提供依据，从而提升房屋建筑抗震减灾能力，保障房屋使用的安全与可靠。通常情况下，在进行房屋抗震鉴定时，可通过宏观控制、房屋构造（混凝土框架结构房屋的梁、柱、墙等）鉴定，对房屋抗震能力进行综合分析与评价，也可利用抗震验算（包括风荷载、材料强度、墙体荷载等）对房屋建筑核心构造抗震性能进行分析与评价。随着房屋抗震鉴定理论与实践研究的不断。

2混凝土结构优化设计分析

2.1合理布置建筑平面结构

高层建筑平面布局结构会对建筑抗震性能产生较大影响，而抗震性能是所有建筑进行结构设计时必须重点关注的基础性工作。具体设计工作中，要按照高层建筑抗震设计原则、要求、标准等进行设计，关注混凝土结构材料对建筑抗震性能的影响，根据建筑楼层高度选择合理的抗震等级。一般情况下，简单、对称、规则的建筑结构能够提升建筑整体的抗震能力，并且消耗地震释放的部分能量，能够很好地弱化地震的延伸作用，降低地震对高层建筑的破坏。而对于多塔结构、顶部塔楼结构等要掌握其振型数，合理控制其大小，做好设计数据核算，严格遵循标准规范设计要求，遵循抗震设计理念开展工作，在满足建筑建设要求的基础上，尽量选择规则性较强的平面结构，进而提升高层建筑混凝土结构的抗震性能。

2.2关注薄弱层结构的设计工作

高层建筑薄弱层的设计非常关键。这主要是由于薄弱层会在外部强烈的地震作用下，出现屈服形变问题，给混凝土结构带来较为严重的安全影响。因此，在高层建筑混凝土结构设计期间需要对结构薄弱层进行重点关注，选择有效的设计方法提升整体结构安全性。若高层建筑混凝土结构竖向结构刚度不连续，而楼层刚度比低于标准规范要求，就出现了结构薄弱层。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆此时，在设计过程中，需要借助放大调整系数调整结构薄弱层的构件设计，确保薄弱层安全标准满足规范要求，提升整个高层建筑抗震能力。

2.3控制混凝土自身参数性能

优化设计混凝土配比，选择中水化热的普通硅酸盐水泥，原材料需要送检试验，保证测试结果合格，结合施工工程现场测得的各类砂石骨料的含水量、直径等，计算出实际使用砂石料的施工配合比。

3提高建筑工程材料检测技术运用的措施

3.1健全材料检测的标准规范

想要保障建筑工程检测的质量，就需要健全材料检测标准规范，在实际的检测过程中，完全按照有关的要求实施操作。除此之外，还需要实施各级人员岗位责任制，对于有关的技术文档资料，要避免发生外泄的现象。就有关的检测制度而言，要实施不断的健全和优化，在根本上保障建筑工程的质量。

3.2严格保障取样的规范合理

对于工程项目较大，建筑材料比较复杂的大型工程来说，由于建筑材料的基数较大，因此在具体的材料检测过程中无法对所有的材料都进行一一检测，需要使用抽样的方法来进行相应的材料检测工作。在对建筑材料样品进行选择的时候，要根据常规的抽样方法，并选取具有代表性的建筑材料，对于同一批的建筑材料的不同位置的材料进行合理取样，在这个过程中，取样人员应该严格保障取样材料的合理性，严格按照取样标准进行。在进行取样工作时应注意以下几方面：①在进行取样工作时，需要严格保障取样操作的规范性，严格按照取样的标准来进行取样工作，例如在检测半流质的建筑材料时，首先要将其进行搅拌，然后再使用干净干燥的密闭容器进行存储。②取样数量要根据材料的总量来进行确定。③在进行取样之后，要合理保存相应的样品，严格按照相应的规章制度将样品放置到合理的位置，由专业的人员进行保管。

3.3提高施工后的养护管理

在建筑工程施工当中，为了确保施工质量符合要求，需要做好施工的养护和相关管理工作，只有加强混凝土的养护管理，才可以将自身结构的稳定性和牢固性提升，才可以从整体上将混凝土施工质量提升。在对混凝土养护当中，需要确保混凝土环境湿温度符合要求，这样才可以最大化的确保混凝土散热量的合理控制，避免水分和热量的丢失，才可以很好的防止混凝土出现裂缝。除此之外，为了能够对混凝土表面湿度实现合理控制，尽可能的采用湿润的草帘或者麻袋等对其实施覆盖处理，如果混凝土表面湿度没有合理控制，这样表面水分就会产生很大的散失，并且失水情况也是非常的严重，使得混凝土结构出现疏松的情况，很容易产生干缩裂缝等问题。在实际的养护当中也要做好洒水养护工作，尽可能的采用湿润度比较高的草料来对其覆盖，尤其是对于夏季温度比较高的情况下，需要避免混凝土暴晒，若是温度小于5℃的情况下，对其不需浇水处理，在冬季施工当中，需要进行热源的增加，同时采用草料做好覆盖处理，以此来对温度合理控制，确保混凝土质量可以提升。

结束语

对建筑工程而言，在进行施工过程中，混凝土结构的强度对于施工质量有着直接性的影响。所以在进行实际施工的过程中，需根据施工现场的实际情况进行科学合理的分析，选择适合现场的混凝土施工技术，保障建筑工程的质量。另外，还需要注意的是，在建筑工程施工的过程中，需加强工作人员对混凝土结构技术的了解，使施工技术更加合理化，保障混凝土结构施工的要求，提高建筑工程的质量。

参考文献

[1]朱小平.现代房屋建筑混凝土施工措施分析[J].绿色环保建材,2020(03):218+221.

[2]陈蔬刘.混凝土框架结构房屋的质量检测及抗震鉴定探讨[J].建材与装饰,2020(08):55-56.

[3]韩军.房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的应用分析[J].居舍,2019(31):41+93.

[4]李妍丽,李德锋.论房屋建筑混凝土施工技术[J].绿色环保建材,2019(04):164+167.

[5]何喆.房屋建筑工程中混凝土施工质量控制的措施[J].智能城市,2018,4(15):140-141.

论文作者:向世雄

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b40087544b7eed9b8fd04549.html